2.pielikums

# DARBA UZDEVUMS

Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā

Siguldas novada ielu ikdienas uzturēšana ziemas periodā jāveic saskaņā ar Noteikumiem “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā”, ielu, autoceļu un laukumu sarakstu un 09.03.2010. MK Noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, kā arī Siguldas novada Transporta būvju (ielu, autoceļu, laukumu) uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju prasībām.

- Saskaņā ar norādītajām autoceļu uzturēšanas klasēm, izstrādāt sniega tīrīšanas grafikus, norādot tehnikas marku, nepieciešamo laiku darbu veikšanai, kartogrāfiski norādot arī pārbraucienus (ceļus iezīmējot citā krāsā), tai skaitā no bāzes līdz objektam un atpakaļ.

- Saskaņā ar norādītajām autoceļu uzturēšanas klasēm, izstrādāt slīdamības samazināšanas grafikus ar samitrinātās sāls tehnoloģiju B un C klases ielām ar asfaltbetona segumu, norādot tehnikas marku, nepieciešamo laiku darbu veikšanai, kartogrāfiski norādot arī pārbraucienus (ceļus iezīmējot citā krāsā), tai skaitā no bāzes līdz objektam un atpakaļ.

- Nodrošināt materiāli tehnisko bāzi ar nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu nodrošināt tehnisko specifikāciju  un Ministra kabineta noteikumu Nr.224 prasību izpildi.

Prasības valsts un pašvaldību  ielu, autoceļu uzturēšanai ziemā pēc uzturēšanas klasēm

| Nr.p.k. | Prasības | Uzturēšanas klase |
| --- | --- | --- |
|  |  | A | A1 | B | C | D |
|  |  | Pieļaujamie rādītāji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ledus vai sniega vidējais biezums uz autoceļa brauktuves pastāvīgos laikapstākļos | atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm | atsevišķas sniegotas vietas līdz 1 cm | 4 cm | 10 cm | netiek normēts |
| 2. | Sniega biezums uz autoceļa nomales 2/3 platumā no brauktuves malas pastāvīgos laikapstākļos | 5 cm | 10 cm | 15 cm | 20 cm | netiek normēts |
| 3. | Autoceļa brauktuves līdzenums pastāvīgos laikapstākļos | ledus risas līdz 1 cm | ledus risas līdz 2 cm | ledus risas līdz 4 cm | ledus risas līdz 5 cm | netiek normēts |
| 4. | Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega | 3 stundas | 4 stundas | 6 stundas | 18 stundas | netiek normēts |
| 5. | Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu | 3 stundas | 4 stundas | 6 stundas | netiek normēts | netiek normēts |
| 6. | Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves | – | – | 6 stundas | netiek normēts | netiek normēts |
| 7. | Sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos | 6 cm | 6 cm | 8 cm | 10 cm | netiek normēts |
| 8. | Sniega sanesumu biezums uz autoceļa brauktuves atsevišķās vietās sniegputenī | 12 cm | 12 cm | 16 cm | 20 cm | netiek normēts |
| 9. | Slapja sniega biezums vai ar sāli un smiltīm sajaukta sniega biezums uz autoceļa brauktuves mainīgos laikapstākļos | 3 cm | 3 cm | 5 cm | 6 cm | netiek normēts |
| 10. | Autoceļa brauktuves līdzenums mainīgos laikapstākļos | ledus risas līdz 2 cm | ledus risas līdz 3 cm | ledus risas līdz 4 cm | ledus risas līdz 6 cm | netiek normēts |
| 11. | Pieļaujamais sniega vaļņa augstums uz autoceļa klātnes šķautnes | 40 cm | 60 cm | 80 cm | 100 cm | netiek normēts |
| 12. | Uz brauktuves un nomalēm nedrīkst krāties ūdens | jā | jā | jā | jā | jā |
| 13. | Atpūtas laukumi jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm | 24 stundās | 24 stundās | 72 stundās | netiek normēts | netiek normēts |
| 14. | Autobusu pieturvietas platforma jātīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm | 24 stundās | 24 stundās | 24 stundās | netiek normēts | netiek normēts |
| 15. | Tilti, ceļu pārvadi un gājēju tuneļi jātīra no sniega | jā | jā | jā | jā | jā |
| 16. | Tiltu un ceļu pārvadu ūdens atvades sistēma jāuztur kārtībā | jā | jā | jā | jā | jā |
| 17. | Ja ziemā pēc sniegputeņa ceļa zīmju simboli nav skaidri saskatāmi, ceļa zīmes jāattīra no pielipušā sniega | 1 diennakts laikā | 1 diennakts laikā | netiek normēts | netiek normēts | prasību nav |
| 18. | Ceļu meteoroloģiskajām stacijām jābūt darba kārtībā | jā | jā | – | – | – |
| 19. | Autoceļu lietotāji jānodrošina ar informāciju par braukšanas apstākļiem | jā | jā | – | – | – |
| 20. | Uzturēšanas klases ir spēkā šādās diennakts stundās | 6.00–22.00 | 6.00–20.00 | 6.00–18.00 | 6.00–18.00 | netiek normēts |

Piezīmes.

1. Ceļiem un laukumiem jābūt attīrītiem līdz plkst. 7:00

2. Laiku autoceļu brauktuves attīrīšanai no sniega skaita no brīža, kad sniegs beidzis snigt, līdz brīdim, kad autoceļa brauktuve attīrīta no sniega.

3. Autoceļus, kuriem noteikta D uzturēšanas klase, attīra no sniega līdz četrām reizēm sezonā atkarībā no sniega daudzuma.

4. Laiku autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu un rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļa brauktuves skaita no brīža, kad konstatēta apledojuma izveidošanās, līdz brīdim, kad attiecīgie darbi izpildīti.

7. Ja autoceļa brauktuves temperatūra ir zemāka par –6 °C, no sniega un ledus brīva brauktuve netiek prasīta.

8. Autoceļa brauktuvē ir ietverta cietā seguma nomale, kas izbūvēta atbilstoši Latvijas standartā LVS 190-2:2007 "Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili" noteiktajam normālprofilam NP-14 un kuru lieto transportlīdzekļu satiksmei.

9.Attīrot sniegu autobusu pieturās, savākto sniegu nedrīkst uzstumt vai atstāt uz iekāpšanas, izkāpšanas laukumiem.

10. Ielas nedrīkst tīrīt ar buldozeru tipa tīrītājiem, kā arī lāpstu galiem jābūt aprīkotiem ar amortizējošām uzlikām, lai nebojātu ceļu apmales.

11. Attīrot ceļus no sniega, nedrīkst aizstumt ar sniega valni nobrauktuves piebraucamiem ceļiem.