Pielikums Nr.3

Siguldas novada Dome

SIGULDAS NOVADA TRANSPORTA BŪVJU IKDIENAS UZTURĒŠANAS DARBU TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

# Ievads.

Siguldas novadu autoceļu, ielu, ietvju un laukumu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijas izstrādātas, apvienojot VAS „Latvijas Valsts ceļi” un uzturēšanas uzņēmumu speciālistu praktisko pieredzi, lai saskaņotu un pilnveidotu prasības darbu izpildei un kvalitātei.

Specifikāciju izstrādei izmantotie dokumenti prioritārā secībā:

- Eiropas normas (EN);

- Latvijas valsts standarti (LVS);

- Ministra kabineta noteikumi Nr.871 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli”;

- Autoceļu specifikācijas 2015

Specifikācijas paredzēts periodiski pārskatīt un, ja nepieciešams, papildināt.

# 1.	Vispārējā nodaļa

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

## Tehnoloģiju piemērošana

Pasūtītājs pieņems apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši darbu tehniskajām specifikācijām. Uzņēmējam jāpiemēro specifikācijās norādīto standartu un normatīvo dokumentu spēkā esošo redakciju prasības Uzņēmējs var ierosināt veikt uzturēšanas darbus, piemērojot atšķirīgas tehnoloģijas tikai tādā gadījumā, ja rezultāts ir līdzvērtīgs vai labāks. Jauno tehnoloģiju piemērošana iespējama tikai pēc rakstiskas saskaņošanas ar pasūtītāju.

## Darba drošība

Uzņēmējs atbild par darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu  autoceļu, ielu un laukumu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

Darbu vadītājs ir pilnībā atbildīgs par visiem veiktajiem darbiem, tai skaitā apakšuzņēmēju darbiem.

## Satiksmes drošība

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama  atbilstoši 2001.gada 2.oktobra  LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo darba apģērbam jāatbilst  2001.gada 2.oktobra  LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes ierobežojumi.

## Darbu žurnāli

Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas darbu izpilde jāatspoguļo  LR MK noteikumos Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (apstiprināti 2010.gada 9.martā) prasītajos darba žurnālos – Ziemas dienesta žurnālā, Ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas žurnālā, Tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā. Darbu žurnāli jāreģistrē pie Pasūtītāja Siguldas novada domē. Aizpildītos darba žurnālus uzņēmējs glabā visu līguma izpildes laiku.

## Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.

## Vienības cena

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba kvalitatīvai izpildei. Ja darba aprakstā nav minēta darbība, iekārta, vai materiāls, kas pēc uzņēmēja viedokļa ir nepieciešams, kvalitatīvai darba izpildei, uzņēmējam izmaksas šīs darbības veikšanai, iekārtas vai materiāla pielietošanai jāparedz piedāvātājā vienības cenā. Ziemas darbu organizēšanas un apsekošanas darbu izmaksas jāiekļauj piedāvātajās ziemas uzturēšanas darbu vienības cenā.

## Apsekošana un ziemas uzturēšanas darbu organizēšana un vadīšana

Autoceļu, ielu un laukumu apsekošana ziemā paredz, lai nodrošinātu savlaicīgu autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu un aizsardzības pasākumu veikšanu. Siguldas novada ziemas dienesta informatīvais dežurants, darbu vadītājs organizē un vada ziemas dienesta uzturēšanas darbus, saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr.224 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasībām. Kā arī pēc pieprasījuma nodrošina ielu un ceļu lietotājus, masu saziņas līdzekļus, ar operatīvu informāciju par laika, ielu, ceļu un laukumu segumu stāvokli Siguldas pilsētā un Siguldas novadā un pieņem sūdzības un ierosinājumus par ielu stāvokli. Dežurantam jābūt profesionālai izglītībai un sertifikātam, kas saistīta ar ceļa būvi un vismaz 3 gadu pieredzei ziemas dienesta darbu veikšanā, vadīšanā vai uzraudzībā. Jāmāk apieties ar datoru. Jāzina latviešu valoda. Jābūt komunikablam.

Apsekošana, ikdienas uzturēšanas darbos paredz nelielu ceļu un ielu bojājumu novēršanu, norobežošanu un defektu reģistrēšanu autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā un darbu nodošanas un pieņemšanas žurnāla aizpildīšana, saskaņā ar MK NR.224 prasībām. Dežurants sniedz informāciju pasūtītājam par iepriekšējā dienā veiktajiem darbiem. Apsekošanā jāapseko visi autoceļa, ielas un laukumu kompleksa elementi, fiksējot atkāpes no noteiktās ikdienas uzturēšanas klases prasībām, jaunus pieslēgumus un darbus ceļa nodalījuma joslā, kā arī uzmērot atklātos defektus. Konstatējot kustību  traucējošus  un vieglus priekšmetus, tie nekavējoties jānovāc no ceļa klātnes. Konstatējot satiksmes drošību apdraudošu situāciju, nekavējoties jāveic pasākumi apdraudējuma novēršanai. Apsekošanas rezultātus ieraksta autoceļu tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā.

Apsekošanu un situācijas aprakstu fiksēšanu apsekošanas žurnālā novembra – marta mēnešos veic ne retāk kā ar šādu periodiskumu:

B uzturēšanas klases autoceļos un ielās ne retāk kā reizi mēnesī;

C uzturēšanas klases autoceļos un ielās reizi ceturksnī;

D uzturēšanas klases autoceļos un ielās reizi pusgadā.

Apsekošanu priekš ziemas uzturēšanas darbu organizēšanu un kvalitātes novērtēšanu a) Pastāvīgos laika apstākļos veic reizi nedēļā

b) Mainīgos laika apstākļos – ik reizi kad laika apstākļi mainās

c)Ārpuskārtas apsekošanu veic pēc sniegputeņiem, vētrām u.c dabas stihiskām parādībām. Konstatējot satiksmes drošību apdraudošu situāciju, nekavējoties jāveic pasākumi apdraudējuma novēršanai un par to jāinformē Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas atbildīgo darbinieku.

Dežurants informē Siguldas novada Domes atbildīgo personu par situāciju uz ielām un ceļiem Siguldas novadā un lēmumu pieņemšanu par darba uzsākšanu un beigšanu un izlietoto pretslīdes materiāla daudzumu kopā (t) un vidējo patēriņu (g/m2.) kā arī sagatavo kopēju informāciju par diennaktī veiktajiem ziemas uzturēšanas darbiem Siguldas novadā (pēc pasūtītāja sagatavotās formas, katru gadu formas var tikt mainītas) un nosūta to Pasūtītājam pa e-pastu līdz plkst.10.00.

Dežurants no ziemas dienesta darbu izpildītājiem iegūst informāciju par izpildītajiem ziemas dienesta darbiem Siguldas novadā, fiksē tos žurnālā, kontrolē izpildītā darba kvalitāti.

Ziemas darbu organizēšanas un apsekošanas darbu izmaksas jāiekļauj piedāvātajās ziemas uzturēšanas darbu vienības cenās.

## 1. Autoceļa un ielas attīrīšana un sniega aizvākšana

## 1. 1.Autoceļa un ielas attīrīšana no irdena sniega izmantojot:

#### 1.1.1. Kompleksās ielu uzturēšanas automašīnas, kas aprīkotas ar sniega lāpstām.

A. Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi ( arī nomales, gadījumos, ja pie brauktuves nav gājēju vai velo celiņi, kā arī, ja uz nomales nav izvietoti transporta līdzekļi) no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus (saskaņā ar MK.224.)

B. Mērvienība :

Atsevišķi attīrītai autoceļa vai ielas joslai jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba gājienu kopgarums kilometros – pārg.km (vienā darba gājienā attīrītās un nokaisītās joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m).

C. Darba apraksts :

- Sniega tīrāmās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.

- Brauktuves attīrīšana no sniega.

- Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

- Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Ielu, autoceļu attīrīšanu no sniega veic ar automašīnām, kas aprīkotas ar sniega lāpstām.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

- Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

- Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz gājēju ietvēm un koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā. Sniega valnis ir jānovirza ielu tekņu zonās, nomalēs.

G. Prasības izpildītam darbam :

Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei mainīgos laika apstākļos. Attīrītajam platumam jāatbilst paredzētajam, tas nedrīkst būt šaurāks vairāk kā par 0,5 m. Attīrītās atsevišķas joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m.

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas, ceļa (posma) garumā. Šaubu gadījumā jāveic sniega biezuma mērījumus, iedurot metra mēra „0” atzīmi sniegā  līdz atdurei  un, turot  to vizuāli vertikāli,  nolasa sniega kārtas biezumu. Nolasīto rezultātu noapaļo uz tuvāko veselo centimetru. Vienā šķērsgriezumā ir veicami ne mazāk kā divi mērījumi sniegotākajās vietās. Attālums starp atsevišķiem mērījumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 m. Iegūtos mērījumus dokumentē, norādot ielu, ceļu, mērījuma vietas atrašanos garenvirzienā ar precizitāti līdz 0,01 km un šķērsvirzienā ar precizitāti līdz 0,5 m. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Jāuzmēra attīrītā ceļa garumu paralēli ceļa asij kilometros – km, un platumu perpendikulāri ceļa asij metros – m.

#### 1.1.2. Traktortehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstām.

A. Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi ( arī nomales, gadījumos, ja pie brauktuves nav gājēju vai velo celiņi, kā arī, ja uz nomales nav izvietoti transporta līdzekļi) no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus (saskaņā ar MK.224.)

B. Mērvienība :

Attīrītai atsevišķai autoceļa vai ielas joslai jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba gājienu kopgarums kilometros – pārg.km (vienā darba gājienā attīrītās un nokaisītās joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m).

C. Darba apraksts :

1.Sniega tīrāmās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.

2.Brauktuves attīrīšana no sniega.

3.Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

4.Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Ielu, autoceļu attīrīšanu no sniega veic ar traktortehniku, kas aprīkotas ar sniega lāpstām.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

1.Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

2.Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz gājēju ietvēm un koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā. Sniega valnis ir jānovirza ielu tekņu zonās, nomalēs.

G. Prasības izpildītam darbam :

Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei mainīgos laika apstākļos. Attīrītajam platumam jāatbilst paredzētajam, tas nedrīkst būt šaurāks vairāk kā par 0,5 m. Attīrītās atsevišķas joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m.

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas, ceļa (posma) garumā. Šaubu gadījumā jāveic sniega biezuma mērījumus, iedurot metra mēra „0” atzīmi sniegā  līdz atdurei  un, turot  to vizuāli vertikāli,  nolasa sniega kārtas biezumu. Nolasīto rezultātu noapaļo uz tuvāko veselo centimetru. Vienā šķērsgriezumā ir veicami ne mazāk kā divi mērījumi sniegotākajās vietās. Attālums starp atsevišķiem mērījumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 m. Iegūtos mērījumus dokumentē, norādot ielu, ceļu, mērījuma vietas atrašanos garenvirzienā ar precizitāti līdz 0,01 km un šķērsvirzienā ar precizitāti līdz 0,5 m. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Jāuzmēra attīrītā ceļa garumu paralēli ceļa asij kilometros – km, un platumu perpendikulāri ceļa asij metros – m.

#### 1.1.3. Greideri.

A. Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi ( arī nomales, gadījumos, ja pie brauktuves nav gājēju vai velo celiņi, kā arī, ja uz nomales nav izvietoti transporta līdzekļi) no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus (saskaņā ar MK.224.).

B. Mērvienība :

Attīrītai atsevišķai autoceļa vai ielas joslai jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba gājienu kopgarums kilometros – pārg.km (vienā darba gājienā attīrītās un nokaisītās joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m).

C. Darba apraksts :

1.Sniega tīrāmās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.

2.Brauktuves attīrīšana no sniega.

3.Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

4.Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Ielu, ceļu attīrīšanu no sniega veic ar greideri. Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

1.Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

2.Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz gājēju ietvēm un koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā. Sniega valnis ir jānovirza ielu tekņu zonās, nomalēs.

G. Prasības izpildītam darbam :

Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei mainīgos laika apstākļos. Attīrītajam platumam jāatbilst paredzētajam, tas nedrīkst būt šaurāks vairāk kā par 0,5 m. Attīrītās atsevišķas joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m.

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas, ceļa (posma) garumā. Šaubu gadījumā jāveic sniega biezuma mērījumus, iedurot metra mēra „0” atzīmi sniegā  līdz atdurei  un, turot  to vizuāli vertikāli,  nolasa sniega kārtas biezumu. Nolasīto rezultātu noapaļo uz tuvāko veselo centimetru. Vienā šķērsgriezumā ir veicami ne mazāk kā divi mērījumi sniegotākajās vietās. Attālums starp atsevišķiem mērījumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 m. Iegūtos mērījumus dokumentē, norādot ielu, ceļu, mērījuma vietas atrašanos garenvirzienā ar precizitāti līdz 0,01 km un šķērsvirzienā ar precizitāti līdz 0,5 m. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Jāuzmēra attīrītā ceļa garumu paralēli ceļa asij kilometros – km, un platumu perpendikulāri ceļa asij metros – m.

#### 1.1.4. Sniega rotoru.

A. Mērķis:

Atbrīvot ielu un ceļu brauktuves no sniega sanesumiem, nodrošinot uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B. Mērvienība :

Ielu un ceļu atbrīvošana no sniega jāuzmēra nostrādātajās stundās (st.)

C. Darba apraksts :

- Sniega rotora pārbrauciens uz darba vietu.

- Brauktuves attīrīšana no sniega sanesumiem.

- Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

- Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Attīrīšanu no sniega sanesumiem veic ar sniega rotoru. Šis mehānisms nav obligāti jāiegādājas, bet ir jābūt iespējai to nepieciešamības gadījumā izīrēt.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

- Sniega rotoru pielieto brauktuves attīrīšanai pie lieliem sniega aizputinājumiem.

- Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

- Nav pieļaujama sniega vaļņa aizpūšana uz gājēju ietvēm un koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamajām daļām (krustojumos un pieslēgumos).

G. Prasības izpildītam darbam :

Brauktuves stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā līguma izvirzītajām uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

## 1.2. Sniega pārvietošana ārpus autoceļa vai ielas klātnes

### 1.2.1. Sniega vaļņu pārvietošana ārpus autoceļa vai ielas klātnes

A. Mērķis:

Sniega vaļņu pārvietošanu ārpus autoceļa vai ielas klātnes paredz, lai nepieļautu aizputinājumu veidošanos, nodrošinātu sānu redzamību, veicinātu nomales atkušanu un virszemes ūdeņu novadīšanu no ceļa klātnes.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas vienības darba gājienu garumu paralēli ceļa asij kilometros – pārg.km

C. Darba apraksts :

1.Sniega tīrāmās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.

2.Sniega vaļņa pārvietošana.

3.Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

4.Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Ielu, ceļu attīrīšanu no sniega veic ar greideri vai citu šim darbam piemērotu tehniku.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:

1.Tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

2.Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz gājēju ietvēm un koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā. Sniega valnis ir jānovirza ielu tekņu zonās, nomalēs.

3. Sniega vaļņus pazemina vai pārvieto, to augstumam uz ceļa klātnes pārsniedzot autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu.

4.Pavasarī sniega vaļņus pārvieto, nodrošinot nomales ātrāku atkušanu un virszemes ūdeņu novadi no autoceļa klātnes.

G. Prasības izpildītam darbam :

Izpildītais darbs kontrolējams visā ielas, ceļa (posma) garumā. Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jāuzmēra pārvietotā sniega vaļņa ceļa garums paralēli ceļa asij kilometros – km.

#### 1.2.2. Sniega, grunts, lieku priekšmetu pārvietošana

A. Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi no grunts, sniega sanesumie vai citem liekiem priekšmetiem

B. Mērvienība :

Jāuzmēra padarītais darbs st.

C. Darba apraksts :

1.Tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.

2.Veicamais darbs tiek veikts tikai pēc Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma un vides pārvaldības nodaļas atbildīgo darbinieku norādījumiem.

3.Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

4.Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Universiālā pašgājējtehnika.

F. Darba izpilde:

1.Tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

2. Katrs darbs veicams atbilstoši situācijai dotajā teritorijā.

G. Prasības izpildītam darbam :

Izpildītais darbs kontrolējams atbilstoši dotajai situācijai..

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jāuzmēra padarītais darbs st.

#### 1.3. Autopaviljonu‚ autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega

A. Mērķis:

Pasažieru paviljonu‚ autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšanu no sniega paredz, lai uzturētu kārtībā pasažieru paviljonus‚ autobusu pieturvietas un citus labiekārtojuma elementus.

B. Mērvienība :

Pasažieru paviljonu‚ autobusu pieturvietu un atpūtas vietu attīrīšana no sniega – 100 m²

C. Darba apraksts :

1.Tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.

2.Pieturvietu attīrīšana no sniega.

3.Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

4.Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Traktortehnika.

F. Darba izpilde:

1.Tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

2. Katrs darbs veicams atbilstoši situācijai dotajā teritorijā.

3.Pasažieru paviljonus‚ autobusu pieturvietas un citus labiekārtojuma elementus attīra no sniega, tā biezumam sasniedzot autoceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo biezumu.

4.Autobusu pieturvietās jānovāc arī sniega valnis gar pieturvietas saliņu‚ ja tāds ir izveidojies tīrot ceļa braucamo daļu.

5.Vietās, kur sniega pārpalikumus nav iespējams novākt ar tehniku, tas jānovāc ar rokām.

G. Prasības izpildītam darbam :

Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei. Šaubu gadījumā veic sniega biezuma mērījumus, iedurot metra mēra „0” atzīmi sniegā līdz atdurei un, turot  to vizuāli vertikāli,  nolasa sniega kārtas biezumu. Nolasīto rezultātu noapaļo uz tuvāko veselo centimetru. Vienā šķērsgriezumā ir veicami ne mazāk kā divi mērījumi sniegotākajās vietās. Attālums starp atsevišķiem mērījumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 m. Iegūtos mērījumus dokumentē, norādot autoceļu, mērījuma vietas atrašanos garenvirzienā ar precizitāti līdz 0,01 km un šķērsvirzienā ar precizitāti līdz 0,5 m. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

#### 1.4 Sniega vairogu uzstādīšana, novākšana un glabāšana

A. Mērķis:

Sniega vairogu uzstādīšanu paredz, lai novērstu ceļa aizputinājumus ziemā.

B. Mērvienība :

Sniega vairogu uzstādīšana, novākšana un glabāšana – m

C. Darba apraksts :

1.Tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.

2.Sniega vairogu uzstādīšana.

3.Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

4.Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

Sniega vairogi

E. Iekārtas:

Transports vairogu aizgādāšanai.

F. Darba izpilde:

1.Sniega vairogu uzstādīšana, novākšana un glabāšana ietver sniega vairogu uzstādīšanu pirms ziemas sākuma, sniega vairogu novākšanu ziemai beidzoties un sniega vairogu glabāšanu līdz nākamajai ziemai.

2. Katrs darbs veicams atbilstoši situācijai dotajā teritorijā.

G. Prasības izpildītam darbam :

1.Sniega vairogus uzstāda pirms ziemas sezonas autoceļa aizputinājuma novēršanai. 2.To uzstādīšana iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar zemes īpašnieku.

3.Sniega vairogi uzstādāmi paralēli ceļa asij augstumā ne zemākā par 1,5 m, ja valdošie vēji veido slīpu leņķi, tad sniega vairogi ik pēc 60 m jāizvieto perpendikulāri ceļa asij.

4.Pavasarī sniega vairogi ir jānovāc un jāuzglabā atkārtotai izmantošanai.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Sniega vairogiem jānovērš aizputinājumu veidošanās ceļa posmā.

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

#### 1.5. Sniega izvešana, organizācija.

A. Mērķis:

Uzturēt kārtībā ielas, ietves, sabiedriskā transporta pieturvietas.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra aizvestā sniega daudzums kubikmetros (m3).

C. Darba apraksts :

  - Pārbrauciens  uz darba vietu.

  - Darba vietas norobežošana.

  - Satiksmes organizēšana

  - Sniega iekraušana un aizvešana uz atbērtni .

  - Darba vietas norobežojumu noņemšana.

  - Atgriešanās ražošanas bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas un mehānismi:

Frontālie iekrāvēji, pašizgāzēji, mehānismi, kas aprīkoti ar sniega lāpstām un mehāniskās slaucīšanas birstēm, strādnieku brigāde.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

- Sniega izvešana tiek veikta tikai pēc Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma un vides pārvaldības nodaļas atbildīgo darbinieku norādījumiem.

- Sniegu paredz aizvest, ja:

1)pieļaujamais sniega vaļņu augstums apdzīvotā vietā pie ietvēm, barjerām pārsniedz attiecīgai ielu, ceļu uzturēšanas klasei noteikto pieļaujamo augstumu un notīrīto sniegu nav iespējams atstāt ielu, ceļa nodalījuma joslā;

2)krustojumos notīrīto sniegu nav iespējams atstāt nodalījuma joslā;

3)sniegu nav iespējams atstāt ielu, ceļa nodalījuma joslā.

- Sniega iekraušana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.

- Pēc sniega aizvešanas ūdens pieņēmēju restītes jāattīra no sniega un ledus.

G. Prasības izpildītam darbam :

Brauktuves, ietves stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst līgumā minētām uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā periodā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

#### 1.6. Laukumu attīrīšana no sniega

A. Mērķis:

Atbrīvot laukumus sniega, nodrošinot segumu uzturēšanas klases prasībām.

B. Mērvienība :

Attīrītiem  100m2

C. Darba apraksts :

1.Sniega tīrāmās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.

2.Laukumu attīrīšana no sniega.

3.Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

4.Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Laukumu attīrīšanu no sniega veic ar tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām. Darba gājiena platumu ne mazāku par 2.5m (darba gājiena platums neattiecas uz iekrāvēja tipa tehniku ar kausiem)

F. Darba izpilde:

1. Laukumi jāattīra, ja sniega sega sasniedz biezumu, kas lielāks par 10 cm vai jāuzsāk tīrīšana ne vēlāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja telefoniska pieprasījuma saņemšanas.

2.Sniega tīrīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, laukuma aprīkojums un laukuma tuvumā esošās būves.

3.Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz gājēju ietvēm un koplietošanas pieslēdzošo ielu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos). Sniega valnis ir jānovirza laukumu tekņu zonās, nomalēs.

G. Prasības izpildītam darbam :

Izpildītais darbs kontrolējams visā laukuma teritorijā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visā laukuma teritorijā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Jāuzmēra attīrītā ceļa garumu paralēli ceļa asij kilometros – km, un platumu perpendikulāri ceļa asij metros – m.

## 2. Slīdamības samazināšana

### Ar smilšu un sāls maisījumu.

## 2.1.1 Tīrot un kaisot ar smilts – sāls maisījumu.

A. Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra attīrītās un nokaisītās brauktuves darba gājienu kopgarums kilometros – pārg.km (vienā darba gājienā attīrītās un nokaisītās joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m)

C. Darba apraksts :

- Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā.

- Automašīnas - kaisītāja pārbrauciens līdz darba vietai.

- Brauktuves kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu,

- Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

- Automašīnas pārbrauciens līdz krautnei vai ražošanas bāzei – stāvvietai.

D. Materiāli :

- Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu (smilti) Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 120kg/m3.

- Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīdā nedrīkst pārsniegt 4%.

- Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar minerālo materiālu ar d ≥ 0 mm un D ≤ 5,6 mm. Daļiņu saturs, kas iziet cauri sietam 5,6 mm, 80-100%, kategorija GA80. Smalko daļiņu saturs, kas iziet cauri sietam 0,063 mm, ≤ 7%, kategorija f7.

E. Iekārtas:

Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar specializētām kravas automašīnām, kuras aprīkotas ar sniega lāpstu un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, pēc pieprasījuma kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

- Tīrīšanu un kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai. Atkarībā no satiksmes intensitātes un apledojuma rakstura, vienmērīgi jāizkaisa 0,8 – 1,28 t  kaisāmā materiāla uz 1 km brauktuves.  Ieteicamais kaisīšanas ātrums ir 40 km/h, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60 km/h. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.Darbu var veikt kompleksi – vienlaicīgi attīrot brauktuvi no sniega un kaisot ar pretslīdes materiālu.

- Bez kompleksajām uzturēšanas mašīnām, kuras atrodas dežūrā operatīvai darba veikšanai, nelabvēlīgos laika apstākļos drīks piesaistīt papildus tehniku, kuras tehniskie parametri atbilst specifikāciju nosacījumiem, tāpec šā darba veikšanai komplekso uzturēšanas mašīnu un darbinieku skaitu nosaka komersants, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

- Veicot brauktuves tīrīšanu sniega valni nedrīkst sastumt uz gājēju ietvēm, tas ir jānovieto tekņu zonā. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz pieslēdzošo koplietošanas ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos) un sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

- Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielu aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam visa ceļa vai ielas platumā. Uz ceļa un ielas braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6 mm diametrā‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 12 mm. Ielas brauktuvei jāatbilst līgumā izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jāuzmēra attīrītā un nokaisītā ceļa, ielas garumu paralēli ceļa asij kilometros – km, un platumu perpendikulāri ceļa asij metros – m. Attīrītai un nokaisītai atsevišķai ceļa, ielas joslai jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba gājienu kopgarums kilometros – pārg.km (vienā darba gājienā attīrītās un nokaisītās joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m)

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un ceļos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Šaubu gadījumā veic sniega biezuma mērījumus, iedurot metra mēra „0” atzīmi sniegā līdz atdurei un, turot  to vizuāli vertikāli,  nolasa sniega kārtas biezumu. Nolasīto rezultātu noapaļo uz tuvāko veselo centimetru. Vienā šķērsgriezumā ir veicami ne mazāk kā divi mērījumi sniegotākajās vietās. Attālums starp atsevišķiem mērījumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 m. Iegūtos mērījumus dokumentē, norādot ielas, ceļu, mērījuma vietas atrašanos garenvirzienā ar precizitāti līdz 0,01 km un šķērsvirzienā ar precizitāti līdz 0,5 m. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

## 2.1.2. Kaisot ar smilts – sāls maisījumu.

A. Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C. Darba apraksts :

1.Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā.

2.Automašīnas - kaisītāja pārbrauciens līdz darba vietai.

3.Brauktuves kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu,

4.Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

5.Automašīnas pārbrauciens līdz krautnei vai ražošanas bāzei – stāvvietai.

D. Materiāli :

1.Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu (smilti) Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 120kg/m3.

2.Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīdā nedrīkst pārsniegt 4%.

3.Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar minerālo materiālu ar d ≥ 0 mm un D ≤ 5,6 mm. Daļiņu saturs, kas iziet cauri sietam 5,6 mm, 80-100%, kategorija GA80. Smalko daļiņu saturs, kas iziet cauri sietam 0,063 mm, ≤ 7%, kategorija f7.

E. Iekārtas:

Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar specializētām kravas automašīnām, kuras aprīkotas ar kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, pēc pieprasījuma kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

1.Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai. Atkarībā no satiksmes intensitātes un apledojuma rakstura, vienmērīgi jāizkaisa 0,8 – 1,28 t  kaisāmā materiāla uz 1 km brauktuves.  Ieteicamais kaisīšanas ātrums ir 40 km/h, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt 60 km/h. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

2.Bez kompleksajām uzturēšanas mašīnām, kuras atrodas dežūrā operatīvai darba veikšanai, nelabvēlīgos laika apstākļos drīks piesaistīt papildus tehniku, kuras tehniskie parametri atbilst specifikāciju nosacījumiem, tāpec šā darba veikšanai komplekso uzturēšanas mašīnu un darbinieku skaitu nosaka komersants, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

3.Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielu aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam visa ceļa vai ielas platumā. Uz ceļa un ielas braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6 mm diametrā‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 12 mm. Ielas brauktuvei jāatbilst līgumā izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un ceļos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

### 2.2. Ar smiltīm vai šķembiņām.

A. Mērķis:

Slīdamības samazināšanu ar smilti vai sagatavotu minerālo materiālu (šķembiņām) paredz, lai paaugstinātu transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C. Darba apraksts :

1.Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā.

2.Automašīnas - kaisītāja pārbrauciens līdz darba vietai.

3.Brauktuves kaisīšana ar smilti vai šķembiņām,

4.Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

5.Automašīnas pārbrauciens līdz krautnei vai ražošanas bāzei – stāvvietai.

D. Materiāli :

Minerālajam materiālam jābūt raupjam, kur sagatavotais minerālais materiāls ir ar graudiņu izmēru D ≤ 5,6 (6,3) mm, drupināto daļiņu procentuālais daudzums 50-100%. Smalko daļiņu maksimālais daudzums, kas iziet caur sietu 0,063 mm ≤ 7 %, kategorija f7. Daļiņu saturam, kas iziet caur D izmēra sietu jābūt 80 – 100 %.

Kaisāmajā materiālā nedrīkst būt sasaluši gabali.

E. Iekārtas:

Smilts, šķembiņu kaisīšanu veic ar specializētām kravas automašīnām, kuras aprīkotas ar kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, pēc pieprasījuma kalibrēšanas protokola kopija jāiesniedz pasūtītājam.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

1. Kaisīšanu ar smilti vai šķembiņām pielieto ceļa vai ielas braucamās daļas kaisīšanai‚ ja uz tās parādās piebraukts sniegs‚ kura augšējā kārta veido slidenu virsmu vai‚ ja atmosfēras iedarbības rezultātā uz ceļa braucamās daļas veidojas apledojums.

2.Vienmērīgi jāizkaisa 0,8 t minerālā materiāla uz 1 km brauktuves. Ieteicamais kaisīšanas ātrums 40 km/h, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt  60 km/h. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

3.Bez kompleksajām uzturēšanas mašīnām, kuras atrodas dežūrā operatīvai darba veikšanai, nelabvēlīgos laika apstākļos drīks piesaistīt papildus tehniku, kuras tehniskie parametri atbilst specifikāciju nosacījumiem, tāpec šā darba veikšanai komplekso uzturēšanas mašīnu un darbinieku skaitu nosaka komersants, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

4.Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielu aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam visa ceļa vai ielas platumā. Uz ceļa un ielas braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6 mm diametrā‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 12 mm. Ielas brauktuvei jāatbilst līgumā izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un ceļos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai

### 2.3. Ar mitro sāli :

### 2.3.1., Tīrot un izkaisot uz brauktuves 10 g/m2;

### 2.3.2. Tīrot un izkaisot uz brauktuves 20 g/m2;

### 2.3.3. Tīrot un izkaisot uz brauktuves 30 g/m2.

### 2.3.4. Tīrot un izkaisot uz brauktuves 40 g/m2.

A. Mērķis:

Novērst apledojuma veidošanos uz brauktuves vai nokausēt ledu un piebrauktu sniegu no brauktuves, lai nodrošinātu brauktuves līgumā paredzētajām prasībām.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra attīrītās un nokaisītās brauktuves darba gājienu kopgarums kilometros – pārg.km (vienā darba gājienā attīrītās un nokaisītās joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m)

C. Darba apraksts :

- Sāls iekraušana un sāls šķīduma ieliešana kaisītājā.

- Automašīnas - kaisītāja pārbrauciens līdz darba vietai.

- Brauktuves kaisīšana pielietojot samitrinātās sāls tehnoloģiju.

- Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

- Automašīnas pārbrauciens līdz krautnei vai ražošanas bāzei – stāvvietai.

D. Materiāli :

- Maksimālais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 5,6 (6,3) mm, bet graudu masas daļa, kas mazāka par 1mm, nedrīkst pārsniegt 25%. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 2 %, ūdenī nešķīstošo daļiņu daudzums nedrīkst pārsniegt 1,0 %, mitrums piegādes brīdī – ne vairāk par 1,5 %. Veikta apstrāde pret salipšanu.

- Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē.

- Sāls mitrināšanai izmanto NaCl (18 – 21 %) vai CaCl2 (20%) šķīdumu.

E. Iekārtas:

Mitrās sāls kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kuras aprīkotas ar sniega lāpstu un kaisītāju. Kaisītājam jābūt ar atsevišķu(ām) tvertni sāls šķīdumam un jānodrošina sāls samitrināšana ar šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas. Kaisītājam jānodrošina kaisāmā materiāla vienmērīga kaisīšana, daudzuma automātiska kontrole un no braukšanas ātruma neatkarīga kaisīšanas platuma maiņa. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija pēc pieprasījuma jāiesniedz pasūtītājam.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

- Bez kompleksajām uzturēšanas mašīnām, kuras atrodas dežūrā operatīvai darba veikšanai, nelabvēlīgos laika apstākļos drīks piesaistīt papildus tehniku, kuras tehniskie parametri atbilst specifikāciju nosacījumiem, tāpec šā darba veikšanai komplekso uzturēšanas mašīnu un darbinieku skaitu nosaka komersants, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

- Sniega tīrīšanu vienlaicīgi ar mitrās sāls kaisīšanu veic, ja uz brauktuves ir irdens sniegs, slapjš sniegs vai sniegs sajaukts ar smiltīm vai sāli.

- Atkarībā no kustības intensitātes un klimatiskajiem apstākļiem jāizkaisa 10 - 40 g sāls uz 1 m2 brauktuves.

- Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem – 100C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.

- Sāli automātiski samitrina ar sāls šķīdumu kaisītājā tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Mitrināšanai izmantojamais NaCl vai CaCl2 šķīduma daudzums ir 30% no kopējā sausā sāls daudzuma.

- Rekomendējamais mitrās sāls izlietojums atkarībā no meteoroloģiskiem apstākļiem dots zemāk tabulā 1.

Tabula 1 : Rekomendējamais Mitrās sāls  izlietojams.

| Ceļa segas temperatūra t0C | Atkala | Lietus ar sniegu | Apsarme, melnais ledus | Neliels putenis | Vidējs vai stiprs putenis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/m2 |  | g/m2 |  | g/m2 |  | g/m2 |  | g/m2 |
| + ..-2 |  | 5 – 20 |  | 10-26 |  | 2 -5 |  | 8 -10 |  | 8 -16 |
| -2 .. – 7 |  | 6 –20 |  | 20- 30 |  | 5 -10 |  | 8 -16 |  | 12-20 |
| -7..- 10 |  | 20-30 |  | 20- 30 |  | 10-16 |  | 16-20 |  | 16-20 |

- Mitro sāli  jāizkaisa vienmērīgi. Ieteicamais darba veikšanas ātrums ir 40 km/h, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt  60 km/h. Sāli atļauts izkaisīt no sniega attīrītā joslā. Lai samazinātu sāls aizpūšanu ārpus brauktuves, kaisīšanas platumam ir jābūt šaurākam par brauktuves platumu. Kaisīšanas tehnikas operators izvēlas piemērotāko kaisāmās joslas platumu katrā konkrētā situācijā. Ieteicamie kaisīšanas platumi - kaisot atsevišķu joslu 2‚5 - 3‚0m. Sniegputeņa laikā ieteicams kaisīt 2 m platumā tieši aiz kaisītāja. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no svaiga sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli. Darbu jāveic kompleksi – vienlaicīgi attīrot brauktuvi no sniega un kaisot ar pretslīdes materiālu. Vienu pašu kaisīšanu var veikt tikai atkalas gadījumā vai apledojuma izveidošanās gadījumā uz brauktuves beznokrišņu periodā.

- Veicot brauktuves tīrīšanu sniega valni nedrīkst sastumt uz gājēju ietvēm, tas ir jānovieto tekņu zonā. Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz pieslēdzošo koplietošanas ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos) un sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

- Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Atlikušā irdenā sniega biezums nedrīkst pārsniegt pusi no maksimāli pieļaujamā sniega biezuma attiecīgajai uzturēšanas klasei. Attīrītajam un nokaisītajam platumam jāatbilst paredzētajam, tas nedrīkst būt vairāk kā par 0,5 m šaurāks par paredzēto. Attīrītās un nokaisītās atsevišķas joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m. Uz braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6 mm diametrā. Ielas, laukumu brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jāuzmēra attīrītā un nokaisītā ceļa, ielas garumu paralēli ceļa asij kilometros – km, un platumu perpendikulāri ceļa asij metros – m. Attīrītai un nokaisītai atsevišķai ceļa, ielas joslai jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba gājienu kopgarums kilometros – pārg.km (vienā darba gājienā attīrītās un nokaisītās joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,5 m)

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un ceļos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai. Šaubu gadījumā veic sniega biezuma mērījumus, iedurot metra mēra „0” atzīmi sniegā līdz atdurei un, turot  to vizuāli vertikāli,  nolasa sniega kārtas biezumu. Nolasīto rezultātu noapaļo uz tuvāko veselo centimetru. Vienā šķērsgriezumā ir veicami ne mazāk kā divi mērījumi sniegotākajās vietās. Attālums starp atsevišķiem mērījumiem nedrīkst būt mazāks par 0,5 m. Iegūtos mērījumus dokumentē, norādot ielas, ceļu, mērījuma vietas atrašanos garenvirzienā ar precizitāti līdz 0,01 km un šķērsvirzienā ar precizitāti līdz 0,5 m. Neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

### 2.3.5., izkaisot uz brauktuves 10 g/m2;

### 2.3.6. izkaisot uz brauktuves 20 g/m2;

### 2.3.7. izkaisot uz brauktuves 30 g/m2.

A. Mērķis:

Novērst apledojuma veidošanos uz brauktuves vai nokausēt ledu un piebrauktu sniegu no brauktuves, lai nodrošinātu brauktuves līgumā paredzētajām prasībām.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra attīrītās un nokaisītās brauktuves kilometros - km (vienā darba gājienā jābūt nokaisītai brauktuvei visā platumā)

C. Darba apraksts :

- Sāls iekraušana un sāls šķīduma ieliešana kaisītājā.

- Automašīnas - kaisītāja pārbrauciens līdz darba vietai.

- Brauktuves kaisīšana pielietojot samitrinātās sāls tehnoloģiju.

- Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

- Automašīnas pārbrauciens līdz krautnei vai ražošanas bāzei – stāvvietai.

D. Materiāli :

- Maksimālais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 5,6 (6,3) mm, bet graudu masas daļa, kas mazāka par 1mm, nedrīkst pārsniegt 25%. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 2 %, ūdenī nešķīstošo daļiņu daudzums nedrīkst pārsniegt 1,0 %, mitrums piegādes brīdī – ne vairāk par 1,5 %. Veikta apstrāde pret salipšanu.

- Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē.

- Sāls mitrināšanai izmanto NaCl (18 – 21 %) vai CaCl2 (20%) šķīdumu.

E. Iekārtas:

Mitrās sāls kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kuras aprīkotas ar kaisītāju. Kaisītājam jābūt ar atsevišķu(ām) tvertni sāls šķīdumam un jānodrošina sāls samitrināšana ar šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas. Kaisītājam jānodrošina kaisāmā materiāla vienmērīga kaisīšana, daudzuma automātiska kontrole un no braukšanas ātruma neatkarīga kaisīšanas platuma maiņa. Iekārta pirms sezonas ir jākalibrē, kalibrēšanas protokola kopija pēc pieprasījuma jāiesniedz pasūtītājam.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

- Bez kompleksajām uzturēšanas mašīnām, kuras atrodas dežūrā operatīvai darba veikšanai, nelabvēlīgos laika apstākļos drīks piesaistīt papildus tehniku, kuras tehniskie parametri atbilst specifikāciju nosacījumiem, tāpec šā darba veikšanai komplekso uzturēšanas mašīnu un darbinieku skaitu nosaka komersants, lai varētu izpildīt līguma nosacījumus.

- Samitrināto sāls tehnoloģiju veic, ja uz brauktuves sāk vai ir izveidojies apledojums, laikā kad nesnieg sniegs, vai sniega kārtiņa nav lielāka par 1 cm.

- Atkarībā no kustības intensitātes un klimatiskajiem apstākļiem jāizkaisa 10 - 40 g sāls uz 1 m2 brauktuves.

- Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem – 100C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.

- Sāli automātiski samitrina ar sāls šķīdumu kaisītājā tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Mitrināšanai izmantojamais NaCl vai CaCl2 šķīduma daudzums ir 30% no kopējā sausā sāls daudzuma.

- Rekomendējamais mitrās sāls izlietojums atkarībā no meteoroloģiskiem apstākļiem dots zemāk tabulā 1.

Tabula 1 : Rekomendējamais Mitrās sāls  izlietojams.

| Ceļa segas temperatūra t0C | Atkala | Lietus ar sniegu | Apsarme, melnais ledus | Neliels putenis | Vidējs vai stiprs putenis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | g/m2 |  | g/m2 |  | g/m2 |  | g/m2 |  | g/m2 |
| + ..-2 |  | 5 – 20 |  | 10-26 |  | 2 -5 |  | 8 -10 |  | 8 -16 |
| -2 .. – 7 |  | 6 –20 |  | 20- 30 |  | 5 -10 |  | 8 -16 |  | 12-20 |
| -7..- 10 |  | 20-30 |  | 20- 30 |  | 10-16 |  | 16-20 |  | 16-20 |

- Mitro sāli  jāizkaisa vienmērīgi. Ieteicamais darba veikšanas ātrums ir 40 km/h, maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt  60 km/h. Sāli atļauts izkaisīt no sniega attīrītā joslā. Lai samazinātu sāls aizpūšanu ārpus brauktuves, kaisīšanas platumam ir jābūt šaurākam par brauktuves platumu.

- Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ielas aprīkojums un ielas tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam, nokaisītajam platumam jāatbilst paredzētajam, tas nedrīkst būt vairāk kā par 0,5 m šaurāks par paredzēto. Uz braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6 mm diametrā. Ielas, laukumu brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Jāuzmēra nokaisītā ceļa, ielas garumu paralēli ceļa asij kilometros – km

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un ceļos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

2.4. Izveidojot rievas apledojumā

A. Mērķis:

Slīdamības samazināšanu, izveidojot rievas apledojumā paredz, lai uzlabotu braukšanas apstākļus un satiksmes drošību ar piebrauktu sniegu un ledu klātajās ceļu vai ielu brauktuvēs, nodrošinot ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B. Mērvienība :

Slīdamības samazināšana, izveidojot rievas  apledojumā jāuzmēra  pārg.km

C. Darba apraksts :

- Sniega tīrāmās tehnikas pārbrauciens uz darba vietu.

- Brauktuves attīrīšana no sniega, iedzenot tajā risas.

- Informācijas par izpildīto darbu nosūtīšana.

- Tehnikas atgriešanās bāzē - stāvvietā.

D. Materiāli :

E. Iekārtas:

Rievas piebrauktā sniegā vai ledū iestrādā ar tehniku, kurai sniega lāpsta aprīkota ar cieta tērauda robainiem, vai pirkstveida nažiem

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:

- Virsmu rievošanu pielieto ar piebrauktu sniegu un ledu klātām brauktuvēm, kurām ledus biezums ir 2cm biezāks nekā naža dziļums.

- Rievošanu veic ar greidera vai kravas automobiļa apakšējo lāpstu, uz brauktuves izveidojot rievotu virsmu. Ja brauktuves virsmas līdzenums vai piebrauktā sniega (ledus) kārtas biezums neatbilst uzturēšanas klases prasībām, tad veicot rievošanu jāizlīdzina brauktuves virsmas  un jāpadara plānāka piebrauktā sniega (ledus) kārta.

- Rievošanas tehnikas operatoram darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

- Maksimālais darba ātrums ir 20 km/h. Ātrumam ir jābūt vienmērīgam, jo paātrinājumi izraisa virsmas nelīdzenumu. Darba procesā radušos nelīdzenumus ir nekavējoties jānovērš.

- Rievošana mehānisma operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Veicot rievu izveidošanu apledojumā pārgājiena kilometra platums nedrīkst būt mazāks par 2,5 m. Ielu un ceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc līgumā izvirzītajām prasībām visās līgumā minētajās ielās un ceļos, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

## 3. Asfaltbetona segumu bedrīšu remonts:

3.1. Ar auksto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas.

A. Mērķis:

Operatīvi aizpildīt satiksmei bīstamās bedres, izveidojot pagaidu ielāpu. Bedrīšu remonts ar auksto asfaltu izpildāms jebkādos laika apstākļos.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs ir uzmērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2), kas aprēķināms no iestrādātās asfalta masas 0,096 t/m2 .

C . Darba apraksts :

- Pārbrauciens līdz darba objektiem.

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

- Materiāla iestrāde, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām

- Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .

- Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :

- Aukstā asfaltbetona masa, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām. Rūpnīcai izgatavotājai jānodrošina šādi  nosacījumi  – izmantojams arī pēc ilgstošas glabāšanas (vismaz 4 mēnešus),  operatīvi izmantojams (bez īpašas sagatavošanas), iestrādājamam negatīvā apkārtējā gaisa temperatūrā (vismaz līdz -50C).

- Rūpnīcai izgatavotājai jāgarantē atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām aizpildītas bedrītes lāpījuma kalpošana vismaz trīs mēnešus ilgā laika periodā kopš tā iestrādāšanas brīža.

- Bedrītei ar dziļumu 4 cm materiāla patēriņa norma – 0,096t/m2. Ja rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās nav noteikts savādāk.

E. Iekārtas un mehānismi:

- Asfaltbetona transportēšanas mašīna.

- Iekārta(gāzes deglis), kas spēj nodrošināt bedres malu sasildīšanu.

- Vibrobliete.

- Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:

- Tehnoloģija pielietojama operatīvai avārijas bedru likvidēšanai pie „-”0C vai atsevišķos gadījumos, ja nav pieejams karstais asfaltbetons.

- Pirms aukstā asfaltbetona iestrādāšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem.

- Nesablīvēta, bedrītē ieklāta asfalta maisījuma biezumam jābūt ap 25 – 30% lielākam par sagatavotās bedrītes dziļumu, ja lieto karsto asfalta maisījumu, vai atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām, ja lieto auksto asfalta maisījumu. Aukstā laikā pirms asfalta iestrādes ieteicams bedrītes malas uzsildīt, piemēram, ar gāzes degli.

- Veikt iestrādātā aukstā asfaltbetona blietēšanu.

- Iestrādi veikt atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

G. Prasības izpildītam darbam :

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā  seguma līmeņa vairāk kā par +10 mm.

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

- Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums visā apgabalā.

3.2. Ar lieto  asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas.

A. Mērķis:

Aizpildīt seklas bedrītes ,operatīvi aizpildīt satiksmei bīstamās bedres nelabvēlīgos laika apstākļos.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2).

C . Darba apraksts :

- Pārbrauciens līdz darba objektiem.

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

- Materiāla iestrāde, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

- Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

- Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :

- Lietā asfaltbetona masa, atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām. Rūpnīcai izgatavotājai jānodrošina šādi nosacījumi – iestrādājamam negatīvā apkārtējā gaisa temperatūrā (vismaz līdz -50C).

- Rūpnīcai izgatavotājai jāgarantē atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām aizpildītas bedrītes lāpījuma kalpošana vismaz gada ilgā laika periodā kopš tā iestrādāšanas brīža.

- Bedrītei ar dziļumu 4 cm materiāla patēriņa norma – 0,092t/m2. Ja rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās nav noteikts savādāk.

E. Iekārtas un mehānismi:

- Lietā asfaltbetona transportēšanas un iestrādāšanas iekārta.

- Iekārta (gāzes deglis), kas spēj nodrošināt bedres malu sasildīšanu.

- Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

- Nav obligāta prasība mehānismam atrasties komersanta rīcībā.

F. Darba izpilde:

- Pirms lietā asfaltbetona iestrādāšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem, jāuzsilda bedrītes malas.

- Iestrādi veikt atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

G. Prasības izpildītam darbam :

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma līmeņa vairāk kā par +6 mm, mērot ar 3m latu.

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Spraugu zem 3m.latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība.Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

3.3. Asfaltbetona seguma bedrīšu remonts ar infrasarkanā starojuma tehnoloģiju

A. Mērķis:

Aizpildīt seklas bedrītes, operatīvi aizpildīt satiksmei bīstamās bedres nelabvēlīgos laika apstākļos.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2).

C . Darba apraksts :

- Pārbrauciens līdz darba objektiem.

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

- labojamās vietas sagatavošana.

- Materiāla iestrādāšana, atbilstoši rūpnīcas izgatavotāja specifikācijām.

- Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

- Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :

Asfalta maisījums, atbilstoša rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām. Kā izejmateriāls asfalta maisījumam drīkst būt 100% reciklēts asfalts. Šādā gadījumā jālieto bitumenu atjaunojošas piedevas atbilstoši Ceļu specifikāciju noteiktajām prasībām.

- Reciklēts asfalts

- Bitumena atjaunojošā piedeva

E. Iekārtas un mehānismi:

- Infrasarkanā starojuma remonta iekārta (plāksne).

- Vibrobliete.

- Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

- Jāuzkarsē bedrīte un tai pieguļošais asfalta segums vismaz 10 cm platumā ārpus bedrītes. Uzkarsētais asfalts jāuzirdina un tajā jāiestrādā bitumenu atjaunojoša piedeva. Ja nepieciešams, jāpievieno arī jauns asfalta maisījums. Iestrādi veikt atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

- Veikt uzkarsētā asfaltbetona blietēšanu

G. Prasības izpildītam darbam :

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma līmeņa vairāk kā par +10 mm.

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Spraugu zem 3m. latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstības iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir komersantam jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

### 3.4. Ar karsto asfaltbetonu pēc nepilnas tehnoloģijas.

A. Mērķis:

Nodrošināt ceļu, ielas, ietves, laukumu līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no seguma, pielietojot nepilno tehnoloģiju, tas nozīmē bedrīšu aizpildīšana ar asfalta maisījumu bez bedrīšu malu sagatavošanu tās apzāģējot, izfrēzējot vai atskaldot.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbs ir uzmērāms kā  aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2), kas aprēķināms no iestrādātās asfalta masas 0,118 t/m2 .

C . Darba apraksts :

1.       Pārbrauciens uz darba vietu.

2.       Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

3.       Bedrītes  iztīrīšana  mehāniski vai  ar   saspiesta   gaisa   palīdzību.

4.       Bedrītes gruntēšana ar bitumena emulsiju.

5.       Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona  masu.

6.       Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana.

7.       Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .

8.       Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :

- Asfaltbetona tips: AC-8 vai AC-11, (atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar pasūtītāju var pielietot AC-6) vidējais patēriņš - 0,118 t/m2 (bedrītes dziļums 5cm).

- Gruntēšanai pielieto ātri sadalošo katjonu bitumena emulsija C 50 B 2, ar bitumena koncentrāciju 50-60%, izlietojot 0,6-0,9 kg uz m2.

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

E. Iekārtas un mehānismi:

- Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.

- Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.

- Veltnis vai vibrobliete.

- Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:

- Bedrīšu aizpildīšanu drīkst veikt periodā, kad nav nokrišņu, un, kad apkārtējā gaisa temperatūra nav zemāka par +50 C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā drīkst aizpildīt pie temperatūras, kas zemāka par +50 C, iepriekš saskaņojot to ar pasūtītāju.

- Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju vai lielu defektu apjomu. Nav paredzēta pielietot asfaltbetona segumu bedrīšu aizpildīšanai ar nelielu defektu apjomu.

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem.

- Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Aizpildot satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā bedrītes gruntēšanu ar bitumena emulsiju var neveikt, iepriekš to saskaņojot to ar pasūtītāju.

- Minimālais aizpildāmās bedrītes dziļums 3 cm. Ja aizpildāmās bedrītes dziļums pārsniedz 5cm, tad asfaltbetona masu iestrādā divās kārtās. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 100OC. Uz objektu atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā.

- Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz , kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C.

G. Prasības izpildītam darbam :

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst atšķirties no pārējā seguma  līmeņa  vairāk  kā par +5 mm.

- Asfaltbetona kārtas maksimālajam un minimālajam biezumam jāatbilst Autoceļu specifikācijas prasībām.

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē pievestā un iestrādātā asfaltbetona daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātā asfaltbetona daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu.

- Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā uzņēmējam ir jānovērš – nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

- Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

### 3.5.  Iegruvumu, izskalojumu likvidēšana līdz segas konstrukcijai.

A. Mērķis:

Likvidēt izskalojumu, iegruvumu radītās deformācijas un novērst to atkārtotu rašanos

B. Mērvienība:

Izpildītais darbs ir uzmērāms kā aizpildāmā iegruvuma tilpums (m3).

C . Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba objektiem.

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Iegruvumu vietas aizbēršana ar blīvēšanu;

- Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana .

- Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli:

Iegruvums vai izskalojums aizberams ar materiālu, kura fizikāli – mehāniskās īpašības ir vienādas vai labākas par remontējamo ielas konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem materiāliem;

E. Iekārtas un mehānismi:

- Autotransports materiāla pievešanai.

- Pēc situācijas nepieciešamības iegruvumu aizpildīšanai pielieto iekrāvējus, vai roku darba spēku.

- Blietēšanas mehānismi.

- Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:

- Pirms darba izpildes jānosaka un jānovērš iegruvuma cēloņi;

- Iegruvumu, izskalojumu aizber, iestrādājot minerālo materiālu ar roku darba rīkiem vai mehanizēti, veicot materiāla sablīvēšanu.

- Sablīvējuma slāņa biezums 20 -30 cm.

- Iegruvumu, izskalojumu aizber līdz segas konstrukciju augstumam

- Atjauno segu pēc esošā pielietotā materiāla, pielietojot tam atbilstošo specifikāciju (pēc kuras tiek veikta arī apmaksa par padarīto darbu apjomu).

G. Prasības izpildītam darbam :

Atjaunotais segums nedrīkst atšķirties no blakus esošā seguma.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Kvalitātes prasības pēc attiecīgā seguma remontdarbu specifikācijas.

4. Šķembu, grants vai grunts  segumu  remonts bezsniega laikā::

### 4.1. Planēšana bez materiāla papildināšanas

A. Mērķis:

Bezsniega laikā, labvēlīgos laika apstākļpos nodrošināt līdzenu virsmas segumu un ūdens atvadi ielās un ceļos ar dabīgas izcelsmes materiālu segumu.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbu apjoms ir uzmērāms pārgājiena kilometra (pārg/km.). Planēšanas darbu daudzums jāmēra, noplanēto ceļa garumu paralēli ceļa asij pārgājiena kilometros.

C . Darba apraksts :

- Pārbrauciens uz darba vietu.

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

- Darba robežas apzīmēšana.

- Esošā seguma planēšana.

- Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

- Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :

Esošais  seguma materiāls.

E. Iekārtas un mehānismi:

- Iekārtas seguma planēšanai (autogreideris vai piekabināmais greideris, kurš nodrošina, ka vienā darba gājienā planējamās joslas platums ir vismaz 2,5 m.

- Uzņēmējam jābūt vismaz 2 greideriem. Ja tehnisku iemeslu dēļ 1 greiders nevar veikt greiderēšanas darbus, Uzņēmējam 24 stundu laikā tas jāaizvieto ar citu līdzvērtīgu greideru.

- Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem

F. Darba izpilde:

- Esošā seguma planēšanatiek veikta tikai pēc Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašuma un vides pārvaldības nodaļas atbildīgo darbinieku norādījumiem. Planēšanu veic, ja segumā ir par 4 cm dziļākas deformācijas. Grants ielu un autoceļu planēšanas darbi notiek visā ceļa klātnes platumā.

- Planēšanu ieteicams veikt pie minerālā materiāla optimālā mitruma, grants sega nedrīkst būt pārlieku mitra. Darbus nevar veikt lietus laikā. Ja ilgstoša lietus perioda laikā darbus nevar veikt, tie jāveic pie iepriekš minētajiem nosacījumiem, arī sestdienās un svētdienās

- Vietās, kur tas ir nepieciešms un iespējams, jānodrošina ūdens novade no ceļa klātnes. Nepieciešamības gadījumā ceļa klātne jāattīra no svešķermeņiem.

- Planējot jānolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Planēšanas dziļumam jābūt ne mazākam par 40 mm un pēc planēšanas uz brauktuves nedrīkst būt „vilnīši”.

- Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi, vai arī no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru. Veicot līdzināšanu no vienas ceļa klātnes šķautnes uz otru, darbs pārmaiņus uzsākams no ceļa labās vai kreisās puses.

- Planēšanas darbi sevī iekļauj ceļa klātnes un nomaļu planēšanu paredzētajā apjomā, kā arī nepieciešamības gadījumā – nelielu svešķermeņu novākšanu, lokālu ūdens novades nodrošināšanu no ceļa virsmas – ja iespējams, nepieciešamo satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanu un novākšanu.

- Ceļu nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam no 3-5 %;

- Pēc planēšanas darbiem taisnos ceļa posmos un liela rādiusa līknēs jābūt 3% - 5% lielam pareiza virziena šķērskritumam, pārējās līknēs jābūt pareiza virziena virāžai (tā jāveido ar kritumu uz ceļa iekšējo malu) ar šķērskritumu līdz 6% (ieskaitot).

- Ceļa vai nomales platums jāuzmēra perpendikulāri ceļa asij metros – m.

- Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus pieguļošajām ielām un ietvēm. Jāveic pastāvīga darbu gaitā piegružoto ielu un ietvju tīrīšana. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Darbi jāveic beznokrišņu periodā, pie vidējās diennakts temperatūras, kura nav zemāka par +50 C un pie pie minerālā materiāla optimālā mitruma.

- Ielai un ceļu klātnei jābūt līdzenai visā platumā bez šķērsvalņiem, garenvaļņiem un bedrēm.

- Pēc darbu izpildīšanas uz ceļa klātnes nedrīkst atstāt grants valni un uz nomales nedrīkst veidot grants uzaugumu, ceļu krustojumiem, vai sajūgumu vietām ar citu klātni jābūt līdzenām;

- Pēc planēšanas darbiem uz grants seguma ielām un ceļiem nedrīkst atrasties velēna vai vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70 mm, liekos akmeņus savākt no ceļa klātnes. Atklātie trūkumi jānovērš;

- Jāseko, lai tiktu nodrošināta lietus ūdens novadīšanu no brauktuvēm. Šķērskritumam (šķērskritumiem) jānodrošina ūdens novadīšana no ceļa vai ielas virsmas.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Darbu daudzums ir uzmērāms pārgājiena kilometros (pārg/km.), attiecīgi no ceļa platuma.

- Ceļa platums jāuzmēra perpendikulāri ceļa asij metros – m līdz ceļa klātnes šķautnei, kur veikti ceļa planēšanas darbi.

- Kvalitāte tiek novērtēta vizuāli vai segumu salaiduma vietās ar lineālu.

### 8. Šķembu, grants vai grunts seguma planēšana papildinot ar šķembām.

A. Mērķis:

Nodrošināt kvalitatīvu, homogēnu virsmas segumu ielās ar dabīgas izcelsmes materiālu segumu. Darbi paredzēti dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu un bedru likvidēšanai ielās un ceļos ar grants  vai šķembu segu.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbu apjoms ir uzmērāms kubikmetros (m3).

C . Darba apraksts :

- Pārbrauciens uz darba vietu.

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

- Darba robežas apzīmēšana.

- Šķembu materiāla papildināšana, blīvēšana, profilēšana.

- Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

- Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :

Darbu veikšanai lietojami šķembu maisījumi no kalnu iežiem. Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Maisījumu gatavošanai ir atļauts izmantot arī divu vai vairāku blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai minerālmateriālu maisījumus. Šajā gadījumā tiem ir jābūt vienmērīgi samaisītiem, bez segregācijas. Pielietotais šķembu maisījums 0-32mm un tam jāatbilst  LVS EN prasībām.

E. Iekārtas un mehānismi:

      - Iekārtas seguma profilēšanai, materiāla piegādei, iestrādei un blīvēšanai.

      - Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:

- Materiāla papildināšana.

- Iestrādātā materiāla pārprofilēšana

- Seguma blīvēšana .

G. Prasības izpildītam darbam :

      - Darbi jāveic pie vidējās diennakts temperatūras, kura nav zemāka par +50 C.

      - Darbus veic atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Pirms darbu uzsākšanas Būvdarbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju un uzrādīt pielietojamo materiālu īpašibas pārskatu Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt īpašību deklarācijai.

      - Šķembas maisījums (frakcija 0/32) jāiestrādā atbilstoši brauktuves šķeŗsprofilam un garenkritumam pēc tam kad ir veikta esošā seguma vietas profilēšana.

      - Pēc materiāla (frakcija 0/32) iestrādāšanas jāveic attiecīgās vietas segas planēšana vai profilēšana un blīvēšana.

      - Labotās vietas ielu un ceļu klātnei jābūt līdzenai visā platumā bez šķērsvalņiem, garenvaļņiem un bedrēm. Uz braucamās daļas nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

      - Šķērskritumam(šķērskritumiem) jānodrošina ūdens novadīšana no ielas, ceļa     virsmas.

      - Labotās vietas ceļa, ielas virsmas salaidumiem ar iebrauktuvēm, krustojumiem pēc profilēšanas jābūt bez izciļņiem vai iesēdumiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Darbu daudzums ir uzmērāms iestrādātajos šķembu kubikmetros (m3.).

- Vizuālais novērtējums, mērījumi ar lineālu.

### 9. Šķembu, grants vai grunts seguma planēšana papildinot ar grants maisījumu.

A. Mērķis:

Nodrošināt kvalitatīvu, homogēnu virsmas segumu ielās ar dabīgas izcelsmes materiālu segumu. Darbi paredzēti dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu un bedru likvidēšanai ielās un ceļos ar grants  segu.

B. Mērvienība :

Izpildītais darbu apjoms ir uzmērāms kubikmetros (m3.).

C . Darba apraksts :

1Pārbrauciens uz darba vietu.

2Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

3Darba robežas apzīmēšana.

4Šķembu materiāla papildināšana, blīvēšana, profilēšana.

5Darba vietas sakopšana, satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

6Pārbrauciens uz bāzi.

D. Materiāli :

Nesaistītu minerālmateriālu segumu dilumkārtu būvniecībai ieteicams pielietot minerālmateriālu maisījumus no drupinātas grants. Pasūtītājs var noteikt lietojamā materiāla izcelsmi (frakcija 0/16). Šajā nodaļā izvirzītajām prasībām jāatbilst katram atsevišķajam nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas vai seguma maisījumā izmantotajam izejmateriālam. Neviens no materiāliem nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes, augus u.c. organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

Maisījumu gatavošanai ir atļauts izmantot arī divu vai vairāku blakus esošo izmēru minerālmateriālu kombinācijas vai minerālmateriālu maisījumus. Šajā gadījumā tiem ir jābūt vienmērīgi samaisītiem, bez segregācijas.

Maisījumi jāsagatavo no Ceļu specifikāciju prasībām atbilstošiem rupjiem, jauktiem un/vai smalkiem izejmateriāliem tā, lai gatavā maisījuma īpašības atbilstu šo specifikāciju un LVS EN prasībām. Pirms darbu uzsākšanas Būvdarbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju un uzrāda pielietojamo materiālu testēšanas pārskatu (speciālais grants maisījums frakcija 0/16). Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības deklarācijai.

E. Iekārtas un mehānismi:

      - Iekārtas seguma profilēšanai, materiāla piegādei, iestrādei un blīvēšanai.

      - Mehānismu aprīkojumam un strādājošo apģērbam jāatbilst līguma nosacījumiem.

F. Darba izpilde:

- Materiāla papildināšana.

- Iestrādātā materiāla pārprofilēšana

- Seguma blīvēšana.

G. Prasības izpildītam darbam :

      - Darbi jāveic pie vidējās diennakts temperatūras, kura nav zemāka par +50 C.

      - Darbus veic atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem. Pirms darbu uzsākšanas Būvdarbu gaitu saskaņot ar Pasūtītāju un uzrādīt pielietojamo materiālu īpašibas pārskatu Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katram materiālu veidam, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt īpašību deklarācijai.

      - Grants maisījums jāiestrādā atbilstoši brauktuves šķeŗsprofilam un garenkritumam pēc tam kad ir veikta esošā seguma vietas profilēšana.

      - Pēc materiāla iestrādāšanas jāveic attiecīgās vietas segas planēšana vai profilēšana un blīvēšana.

      - Labotās vietas ielu un ceļu klātnei jābūt līdzenai visā platumā bez šķērsvalņiem, garenvaļņiem un bedrēm. Uz braucamās daļas nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

      - Šķērskritumam(šķērskritumiem) jānodrošina ūdens novadīšana no ielas, ceļa     virsmas.

      - Labotās vietas ceļa, ielas virsmas salaidumiem ar iebrauktuvēm, krustojumiem pēc profilēšanas jābūt bez izciļņiem vai iesēdumiem.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Darbu daudzums ir uzmērāms iestrādātajos šķembu kubikmetros (m3.).

- Vizuālais novērtējums, mērījumi ar lineālu.