CD DAĻAS SATURA RĀDĪTĀJS

PASKAIDROJUMU RAKSTS	2

1.	Vispārīgi	3

2.	Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie izejas dati un tehniskie rādītāji	3

3.	Esošās situācijas raksturojums	3

4.	Inženierģeoloģiskā izpēte	3

5.	Inženierģeodēziskā izpēte	4

6.	Vispārīgie norādījumi	4

7.	Projekta apraksts	5

8.	Segas konstrukcija	5

9.	Tehniskie risinājumi	7

9.1 Sagatavošanas darbi	7

9.2 Zemes darbi	7

9.3 Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība	7

9.4 Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu būvniecība	9

9.5 Caurtekas un konstrukcijas	10

9.6 Aprīkojums	11

PROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE IZEJAS DOKUMENTI	13

Būvprojekta ceļu daļas vadītāja sertifikāta kopija	14

Siguldas novada domes tehniskie noteikumi Nr. 8, izdoti 09.11.2010	15

Sanāksmes protokols Nr. 05.04.2012	16

SARAKSTI	18

Trases ass nospraušanas saraksts	19

Darbu daudzumu saraksts	23

RASĒJUMI	26

# PASKAIDROJUMU RAKSTS

## Vispārīgi

„Sporta un aktīvās atpūtas centrs” būvprojekta ceļu daļa  izstrādāta saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp SIA „Arhitektes Ilze Kalveles birojs” un SIA „PROJEKTS 3”.

Ceļu daļa izstrādāta pamatojoties uz sekojošiem dokumentiem:

- Siguldas novada domes tehniskie noteikumi Nr. 8, izdoti 09.11.2010;

- Detalplānojums īpašumam „Laurenči”, Sigulda, Siguldas novads, 1. zemes vienība ar kad. apz. 80150024804

Plāni izstrādāti digitālā sistēmā. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas 1977.gada augstuma sistēmā.

Ceļu daļu izstrādājuši sekojoši SIA „Projekts 3” inženieri:

Roberts Zvejnieks – ceļu daļas vadītājs, projektētājs (LBS būvprakses sertifikāts Nr. 20-6578).

Projektēšanā izmantota ceļu projektēšanas sistēma AutoCad Civil 3D.

## Projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie izejas dati un tehniskie rādītāji

Objekts – distanču slēpošanas trase, stāvlaukumi, piebraucamie ceļi;

Ceļa veids – vispārīgās lietošanas

Satiksmes izkārtojums krustojumā – vienā līmenī

Trases platums ar cieto segumu (asfalts) – 4.00m

Trases platums ar mīksto segumu (koka mulča) – 2.00m, 6.00m

Nomales platums (tikai asfalta seguma pusē) – 0.30m

Laurenču ielas platums – 6.00m

Piebraucamo ceļu platums - 5.50m

Trases šķērsslīpumi 		– trases abiem segumiem - 2.5%

– nomalēm – 5.0%

– virāžas – 2.5-14.0%

## Esošās situācijas raksturojums

Zemes gabals atrodas Siguldas pilsētas teritorijā un tas robežojas ar „Gaujas nacionālo parku”. Reljefs ir ļoti paugurains, ar lieliem nogāžu slīpumiem. Esošajā situācijā trases atrašanās vietā ir mežs, ko paredzēts izstrādāt tādā apjomā, lai būtu iespējama trases izbūve un uzturēšana.

Esošais stadions, kas ir blakus esošās skolas lietošanā, ir novecojis – segums neatbilstošs mūdeinu prasībām, vingrošanas iekārtas sliktā stāvoklī.

## Inženierģeoloģiskā izpēte

Ģeoloģisko izpēti veica SIA „Ģeologu grupa „Silūrs”” 2010. gada 10. novembrī.

Ģeoloģiski apsekotais laukums sastāv no sekojošiem nogulumiem – virspusē 0.15 - 0.90m biezā slānī atsegti eluviālie nogulumi – augsne-vidēji - labi humusēta putekļaina smilts, retāk mālsmilts, irdena. Zem eluviālajiem nogulumiem atklāti limnoglaciālie nogulumi-putekļaina smilts, lokāli – putekļaina mālsmilts. Deluviālie nogulumi- morēnas mālsmilts ar granti un oļiem, kā arī organikas piejaukumu atklāti tikai 6. urbuma rajonā, kas nourbts gravas dibenā. Dziļāk atklāti glaciālie nogulumiplastiskas konsistences morēnas mālsmilts ar grants un oļu piejaukumu līdz 5%. Sporta un aktīvās atpūtas centra laukumā un urbumu Nr.4 un 4a atklāti augšējā devona Gaujas svītas pamatieži- devona māls, smilšakmens un aleirolīts.

## Inženierģeodēziskā izpēte

Uzmērīšanas darbus veica SIA “Mērniecības datu centrs” 2010. gada oktobrī. Uzmērīšana veikta LKS92 koordinātu sistēmā un Baltijas 1977.gada augstuma sistēmā.

## Vispārīgie norādījumi

Būvniecību veikt saskaņā ar tehnisko projektu.

Pirms būvdarbu uzsākšanas izsaukt visu ieinteresēto organizāciju pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo inženiertīklu atrašanās vietas un dziļumus.

Būvdarbu laikā nodrošināt inženiertīklu aizsardzību un nostiprināšanu. 1 metru attālumā no inženiertīkliem rakšanu veikt bez mehānismiem.

Būvniecības laikā ievērot sekojošu darbu secību:

- sagatavošanas darbi;

- komunikāciju izbūve;

- segas konstrukciju izbūve;

- aprīkojuma izbūve un apzaļumošana.

Tranšejas aizbērt ar smilšu gruntīm ar māla daļiņu piejaukumu mazāku par 5 % .

Vietās, kur esošo ģeoloģiju veido materiāli, kas nav izmantojami zemes klātnes būvniecībā, jāparedz to pilnīga izņemšana un aizvešana, to vietā iestrādājot materiālu, kas atbilst „Ceļu specifikācijas 2010” noteiktajam.

Augstuma atzīmes, attālumi un rādiusi doti metros, slīpumi – procentos.

Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu sarakstā” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Materiāliem un darbiem jāatbilst „Ceļu specifikācijas 2010” prasībām.

Pirms segas konstrukcijas izbūves, izveidot trases konstrukcijas testa posmu, kur pārliecināties par lietoto materiālu un ieklāšanas tehnoloģijas piemērotību. Veikt siltumizolācijas materiāla vizuālu pārbaudi un iebūvēto caurulīšu hidraulisko pārbaudi.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar ceļu daļas autoru, tel. 67692605.

## Projekta apraksts

Trases ass vilkta pa trases vidu ziemas apstākļos, kad trases platums ir 6m. Pavasara, vasaras un rudens periodā plānots izmantota tikai asfaltēto daļu 4m platumā, zem kuras tiks iestrādāta saldēšanas sistēma, kas nodrošinās sniega saglabāšanu ilgākā laika periodā. Atlikušie 2m veidojami no koka mulčas seguma.

Tā kā apvidus ir ar lieliem kritumiem, trase tiek veidota ar garenkritumu līdz 18%, ko pieļauj FIS apstiprinātie standarti. Lielākais kāpums pa vertikāli ir 11m. Trases virziens paredzēts pretēji pulksteņrādītāja virzienam. Nobraucienu posmi paredzēti ar kritumu līdz 15%. Kāpuma posmā līdz 18%.

Normālais šķērskritums taisnos posmos ar vienpusēju kritumu 2.5%. Līdzenu posmu virāžas paredzētas ar 4% kritumu. Vietās, kur pirms līkuma prognozēts palielināts ātrums, virāžas paredzētas 12 un 14% lielas.

Projektā paredzēta vieta pie dīķa sniega uzglabāšanai kā arī tehniskās apkalpošanas ceļš līdz šim laukumam. Tas paredzēts 3m plats, vienslīps, ar kritumu 3% uz dīķa pusi.

## Segas konstrukcija

Trases segas konstrukcija pieņemta atbilstoši līdzīgi izstrādātiem projektiem Somijā.

Trases seguma 1. tips

Izbūvējams trasei 4m platumā no pk 0+00 līdz 1+02, no pk 3+65 līdz pk 13+82 un citās vietās, kur paredzēta trases saldēšana:

- Asfaltbetons AC11surf 5cm biezumā;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 12cm biezumā (slānī saldēšanas caurulītes);

- Siltumizolācijas materiāls Styrofoam 300 A-N 10cm biezumā vai analogs;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/32p 5cm biezumā;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/45 10cm biezumā;

- Salturīgs slānis 20cm biezumā.

Trases seguma 2. tips

Izbūvējams trasei 4m platumā no pk 1+02 līdz 3+65:

- Asfaltbetons AC11surf 5cm biezumā;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 5cm biezumā;

- Ģeorežģis;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 7cm biezumā (slānī saldēšanas caurulītes);

- Siltumizolācijas materiāls Styrofoam 300 A-N 10cm biezumā vai analogs;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/32p 5cm biezumā;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/45 10cm biezumā;

- Salturīgs slānis 20cm biezumā.

Trases seguma 3. tips

Izbūvējams asfaltētajai trasei labajā pusē 2m platumā vietās, kur šķērskritums ir vērsts prom no koka mulčas seguma un trasei no pk 8+10 līdz 9+75 6m platumā:

- Koka mulčas segums 10cm biezumā;

- Uzbēruma grunts (tikai uzbēruma zonā).

Trases seguma 4. tips

Izbūvējams asfaltētajai trasei labajā pusē 2m platumā vietās, kur šķērskritums ir vērsts koka mulčas seguma virzienā:

- Koka mulčas segums 10cm biezumā;

- Uzbēruma grunts 32cm biezumā;

- Salturīgs slānis 20cm biezumā.

Ietves segums

Pielietojams visām projektētajām ietvēm:

- Betona bruģis 6cm biezumā;

- Šķembu izsijas 3cm biezumā;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/45 15cm biezumā;

- Salturīgs slānis 30cm biezumā.

Piebraucamo ceļu un stāvvietas segums

Piemērojams nobrauktuvēm, piebraucamajiem ceļiem un īslaicīgajām autostāvvietām:

- Granīta šķembu segums 5/10 5cm biezumā;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/45 25cm biezumā;

- Salturīgs slānis 30cm biezumā.

Skrejceliņa segums

Piemērojams skrejceliņam:

- Ūdenscaurlaidīgs sintētisks sporta segums, 1,3 cm biezumā;

- Porasfalta PA 11 ieklāšana 6cm biezumā;

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 5/45 15cm biezumā;

- Salturīgs slānis 35cm biezumā.

Tehniskās apkalpošanas ceļš un laukumi

Piemērojams ceļam uz sniega uzglabāšanas laukumu un sniega uzglabāšanas laukumam, kā arī piebērumiem uz piebraucamajiem ceļiem un servisa laukumam:

- Nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/32s 25cm biezumā.

Siltumizolācijas materiāls lietojams tikai posmos, kur paredzēta trases saldēšanas funkcija.

Nomalei lietojams nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 5cm biezumā.

Laukums sniega uzkrāšanai veidojams ar slīpumu uz dīķi.

Blīvēšanas darbus virs saldēšanas trubiņām veikt bez vibratora funkcijas.

## Tehniskie risinājumi

#### 9.1 Sagatavošanas darbi

Pirms būvdarbu uzsākšanas likvidēt atsevišķi augošus kokus, mežus un krūmus, kuri traucē projekta realizācijai. Tāpat pirms trases izbūves noņemama augu zeme. Apjomu, kas būs nepieciešams apzaļumošanai, uzglabāt pie būvlaukuma, pārējo nogādāt atbērtnē. Nojaucams vecais dekoratīvais baseins pretī viesnīcai, soliņi stadionā, vingrošanas stieņi pie stadiona. Materiāli nogādājami atbērtnē. Demontējami grants, asfalta, šķembu un cementa segumi. Demontētos seguma materiālus (sasmalcinātus) atļauts izmantot sniega uzglabāšanas laukuma vai servisa laukuma seguma izbūvei.

#### 9.2 Zemes darbi

Ierakumā un dīķa rakšanas procesā iegūtais materiāls saglabājams uzbēruma veidošanai. Vietās, kur ir liels nogāzes slīpums, ierakuma grunts izstrādājama pakāpienveidā atbilstoši rasējumam CD-3 „Griezumi”.

Uzbērums veidojams līdz segas konstrukcijai atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2010”. Izmantojama ierakumā iegūtā grunts, kā arī papildus nepieciešamā pievedama klāt. Uz vietas vizuāli konstatēt uzbēruma grunts materiāla filtrācijas īpašības. Materiālu ar labākām filtrēšanās īpašībām izbūvēt tuvāk segas konstrukcijai.

#### 9.3 Ar saistvielām nesaistītu konstruktīvo kārtu būvniecība

Salizturīgais (salturīgais) slānis izbūvējams no drenējoša materiāla atbilstoši „Ceļu specifikācijas 2010” prasībām.

Nosošā kārta slēpošanas trasei izbūvējama divos slāņos. Pirmais slānis ieklājams 10cm biezumā no nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 0/45. Virsējais slānis ieklājams ar klājēju 5cm biezumā no nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 0/32p. Nestspējai virs nesošās kārtas jāsasniedz 80MPa.

Vietās, kur paredzēta saldēšana, ieklājams siltumizolācijas materiāls Styrofoam 300 A-N 10cm biezumā vai analogs. No pk 1+02 līdz pk 3+65 siltumizolācijas plāksnes ar skavām sastiprināmas. Plāksnes nostiprināmas pēc būvuzņēmēja ieskatiem tā, lai nodrošinātu to stabilitāti virsējo slāņu ieklāšanas procesā.

Uz siltumizolācijas materiāla uzklājamas saldēšanas caurulītes. Ar koka distanceriem izlīdzinātas 12cm katra no katras atbilstoši 1. attēlam un rasējumam CD-3 „Griezumi”.

1.att. Koka distanceri

Nenoņemot distancerus, virs siltumizolācijas materiāla un caurulītēm klāj nesaistīta minerālmateriāla maisījumu 0/16 no pk 0+00 līdz pk 1+02 un no pk 3+65 līdz pk 13+82 un citur, kur paredzēta saldēšana, 12 cm biezumā. Materiāls ieklājams pakāpeniski. Uzberot noteiktu posmu, distanceri pārceļami. Distancerus seguma konstrukcijā neatstāt! Tehnikas kustība pa nenoklātu siltumizolācijas materiālu un caurulītēm aizliegta! Materiāla pievešana no malas vai pakāpeniski no viena gala ar mazo tehniku („Bobcat”). Izlīdzināšana ar mazo tehniku vai ar rokām, vai autogreideri ar pilnu masu līdz 2t. Blīvēšanai izmantot veltņus līdz 2t. Neizmantot vibrēšanas funkciju! Tehnikas kustībai jānotiek paralēli caurulītēm, bez straujiem pagriezieniem. Posmā no pk 1+02 līdz pk 3+65 uzberams nesaistīts minerālmateriāla maisījums 0/16 7cm biezumā, virs tā klājams ģeorežģis. Virs ģeorežģa atkal uzberams nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/16 5cm biezumā. Blīvēšana veicama tikai pēc abu beramo materiālu un ģeorežģa ieklāšanas ar iepriekš aprakstīto tehniku. Materiālam jābūt optimālā mitrumā, lai panāktu maksimālu sablīvējumu. Šo kārtu aizliegts izbūvēt lietainā laikā! Ja paredzams lietus, izbūvētais posms pārklājams ar ūdens necaurlaidīgu materiālu (plēvi). Ģeorežģim jābūt ekstrudētam divasu vai trīsasu ar pēc iespējas mazākiem acu izmēriem un lielāku biezumu (>4mm mezglā).

Nesošā pamata kārtu ietvēm, piebraucamajiem ceļiem un skrejceliņam ieklājams vienā kārtā. Skrejceliņa pamata nesošā kārta izbūvējama no nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 5/45, lai nodrošinātu ūdens filtrāciju.

Demontētais segums lietojams sniega uzglabāšanas laukuma vai servisa laukuma izbūvē. Papildus nepieciešamais materiāls pievedams klāt. Segums izbūvējams 25cm biezumā atbilstoši ceļu specifikācijas 2010”.

Granīta šķembu segums 5/10 izbūvējams 5cm biezumā uz piebraucamajiem ceļiem un stāvvietām.

Pēc asfalta kārtas izbūves trases kreisajā pusē vai abās pusēs (atbilstoši rasējumam CD-1 „Vispārīgie rādītāji, horizontālais un vertikālais plāns”) pieberamas un noblīvējamas nomales 5cm biezumā no nesaistīta minerālmateriāla maisījuma 0/16 0,3m platumā atbilstoši rasējumam CD-3 „Griezumi”.

Koka mulčas segums izbūvējams 10cm biezumā 2m platumā trases asfaltētās daļas labajā pusē no pk 0+90 līdz pk 8+10 un no pk 9+75 līdz pk 12+65. No pk 8+10 līdz pk 9+75 šis segums paredzēts 10cm biezumā un 6m platumā. Segums izlīdzināms noteiktajos šķērsslīpumos un noblīvējams ar veltni bez vibro fiunkcijas.

#### 9.4 Ar saistvielām saistītu konstruktīvo kārtu būvniecība

Asfalta segums AC11surf trasei ieklājams ar kāpurķēžu iekājēju, kura pilna masa nepārsniedz 20t. Asfalta pievešanai jānotiek ar mazo tehniku („Bobcat”) vai ar ekskavatora palīdzību no malas (sk. 2. attēlu). Ieklājēja pārvietošanās pa trasi pieļaujama tikai paralēli trasei, bez straujiem pagriezieniem. Tā pat arī materiālu pievedošai tehnikai. Vietās, kur slīpums pārsniedz 10%, asfalta ieklāšanai jānotiek virzienā uz leju. Blīvēšanai izmantot veltņus līdz 3t bez vibro funkcijas. Veltni un ieklājēju, nepieciešamības gadījumā, „pieturēt” ar vinčām. Troses piestiprināt pie blakus esošajiem kokiem. Kokiem paredzēt aizsardzību pret mehāniskiem bojājumiem!

2.att. Asfalta ieklāšana, materiāla piegāde

Skrejceliņam paredzēts porasfalts PA11 5cm biezumā, virs kura klājams ūdens caurlaidīgs sintētisks sporta segums 1,3cm biezumā atbilstoši ražotāja specifikācijām.

#### 9.5 Caurtekas un konstrukcijas

Objektā paredzēts izbūvēt 8 caurtekas, no kurām viena ir ar meniķa konstrukciju, bet četras ar pārkrituma akām, lai mazinātu ūdens plūsmas ātrumu. Konstrukciju pamatos jālieto nesaistīta minerālmateriāla maisījums 0/32p. Pie dīķa ūdens līmeņa regulēšanai izbūvējams meniķis ar izmēriem 1000x1500mm no dzelzsbetona. Par sprostiem izmantojami impregnēti koka dēļi. Iespējams izmantot rūpnieciski izgatavotu cita materiāla konstrukciju, kas saskaņojama ar projekta autoru. Akas un meniķis izbūvējami atbilstoši ražotāju specifikācijām. Akām un meniķim jābūt nosegtiem ar vākiem.

Caurtekām pk 0+95, 1+65, 2+03, 2+91, 5+81, 8+90, 12+30 izteces galos veidojami ūdens slāpētāji. Tie veidojami no iebetonētiem laukakmeņiem. Formai jābūt ar izciļņiem, kas maksimāli slāpē ūdens tecēšanas ātrumu un izkliedē ūdens straumi. Caurtekām pk 1+65 un 2+03 ietekas galos no betonētiem laukakmeņiem veidojami ūdens savākšanas laukumi.

Lai nodrošinātos pret grāvs izskalojumiem, teknēs ieklājams ūdens necaurlaidīgs preterozijas paklājs (sk. 1.tabulu).

1.tab.

| Kreisās puses grāvis | Labās puses grāvis |
| --- | --- |
| No pk | Līdz pk | No pk | Līdz pk |
| 1+19 | 1+47 | 1+15 | 1+56 |
| 2+15 | 3+65 | 8+02 | 8+45 |
| 7+85 | Visā līknes garumā |
| No caurtekasa pk 8+15 | 9+33 |

Ieplaka pie autostāvvietas veidojama 30cm dziļumā un nostiprināma ar augu zemi.

Pk 1+60 abās pusēs un pk 2+10 kreisajā pusē no grāvjiem gar nogāzes pēdu veidojamas 0,5m platas betonētas laukakmens teknes ar dziļumu 5cm.

Betona apmales izbūvējamas uz betona pamata C16/20, zem kura 10cm biezumā jāizbūvē nesošais pamats no nesaistīta minerālmateriāla. No brauktuves seguma līdz apmales augšai jābūt 12cm. Betona apmalei 100x22x15 jābūt izceltai no seguma 4cm augstumā, izņemot vietu, kur brauktuvi šķērsos gājēji (2cm), gar ieplaku stāvlaukumā atbilstoši rasējuma CD-3 „Griezumi” 9-9 griezumam (0cm), tā pat arī pie šķembotās teknes gar jaunbūvējamo ēku (sk. rasējumu CD-1 „Vispārīgie rādītāji, horizontālais un vertikālais plāns”). Pa šīm vietām jābūt nodrošinātai ūdens atvadei no stāvlaukuma un piebraucamajiem ceļiem. Gar projektēto ēku sākot no stāvlaukuma paredzēta šķembu tekne ar min. dziļumu 10cm, kas novadīs ūdeni no stāvlaukuma grāvī.

Betona bruģis 6cm biezumā izbūvējams uz ietvēm. Vietās, kur šķērsojama brauktuve, jāveido pandusi.

Uz Laurenču ielas atrodas 3 gāzesvada kapas, kas jāregulē projektējamā seguma līmenī.

#### 9.6 Aprīkojums

Ceļa zīmes

Satiksmes kustības organizēšanai paredzēts uzstādīt jaunas ceļa zīmes. Zīmes uzstādāmas uz cinkotiem metāla balstiem, pamatne betonēta ar betonu C16/20. Pielietojamas atstarojošā II izmēra grupas ceļa zīmes atbilstoši LVS 77-3:2002.

Ceļa zīmju balsti nedrīkst būt plānsieniņu. Ceļa zīmju vairogu materiāls – cinkots skārds. Ceļa zīmes uzstādāmas uz nomales vai ietves. Horizontālais attālums no brauktuves malas līdz tuvākajai ceļa zīmes malai - ne mazāks par 1 m, zīmju uzstādīšanas augstums - 2.0 m. Ceļa zīmju izvietojumu plānā skatīt rasējumu lapā CD-1 „Vispārīgie rādītāji, horizontālais un vertikālais plāns”.

Horizontālie apzīmējumi

Horizontālo apzīmējumu materiāls – mitrumizturīga krāsa. Uz trases neparedzēt termoplasta apzīmējumus vai cita veida, kas varētu radīt izciļņus. Trases marķēšanai lietojami 920., 925. un 937. (taisnvirziena bulta) horizontālie apzīmējumi. Līniju platumi 0,1m. 937. apzīmējuma garums 1,5m un pārējās bultas dimensijas pieņemt atbilstoši tās garumam.

Horizontālo krāsojumu jāuzklāj uz sausas, tīras asfaltbetona virsmas. Apzīmējumu lokāciju skatīt rasējumā CD-1 „Vispārīgie rādītāji, horizontālais un vertikālais plāns”.

Barjeras un žogi

Lai nodrošinātu drošu pārvietošanos pa trasi gar nogāzi, kur paredzēts vislielākais uzbērums no pk 1+56 līdz pk 2+08, jāizbūvē drošības barjeras 52m garumā, ar pārtraukumiem pie laternām, atbilstoši rasējumam CD-3 „Griezumi” un atbilstoši ražotāju specifikācijai. Gar skrejceliņu uzstādāma tāda pati barjera reklāmas plakātu izvietošanai 70m garumā. Apkārt saldēšanas iekārtām paredzēts BetafenceFortnet medium tipa žogs vai analogs ar vārtiņiem.

Apzaļumošana un labiekārtošana

Apzaļumošanas darbi veicami pēc pilnīgas segumu izbūves pabeigšanas. Apzaļumošanai izmantojama iepriekš noņemtā augu zeme. Augu zeme izlīdzināma 10cm biezumā, un apsējama ar daudzgadīgo zālienu sēklām.

Būvdarbu laikā ievērot koku aizsardzības pasākumus: 1) betona apmali izbūvēt ne tuvāk kā 1m no koka stumbra; 2) neapcirst galvenās saknes; 3) saudzēt zaru vainagus; 4) izmantojot tehniku tuvu kokiem, aizsargāt koku stumbru, apliekot to ar dēļiem.

SIA “Projekts 3” inženieris

Roberts Zvejnieks

# PROJEKTĒŠANAS UZSĀKŠANAI NEPIECIEŠAMIE IZEJAS DOKUMENTI

#### Būvprojekta ceļu daļas vadītāja sertifikāta kopija

#### Siguldas novada domes tehniskie noteikumi Nr. 8, izdoti 09.11.2010

#### Sanāksmes protokols Nr. 05.04.2012

# SARAKSTI

#### Trases ass nospraušanas saraksts

| TRASES ASS NOSPRAUŠANAS SARAKSTS |
| --- |
| Nr. p.k. | Pikets | Koordinātes |
|  |  | X ziemeļi (m) | Y austrumi (m) |
| 1 | 0+00.00 | 333 342,6397m | 549 431,3537m |
| 2 | 0+10.00 | 333 343,8299m | 549 421,4248m |
| 3 | 0+20.00 | 333 345,0202m | 549 411,4959m |
| 4 | 0+30.00 | 333 346,2104m | 549 401,5669m |
| 5 | 0+40.00 | 333 347,4007m | 549 391,6380m |
| 6 | 0+50.00 | 333 348,5909m | 549 381,7091m |
| 7 | 0+60.00 | 333 349,7812m | 549 371,7802m |
| 8 | 0+70.00 | 333 350,9714m | 549 361,8513m |
| 9 | 0+80.00 | 333 352,1617m | 549 351,9224m |
| 10 | 0+90.00 | 333 353,9742m | 549 342,1117m |
| 11 | 1+00.00 | 333 358,5846m | 549 333,2769m |
| 12 | 1+10.00 | 333 361,4039m | 549 323,7808m |
| 13 | 1+20.00 | 333 359,5568m | 549 314,0487m |
| 14 | 1+30.00 | 333 353,4542m | 549 306,2460m |
| 15 | 1+40.00 | 333 344,4538m | 549 302,1086m |
| 16 | 1+50.00 | 333 334,4820m | 549 301,5216m |
| 17 | 1+60.00 | 333 324,4870m | 549 301,2065m |
| 18 | 1+70.00 | 333 314,4919m | 549 300,8914m |
| 19 | 1+80.00 | 333 304,4969m | 549 300,5762m |
| 20 | 1+90.00 | 333 294,5019m | 549 300,2611m |
| 21 | 2+00.00 | 333 284,5068m | 549 299,9460m |
| 22 | 2+10.00 | 333 274,5118m | 549 299,6309m |
| 23 | 2+20.00 | 333 264,5168m | 549 299,3158m |
| 24 | 2+30.00 | 333 254,5184m | 549 299,1972m |
| 25 | 2+40.00 | 333 244,5266m | 549 299,5753m |
| 26 | 2+50.00 | 333 234,5340m | 549 299,7249m |
| 27 | 2+60.00 | 333 224,6009m | 549 298,6280m |
| 28 | 2+70.00 | 333 214,8837m | 549 296,2947m |
| 29 | 2+80.00 | 333 205,4440m | 549 293,0083m |
| 30 | 2+90.00 | 333 195,6988m | 549 294,0708m |
| 31 | 3+00.00 | 333 188,4389m | 549 300,7699m |
| 32 | 3+10.00 | 333 185,6428m | 549 310,2450m |
| 33 | 3+20.00 | 333 187,3734m | 549 320,0625m |
| 34 | 3+30.00 | 333 189,6708m | 549 329,7951m |
| 35 | 3+40.00 | 333 192,2131m | 549 339,4648m |
| 36 | 3+50.00 | 333 195,3714m | 549 348,9511m |
| 37 | 3+60.00 | 333 199,1366m | 549 358,2133m |
| 38 | 3+70.00 | 333 203,4561m | 549 367,2313m |
| 39 | 3+80.00 | 333 207,8958m | 549 376,1917m |
| 40 | 3+90.00 | 333 212,3355m | 549 385,1521m |
| 41 | 4+00.00 | 333 216,7752m | 549 394,1125m |
| 42 | 4+10.00 | 333 222,2187m | 549 402,3699m |
| 43 | 4+20.00 | 333 231,6514m | 549 404,6869m |
| 44 | 4+30.00 | 333 239,8589m | 549 399,3851m |
| 45 | 4+40.00 | 333 243,3842m | 549 390,2118m |
| 46 | 4+50.00 | 333 240,6848m | 549 380,7623m |
| 47 | 4+60.00 | 333 233,9592m | 549 373,3729m |
| 48 | 4+70.00 | 333 227,0891m | 549 366,1064m |
| 49 | 4+80.00 | 333 220,2189m | 549 358,8400m |
| 50 | 4+90.00 | 333 213,3488m | 549 351,5735m |
| 51 | 5+00.00 | 333 206,5816m | 549 344,2180m |
| 52 | 5+10.00 | 333 203,6564m | 549 334,8360m |
| 53 | 5+20.00 | 333 206,9608m | 549 325,5808m |
| 54 | 5+30.00 | 333 215,1665m | 549 320,1728m |
| 55 | 5+40.00 | 333 225,0018m | 549 320,7034m |
| 56 | 5+50.00 | 333 234,6151m | 549 323,4574m |
| 57 | 5+60.00 | 333 244,2284m | 549 326,2115m |
| 58 | 5+70.00 | 333 253,7714m | 549 329,1788m |
| 59 | 5+80.00 | 333 262,2786m | 549 334,3621m |
| 60 | 5+90.00 | 333 268,8513m | 549 341,8478m |
| 61 | 6+00.00 | 333 272,8908m | 549 350,9538m |
| 62 | 6+10.00 | 333 274,4664m | 549 360,8189m |
| 63 | 6+20.00 | 333 275,7238m | 549 370,7396m |
| 64 | 6+30.00 | 333 275,8905m | 549 380,7193m |
| 65 | 6+40.00 | 333 274,1855m | 549 390,5663m |
| 66 | 6+50.00 | 333 272,1977m | 549 400,3668m |
| 67 | 6+60.00 | 333 270,2099m | 549 410,1672m |
| 68 | 6+70.00 | 333 267,9291m | 549 419,8919m |
| 69 | 6+80.00 | 333 262,5942m | 549 428,2645m |
| 70 | 6+90.00 | 333 254,3272m | 549 433,7616m |
| 71 | 7+00.00 | 333 244,5427m | 549 435,4427m |
| 72 | 7+10.00 | 333 234,9150m | 549 433,0200m |
| 73 | 7+20.00 | 333 227,0916m | 549 426,9081m |
| 74 | 7+30.00 | 333 222,0635m | 549 418,3002m |
| 75 | 7+40.00 | 333 217,6238m | 549 409,3398m |
| 76 | 7+50.00 | 333 213,1841m | 549 400,3794m |
| 77 | 7+60.00 | 333 208,7444m | 549 391,4189m |
| 78 | 7+70.00 | 333 204,3047m | 549 382,4585m |
| 79 | 7+80.00 | 333 199,8650m | 549 373,4981m |
| 80 | 7+90.00 | 333 195,4253m | 549 364,5377m |
| 81 | 8+00.00 | 333 190,9856m | 549 355,5773m |
| 82 | 8+10.00 | 333 186,5459m | 549 346,6169m |
| 83 | 8+20.00 | 333 182,1062m | 549 337,6565m |
| 84 | 8+30.00 | 333 177,6665m | 549 328,6960m |
| 85 | 8+40.00 | 333 173,2268m | 549 319,7356m |
| 86 | 8+50.00 | 333 168,3675m | 549 311,0104m |
| 87 | 8+60.00 | 333 162,1619m | 549 303,1708m |
| 88 | 8+70.00 | 333 155,8814m | 549 295,3891m |
| 89 | 8+80.00 | 333 147,5876m | 549 290,0797m |
| 90 | 8+90.00 | 333 137,7097m | 549 290,0755m |
| 91 | 9+00.00 | 333 129,8835m | 549 295,9810m |
| 92 | 9+10.00 | 333 127,5809m | 549 305,5111m |
| 93 | 9+20.00 | 333 130,8233m | 549 314,9308m |
| 94 | 9+30.00 | 333 134,6467m | 549 324,1708m |
| 95 | 9+40.00 | 333 139,0000m | 549 333,1705m |
| 96 | 9+50.00 | 333 144,0106m | 549 341,8231m |
| 97 | 9+60.00 | 333 149,1524m | 549 350,3999m |
| 98 | 9+70.00 | 333 154,2943m | 549 358,9767m |
| 99 | 9+80.00 | 333 159,4362m | 549 367,5535m |
| 100 | 9+90.00 | 333 164,6116m | 549 376,1095m |
| 101 | 10+00.00 | 333 170,8115m | 549 383,9378m |
| 102 | 10+10.00 | 333 178,1853m | 549 390,6864m |
| 103 | 10+20.00 | 333 185,7102m | 549 397,2724m |
| 104 | 10+30.00 | 333 193,2350m | 549 403,8585m |
| 105 | 10+40.00 | 333 200,7599m | 549 410,4446m |
| 106 | 10+50.00 | 333 208,2848m | 549 417,0306m |
| 107 | 10+60.00 | 333 215,8074m | 549 423,6192m |
| 108 | 10+70.00 | 333 222,6250m | 549 430,9181m |
| 109 | 10+80.00 | 333 230,2483m | 549 437,3182m |
| 110 | 10+90.00 | 333 239,5462m | 549 440,8717m |
| 111 | 11+00.00 | 333 249,4949m | 549 441,1875m |
| 112 | 11+10.00 | 333 258,9994m | 549 438,2306m |
| 113 | 11+20.00 | 333 267,0132m | 549 432,3267m |
| 114 | 11+30.00 | 333 272,6542m | 549 424,1257m |
| 115 | 11+40.00 | 333 275,4422m | 549 414,5543m |
| 116 | 11+50.00 | 333 277,4300m | 549 404,7538m |
| 117 | 11+60.00 | 333 279,4178m | 549 394,9534m |
| 118 | 11+70.00 | 333 281,3710m | 549 385,1463m |
| 119 | 11+80.00 | 333 282,0628m | 549 375,1852m |
| 120 | 11+90.00 | 333 281,0748m | 549 365,2396m |
| 121 | 12+00.00 | 333 279,8172m | 549 355,3190m |
| 122 | 12+10.00 | 333 278,5596m | 549 345,3984m |
| 123 | 12+20.00 | 333 278,4161m | 549 335,4735m |
| 124 | 12+30.00 | 333 283,4982m | 549 327,0365m |
| 125 | 12+40.00 | 333 292,4665m | 549 322,9643m |
| 126 | 12+50.00 | 333 302,1635m | 549 324,6906m |
| 127 | 12+60.00 | 333 309,1754m | 549 331,6077m |
| 128 | 12+70.00 | 333 311,1366m | 549 341,2841m |
| 129 | 12+80.00 | 333 311,1369m | 549 351,2841m |
| 130 | 12+90.00 | 333 311,1372m | 549 361,2841m |
| 131 | 13+00.00 | 333 311,1376m | 549 371,2841m |
| 132 | 13+10.00 | 333 311,1379m | 549 381,2841m |
| 133 | 13+20.00 | 333 311,1382m | 549 391,2841m |
| 134 | 13+30.00 | 333 311,1386m | 549 401,2841m |
| 135 | 13+40.00 | 333 311,1389m | 549 411,2841m |
| 136 | 13+50.00 | 333 311,1392m | 549 421,2841m |
| 137 | 13+60.00 | 333 311,1395m | 549 431,2841m |
| 138 | 13+70.00 | 333 311,1399m | 549 441,2841m |
| 139 | 13+80.00 | 333 311,1402m | 549 451,2841m |
| 140 | 13+81.92 | 333 311,1403m | 549 453,2011m |

| Darbu daudzumu saraksts |
| --- |
| Projektētājs | SIA "Projekts 3" |
| Novads | Siguldas novads |
|  | SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS, "LAURENČI", SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, 1.ZEMES VIENĪBA |
| Izmaksu pozīcija | Specifik. Nr | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 1 | CD - Ceļu daļa |
| 2 | 3 | Sagatavošanas darbi |  |  |
| 3 | 3.1. | Ceļa trases uzmērīšana un nospraušana | m | 1382 |
| 4 | 3.2. | Krūmu zāģēšana un transportēšana uz atbērtni | m2 | 176 |
| 5 | 3.2. | Atsevišķi augošu koku zāģēšana, celmu laušana, transportēšana uz atbērtni | gab. | 39 |
| 6 | 3.2. | Meža zāģēšana, celmu laušana, koku un krūmu transportēšana uz atbērtni | m2 | 18335 |
| 7 | 3.3. | Grāvs teknes nostiprināšana ar sintētisku preterozijas materiālu | m2 | 568 |
| 8 | 3.3. | Teknes nostiprināšana ar šķembām 10cm biezumā | m2 | 87 |
| 9 | 3.3. | Ievalku veidošana | m3 | 8 |
| 10 | 3.4. | Šķembu seguma demontāža | m2 | 10 |
| 11 | 3.4. | Grants seguma demontāža | m2 | 1691 |
| 12 | 3.4. | Bruģa seguma demontāža | m2 | 2 |
| 13 | 3.4. | Cementa seguma demontāža | m2 | 18 |
| 14 | 3.4. | Augu zemes noņemšana, nevajadzīgā apjoma aizvešana uz atbērtni | m3 | 7971 |
| 15 | 3.7. | Asfalta seguma demontāža | m2 | 14 |
| 16 | 4 | Zemes klātne |  |  |
| 17 | 4.1. | Dīķa rakšana | m3 | 1673 |
| 18 | 4.1. | Zemes klātnes ierakuma būvniecība ieskaitot grāvju rakšanu | m3 | 4476 |
| 19 | 4.1. | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no atgūtā materiāla | m3 | 6149 |
| 20 | 4.1. | Zemes klātnes uzbēruma būvniecība no pievestā materiāla | m3 | 2538 |
| 21 | 4.2. | Ģeorežģa ieklāšana no pk 1+02 līdz pk 3+65 | m2 | 1261 |
| 22 | 5 | Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas |  |  |
| 23 | 5.1. | Salizturīgās kārtas būvniecība 20cm biezumā | m3 | 1757 |
| 24 | 5.1. | Salizturīgās kārtas būvniecība 30cm biezumā | m3 | 617 |
| 25 | 5.1. | Salizturīgās kārtas būvniecība 35cm biezumā | m3 | 238 |
| 26 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/16 būvniecība 5cm biezumā no pk 1+02 līdz pk 3+65 | m2 | 1258 |
| 27 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/16 būvniecība 7cm biezumā no pk 1+02 līdz pk 3+65 | m2 | 1285 |
| 28 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/16 būvniecība 12cm biezumā | m2 | 4602 |
| 29 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32p pamata nesošās virskārtas būvniecība 5cm biezumā | m2 | 7845 |
| 30 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/32s seguma būvniecība 25cm biezumā | m2 | 1617 |
| 31 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās apakškārtas būvniecība 10cm biezumā | m2 | 7978 |
| 32 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā | m2 | 459 |
| 33 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 0/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 25cm biezumā | m2 | 1463 |
| 34 | 5.2. | Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma 5/45 pamata nesošās kārtas būvniecība 15cm biezumā | m2 | 550 |
| 35 | 5.2. | Granīta šķembu 5/10 seguma būvniecība 5cm biezumā | m2 | 1458 |
| 36 | 5.4. | Nomaļu uzpildīšana ar nesaistīta minerālmateriāla maisījumu 0/16, profilēšana un blīvēšana 5cm biezumā | m2 | 385 |
| 37 |  | Koka mulčas seguma izbūve 10 cm biezumā | m2 | 3359 |
| 38 | 6 | Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas |  |  |
| 39 | 6.2. | Karstā asfalta AC11surf dilumkārtas būvniecība 5cm biezumā | m2 | 6556 |
| 40 | 6.2. | Porasfalta PA 11 ieklāšana 6cm biezumā | m2 | 550 |
| 41 | 6.2. | Asfalta seguma remontzona | m2 | 3 |
| 42 |  | Siltumizolācijas materiāls Styrofoam 300 A-N 10cm biezumā vai analogs | m2 | 5006 |
| 43 |  | Ūdenscaurlaidīgs sintētisks sporta segums, 1,3 cm biezumā | m2 | 550 |
| 44 | 7 | Caurtekas un konstrukcijas |  |  |
| 45 | 7.1. | PE tipa caurteku uzstādīšana ar Ø500mm | m | 149 |
| 46 | 7.1. | Caurtekas ieteces gala teknes nostiprināšana ar laukakmeni | m2 | 9 |
| 47 | 7.1. | Ūdens slāpētāju izbūve caurtekas izteces galā no laukakmens | gab. | 7 |
| 48 |  | Pārkritumu aku izbūve 5m dziļumā, Ø1500mm | gab. | 2 |
| 49 |  | Pārkritumu aku izbūve 6m dziļumā, Ø1500mm | gab. | 1 |
| 50 |  | Pārkritumu aku izbūve 2,5m dziļumā, Ø1000mm | gab. | 1 |
| 51 |  | Meniķa izbūve 4,5m dziļumā, 1000x1500mm | gab. | 1 |
| 52 | 7.2. | Bortakmeņu demontāža | m | 415 |
| 53 | 7.2. | Baseina konstrukcijas demontāža | m3 | 43 |
| 54 | 7.2. | Vingrošanas stieņu konstrukcijas demontāža | m3 | 5 |
| 55 | 7.2. | Solu demontāža pie stadiona | m3 | 21 |
| 56 | 7.4. | Betona apmaļu 100x30x15 izbūve uz betona pamata C16/20 | m | 246 |
| 57 | 7.4. | Betona apmaļu 100x22x15 izbūve uz betona pamata C16/20 | m | 166 |
| 58 | 7.4. | Betona apmaļu 100x20x8 izbūve uz betona pamata C16/20 | m | 385 |
| 59 | 7.4. | Betona apmaļu 100x30/22x15 izbūve uz betona pamata C16/20 | m | 6 |
| 60 | 7.4. | Betona apmaļu 100x22/30x15 izbūve uz betona pamata C16/20 | m | 6 |
| 61 | 7.5. | Izlīdzinošās kārtas būvniecība 3cm biezumā no šķembu izsijām | m2 | 405 |
| 62 | 7.5. | Betona bruģa h=6cm seguma ieklāšana | m2 | 417 |
| 63 | 7.6. | Teknes veidošana no laukakmens bruģa | m2 | 30 |
| 64 |  | Gāzesvada kapu regulēšana projektētā seguma līmenī | gab. | 3 |
| 65 | 8 | Aprīkojums |  |  |
| 66 | 8.1. | Ceļa zīmju balstu izbūve | gab. | 5 |
| 67 | 8.1. | Ceļa zīmes Nr.206 uzstādīšana | gab. | 2 |
| 68 | 8.1. | Ceļa zīmes Nr.532 uzstādīšana | gab. | 2 |
| 69 | 8.1. | Ceļa zīmes Nr.828 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 70 | 8.1. | Ceļa zīmes Nr.837 uzstādīšana | gab. | 1 |
| 71 | 8.4. | Horizontālā apzīmējuma Nr. 920 uzklāšana | m2 | 27 |
| 72 | 8.4. | Horizontālā apzīmējuma Nr. 925 uzklāšana | m2 | 9 |
| 73 | 8.4. | Horizontālā apzīmējuma Nr. 937 uzklāšana | m2 | 2,6 |
| 74 | 8.7. | Nogāžu un sāngrāvju apzaļumošana ar atgūto augu zemi 10cm biezumā, kas apsēta ar daudzgadīga zālāja sēklām | m2 | 9731 |
| 75 |  | Koka drošības barjeras uzstādīšana | m | 122 |
| 76 |  | BetafenceFortnet medium tipa žoga vai analoga uzstādīšana (ieskaitot vārtiņus platumā 1m) | m | 45 |
|  | Piezīmes: |  |  |
| 1 | Kā primārās lietojamas "Ceļu specifikācijas 2010". |  |  |
| 2 | Beramo materiālu apjoms dots materiālam sablīvētā stāvoklī. |  |  |
| 3 | Būvuzņēmējam jāievērtē „Darbu daudzumu sarakstā” minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. |  |  |
| 4 | Nepieciešamā beramā materiāla kubatūras noteikšanai, skatīt rasējumu CD-3 "Griezumi" |  |  |

# RASĒJUMI