### SPECIFIKĀCIJAS – LKT DAĻA

| Poz. Nr. | Materiālu, iekārtu nosaukums un raksturojums | Diam. mm | Mērv. | Dau- dzums | Vien. Cena,Ls | Kopēja izm., Ls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | LIETUS KANALIZĀCIJA DRENAŽA - K2 / DR |  |  |  |  |  |
| 1. | Lietus kanalizācijas PP uzmavu caurules ar veidgabaliem, iebūves klase T8, Iebūves dziļums H…1,5 m | 160 | m | 25 |  |  |
| 2. | Lietus kanalizācijas PP uzmavu caurules ar veidgabaliem, iebūves klase T8, Iebūves dziļums H…2,0 m | 200 | m | 60 |  |  |
| 3. | Aka drenāžas VETO apaļā ar teleskopisko galvas daļu ar vāku un nosēddaļu Iebūves dziļums H=….2,0 m | 315 | gab. | 12 |  |  |
| 4. | Aka plastmasas PEH apaļā ar teleskopisko galvas daļu un ķeta vāku un nosēddaļu Iebūves dziļums H=….2,0 m | 600 | gab. | 3 |  |  |
| 5. | Drenāžas sistēmas cauruļvadi ar perforāciju un veidgabaliem ar tinumu | 90 | m | 672 |  |  |
| 6. | Drenējošā apbēruma izveide a)rupjas grants, oļu maisījums b) vidēji smalka smilts |  | k-ts m3 m3 | 1 61.5 123 |  |  |
| 7. | Krustojums ar esošām komunikācijām |  | vietas | 4 |  |  |
| 8. | Infiltrācijas lauka izveide (ietilpība) |  | k-ts m3 | 3 90 |  |  |
|  | -infiltrācijas kasetes -sistēmas cauruļvadi -sistēmas vēdināšana |  |  |  |  |  |
|  | ŪDENSVADS Ū1 (laistīšanas) |  |  |  |  |  |
| 1. | Cauruļvads no plastmasas PE ūdensapgādes spiedcaurulēm un to savienojošie veidgabali PN 10 klases Iebūves dziļums H…2,0 m | 32 | m | 55 |  |  |
| 2. | Cauruļvads no plastmasas PE ūdensapgādes spiedcaurulēm un to savienojošie veidgabali PN 6 klases Iebūves dziļums H…1,0 m | 25 | m | 60 |  |  |
| Poz. Nr. | Materiālu, iekārtu nosaukums un raksturojums | Diam. mm | Mērv. | Dau- dzums | Vien. Cena,Ls | Kopēja izm., Ls |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3. | Aka ar ventili un nosegvāciņu laistīšanas sistēmai |  | k-ts | 2 |  |  |
| 4. | Aka ūdensapgādes sistēmai no saliekamiem dz./b elementiem hidroizolēta ar galvas daļu – ar siltinātu čuguna vāku – ūdens sistēmas tukšošanai Iebūves dziļums H…2,0 m |  | k-ts | 1 |  |  |
| 5. | Ventilis-noslēgarmatūra akā | 32 | k-ts | 1 |  |  |
| 6. | Sistēmas tukšošanas krāns akā |  | k-ts | 1 |  |  |
| 7. | Pievienojums esošai sistēmai |  | v-tas | 1 |  |  |
| 8. | Esošā seguma noņemšana un atjaunošana |  | m( | 10 |  |  |
| 9. | Šķērsojumi ar esošām komunikācijām |  |  |  |  |  |
|  | -el. kabelis |  | vieta | 1 |  |  |
|  | -kanalizācija |  | vieta | 1 |  |  |
|  | -sakaru kabelis |  | vieta | 1 |  |  |
| 10. | Likvidējamās trases demontāža |  | m | 30 |  |  |
| 11. | Likvidējamā torņa demontāža |  | k-ts | 1 |  |  |