#### Paskaidrojuma raksts

Apsardzes signalizācijas sistēmas projekts ir izstrādāts sporta un aktīvās atpūtas centram īpašumā "Laurenči", Siguldā, Siguldas novadā un ir iekļauts kopējā būvprojektā.

Apsardzes pilnīgai realizācijai un ekspluatācijas vienkāršošanai vispiemērotākais variants ir izmantot kontroles paneli DSC PC 1864. Tā ir optimālākā apsardzes sistēma ar plašām iespējām, kura nodrošina notikumu arhivēšanu. Tiek nodrošināta objektu apsardzes sistēmas konfigurēšana un programmēšana, izmantojot LCD klaviatūru PK 5500.

Projektētā apsardzes sistēma sastāv no:

- kontroles paneļa DSC PC-1864;

- zonu paplašinātāja DSC PC 5108;

- apsardzes sistēmas vadības pultīm ar LCD displeju PK 5500 (montējamas pie sienas h=1.5m no grīdas līmeņa);

- trauksmes sirēnām (saskaņot ar arhitektūras plāniem, montēt uz fasādes h=3.5m);

- kustības ar akustiskajiem stikla plīšanas detektoriem PIR+GB (montējamas pie sienas h=2.0-2.8m);

- vārtu magnētiskajiem kontaktiem (montējams vārtos);

- durvju magnētiskajiem kontaktiem (montējams durvīs).

Apsardzes sistēmas projektā ir uzrādīts ierīču izvietojums, kabeļu trases un sistēmas principiālā slēguma shēma. Ierīču izvietojums tika izvēlēts, ņemot vērā pasūtītāja prasības un nodrošina optimālu objekta apsardzes pakāpi. Programējot sistēmu, ir iespējams sadalīt objektu līdz 8 apsardzes rajoniem. Katru rajonu var neatkarīgi uzlikt uz apsardzi vai noņemt no tās. Palīgēkai uzstādīts atsevišķs paplašinātājs ar barošanu bloku un vadības pultīm, kas nodrošina  apsardzi palīgēka. Starp galveno ēku un palīgēku paredzēts savienojošais kabelis UTP 4x2x0.5 (kabeļa trasi skatīt 2VS daļā).

Apsardzes sistēmas iekārtas elektroapgādi ir paredzēts organizēt no el. sadales S1 (skatīt EL daļā). Rezerves barošana ir paredzēta pašā sistēmā, tā sastāv no barošanas blokiem 12V DC ar iebūvētu akumulatora bateriju, kas nodrošina ne mazāk kā 3 stundu darbību trauksmes režīmā un 24 stundas dežūrrežīmā.

Kabeļu tīklu montāžai paredzēts izmantot kabeļus:

- CQR 6x0.22 - informācijas pārraidei no apsardzes detektoriem;

- UTP 4x2x0.5 - sistēmas kopnei un vadības pultīm;

- UTP 4x2x0.5 (ārtelpu) - sistēmas kopnei starp ēkām;

- NYM-J 3x1.5 – sistēmas el. barošanai ~220V ķēdē.

Vispārējie norādījumi

Apsardzes signalizācijas kabeļu trases izbūvēt atsevišķās PVC caurulēs. Kabeļu instalāciju veikt atbilstoši griestu konstrukcijām.

Ierīkojot kabeļu līnijas iekštelpās jāparedz risinājumus, kas novērš uguns izplatīšanās iespēju pa kabeļu līnijas trasēm (LBN 262-05 8.punkts).

Urbumu vietas, rievas sienās un starpstāvu pārsegumos pēc kabeļu montāžas aizblīvēt atbilstoši ugunsdrošības noteikumu prasībām (LBN 262-05 10. un 41. punkts).

Elektroapgādes kabeļus paredzēts instalēt pa elektrības kabeļu trasēm un vertikālajiem  stāvvadiem. Apsardzes signalizācijas sistēmas ierīču zemēšanu un montāžu izpildīt saskaņā ar firmas–izgatavotāja montāžas un ekspluatācijas noteikumiem, instrukcijām un normām. Ierīču zemējuma pretestībai RZ jābūt mazākai par 4 omiem.

Pēc objekta izbūves un nodošanas ekspluatācijā, montāžas organizācijai ir jāiesniedz pasūtītājam sistēmas izpilddokumentāciju.

Sastādīja:					                                V.Surmovičs