PASKAIDROJUMA RAKSTS

Sporta un aktīvās atpūtas centra īpašumā „Laurenči”, Siguldā, Siguldas novadā videonovērošanas sistēmas tehniskais projekts izstrādāts pēc pasūtītāja darba uzdevuma, saskaņā ar LR spēka esošajām normām un  noteikumiem.

Pēc projekta risinājumiem paredzēti:

- videoieraksu iekārta (paredzēts uzstādīt hallē);

- viena iekšēja videokamera;

- četras ārējas videokameras uz ēkas fasādes;

- divas ārējas videokameras uz apgaismojuma balsta.

Videoieraksu iekārta nodrošina notikumu pārskatīšanu reālā laikā, kā arī notikumu arhīvēšanas funkciju.

Ikšējo un fasādes videokameru savienojumam ar videoierakstu iekārtu paredzēts izmantot koaksiālos kabeļus, teritorijas videokamerām - vītā pāra kabeli.

Videonovērošanas sistēmu barošanu paredzēts nodrošināt no elektrosadales VS (skatīt EL daļā). Iekšējo un fasādes videokameru barojošie kabeļi paredzēti EL projekta daļā, teritorijas videokameru barojošie kabeļi paredzēti ELT projekta daļā.

Visas atsauces uz iekārtu, materiālu un izstrādājumu izgatavotāj firmām, kuras norādītas projektā, liecina tikai par šo izstrādājumu un iekārtu kvalitātes un apkalpošanas līmeni. Norādīto iekārtu un materiālu nomaiņa ir iespējama ar citām tehniski analoģiskām iekārtām un materiāliem.

Visus darbus veikt saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem.

Sastādīja:                  / D.Sedihs /