Apraksta I Daļas „Vispārīgā informācija”

Pielikums Nr. 5

SIGULDAS SPORTA KOMPLEKSA PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | Projekta nosaukums | Siguldas sporta komplekss |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zemes gabala adrese | A.Kronvalda iela 7, Sigulda |
| 3. | Zemes gabala kadastra Nr. | 80150023203 |
| 4. | Zemes gabala īpašnieks | Siguldas novada dome |
| 5. | Pasūtītājs | Siguldas novada dome |
|  | Pasūtītāja pārstāvis, projekta vadītājs | P/A „Siguldas Attīstības aģentūra”; Aldis Ermansons |
| 6. | Projektētājs (arhitekts) | Tiks noteikts konkursa kārtībā |
|  | Projektētāja pārstāvis, projekta vadītājs | Tiks noteikts konkursa kārtībā |
| 7. | Konsultanti un apakšuzņēmēji | Tiks noteikts konkursa kārtībā |
| 8. | Objekta pamatizmantošana | Sporta ēkas (CC126501) |
| 9. | Teritorijas atļautā izmantošana | P-1 Publiskās apbūves teritorija |
| 10. | Zemes gabala platība (kv.m.) | 28 123 m2 |
| 11. | Apbūves noteikumi | Atbilstoši Projektēšanas uzdevuma pielikumiem Nr.1 un Nr.2 |
|  | 11.1 | Apbūves blīvums% | 40% (saskaņā ar metu 22,4%) |
|  | 11.2 | Apbūves intensitāte % | 120% (saskaņā ar metu 29,3%) |
|  | 11.3 | Brīvā teritorija % | 40% (saskaņā ar metu 28,5%) |
|  | 11.4 | Stāvu skaits (maksimālais) | 3 stāvi, ieskaitot jumta izbūves |
|  | 11.5 | Maksimālais apbūves augstums | Saskaņā ar iezstrādāto metu |
| 12. | Projekta parametri teritorijas rādītāji, kopēja bruto/neto platība, slodzes, jaudas utml. | Teritorijas kopējā platība 28 123 m2, kopējais apbūves laukums ne lielāks kā 11249.20 m2, sporta centra apbūves laukums 2500-3000 m2 , saskaņā ar projekta risinājumu |
| 13. | Projektēšanas galvenie kritēriji: arhitektūras kvalitāte; funkcionalitāte; ilgtspējības pasākumi, iesk. Energoefektivitāti; Pieejamība; Drošība; Tehnoloģijas un produktivitāte; Izmaksu efektivitāte | Jānodrošina funkcionāli, videi draudzīgi un ilgtspējīgi arhitektūras risinājumi; Jānodrošina funkcionāls un ērts teritorijas un ēkas plānojums; Jānodrošina kvalitatīvu un atbilstošu materiālu un iekārtu pielietojums Jānodrošina zemas ēkas ekspluatācijas kopējās izmaksas; Jānodrošina ēkas atbilstību energoefektivitātes B-klases (atbilstoši 2013.g.09.jūlija MK noteikumiem 383 „Noteikumi par ēku energosertifikāciju”) zemas enerģijas patēriņa, ilgtspējas noteikumiem un kritērijiem. |
| 14. | Būvniecības veids | Jaunbūve |
| 15. | Būvniecības kārtas | Viena |
| 16. | Projektēšanas stadijas | Skiču projekts. Tehniskais projekts |
| 17. | Speciālās prasības | 1)Jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, cilvēkiem ar ratiņiem (arī bērnu) (labiekārtojot teritorijas un laukumus, aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, pārvietošanos, atbilstoši plānotai būves funkcijai, un izkļūšanu no tās) atbilstoši normatīvo aktu prasībām; 2)paredzēt iespēju izvietot aprīkojumu, veicot atbilstošus slodžu aprēķinus, kas minētas : Tehniskās prasības – Apraksta II daļas „Prasības projektēšanai” Pielikumā Nr.2 (ar grozījumiem no 14.01.2015.) |
| 18. | Prasības projektēšanas sapulcēm | Atbilstoši Tehniskajām prasībām - Aprakstam |
| 19. | Prasības progresa ziņojumiem | Atbilstoši Tehniskajām prasībām - Aprakstam |

| 20. | Pielikumi | Apbūves noteikumu Pielikums Nr.1 un Nr.2 |
| --- | --- | --- |
| 21. | Projekta programma | Saskaņā ar Tehnisko prasību – Apraksta II daļas „Prasības projektēšanai” Pielikumu Nr.1 Telpu programma – specifikācija |
| 22. | Autoruzraudzības veikšanas plāns | Atbilstoši Tehniskajām prasībām - Aprakstam |
| 23. | Būvuzraudzības veikšanas plāns | Atbilstoši Tehniskajām prasībām - Aprakstam |

Saskaņots:

Inga Zālīte

Siguldas novada Domes

Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja

Pielikums Nr.1

pie Projektēšanas uzdevuma

Saskaņā ar 2012.gada 29.augustā apstiprinātajiem Siguldas novada saistošajiem noteikumiem Nr.21 „Siguldas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam Grafiskā daļa un Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” II. sējumu „Grafiskā daļa” un III. sējumu „Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi”

Pielikums Nr.2

pie Projektēšanas uzdevuma

4.4.2. Publiskās apbūves teritorija

4.4.2.1. Publiskās apbūves teritorija (P)

- Publiskās apbūves teritorija (P) neatšķiras pēc to lomas pilsētas struktūrā, taču tām ir dažādas funkcijas, kas atšķiras pēc tā, kas ir tajās veikto darbību galvenais mērķis – noteiktu pakalpojumu sniegšana vai peļņas gūšana.

- Galvenā izmantošana:

  - Publiskā apbūve un teritorijas izmantošana;

    - biroju ēku būvniecība - uzņēmumu un organizāciju iestādes; bankas; diplomātiskie dienesti; konferenču un kongresu centri; pašvaldības iestādes; valsts pārvaldes iestādes; sakaru nodaļas; radiostaciju un televīzijas centru – studijas utt.;

    - tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu  būvniecība – veikalu, aptieku un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu darbība; sezonas rakstura tirdzniecības un /vai pakalpojumu objektu  būvniecība (tirdzniecības kioski  un segtie tirdzniecības stendi), degvielas uzpildes staciju būvniecība;

    - Vairumtirdzniecības un noliktavu ēku būvniecība – tikai ar P-5 un P-10 apzīmētajās vietās;

    - tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve – Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (dienesta viesnīcas; jauniešu kopmītnes); viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (viesu nami; pansijas); kempingu, atpūtas transportlīdzekļu laukumu un apdzīvojamo autopiekabju laukumu ierīkošana;

    - izglītības un zinātnes iestāžu apbūve - pirmskolas vecuma bērnu iestādes; pamata un vidējās izglītības iestādes; augstskolas; speciālās mācību iestādes (mākslas, mūzikas, sporta u.c.), tālākizglītības iestādes, zinātniski pētnieciskie institūti; meteoroloģiskās stacijas utt.;

    - veselības aizsardzības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve – slimnīcas; aprūpes nami; dispanseri, doktorāti; ārstu prakses utt.;

    - sporta un atpūtas būvju būvniecība – sporta pasākumu ēku būvniecība (arēnas, sporta manēžas, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi utt.); sporta un atpūtas būvju būvniecība (sporta laukumi (t.sk. golfa laukumi), trases ar cieto vai mīksto segumu, tribīnes, velotreki, atklātie peldbaseini, ūdenssporta būves utt.);

    - kultūras iestāžu apbūve – mūzikas, deju un citu plašizklaides pasākumu ēku būvniecība; teātru, koncertzāļu, apjumtu vasaras estrāžu,  kultūras namu , cirka ēku būvniecība; muzeju, arhīvu un bibliotēku ēku, būvniecība; zooloģisko un botānisko dārzu ēku būvniecība utt;

    - aizsardzības un drošības iestāžu darbība - soda izciešanas iestādes;  aizsardzības spēku, policijas un ugunsdzēsības un glābšanas dienesti,  t,sk, ugunsdzēsēju depo, tiesu namu, kazarmu ēku būvniecība utt.;

    - dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve – veterinārā prakse; mājdzīvnieku viesnīca;

    - reliģisko organizāciju apbūve – kulta ēku  būvniecība – baznīcas, kapelas, mošejas, sinagogas, klosteri utt.

  - Publiskā ārtelpa:

    - labiekārtota publiskā ārtelpa – publisku laukumu izbūve un labiekārtošana; apstādījumu ierīkošana; ielas labiekārtojuma un gājēju kustības infrastruktūras ierīkošana.

- Papildizmantošana:

  - Tehniskā apbūve un teritorijas izmantošana:

    - satiksmes un sakaru ēku būvniecība – garāžu ēkas (pazemes, virszemes, daudzstāvu, ar atsevišķām bloķētām telpām).

  - Rūpnieciskā apbūve un teritorijas izmantošana:

    - vieglās rūpniecības uzņēmumu apbūve, tikai ar P-8 apzīmētajās vietās.

  - Dzīvojamā apbūve un teritorijas izmantošana:

    - Savrupmāju būvniecība - viena dzīvokļa mājas; divu dzīvokļu mājas, t.sk. dvīņu mājas;

    - dzīvoklis, nepārsniedzot 30% no ēkas kopējā apjoma.

- Šajā teritorijā tiek pieļauti šādi apbūves rādītāji:

  - Zemes vienības maksimālais apbūves blīvums nedrīkst pārsniegt 40% no zemes vienības platības.

  - Zemes vienībās, kurās publiskajai apbūvei ir piesaistītā un funkcionāli nepieciešamā zaļumu platība (arī ūdeņi), aprēķinot apbūves rādītājus, zemes vienības platībā ieskaita arī šīs zaļumvietu platības, ņemot vērā Apbūves noteikumu prasības;

  - Zemes vienības maksimālā apbūves intensitāte atsevišķā zemes gabalā nedrīkst pārsniegt  Siguldas pilsētas teritorijā – 120%; ārpus Siguldas pilsētas teritorijas - 80%;

  - Zemes vienības minimālā brīvā zaļumu teritorija nedrīkst būt mazāka par 40%, bet pirmsskolas bērnu iestādes zemes vienības brīvajai teritorijai jābūt ne mazākai par šīs iestādes stāvu kopējo platību;

  - Gadījumos, kad publiskajai apbūvei ir piesaistītā un funkcionāli nepieciešamā zaļumu platība to ieskaita minimālās brīvās zaļumu teritorijas platībā;

  - Maksimālais stāvu skaits Siguldas pilsētas teritorijā 3 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi, bet ārpus Siguldas pilsētas teritorijas - 2 stāvi, ieskaitot jumta izbūvi, izņemot:

    - vietās ar īpašiem noteikumiem P-12 – 1 stāvs;

    - vietās ar īpašiem noteikumiem P-3; P-4; P-5; P-7; P-9; P-10; P-11 – 2 stāvi, izņemot baznīcas būvniecības gadījumā vietās, kas apzīmētas ar P-4;

    - vietā ar īpašiem noteikumiem P-15 – 3 stāvi ar jumta izbūvi (4 stāvi).

  - Maksimālais apbūves augstums līdz jumta korei Siguldas pilsētas teritorijā – 15 m līdz jumta korei vai 12 m līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai; ārpus Siguldas pilsētas teritorijas – 9 metri līdz jumta korei vai 8 metri līdz dzegas, parapeta virsmalai vai jumta malai, izņemot vietās īpašiem noteikumiem.

- Ēku un būvju novietojums zemes vienībā:

  - Noteiktās ugunsdrošības atstarpes starp būvēm vienā zemesgabalā un līdz blakus esošo zemesgabalu robežām var samazināt, ievērojot 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” nosacījumus.

- Būvlaides:

  - Būvju novietojumu pret ielu vai ceļu nosaka būvlaide, bet attālumu no blakus esošās zemes vienības robežas – apbūves līnija.

  - Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās no jauna būvējamas galvenās ēkas novietnei zemesgabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide 6 metru attālumā no galvenās ielas sarkanās līnijas un 5 metru attālumā no vietējās ielas sarkanās līnijas, vai piebrauktuves malas, un 10 metru attālumā no servitūta ceļa ass.

  - Siguldas novada teritorijās ārpus Siguldas pilsētas, no jauna būvējamas galvenās ēkas novietnei zemes gabalā, kur nav iedibināta būvlaide, jāievēro būvlaide vismaz 10 metru attālumā no komersantu vai māju ceļa ass.

  - Būvlaide gar valsts galveno autoceļu A-2 (Rīga – Sigulda – Igaunijas robeža) Siguldas novada teritorijā noteikta 100 metru attālumā no ceļa ass, bet Siguldas pilsētas teritorijā – 15 metri no spēkā esošās ielas sarkanās līnijas.

  - Būvlaide gar reģionālās nozīmes valsts autoceļiem noteikta 60 metru attālumā no ceļa ass. Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās valsts reģionālajiem autoceļiem jāievēro būvlaide 10 metru attālumā no sarkanās līnijas.

  - Būvlaide gar valsts vietējiem autoceļiem noteikta 30 metru attālumā no ceļa ass. Siguldas pilsētas un ciemu teritorijās valsts vietējiem autoceļiem jāievēro būvlaide 10 metru attālumā no sarkanās līnijas.

  - Attālums no dzelzceļa sliežu klātnes malējās sliedes līdz dzīvojamai ēkai ir 50 metri. Ja ar tehniskiem paņēmieniem iespējams nodrošināt normatīvi pieļaujamo trokšņu līmeni atbilstoši 29.04.2004. Ministru kabineta noteikumiem Nr.468 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-03 „Būvakustika”, 25.01.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr.76 „Noteikumi par trokšņa novērtēšanu dzīvojamo un publisko ēku telpās” un 13.07.2004. Ministru kabineta noteikumu Nr.597 „Vides trokšņa novērtēšanas kārtība’” prasībām, tad Būvvalde var atļaut šo attālumu samazināt. Minimālais attālums no dzelzceļa malējās sliedes līdz dzīvojamai ēkai nedrīkst būt mazāks par 25 metriem. Dzīvojamās apbūves zemesgabalā gar dzelzceļu vismaz 10 metrus plata josla ir jāveido aizsargstādījumi.

- Pagalmu veidošana:

  - Prasītais pagalms ir zemes gabala daļa, ko ierobežo Apbūves noteikumos noteiktie minimālie attālumi no zemes vienības robežām līdz galvenajai ēkai. Nekādu daļu no priekšpagalma nedrīkst aizņemt galvenā ēka vai tās daļa, izņemot;

    - arhitektoniskas detaļas un/vai veidojumi, arī sliekšņi, skursteņi, dzegas, teknes, pilastri un jumta balsti, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 0,5 m uz āru no ēkas sienas;

    - erkeri un balkoni, izņemot nesegtas terases, kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no ēkas sienas, kā arī atklātas ugunsdzēsības vai āra kāpnes, kam kāpņu pakāpieni un laukumi aprīkoti ar margām un kas projicējas jebkurā prasītajā pagalmā ne vairāk par 1,5 m uz āru no ēkas sienas;

    - funkcionālas un dekoratīvas būves, arī nolaižami saulessargi (markīzes), dekoratīvas strūklakas, skulptūras, piemiņas plāksnes un žogi.

  - Priekšpagalmā (priekšdārzā) veido zālienu, dekoratīvos stādījumus, ierīko un izvieto iesegtus celiņus, laukumus, piebraucamos ceļus, apgaismes ķermeņus, un citus labiekārtojuma un vides dizaina elementus.

- Piekļūšanas noteikumi un vides pieejamības nodrošināšana

  - Fiziskai vai juridiskai personai, ierīkojot kādu ēku vai citu būvi, ir pienākums nodrošināt piebraukšanu līdz pašvaldības vai valsts autoceļam no zemes vienības, kurā nodomāts izvietot minēto ēku vai citu būvi, vai, kur šī būve atrodas un piebraukšana nav nodrošināta.

  - Apbūves teritorijās ēkām un būvēm jāparedz piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzēsības un glābšanas tehnikai. To parametri jāpieņem atbilstoši attiecīgo būvju projektēšanas būvnormatīviem, 28.06.2011. Ministru kabineta noteikumu Nr. 498 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība”” prasībām.

  - Jebkuram dzīvoklim, tirdzniecības un/vai pakalpojumu objektam, kas izvietots publiskā ēkā, ir jānodrošina piekļūšana atsevišķi no citām izmantošanām.

  - Publiskās ēkās jāparedz speciāli pasākumi (arī speciāls aprīkojums) pieejamas vides nodrošināšanā cilvēkiem ar dzirdes, redzes vai kustību traucējumiem, cilvēkiem ar ratiņiem (arī bērnu) (labiekārtojot teritorijas un laukumus, aprīkojot ceļus un ielas, nodrošinot iekļūšanu, pārvietošanos, atbilstoši plānotai būves funkcijai, un izkļūšanu no tās) atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

- Autostāvvietas, garāžas un velosipēdu novietošana

  - Nepieciešamo velosipēdu novietņu, autostāvvietu un garāžu skaitu un to izvietojumu nosaka attiecīgie Latvijas būvnormatīvi un Apbūves noteikumi. Vispārējā gadījumā nepieciešamo transportlīdzekļu novietņu skaitu nosaka, rēķinot vienu stāvvietu uz objekta katriem 100 m2 stāvu platības, ja Apbūves noteikumos nav noteikts citādi.

  - Tiek noteikts šāds autostāvvietu skaits:

    - tirdzniecības objektos uz katriem 30 m2 tirdzniecības zāles un izstāžu platības – 1;

    - sabiedriskās ēdināšanas iestādēs uz katrām 5 sēdvietām – 1;

    - sporta būvēs uz 20 skatītāju vietām – 1;

    - kultūras iestādēs, konferenču zālēs uz 7 skatītāju vietām – 1;

    - izglītības iestādēs uz katrām 4 personāla vietām un uz katriem 20 audzēkņiem (vecākiem par 18.gadiem) – 1;

    - biroju un administratīvajām ēkām uz katriem 30 m2 lietderīgās platības – 1;

    - viesnīcās, viesu namos un pansijās uz 3 apmeklētājiem – 1;

  - Nepieciešamo autostāvvietu skaitu būvēm, kas nav minētas Apbūves noteikumos, nosaka saskaņā ar LVS 190-7:2002 A pielikumu „Orientējoši dati par pieprasījumu pēc stāvvietām pie sabiedriski izmantojamiem objektiem”, ciktāl tie nav pretrunā ar Apbūves noteikumiem.

  - Katrā transportlīdzekļu novietnē publiskajā ārtelpā vai pie publiskām ēkām 5% no kopējā auto novietņu skaita paredz cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, izvietojot speciāli pielāgotas – 3,5 metrus platas autostāvvietas.

  - Ja ēka un cita būve vai zemes vienība ietver vairāk kā vienu izmantošanas veidu un katram izmantošanas veidam noteikts savs autostāvvietu normatīvs, tad nepieciešamo autostāvvietu skaitu nosaka katram izmantošanas veidam atsevišķi un to summē.

  - Pie publiskām ēkām un būvēm, jānodrošina vismaz 3 virszemes atklātas autostāvvietas – operatīvā transporta, apkalpes dienestu un cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem autotransporta novietošanai, tās izvietojot ēkas vai būves galvenās ieejas tiešā tuvumā.

  - Attālums no iebrauktuves garāžā vai izbrauktuves no tās jāpieņem ne mazāks par:

    - 50 metriem no krustojuma ar galveno (maģistrālo) ielu;

    - 20 metriem no krustojuma ar vietējas nozīmes ielu;

    - 30 metriem no sabiedriskā pasažieru transporta pieturvietas.

  - Velosipēdu novietnes jāparedz pie publiskajām ēkām, t.sk. pie tirdzniecības un pakalpojumu objektiem. Pie izglītības un zinātnes ēkām nodrošina īslaicīgas apstāšanās autostāvvietas piegulošo ielu brauktuves malā vai atklātu autostāvvietu, kā arī velosipēdu novietnes ar aprēķinu – 1 velosipēdu novietne uz 20 skolniekiem vai studentiem.

  - Pie nozīmīgām publiskām un darījumu iestādēm un publiskās ārtelpas objektiem papildus autonovietnēm ierīko speciāli aprīkotas velosipēdu, motociklu (arī mopēdu un motorolleru) un tūristu autobusu stāvvietas.

- Prasības teritorijas labiekārtojumam:

  - Vienlaicīgi ar Publisko ēku un būvju rekonstrukcijas projektu izstrādāšanu jāizstrādā publiskās ārtelpas labiekārtojuma plāns, t.sk. sniedzot konceptuālo telpisko risinājumu publiskās ēkas izbūvei un labiekārtotās ārtelpas ierīkošanai.

- Citi noteikumi:

  - Jebkurai atļautajai publiskajai apbūvei jāparedz tāda minimālā zemes vienība, kas nodrošina normatīvo aktu prasību un Apbūves noteikumu prasību par konkrētās teritorijas apbūves rādītājiem un autostāvvietām izpildi.

  - Projektējot un būvējot publisko apbūvi jāievēro ar 21.07.2008. Ministru kabineta noteikumiem Nr.567 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-08 „Publiskas ēkas un būves” un citu normatīvo aktu prasības.

  - Jaunu publisko ēku/ būvju ēku būvniecības vai esošo rekonstrukcijas risinājumiem rīkojams arhitektūras skiču projekta konkurss atbilstoši normatīvo aktu prasībām šādās pilsētas vietās: autoostas un pasta teritorijā, kā arī zemes vienībā – Pils ielā 16.

  - Izstrādājot detālplānojumu, jāprecizē sabiedrisko un komerciestāžu novietojumu vietas zemes vienībā. Ja zemes vienībā ir publiskajai apbūvei piesaistītā un funkcionāli nepieciešamā zaļumu platība (arī ūdeņi), tad šo atsevišķo izmantošanu (funkcionālo zonu) savstarpējo robežu un platību pieļauts mainīt 10% robežās. Piesaistītajām un funkcionāli nepieciešamajām zaļumvietām ir atļauts mainīt konfigurāciju, bet tajās  nav atļauts būvēt ēkas.

  - Ja, projektējot publiskas telpas, atsevišķas ēkas daļas rekonstrukcijas vai renovācijas iecere un ar to saistītās funkcionālās pārmaiņas ietekmē visas ēkas ekspluatāciju un nepieciešams mainīt telpu plānojumu, ēkas inženiertehniskās apgādes tīklu shēmu vai ēkas ārējo veidolu (piemēram, mainās atsevišķu logu ailu dalījums, kas atšķiras no pārējiem ēkas fasādes elementiem), būvprojektu izstrādā, saskaņo un apstiprina visai ēkai kopumā saskaņā ar 01.04.1997. Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” un Apbūves noteikumiem.

- Vietas ar īpašiem noteikumiem:

  - Ar P-1 apzīmētajā apbūves teritorijā galvenais teritorijas izmantošanas veids ir kultūras iestāžu apbūve un  Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve.

# Text boxes

Krišjāņa Barona iela 27, Oskara Kalpaka iela 12, Ata Kronvalda iela 7, Sigulda, Siguldas nov.

Apzīmējumu specifikācija: