2.pielikums

# DARBA UZDEVUMS

Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana

Siguldas novada ielu ikdienas uzturēšana jāveic saskaņā ar Noteikumiem “Par autoceļu uzturēšanas klasēm Siguldas novadā”, ielu, autoceļu un laukumu sarakstu un 09.03.2010. MK Noteikumiem Nr.224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli, kā arī Siguldas novada Transporta būvju (ielu, autoceļu, laukumu) uzturēšanas darbu tehnisko specifikāciju prasībām.

- Saskaņā ar norādītajām autoceļu un ielu uzturēšanas klasēm, izstrādāt sniega tīrīšanas, grants autoceļu un ielu profilēšanas, planēšanas un šļūkšanas grafikus, norādot tehnikas marku, nepieciešamo laiku darbu veikšanai, kartogrāfiski norādot arī pārbraucienus (ceļus iezīmējot citā krāsā), tai skaitā no bāzes līdz objektam un atpakaļ.

- Saskaņā ar norādītajām autoceļu uzturēšanas klasēm, izstrādāt slīdamības samazināšanas grafikus ar samitrinātās sāls tehnoloģiju B un C klases ielām ar asfaltbetona segumu, norādot tehnikas marku, nepieciešamo laiku darbu veikšanai, kartogrāfiski norādot arī pārbraucienus (ceļus iezīmējot citā krāsā), tai skaitā no bāzes līdz objektam un atpakaļ.

- Nodrošināt materiāli tehnisko bāzi ar nepieciešamo aprīkojumu, lai varētu nodrošināt tehnisko specifikāciju  un Ministra kabineta noteikumu Nr.224 prasību izpildi. Uz ziemas sezonas sākumu (1.novembri) jābūt vismaz 200 m³ sagatavota uzkrājuma smilts – sāls maisījumam, kas atrodas noliktavā piedāvājumā norādītajā bāzes teritorijā. Novietnei obligāti jābūt slēgtai ar jumtu.

- Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

- Pasūtītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju prasībām. Uzņēmējam jāpiemēro specifikācijās norādīto standartu un normatīvo dokumentu spēkā esošo redakciju prasības. Ja uzņēmējs vēlas lietot atšķirīgas tehnoloģijas no šajās specifikācijās dotajām, tad uzņēmējam jāpierāda pasūtītājam jauno tehnoloģiju līdzvērtība vai pārākums. Tikai pēc tam, kad tas ir pierādīts un pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju šo jauno tehnoloģiju lietošanai, uzņēmējs drīkst pielietot atšķirīgu tehnoloģiju no specifikācijās dotajām.

- Uzņēmējs atbild par  darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu ievērošanu  autoceļu, ielu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

- Darbi jāveic saskaņā ar pazemes un gaisa vadu komunikāciju aizsardzības prasībām. Uzņēmēja pienākums ir veikt visus saskaņojumus un saņemt atļaujas no komunikāciju valdītājiem.

- Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darbavietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darbavieta aprīkojama  atbilstoši 2001.gada 2.oktobra  LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem“ prasībām.

- Mehānismu aprīkojumam un strādājošo darba apģērbam jāatbilst  2001.gada 2.oktobra LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem“ prasībām.

- Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi jāuzstāda īsi pirms darbu uzsākšanas brīža un jānoņem tūlīt pēc darba pabeigšanas. Ja, beidzot darbu, nav pārliecības par satiksmes drošību, tad jāatstāj drošai braukšanai nepieciešamie satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi. Satiksmes organizācijas un darbavietas aprīkojuma līdzekļi, kas neattiecas uz vispārējo satiksmes drošību, jānoņem vai jāaizsedz darbu pārtraukumos un tūlīt pēc dienas darba pabeigšanas. Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes ierobežojumi.

- Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas darbu izpilde jāatspoguļo LR MK noteikumos Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” prasītajos darba žurnālos –autoceļu un ielu Ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas žurnālā, autoceļu un ielu Tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā. Aizpildītos darba žurnālus uzņēmējs glabā visu līguma izpildes laiku. Līguma darbības termiņam beidzoties, pirms galīgā norēķina veikšanas, darba žurnāli jānodod Pasūtītājam. Ja ar šo pašu uzņēmēju tiek noslēgts jauns līgums par autoceļu ikdienas uzturēšanu, darba žurnāli paliek uzņēmēja glabāšanā. Glabāšanas termiņš 12 gadi pēc pēdējā ieraksta izdarīšanas.

- Grants un šķembu seguma profilēšanas vai planēšanas vai šļūkšanas darbi jāuzsāk 1 (vienas) dienas laikā pēc pasūtījuma saņemšanas. Darbus jāpabeidz 3(trīs) darba dienu laikā.

- Uzņēmējs ir atbildīgs par darba kvalitāti. Katrai materiālu partijai, kuru paredzēts izmantot darbu izpildei, jābūt atbilstības apliecinājumam. Materiāliem jāatbilst specifikāciju prasībām. Visas specifikācijās paredzētās pārbaudes izpilda un apmaksā uzņēmējs. Nepieciešamās pārbaudes un uzmērījumus uzņēmējam jāveic savlaicīgi. Pārbaudes rezultāti jāiesniedz pašvaldībā tūlīt pēc uzmērījumu vai pārbaužu izpildes. Pasūtītājs un uzņēmējs var veikt papildus  pārbaudes vai uzmērījumus. Ja uzņēmēja piedāvātie materiāli nenodrošina darba kvalitāti, pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt uzņēmējam veikt izmaiņas un uzņēmējam ir jāveic pieprasītās izmaiņas.

- Uzņēmējs ir atbildīgs par ikdienas uzturēšanas darbu izpildes rezultātā radušos un ceļa nodalījuma joslā esošo atkritumu (tai skaitā beigto dzīvnieku), būvgružu, savāktā sniega un nederīgo materiālu savākšanu, transportēšanu, novietošanu atbērtnē vai izgāztuvē, kā arī šo atkritumu glabāšanu, deponēšanu vai utilizāciju.

- Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.

- Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli, un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba kvalitatīvai izpildei. Ja darba aprakstā nav minēta darbība, iekārta, vai materiāls, kas pēc uzņēmēja viedokļa ir nepieciešams, kvalitatīvai darba izpildei, uzņēmējam izmaksas šīs darbības veikšanai, iekārtas vai materiāla pielietošanai jāparedz piedāvātajā vienības cenā.

- Izmantojamās tehnikas vienībām un mehānismiem ir jābūt darba kārtībā, aprīkotiem ar signālugunīm un signālplāksnītēm

- Tehnikas vienības, kuras uzrādītas iesniegtajā iepirkuma piedāvājumā, veicot Pašvaldības pasūtīto  darba uzdevumu līdz tā pilnīgai izpildei, nedrīkst tikt izmantotas citu juridisku vai fizisku personu pasūtījumu darbu veikšanai.