Nolikuma 9.pielikums

Tehniskā specifikācija:

1.1 Darbi veicami saskaņā ar SIA ,,Arhitektes Guntas Graudupes birojs” izstrādāto un 2018.gada 13.martā Siguldas novada būvvaldē akceptēto apliecinājuma karti vienkāršotās rekonstrukcijas projekta AR daļas un tehnisko specifikāciju, ievērojot attiecīgos LR likumdošanā spēkā esošos normatīvos aktus un noteikumus.

1.2 Darbi veicami Allažu tautas namā, Allažu pagastā, Siguldas novadā.

1.3 Izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāte, darbu apjomi.

1.3.1 Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents.

Pretendentam jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu un paraugu pārbaužu izpilde. Rezultāti iesniedzami Pasūtītājam un nepieciešamības gadījumā tie jāsaskaņo ar attiecīgām institūcijām un ekspluatācijas dienestiem.

1.3.2 Pasūtītājs, būvuzraugs strīdus gadījumos var veikt izpildīto darbu vai izmantoto

materiālu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, kuru izmaksas

sedz Pretendents. Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes brīdi apturēto darbu rezultātā netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas termiņa pagarināšanai.

1.3.3	Visi ražotāja dokumenti - kvalitātes sertifikāti, pārbaudes lapas, atbilstības deklarācijas, izziņas u.c. dokumenti, kas apliecina, ka materiāls ir ticis pārbaudīts atbilstoši vispārējiem standartiem un atbilst tiem, Izpildītājam pēc būvuzrauga pieprasījuma nekavējoties ir jāuzrāda objektā un jāreģistrē būvdarbu žurnālā.

1.3.4 Līdzvērtīgu vai analogu būvniecības materiālu, iekārtu vai ierīču pielietošana, ja

tas nav paredzēts nolikumā vai tehniskajā projektā citādāk, ir jāsaskaņo ar Projekta autoruzraugu un Pasūtītāju.

1.3.5 Pretendentam piedāvājumā jāievērtē:

1.3.5.1   Ēkas cokola rekonstrukcija;

1.3.5.2   Betona apmales pa ēkas perimetru;

1.3.5.3   Lietus ūdens novadjoslas izbūves darbi;

      - Fasādes un logu ailu remonts un krāsošana;

      - Atjaunot vējtvera sienas, grīdu un griestus;

      - Avārijas durvju maiņa;

      - Logu demontāža un montāža;

      - Ēkas ieejas bloka durvju nomaiņa;

      - Ēkas ieejas kāpnes jāatjauno un jāpalielina izbūvējot pandusu;

1.3.5.10 Logu, durvju apdares darbu papildus materiāli.

1.4 Visi apdares materiālu krāsu toņi, pirms iebūves jāsaskaņo ar Pasūtītāju un projekta

autoruzraugu.

1.5	Pasūtītājam ir tiesības, pēc saskaņošanas ar projekta autoruzraugu, veikt izmaiņas Apliecinājuma kartē un mainīt veicamo darbu apjomus.

- Darbu izpilde.

  - Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Ierīkot gājējiem laipas, darba zonas norobežot ar aizsargbarjerām, bīstamās darba zonas tumšajā diennakts laikā izgaismot.

  - Objektu aprīkot ar nepieciešamajām pagaidu ceļazīmēm, norādēm, uz darbu veikšanas laiku. Satiksmes regulēšanas plānu saskaņot ar Siguldas novada pašvaldības (SNP) Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu. Par satiksmes ierobežojumiem laicīgi informēt SNP Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu un Pašvaldības policiju.

  - Objektā un tā teritorijā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību t.sk. materiālu novietnēs. Pēc pirmā aizrādījuma 4 st. laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektam pieguļošo teritoriju, kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī, veicot fotofiksāciju pirms darbu uzsākšanas.

  - Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā ir jābūt LR likumdošanā paredzētie sertifikāti un atļaujas.

  - Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus pieguļošajām ielām un ietvēm. Jāveic pastāvīga darbu gaitā piegružoto ielu un ietvju tīrīšana. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods.

  - Pretendents ir atbildīgs par objekta būvniecības / demontāžas gaitā atgūto materiālu saglabāšanu un, ja Pasūtītājs pieprasa, to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā norādītājā vietā.

  - Liekās grunts izbērtuves vieta ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju.

  - Darbu zonā esošo un saglabājamo koku stumbri ir nosedzami ar dēļu vairogiem un atsegtās koku saknes nekavējoties ir jāapber ar melnzemi.

  - Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošam komunikāciju un infrastruktūras objektiem.

  - Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums.

  - Nepamatoti darba pārtraukumi, tiek pielīdzināti līguma darbu termiņu kavējumiem. Pretendenta pienākums ir par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jāpamato katra dīkstāves dienu.

  - Nedrīkst veikt ielu un ietvju nepamatotu iepriekšēju demontāžu, ja tas nav saistīts ar turpmāko 2 līdz 3 dienu darba frontes sagatavošanu objektā. 5 darba dienas pirms darbu veikšanas krustojumos un lielas intensitātes ielu posmos, darbu grafiku saskaņot atsevišķi ar SNP Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu.

  - Nodrošināt iedzīvotāju piekļuvi saviem īpašumiem darbu veikšanas zonā.

  - Darbu veikšanu ārpus vispārpieņemtā darba laika no plkst.8.00 līdz 18.00 t.sk. brīvdienās un svētku dienās atsevišķi saskaņot ar SNP Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu.

  - Pretendents neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu projektu vai nepietiekošiem tehniskām specifikācijām

  - Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu tehniskā projektā noteikto darbu apjomus pilnā apmērā. Pretendentam ir jāievērtē visi darbi, kas nepieciešami t.s. elektrības, ūdens patēriņš, un citi izdevumi Darbu veikšanai.

  - Ja Pasūtītāja piedāvātais gruntsgabals ir par mazu, lai Pretendents varētu uz tā izvietot pagaidu būves un laukumus, tad Pretendentam uz sava rēķina jāīrē viņam nepieciešamā teritorija.

  - Būvtāfeli uzstāda un izgatavo Pretendents iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.

  - Detalizētu „Darbu veikšanas kalendāro grafiku” pa posmiem Pretendents iesniedz kopā ar piedāvājumu.

  - Pretendentam jānodrošina Darbu gaitas ikmēneša dokumentēšana ar foto fiksāciju. Ik mēnesi Pasūtītāja īpašumā jānodod foto fiksācijas komplekts 1 CD formātā ar fotogrāfijām.

  - Pretendentam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot citā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu. Pretendentam jānodrošina, ka visi uzraksti un reklāmas tiek noņemtas līdz tam laikam, kad Objekts tiek nodots ekspluatācijā.

  - Pretendents ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu objektā.

  - Pretendents veic nepieciešamos aprēķinus, kas pierādītu būvlaukuma sagatavošanas darbu veikšanas drošību. Jo īpaši - ierakumi un tranšejas transporta ceļu tuvumā u.c.

  - Darbu veikšanas laikā Pretendents ir atbildīgs par ēkā esošo materiālo vērtību (mēbeles, aprīkojums, inventārs u.t.t.) saglabāšanu to sākotnējā stāvoklī, atbildīgi rūpējoties par to nesabojāšanu vai to vērtības nepasliktināšanu būvniecības procesa laikā.

- Citi noteikumi.

3.1 Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.

Pretendentam jāļauj izmantot bez maksas Pasūtītājam, būvuzraugam un autoruzraugam vispārējo būvlaukuma aprīkojumu (WC, dušas, elektroenerģija, ūdens, telefons, sastatnes).

3.2 10 dienas pirms paredzētās galīgās darbu nodošanas Pasūtītājam, Pretendents par

to rakstiskā veidā informē Pasūtītāju.

3.3 Pretendentam ir jāiesniedz visa veida informācija un dokumenti (aprēķini,

rasējumi, grafiki, plāni utt.); izbūvēto inženiertīklu izpildrasējumi un ekspluatācijas apraksti jeb izpilddokumentācija papīra formā 3 eksemplāros un arī dokumentu kopija elektroniskā formātā (1 eksemplārā). Papildus Pretendentam ir jāveic Pasūtītāja personāla (Objekta lietotāja pārstāvja nozīmēta personāla) apmācība un instruktāža, jāiepazīstina ar ekspluatācijas instrukcijām. Pretendentam šī dokumentācija jāiesniedz termiņā, kas nekavē darbu izpildi objektā vai tā nodošanu paredzētajā termiņā.

3.4 Pretendentam izstrādājot piedāvājumu ir jāiepazīstas ar paredzēto darbu veidiem

un jāgūst pilns priekšstats par veicamo darbu apjomu.

3.5	Izstrādājot piedāvājumu Pretendentam ir jāņem vērā vienkāršotās apliecinājuma     kartes skaidrojošo aprakstu, tehnoloģijas un shēmas.

3.6	Par objekta apskates laikiem Pretendentam iepriekš jāvienojas ar Siguldas novada pašvaldības Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas būvinženieri Anatoliju Ļitovčenko, mob. tālr. Nr. 29272392, e-pasta adrese: anatolijs.litovcenko@sigulda.lv

Teritorijas attīstības pārvaldes

vadītāja							I.Zālīte

Izpilddirektora vietnieks				            A. Ozoliņš