APSTIPRINĀTS

Siguldas novada Domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2017.gada 2.jūnija

(protokols Nr.29)

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 9.pantu)

„Katlu mājas un palīgēkas demontāža

Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā”

(identifikācijas Nr. SND 2017/29)

NOLIKUMS

Siguldas novads	2017

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2017/29

## Pasūtītājs

1.2.1.	Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Sigulda				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

A/S „SEB Banka”				Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Tālr. Nr.67970844 				Piektdiena	8:00 – 14:00

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

1.2.2.	Iepirkuma komisijas izveidošanas pamatojums:

Iepirkumu komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.6, §6). Iepirkumu komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 02.07.2014. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13, §16). Iepirkumu komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 02.09.2015. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.13, §2). Iepirkumu komisijas sastāvā veiktas izmaiņas PIL 8².panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem ar Siguldas novada Domes 14.09.2015. rīkojumu Nr.1.5.-7./98.

1.2.3.   Kontaktpersonas:

1.2.3.1. Par iepirkumu:

Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67800949, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv

vai

Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes speciāliste iepirkuma jautājumos Līga Landsberga, tālr. Nr. 67800949, e-pasta adrese: liga.landsberga@sigulda.lv;

1.2.3.2. Par tehniskiem jautājumiem un demontāžas jautājumiem:

Siguldas novada Domes Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļas būvinženieris Leonīds Ermansons, mob. tālr. Nr. 29215146, e-pasta adrese: leonids.ermansons@sigulda.lv

## Iepirkuma priekšmets

Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā.

CPV kods:

45110000-1 (ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi).

## Iepirkuma dokumentu saņemšana

1.4.1.	Iepirkuma dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv.

1.4.2.	Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2017.gada 14.jūnijam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldības Administrācijas ēkā, Zinātnes ielā 7, Siguldā, 3.stāvā, 300.kabinetā.

1.4.3. Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.4.4.	Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.5.	Iepirkuma Nolikuma atbildes uz Pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.6.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

### Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par katlu mājas un palīgēkas demontāžu Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā.

1.5.2.	Pasūtītāja līguma izpildes termiņi: Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā - skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas jāveic 6 (sešu) nedēļu laikā.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1.	Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 14.06.2017. plkst.10:00 Siguldas novada Domes Būvniecības kontroles nodaļā pie Klientu apkalpošanas speciālistes, Zinātnes ielā 7, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz iepriekš minētajam termiņam.

1.6.2.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc Nolikuma 1.6.1.punktā minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos Pretendentu piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

## Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1.	Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums nav jāiesniedz.

## Piedāvājuma noformēšana

## 1.8.1.	Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme:

”Piedāvājums iepirkumam

„Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā”,

Identifikācijas Nr. SND 2017/29

Neatvērt līdz 14.06.2017. plkst.10:00”.

1.8.2.	Piedāvājums sastāv no trim daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija);

- tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija).

1.8.3.	Piedāvājuma visas daļas iesniedz Nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”).

1.8.4.	Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5.	Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.6.	Elektroniskā veidā jāiesniedz tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. Tiem jābūt veidotiem kā Microsoft Word un/vai Excel dokumentiem. Elektroniskajam datu nesējam vai (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam Nolikuma 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Ja konstatētas pretrunas starp Pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, tad tiks vērtēta piedāvājuma oriģinālā iekļautā informācija.

1.8.7.	Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

## 1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.9.1.	Papildu informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai Pretendentu atlasi tiek nodrošināta 3 (trīs) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.	Papildu informāciju Pasūtītājs ievieto Siguldas novada pašvaldības mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai e-pastu (ātrāka).

1.9.4.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.	Iepirkuma priekšmets ir katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā, kas jāveic saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums), būvprojektu (Nolikuma 3.pielikums), līguma projektu (Nolikuma 8.pielikums).

CPV kods:

45110000-1 (ēku demontāžas un nojaukšanas darbi un zemes pārvietošanas darbi).

2.1.2.	Pretendents piedāvājumu var sniegt par visu iepirkuma priekšmetu.

2.1.3.  Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.

# 3.Prasības pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1. Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 22.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4.	Iepirkuma komisija ir tiesīga izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja Pretendents (kā līgumslēdzēja puse vai līgumslēdzējas puses dalībnieks vai biedrs, ja līgumslēdzēja puse ir bijusi piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība), tā dalībnieks vai biedrs (ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība) nav pildījis ar Pasūtītāju noslēgtu iepirkuma līgumu un tādēļ Pasūtītājs ir izmantojis iepirkuma līgumā paredzētās tiesības vienpusēji atkāpties no iepirkuma līguma.

3.1.5.	Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

- Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem;

- Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Tehniskajās specifikācijās un demontāžas būvprojektā izvirzītajām prasībām.

- Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

3.1.6.	Iepirkuma komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā minētajiem gadījumiem.

## 3.2.	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt ēku demontāžu

3.2.1.	Pretendenta katra gada (2014.g., 2015.g., 2016.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro).

3.2.2.	Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 100 000,00 EUR (viens simts tūkstoši euro).

3.2.3.  Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līgumu izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā Pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līgumu izpildei.

## 3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām veikt ēku demontāžu

3.3.1.	Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pieredzei Nolikumā minēto darbu veikšanā, jābūt veiktām vismaz 3 (trīs) objektu demontāžām, ar nosacījumu, ka katrā objekta demontāžas darbu izmaksas ir ne mazākas kā 50 000,00 EUR (bez PVN).

Papildus jābūt 3 (trīs) pozitīvām atsauksmēm par Nolikumā minētajiem darbiem.

3.3.2.	Pretendents var nodrošināt atbildīgo darbu vadītāju, kurš atbilst šādām prasībām:

- ir ieguvis sertifikāciju atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam būvniecības jomā būvdarbu vadīšanā, ārvalstu būvdarbu vadītājam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti) un būvdarbu vadītājs atbilst izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgti iepirkuma līgumi, līdz Būvdarbu uzsākšanai būvdarbu vadītājs iegūs profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēsies attiecīgajā profesiju reģistrā;

- profesionālās kvalifikācijas sertifikātam ir jābūt spēkā esošam;

- iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir veicis vismaz 2 (divu) objektu demontāžas darbus, kuri pilnībā pabeigti līgumā noteiktajā termiņā.

3.3.3.	Pretendents var nodrošināt Darba aizsardzības koordinatoru, kas līguma izpildes gaitā saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” un citiem normatīvajiem aktiem veiks darba aizsardzības koordinatora pienākumus un, kura izglītība atbilst Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 ”Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, un, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir pieredze vismaz 2 (divu) objektu demontāžas darbu nodrošināšanā, veicot darba aizsardzības koordinatora pienākumus.

3.3.4.	Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto ēku demontāžas darbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai.

3.3.5.	Darbu izpildei nepieciešamie speciālisti ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām. Pretendents kvalifikācijas apliecinājumam var iesniegt iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo speciālistu būvprakses sertifikātu kopijas visās būvdarbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas vai Pretendentu rakstiski apliecinājumi par darba/uzņēmuma līgumu esamību, vai iesaistīto speciālistu parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto būvdarbu izpildi.

3.3.6.	Konkrētā līguma izpildē, lai pierādītu atbilstību Nolikuma kvalifikācijas prasībām, Pretendents drīkst balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents aizpilda Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu saraksta tabulu. Sarakstā iekļauj visus uzņēmējus un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju un Pretendenta parakstītu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei.

3.3.7.	Līguma slēgšanas gadījumā Pretendents nodrošinās:

3.3.7.1.	civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju/-as, 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

3.3.7.2.	visu celtniecības risku apdrošināšanu 20% apmērā no Pretendenta piedāvātās Līguma cenas un iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas polises kopiju ne ilgāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

3.3.8. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta noteikumiem.

3.3.9.	Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto personālu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi un/vai piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.

4. Piedāvājuma saturs

## 4.1.Atlases dokumenti

### 4.1.1.	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (Nolikuma 1.pielikums). Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2.	Pretendenta apliecinājums par Pretendenta gada finanšu apgrozījumu par 2014.g., 2015.g., 2016.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā atbilstoši Nolikuma 3.2.1.punktā minētajai prasībai. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā atbilstoši Nolikuma 3.2.2.punktā minētajai prasībai.

4.1.3.	Informācija par Pretendenta pieredzi Nolikumā minētajiem darbiem, atbilstoši Nolikuma 3.3.1.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, darbu veidu, izpildes vietu, demontāžas darbu izpildes periodu, apjomu (izmaksas EUR (bez PVN)). Saraksts ar Pretendenta veiktajiem demontāžas darbiem noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 4. pielikums).

4.1.3. 	Atsauksmes, kurās apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte Nolikuma 3.3.1.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 3 (trim) pozitīvām atsauksmēm.

4.1.4.	Jāpievieno atbildīgā darbu vadītāja darba līguma/uzņēmuma līgumu kopija vai apliecinājums par tā esamību, vai atbildīgā darbu vadītāja parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpēju līgumu par tam uzticēto darbu izpildi.

4.1.5.	Darba aizsardzības koordinatora spēkā esošs sertifikāts, kas atbilst Ministru kabineta 2008. gada 8. septembra noteikumiem Nr.723 „Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas. Jāpievieno iesaistītā speciālista darba līguma/uzņēmuma līgumu kopija, vai apliecinājums par tā esamību, vai tā parakstīts apliecinājums par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpēju līgumu par tam uzticēto darbu izpildi.

4.1.6. Informācija par atbildīgā darbu vadītāja/ darba aizsardzības koordinatora pieredzi (Nolikuma 5.pielikums) atbilstoši iepirkuma Nolikuma 3.3.2. un 3.3.3. punktam.

4.1.7.	Pretendents iesniedz visu informāciju par tehnisko personālu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.

Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar tiem savstarpējus līgumus par tiem uzticēto ēku demontāžas darbu izpildi.

4.1.8.	Apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumi par iespēju veikt iepirkuma Nolikuma 3.3.7.punktā paredzētās apdrošināšanas.

4.1.9. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

4.1.10.	Dokuments, kurā norāda, vai pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance nepārsniedz 10 miljonus euro; vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonu euro).

## 4.1.11.	Pretendenta rakstveida apliecinājums par to, ka Pretendents ir iepazinies ar Līguma projektā (Nolikuma 8.pielikums) paredzēto Darbu apmaksas un citiem noteikumiem un tiem pilnībā piekrīt, vienlaicīgi apliecinot to saprotamību un pamatotību.

## 4.2.Tehniskais piedāvājums

### 4.2.1.	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma 2.pielikums) un Būvprojektu (Nolikuma 3.pielikums).

### 4.2.2.	Tehniskā piedāvājuma sastāvs:

### 4.2.2.1.	Darbu apjomi-tāmes pēc Būvprojekta.

4.2.2.2.	Darbu izpildes grafiks.

4.2.3.	Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

## 4.3.Finanšu piedāvājums

### 4.3.1.	Pretendents finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti ēku demontāžas darbi. Finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 7.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai.

4.3.2.	Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā ir iekļaujamas visas Tehniskajā specifikācijā ar noteikto darbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas.

### 4.3.3.	Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

# 5. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties Pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

# 5.1. Piedāvājumu vērtēšana

5.1.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka vērtējot cenu - Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.2.	Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 7.pielikumu, tad tiks vērtēta Nolikuma 1.pielikumā iekļautā informācija.

5.1.3.	Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5.1.3.	Iepirkuma komisija izvēlas no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru nosaka vērtējot cenu.

# 5.2. Aritmētisku kļūdu labošana

5.2.1.	Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta devīto daļu.

# 5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

5.3.1.	Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 53.pantu.

5.3.2.	Gadījumā, ja iepirkumā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.3.3.	Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.

# 6.Iepirkumu līgums

6.1. Pasūtītājs slēgs iepirkumu līgumu (Nolikuma 8.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu. Pasūtītājs samaksās Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītajiem Darbiem, saskaņā ar Līguma projekta nosacījumiem.

6.2.	Avansa maksājumi nav paredzēti.

6.3.	Uzvarējušam Pretendentam iepirkumu līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma (uz pretendenta norādīto e-pastu) par iepirkuma līguma noslēgšanu, izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

6.3.	Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.3. punktā minētajā termiņā, iepirkumu līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.

6.4.	Grozījumus iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta noteikumus.

# 7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4.	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.sadaļas prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam;

7.1.6.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.7.  Izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.8.	Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.9.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.1.10.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.11.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

7.1.12.	Iepirkuma komisija Pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem Publisko iepirkumu likuma, turpmāk – PIL, 9.panta astotajā daļā paredzētajiem gadījumiem:

7.1.12.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts (PIL 9.panta astotās daļas 1.punkts);

7.1.12.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā (PIL 9.panta astotās daļas 2.punkts);

7.1.12.3.iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu PIL 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem (PIL 9.panta astotās daļas 3.punkts);

7.1.12.4.uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi iepirkuma Nolikuma 7.1.12.1., 7.1.12.2. un 7.1.12.3.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3.punktā) minētie nosacījumi (PIL 9.panta astotās daļas 4.punkts).

7.1.13.	Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā nolikuma 7.1.12.1., 7.1.12.2. un 7.1.12.4.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 4.punktā) minēto apstākļu dēļ, iepirkuma komisija:

7.1.13.1. attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

7.1.13.1.1.par nolikuma 7.1.12.1.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 1.punktā) minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

7.1.13.1.2.par nolikuma 7.1.12.2.apakšpunktā (PIL 9.panta astotās daļas 2.punktā) minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām. Komisija attiecīgo informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta un Latvijas pašvaldībām ir tiesīga saņemt, neprasot pretendenta un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētās personas piekrišanu;

7.1.13.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minēto personu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai komisija nosaka ne īsāku par 10 (desmit) darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, iepirkuma komisija to izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.14. Atkarībā no atbilstoši nolikuma 7.1.13.1.2.apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem iepirkuma komisija:

7.1.14.1. neizslēdz pretendentu no dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

7.1.14.2. informē pretendentu par to, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes vai Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā ievietoto informāciju tam vai PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai arī dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu – 10 (desmit) dienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas –, līdz kuram iesniedzams apliecinājums, ka pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā apliecinājums nav iesniegts, komisija pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.15. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam un PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētajai personai nebija nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā Latvijā pārsniedz 150 euro, nolikuma 7.1.14.2.apakšpunktā minētajā termiņā iesniedz:

7.1.15.1. attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai Valsts ieņēmumu dienesta izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija attiecīgo nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

7.1.15.2. pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai nebija nekustamā īpašuma nodokļa parādu;

7.1.15.3. līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējai dienai vai dienai, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, – kopiju no Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma vai pašvaldības kompetentas institūcijas izdota lēmuma par nodokļu samaksas termiņa pagarināšanu vai atlikšanu vai kopiju no vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda nomaksu, vai citus objektīvus pierādījumus par nodokļu parādu neesību.

7.1.16. Ja tādi dokumenti, ar kuriem ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents var apliecināt, ka uz to neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz šo pretendentu neattiecas PIL 9.panta astotajā daļā noteiktie gadījumi, minētos dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar paša pretendenta vai PIL 9.panta astotās daļas 4.punktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas (pastāvīgās dzīvesvietas) valstī.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4.  Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv.

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1. 	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2.	Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3. 	Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no Iepirkuma komisijas lēmuma spēkā stāšanās brīža. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## 8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. 	Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. 	Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. 	Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums. 		Pretendenta pieteikums.

2.pielikums.		Tehniskā specifikācija.

3.pielikums.		Būvprojekts.

4.pielikums.	Informācija par pretendenta pieredzi.

5.pielikums.	Informācija par darbu vadītāja/darba aizsardzības koordinatora pieredzi.

6.pielikums.	Informācija par tehnisko personālu.

7.pielikums. 		Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma.

8.pielikums 		Iepirkuma līguma projekts.

1.pielikums

Pretendenta pieteikums

„Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā 4A, Siguldā”

(identifikācijas Nr. SND 2017/29)

Iepazinušies  ar  iepirkuma  „Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā” (identifikācijas Nr. SND 2017/29) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt katlu mājas un palīgēkas demontāžu Ābeļziedu ielā 6A, Krimuldā, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

| EUR bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam un tā pielikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju;

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________	dienas (ne mazāk kā 90 dienas).

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

Tehniskā specifikācija:

- Darbi veicami saskaņā ar Daiņa Pauliņa izstrādātu un 2017.gada 11. aprīlī  sēdes lēmumu (prot.Nr.15§12) Siguldas novada būvvaldē akceptētu būvprojektu un šo tehnisko specifikāciju ievērojot attiecīgos Latvijas Republikas normatīvos aktus un noteikumus.

- Izpildīto darbu un pielietoto materiālu kvalitāte, darbu apjomi.

  - Par izpildīto darbu kvalitāti atbild Pretendents. Pretendentam jānodrošina savlaicīga nepieciešamo uzmērījumu un paraugu pārbaužu izpilde. Rezultāti iesniedzami Pasūtītājam un nepieciešamības gadījumā tie jāsaskaņo ar attiecīgām institūcijām un ekspluatācijas dienestiem.

2.2 Pasūtītājs, būvuzraugs strīdus gadījumos var veikt veikto darbu un tehnisko risinājumu ārkārtas pārbaudi un testēšanu, kuru izmaksas sedz Pretendents. Darbu kavējumi, kas radušies uz pārbaudes brīdi apturēto darbu rezultātā netiks uzskatīti par iemeslu darbu veikšanas termiņa pagarināšanai.

  - Pretendentam piedāvājumā jāievērtē un darbu gaitā jāievēro Siguldas novadā un objekta novietojumam specifiskie sabiedriskie, dabas, kultūras un citi apstākļi un nosacījumi atbilstoši Siguldas novada saistošajiem noteikumiem.

  - Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un Pretendentam ir jānodrošina darbu veikšana objektā atbilstoši labas būvniecības praksei.

  - Pretendents ne vēlāk kā līdz būvatļaujas saņemšanai precizē Darbu veikšanas organizācijas projektu (DOP) ar:

- pagaidu ēkām, būvēm, noliktavām;

- mašīnu mehānismu, tai skaita celtņu vietas, celšanas, krautņu zonām;

- stacionāro būvmašīnu un iekārtu novietojumu;

- ceļiem transportam un personālam;

- pagaidu tīkliem (elektrība, telefons, ūdens u.c.)

  - Vienības cenās jāievērtē un Pretendentam ir jāveic:

- darbu uzmērījumi;

- nepieciešamās darbības virsūdeņu novadīšanai;

- būvgružus un atkritumus atļauts uzglabāt un izvest tikai speciālos konteineros, kuri nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Konteinerus Pasūtītāja teritorijā novietot tikai darbu veikšanas projektā noradītajās vietās un izvest pēc nepieciešamības;

- piebraucamo ceļu tiešā būvlaukuma tuvumā tīrīšana pēc nepieciešamības;

- darba aizsardzības pasākumu, norobežojumu un uzrakstu u.c. izveidošana un uzturēšana darba kartībā;

- būvlaukuma pārorganizēšana demontāžas laikā, ja to prasa darbu tehnoloģija;

- iespējamo pagaidu ceļa zīmju, apbraukšanas plānu uzstādīšana, uzturēšana un demontāža;

- būvlaukuma uzrakstu, ar atbildīgo darbu vadītāju tālruņu numuriem un citu prasīto informāciju, izgatavošana un uzstādīšana;

- ja nepieciešams šķēršļu (vadu, kabeļu, kanālu, cauruļvadu un drenu) demontāža;

- informācijas savākšanu par blakus gruntsgabalos esošajām pazemes un virszemes komunikācijām;

- būves žoga pārvietošana būves laikā;

- būvlaukuma un materiālu novietnes apgaismojums un apsardze.

- Darbu izpilde.

3.1. Būvniecības laikā nodrošināt transporta un gājēju kustību. Ierīkot gājējiem laipas, darba zonas norobežot ar aizsargbarjerām, bīstamās darba zonas tumšajā diennakts laikā izgaismot.

3.2. Objektu aprīkot ar nepieciešamajām pagaidu ceļazīmēm, norādēm, tās demontējot pēc darbu pabeigšanas. Satiksmes regulēšanas plānu saskaņot ar SND Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu. Par satiksmes ierobežojumiem laicīgi informēt SND Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu un pašvaldības policiju.

  - Objektā pastāvīgi nodrošināt kārtību un tīrību. Pēc pirmā aizrādījuma 4 st. laikā jālikvidē pārkāpumi un trūkumi.

  - Pēc būvdarbu pabeigšanas būvobjektam pieguļošo teritoriju (ielas, laukumus, zaļās zonas u.c.), kas tika izmantota darbu vajadzībām, atjaunot sākotnējā vai labākā stāvoklī.

  - Visiem materiāliem, iekārtām un mehānismiem, kas atrodas vai strādā objektā ir jābūt Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajiem sertifikātiem un atļaujām.

  - Aizliegts smilts vai grunts masu ar transporta riteņiem iznest uz blakus pieguļošajām ielām un ietvēm. Jāveic pastāvīga darbu gaitā piegružoto ielu un ietvju tīrīšana. Pārkāpumu gadījumā var tikt piemērots administratīvais sods.

  - Pretendents ir atbildīgs par objekta demontāžas gaitā atgūto materiālu saglabāšanu un, ja Pasūtītājs pieprasa, to nodošanu Pasūtītāja rīcībā tā norādītājā vietā.

  - Paredzēt nepieciešamo aizsardzību pret bojājumiem citām darbu zonā esošam komunikāciju un infrastruktūras objektiem.

  - Objekta apsardze un materiālu saglabāšana ir Pretendenta uzdevums.

  - Nepamatoti darba pārtraukumi, tiek pielīdzināti līguma darbu termiņu kavējumiem. Pretendenta pienākums ir pamatot katru dīkstāves dienu.

  - Darbu veikšanu ārpus vispārpieņemtā darba laika no plkst.8.00 līdz 18.00 t.sk. brīvdienās un svētku dienās atsevišķi saskaņot ar SND Teritorijas attīstības pārvaldes Īpašumu un vides pārvaldības nodaļu.

  - Pretendents neparedzēto darbu apjomu pierādīšanai nevar atsaukties uz nepilnīgu projektu vai nepietiekošām tehniskām specifikācijām

  - Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi (t.sk. izdevumi atļaujām un licencēm), materiāli, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami darbu nodrošināšanai, lai veiktu būvprojektu noteikto darbu apjomus pilnā apmērā.

  - Būvtāfeli uzstāda un izgatavo Pretendents iepriekš saskaņojot vizuālo izskatu ar Pasūtītāju.

  - Pretendentam nav atļauts izmantot objektu vai jebkuru atsevišķu Darbu veikšanas teritoriju reklāmas zīmju uzstādīšanas nolūkos bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas. Pasūtītājam ir visas tiesības pieprasīt pārvietot citā vietā jebkuru zīmi, uzrakstus vai reklāmu.

  - Pretendents ir atbildīgs par darba aizsardzības pasākumu ievērošanu Objektā.

  - Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti Būvprojektā un ir nepieciešami Objekta Darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Pretendentam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot arī laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc līguma noslēgšanas līdz demontāžas procesa uzsākšanai.

- Citi noteikumi.

4.1 Būvlaukumā nav atļauts pagaidu ēkas un būves izmantot dzīvošanai.

Teritorijas attīstības pārvaldes vadītāja					I.Zālīte

# Būvvaldes vadītāja					            		M. Geidāne

3.pielikums

# BŪVPROJEKtS

Būvprojekts pielikumā kā atsevišķs dokuments pdf formātā.

4. pielikums

Informācija par pretendenta pieredzi

Veikto darbu saraksts

| Darbu pasūtītājs (adrese, kontakttālrunis) | Objekta nosaukums | Darbu veids | Darbu izpildes vieta | Darbu izpildes periods | Apjoms (izmaksas EUR bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1……. |  |  |  |  |  |
| 2……. |  |  |  |  |  |
| 3……. |  |  |  |  |  |

5. pielikums

## Informācija par darbu vadītāja/DARABAIZSARDZĪBAS KOORDINATORA pieredzi

## Pretendenta piesaistītā speciālista kvalifikācijas apraksts

| 1. Uzvārds, vārds |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| Izglītība: Sertifikāta Nr. |  |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| Valodas: (zināšanu līmenis no 1 – brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |

| 5. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- |
| 6. Citas iemaņas: |  |
| 7. Patreizējais amats: |  |
| 8. Specializācija: |  |
| 9.Darba pieredze darbu vadīšanā atbilstoši Nolikuma 3.3.2.vai 3.3.3.punktam: |
| Kompānijas Nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

10. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos <darbu izpildes laiks līguma ietvaros> kā būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma izpildes „Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2017/29, piedāvājumā, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

Informācija par tehnisko personālu

Pretendentam pieejamais tehniskais personāls

Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā darbu līguma izpildei.

| Speciālista statuss līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Darba/uzņēmuma līgums vai apliecinājums |
| --- | --- | --- |

Jāpievieno iesaistīto speciālistu darba līguma/uzņēmuma līgumu kopijas vai apliecinājumi par to esamību, vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkumā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar tiem savstarpējus līgumus par tiem uzticēto darbu izpildi.

| /pretendenta nosaukums/ datums |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

7.pielikums

Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma

|  | Summa EUR (bez PVN) | PVN | Summa EUR (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā |  |  |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

8.pielikums

Līguma projekts

LĪGUMA Nr. _____

(iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2017/29)

Siguldā, 							              	2017.gada __. ______

Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr. 90000048152, juridiskā adrese Pils iela 16, Sigulda, LV 2150, tās izpilddirektores Jeļenas Zarandijas personā, kura rīkojas pamatojoties uz 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot. Nr.13, §2), turpmāk tekstā – PASŪTĪTĀJS, no vienas puses, un

_______________________________, reģistrācijas Nr. __________, juridiskā adrese __________, tās _____________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________, turpmāk tekstā - BŪVUZŅĒMĒJS, no otras puses, turpmāk tekstā PASŪTĪTĀJS un BŪVUZŅĒMĒJS kopā saukti – PUSES, bet katrs atsevišķi - PUSE, pamatojoties uz Siguldas novada pašvaldības iepirkuma „Katlu mājas un palīgēkas demontāža Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā” (identifikācijas Nr. SND 2017/29) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk tekstā – Līgums:

- Apzīmējumi un definīcijas

  - Līgums – Pušu parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza Līgumu vai tā pielikumus;

  - Būvuzraugs – persona, kas Pasūtītāja interesēs uzrauga būvdarbus un ir norādīta Līgumā. Būvuzraugs ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

  - Pasūtītāja pārstāvis - persona, kura pārstāv Pasūtītāju, Pasūtītāja vārdā pilnvarota uzraudzīt Līguma izpildi un darbu izpildes gaitu, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja interesēm. Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs iepazīties ar BŪVUZŅĒMĒJa izstrādāto dokumentāciju un darbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to BŪVUZŅĒMĒJam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības;

  - Darbu vadītājs – BŪVUZŅĒMĒJa pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina darbu izpildi atbilstoši normatīvajiem aktiem, Darbu veikšanas projektam un šim Līgumam, un kurš organizē BŪVUZŅĒMĒJa un tā apakšuzņēmēju darbību un pārstāv BŪVUZŅĒMĒJu attiecībās ar Pasūtītāju;

  - Apakšuzņēmējs – BŪVUZŅĒMĒJa piedāvājumā norādīts uzņēmums (firma), kas veic kādas darbu daļas izpildi;

  - Būvobjekts (būve) – Siguldas novada teritorijas daļa, kuru saskaņā ar Līgumu Pasūtītājs ir uzdevis BŪVUZŅĒMĒJAM demontēt, ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo teritoriju, palīgbūvēm un būviekārtām;

  - Būvdarbu tāme – BŪVUZŅĒMĒJA Finanšu piedāvājums iepirkumam id. Nr. SND 2017/29, ietver vairākas atsevišķas tāmes, līguma pielikums Nr.2;

  - Darbi – Līgumā paredzētie demontāžas darbi pilnā apjomā, t.sk. būvdarbu sagatavošana un to veikšana, izpildes dokumentu komplektēšana, u.c. darbības, kuras BŪVUZŅĒMĒJam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem, lai pabeigtu būvobjekta demontāžu;

  - Darbu izpildes grafiks – ietverts Līguma Pielikumā Nr.3;

  - Darbu daļa – būvdarbu tāmē norādīta būvniecības un montāžas darbu daļa (atsevišķa tāme vai tāmē norādīta pozīcija);

  - Neparedzētie darbi - tādi darbi, kas nav paredzēti būvdarbu tāmē un Līgumā;

  - Būvlaukumi - dabā nospraustas teritorijas, kurās notiek demontāžas darbi;

  - Sapulces protokols - Darbu izpildes gaitā sagatavotais kārtējas vai ārkārtējas būvniecības dalībnieku darba sanāksmes protokols.

  - Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akts – akts par visa Līgumā paredzētā darbu apjoma pabeigšanu atbilstoši Būvdarbu tāmei un Būvobjekta nodošanu PASŪTĪTĀJAM.

- Līguma priekšmets

  - PASŪTĪTĀJS uzdod un BŪVUZŅĒMĒJS apņemas ar savu darbaspēku, darbarīkiem un materiāliem, ja nepieciešams, pieaicinot apakšuzņēmējus, veikt katlu mājas un palīgēkas demontāžu Ābeļziedu ielā 4A, Krimuldā, Siguldas novadā, saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu veikšanas projektu, Darbu izpildes grafiku un BŪVUZŅĒMĒJA aprēķinātu būvdarbu Tāmi, Tehnisko specifikāciju saskaņā ar Būvniecības likumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un Latvijas Republikas būvnormatīviem, turpmāk tekstā - Darbi.

  - Izpildot Darbus, BŪVUZŅĒMĒJS stingri ievēros šādā, BŪVUZŅĒMĒJAM nodotā, dokumentācijā ietvertās prasības un noteikumus:

2.2.1.	Projekta dokumentācija (Līguma Pielikums Nr.1);

2.2.2.	Būvdarbu tāme (Līguma Pielikums Nr.2);

2.2.3.	Darbu izpildes grafiks (Līguma Pielikums Nr.3);

2.2.4.	Tehniskā specifikācija (Līguma Pielikums Nr.4).

  - Līgumā noteiktos Darbus BŪVUZŅĒMĒJS uzsāk nekavējoties pēc Līguma parakstīšanas.

  - Darbi ir veicami saskaņā ar būvniecības normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes prasībām.

  - Darbu izpildi no PASŪTĪTĀJA puses kontrolē PASŪTĪTĀJA pārstāvis – __________.

  - Darbu izpildes gaitā atbildīgā persona no BŪVUZŅĒMĒJA puses ir ____________.

- Līguma kopējā summa un norēķinu kārtība

  - Līguma kopējā summa (līgumcena), kuru PASŪTĪTĀJS samaksā BŪVUZŅĒMĒJAM par visa Līgumā paredzēto Darbu apjoma pienācīgu izpildi, ir EUR _______ (__________), bez PVN, Pievienotās vērtības nodoklis EUR ______ (______), kopā ar PVN EUR _____ (_____________).

  - Līguma kopējā summa ietver visas BŪVUZŅĒMĒJA izmaksas, kuras nepieciešamas, lai kvalitatīvi un savlaicīgi paveiktu Būvniecības darbus, tajā skaitā tehnoloģisko iekārtu izmaksas, darbaspēka izmaksas, citus maksājumus un izdevumus, kā arī peļņu, tā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma izpildi, tai skaitā visu nodokļu nomaksu, transporta izmaksas, būvgružu izvešanu, virsizdevumus.

  - Norēķinu kārtība:

### 100% no līgumcenas – 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visa darbu apjoma kvalitatīvas pabeigšanas, nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas un saskaņā ar Būvuzņēmēja izrakstītu rēķinu. Veicot maksājumu, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs ieturēt līgumsodu;

    - Par darbu pārbaudes gaitā konstatētiem defektiem PUSES sagatavo un paraksta Defektu aktu, tajā norādot konstatētos defektus, trūkumus un/vai neatbilstības, kā arī noteicot to novēršanas termiņus, ievērojot tehnoloģiskās prasības minēto darbu veikšanai;

  - Līguma kopējā summa nevar tikt izmainīta, izņemot šādus gadījumus:

    - ja Darbu izpildes gaitā PASŪTĪTĀJS veic izmaiņas Būvdarbu tāmē;

    - ja Darbu izpildes gaitā radusies nepieciešamība veikt būvdarbus, kurus Puses nevarēja paredzēt uz Līguma noslēgšanas brīdi.

  - Ja nepieciešams, BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāsagatavo detalizēts priekšlikums par Līgumā neparedzētu Darbu tehniskajiem risinājumiem un izmaksām un šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS rīkojas Publisko iepirkumu likumā noteiktā kārtībā.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības samazināt Līguma kopējo summu, samazinot izpildāmo darba apjomu un noslēdzot Vienošanos.

  - Visas samaksas Līguma ietvaros PASŪTĪTĀJS veic ar pārskaitījumu BŪVUZŅĒMĒJA rēķinā norādītajā bankas kontā.

- Darbu izpildes termiņš

  - Līgumā paredzēto Darbu izpildes termiņš ir 6 (sešas) nedēļas no līguma parakstīšanas brīža.

  - BŪVUZŅĒMĒJS apņemas pabeigt Darbus saskaņā ar Darbu izpildes grafikā noteikto termiņu un kopā ar PASŪTĪTĀJU nodot Darbus atbilstoši Latvijas Republikas normatīviem aktiem.

  - Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts ar PUŠU vienošanos, pamatojoties uz BŪVUZŅĒMĒJA ierosinājumu, ja iestājas jebkurš no zemāk minētiem apstākļiem un tas kavē Darbu veikšanu atbilstoši Darbu izpildes grafikam:

    - PASŪTĪTĀJS veic tādas izmaiņas Būvdarbu tāmē, kuras ietekmē Darbu pabeigšanas termiņu;

    - Pastāv valdības, pašvaldības vai citu institūciju un amatpersonu pieņemtie lēmumi, rīkojumi vai norādījumi, saskaņā ar kuriem darbi Būvobjektā ir jāaptur, jeb jāpārtrauc un, ja šādu lēmumu, rīkojumu vai norādījumu sniegšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītās trešās personas;

    - Darbu apturēšana no PASŪTĪTĀJA puses, ja šajā Darbu apturēšanā nav vainojams BŪVUZŅĒMĒJS vai tā piesaistītās trešās personas;

    - Darbu izpildi ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

- BŪVUZŅĒMĒJA pienākumi un tiesības

  - BŪVUZŅĒMĒJA pienākums ir:

    - Pienācīgi veikt Darbus pilnā apjomā, atbilstoši Līguma noteikumiem;

    - Darbus izpildīt atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

    - Līguma darbības laikā nodrošināt veicamo Darbu vadību ar sertificētu būvdarbu vadītāju un citiem speciālistiem, kuri nodrošinās Darbu izpildi atbilstoši Līgumā noteiktajām kvalitātes prasībām;

    - Darbu gaitā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un elektrodrošības noteikumus, un veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar darbu Būvobjektā, ja tādi nepieciešami, kā arī ievērot Latvijas Republikā būvnormatīvus;

    - Darbu gaitā izmantot kvalificētu darbaspēku. Darbu izpildītājiem jābūt attiecīgiem kvalifikācijas sertifikātiem uz tiem darbu veidiem, kur to pieprasa likumdošanas akti;

    - Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Darba kvalitātes pārbaudes jāveic BŪVUZŅĒMĒJAM uz sava rēķina. BŪVUZŅĒMĒJAM jāiesniedz Būvuzraugam dokumenti par visām veiktajām pārbaudēm, kā arī to kopsavilkumi;

    - Pēc Būvuzrauga pieprasījuma BŪVUZŅĒMĒJAM papildus jāpārbauda Darba kvalitāte;

    - Protokolēt Darbu vadības apspriedes un 3 (trīs) darba dienu laikā izsniegt protokola eksemplārus apspriedes dalībniekiem;

    - Veikt pilna apjoma izpildīto Darbu nodošanu PASŪTĪTĀJAM;

    - Ne vēlāk kā līdz Darbu nodošanai PASŪTĪTĀJAM, par saviem līdzekļiem atbrīvot būvlaukumus no izmantotā inventāra, darbarīkiem un visiem būvgružiem;

    - Darbu gaitā uzturēt kārtībā būvlaukumu teritorijas, veikt to uzkopšanu un būvgružu izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām, uzturēt pievadceļus, nepasliktinot seguma stāvokli;

    - Darbu gaitā veikt sarunas ar PASŪTĪTĀJA pārstāvi par visiem risinājumiem, kuri nav skaidri.

    - Brīdināt PASŪTĪTĀJU, ja Darbu gaitā atklājušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai vai dzīvībai;

    - Nodrošināt PASŪTĪTĀJA tehniskās uzraudzības speciālistu netraucētu piekļūšanu Būvobjektam visā Darbu gaitā.

    - Par visa Darbu apjoma izpildi BŪVUZŅĒMĒJam jāsastāda Būvdarbu nodošanas -pieņemšanas akts un jāiesniedz to PASŪTĪTĀJAM parakstīšanai. Savukārt PASŪTĪTĀJS apņemas akceptēt vai sniegt motivētu atteikumu akceptēt aktu 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas. Ja akceptētais no PASŪTĪTĀJA puses Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akts netiks atgriezts atpakaļ BŪVUZŅĒMĒJAM 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā iesniegšanas PASŪTĪTĀJAM vai šajā termiņā PASŪTĪTĀJS nav sniedzis motivētu atteikumu parakstīt Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu, tad akts ir uzskatāms par akceptētu no PASŪTĪTĀJA puses;

    - Nekavējoties ziņot PASŪTĪTĀJAM par apstākļiem, kas atklājušies Darbu procesā un kas var radīt šķēršļus turpmākai Darbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei, un izvirzīt priekšlikumus situācijas atrisināšanai;

    - Pildīt citus no Līguma un Latvijas Republikas normatīviem aktiem izrietošos BŪVUZŅĒMĒJA pienākumus;

    - Uzņemties pilnu atbildību par BŪVUZŅĒMĒJA pieaicināto apakšuzņēmēju darbu un darbībām Līguma izpildē;

    - Izlabot vai novērst visus Darbu trūkumus/defektus līdz  Līguma izpildes termiņam;

    - Nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos būvlaukumos, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

    - Rakstveidā saskaņot ar PASŪTĪTĀJU jebkuru Darbu gaitā radušos nepieciešamo atkāpi no Darbu veikšanas projekta, Būvdarbu tāmes un citas tehniskās dokumentācijas;

    - Pēc azbestcementa lokšņu demontāžas BŪVUZŅĒMĒJS iesniedz PASŪTĪTĀJAM apliecinošu dokumentu par azbesta saturošu būvgružu utilizāciju atbilstoši 19.04.2011. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.301 „Noteikumi par azbesta un azbesta izstrādājumu ražošanas radīto vides piesārņojumu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu”.

  - BŪVUZŅĒMĒJS ir tiesīgs:

    - Saņemt atlīdzību par kvalitatīvi (t.i. atbilstoši Līguma, Latvijas Būvnormatīvu un citiem būvniecību regulējošo normatīvu aktu prasībām) izpildītiem darbiem;

    - Noteikt darba režīmu būvlaukumā visiem būvniecības dalībniekiem un saņemt no visiem būvniecības dalībniekiem parakstus par drošības tehnikas noteikumu ievērošanu;

    - Atsevišķu Darbu veidu izpildei pieaicināt apakšuzņēmējus, ja tādi ir norādīti piedāvājumā.

- PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības

  - Savlaicīgi veikt Līgumā paredzētos maksājumus saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Pieņemt no BŪVUZŅĒMĒJA pilnībā izpildītos Darbus ar BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Akceptēt BŪVUZŅĒMĒJA iesniegto  nodošanas - pieņemšanas aktu, un pārbaudīt BŪVUZŅĒMĒJA izpildīto Darbus.

  - PASŪTĪTĀJS rīko Darbu vadības apspriedes (nodrošina telpas un aprīkojumu), kurās piedalās pasūtītāja pārstāvis, Būvuzraugs, BŪVUZŅĒMĒJS. Darbu vadības apspriedes protokolē BŪVUZŅĒMĒJS.

  - Darbu vadības apspriedes sasaucamas pēc vajadzības, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā. Darbu izpildes laikā. Darbu vadības apspriedēs jāizskata Darbu izpildes gaita, paveiktie un atlikušie darbi, nepieciešamās Darbu izmaiņas. BŪVUZŅĒMĒJS protokolē Darba vadības apspriedes un 3 (trīs) darba dienu laikā izsniedz protokola eksemplārus apspriedes dalībniekiem.

  - PASŪTĪTĀJS neuzņemas atbildību par jebkuriem bojājumiem vai pienākumu par kompensāciju samaksu, kas jāmaksā pēc likuma sakarā ar nelaimes gadījumu vai kā sekas tam vai ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis BŪVUZŅĒMĒJS, vai tā piesaistītā trešā persona.

- Darbu nodošanas - pieņemšanas kārtība

  - BŪVUZŅĒMĒJS savlaicīgi paziņo PASŪTĪTĀJAM par plānoto pilnā apjomā izpildīto Darbu nodošanas termiņu un kārtību un iesniedz Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Kopā ar Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu BŪVUZŅĒMĒJAM ir jāiesniedz PASŪTĪTĀJAM visus atlikušos (t.i. tie, kuri nav iesniegti kopā ar ikmēneša būvdarbu izpildes aktiem) izpildes dokumentus, kas apliecina veikto darbu apjomu un kvalitāti. Minēto dokumentu neiesniegšana vai nepilna iesniegšana ir pamats PASŪTĪTĀJAM atteikties pieņemt izpildītos būvdarbus.

  - Darbu nodošanai - pieņemšanai PUSES paredz 5 (piecas) darba dienas.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības atteikt pieņemt Darbus pilnā apjomā, ja:

    - apsekošanas laikā tiek konstatēti Darbu defekti un trūkumi (t.i. neatbilstības Latvijas būvnormatīviem un prasībām, materiālu vai iekārtas ražotāju prasībām, bojājumi);

    - nav izlaboti un pilnībā novērsti trūkumi, kuri Līgumā noteiktajā kārtībā ir konstatēti Būvniecības darbu gaitā un attiecīgi fiksēti būvdarbu žurnālā, jeb noformēti rakstiski kā PASŪTĪTĀJA aizrādījumi par būvniecības kvalitāti.

  - Līguma 7.4. punktā minētajos gadījumos PUSES vienojas par termiņiem konstatēto trūkumu un defektu novēršanai, nepagarinot Darbu galīgās izpildes termiņu. Pēc konstatēto defektu/trūkumu novēršanas Darbu atkārtoto pārbaudi PASŪTĪTĀJAM jāveic ne ilgāk par 3 (trīs) dienām. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka defekti/trūkumi ir novērsti, ir uzskatāms, ka BŪVUZŅĒMĒJS ir izpildījis Līgumā paredzētos Darbus un Būvobjekts ir nodots PASŪTĪTĀJAM. Par pilna apjoma Darbu izpildi un Būvobjektu nodošanu PASŪTĪTĀJAM, PUSES 3 (trīs) darba dienu laikā paraksta BŪVUZŅĒMĒJA sagatavoto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu.

  - Darbi uzskatāmi par pienācīgi pabeigtiem pēc Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un apstiprināšanas.

- PUŠU atbildība. Līguma laušana

  - BŪVUZŅĒMĒJS un PASŪTĪTĀJS atbild viens otram par tiešiem zaudējumu, kas radies viņu darbības, bezdarbības vai neuzmanības dēļ. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo BŪVUZŅĒMĒJU un PASŪTĪTĀJU no Līguma saistību izpildes.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus un neapmaksājot neizpildītos darbus, ja BŪVUZŅĒMĒJS savas vainas dēļ vairāk par 10 (desmit) dienām nokavē izpildes termiņus.

  - PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, nesedzot BŪVUZŅĒMĒJAM zaudējumus, par to paziņojot rakstiski 5 (piecas) darba dienas iepriekš, ja:

    - BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ vairāk kā 10 (desmit) dienas netiek uzsākti vai veikti Darbi Būvobjektā;

    - Darbu gaitā BŪVUZŅĒMĒJS neievēro Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvu aktu noteikumus, kas konstatēts ar Būvuzrauga atzinumu un pēc PASŪTĪTĀJA aizradījumiem turpina neievērot Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu noteikumus.

  - Ja PASŪTĪTĀJS izmanto savas tiesības atkāpties no Līguma, tad 5 (piecas) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas no PASŪTĪTĀJA par Līguma izbeigšanu BŪVUZŅĒMĒJS sastāda aktu par pienācīgi izpildītajiem Būvniecības darbiem. PASŪTĪTĀJAM jāizskata un jāparaksta šo aktu un jāveic apmaksu par tiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

  - Gadījumā, ja BŪVUZŅĒMĒJA vainas dēļ tiek nokavēts Līguma noteikumos paredzētais Darbu izpildes termiņš, BŪVUZŅĒMĒJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,5 % (1/2 procenta) apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās līgumcenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā noteiktās līgumcenas.

  - Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā, kas izriet no Līguma un kas ir paredzēts BŪVUZŅĒMĒJAM par izpildītiem līguma Darbiem vai Darbu daļu, PASŪTĪTĀJS maksā BŪVUZŅĒMĒJAM līgumsodu 0,5% apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma 3.1. punktā noteiktās līgumcenas.

  - Līgumsoda samaksa neatbrīvo PUSES no Līguma saistību izpildes.

  - PUSES tiek atbrīvotas no atbildības tikai Līgumā vai Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

- Apdrošināšana

  - BŪVUZŅĒMĒJS nodrošina Būvobjektā savu darbību civiltiesisko apdrošināšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, un polises kopiju/-as iesniedz PASŪTĪTĀJAM 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

  - BŪVUZŅĒMĒJS nodrošina visu būvniecības risku apdrošināšanu 20% apmērā no kopējās Līguma summas un iesniedz PASŪTĪTĀJAM apdrošināšanas polises kopiju 7 (septiņu) dienu laikā no Līguma parakstīšanas dienas.

- Nepārvarama vara

  - PUSES nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju saistību neizpildi, ja tā saistīta ar tādiem apstākļiem kā plūdi, zemestrīce, karadarbība, jebkāda veida militārās operācijas, blokādes, valsts varas vai pārvaldes institūciju lēmumi vai faktiskā rīcība, eksporta vai importa aizliegums vai citi neparedzēti apstākļi, kas ir ārpus līgumslēdzēju kontroles.

  - Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas, ir pienākums nekavējoties informēt otru Pusi. Ja kāds no uzskaitītajiem apstākļiem tieši ietekmē saistību izpildi, saistību izpildes termiņš tiek pagarināts par šo apstākļu darbības laiku, bet, ja šie apstākļi ilgst vairāk par 6 (sešiem) mēnešiem, PUSES ir tiesīgas atteikties no Līgumā noteikto saistību izpildes.

- Nobeiguma noteikumi

  - Līguma noteikumi ir saistoši kā PUSĒM, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem, un jebkurai citai pusei, kura var mantot to saistības vai tiesības.

  - Jebkurš strīds, kas izriet no Līguma, tiek risināts sarunu ceļā. Strīdi, ko nevar atrisināt, PUSĒM vienojoties 10 (desmit) dienu laikā pēc to ierosināšanas, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Grozījumus Līgumā var izdarīt, PUSĒM par tiem rakstiski vienojoties. Šādā gadījumā rakstiskā vienošanās tiek pievienota Līgumam, un tā kļūst par neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līgumā minētie pielikumi, kā arī jebkurš cits dokuments, kas attiecas uz Līgumu un ir noformēts kā Līguma pielikums un, kuru ir parakstījušas PUSES.

  - Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz PUŠU saistību izpildei. Līgums ir sastādīts un parakstīts latviešu valodā 2 (divos) eksemplāros uz ____ (_____) lapām, no kuriem vienu saņem PASŪTĪTĀJS, otru BŪVUZŅĒMĒJS. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

12. PUŠU rekvizīti un paraksti

| PASŪTĪTĀJS Siguldas novada Dome Reģ. Nr. 90000048152 PVN reģ.Nr. LV 90000048152 Adrese: Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 Konts: LV15UNLA0027800130404 SEB banka Kods: UNLALV2X | Būvuzņēmējs |
| --- | --- |
| Izpilddirektore J.Zarandija |  |