APSTIPRINĀTS

Siguldas novada Domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2015.gada 18.martā

(protokols Nr.09)

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz PIL 8².pantu)

SND 2015/09

„Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novadā”

NOLIKUMS

Siguldas novads	2015

1. Vispārīgā informācija

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2015/09

## 1.2. Pasūtītājs

1.2.1.	Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Siguldā				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Tālr. Nr.67970844				Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Faksa Nr.67971371  				Piektdiena	8:00 – 14:00

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

1.2.2.	Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja			Jeļena Zarandija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	Elīna Adlere

Komisijas locekļi					Anita Strautmane

Inga Zālīte

Iepirkuma komisija izveidota 19.06.2013. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.14, §6). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas PIL 8². panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem ar Siguldas novada Domes 29.05.2014. rīkojumu Nr.2.7.2./56.

1.2.3. Kontaktpersonas:

1.2.3.1. Par iepirkuma procedūru:

- Siguldas novada Domes Juridiskās pārvaldes Galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385945, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;

1.2.3.2. Par ielu un ceļu apsaimniekošanas jautājumiem:

- Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes vadītāja Inga Zālīte, tālr. Nr. 67800968, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: inga.zalite@sigulda.lv

## 1.3. Iepirkuma priekšmets

Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novadā.

1.3.1.	Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

I daļa „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā”;

II daļa „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novada lauku teritorijā”.

CPV kods: Pamata iepirkuma priekšmets: 45233141 – 9 (ceļu uzturēšanas darbi).

## 1.4.	Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana

1.4.1.	Iepirkuma dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Siguldas novada pašvaldības mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv.

1.4.2.	Ar iepirkuma dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2015.gada 30.martam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 8.kabinetā.

### 1.4.3. Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

1.4.4.	Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

1.4.5.	Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.6.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.5. Līguma izpildes laiks

1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgti 2 (divi) līgumi:

1.5.1.1. Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā;

1.5.1.2. Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novada lauku teritorijā.

1.5.2. Pasūtītāja līgumu izpildes termiņi:

1.5.2.1. Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā jāveic līdz 2015.gada 01.novembrim, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas;

1.5.2.2. Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novada lauku teritorijā jāveic līdz 2015.gada 01.novembrim, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas.

## 1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 30.03.2015. plkst.10:00 Siguldas novada Domes Administratīvajā pārvaldē, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

## 1.7. Piedāvājuma noformēšana

1.7.1.	Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme:

”Piedāvājums iepirkumam

„Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā

Siguldas novadā”

identifikācijas Nr. SND 2015/09

Neatvērt līdz 30.03.2015. plkst.10:00”.

1.7.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām:

- pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija);

- tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija).

1.7.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.7.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt numurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”).

1.7.4.	Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.7.5.	Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.7.6.	Elektroniskā veidā jāiesniedz tehniskais piedāvājums un finanšu piedāvājums. Tiem jābūt veidotiem kā Microsoft Word un/vai Excel dokumentiem. Elektroniskajam datu nesējam (CD), kas satur tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu, jābūt ievietotam nolikuma 1.7.1.punktā minētajā aploksnē. Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiks ņemts vērā piedāvājuma oriģināls.

1.7.7.	Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.2.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

## 1.8. Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.8.1.	Papildus informācijas sniegšana par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.8.2.	Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.8.3.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

1.8.4.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.	Iepirkuma priekšmets ir grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novadā, kas jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu (2.pielikums) un tehniskajām specifikācijām (3.pielikums).

Kopējais apjoms abām iepirkuma daļām ir 213,05 km.

CPV kods: 45233141 – 9 (ceļu uzturēšanas darbi).

2.1.2. Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 2 (divās) daļās:

I daļa „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā”

Apjomi, tehniskās specifikācijas: Nolikuma 3.1.pielikumā.

II daļa „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novada lauku teritorijā”

Apjomi, tehniskās specifikācijas: Nolikuma 3.2.pielikumā.

2.1.3. 	Pretendents piedāvājumu var sniegt par visu iepirkuma priekšmetu vai par kādu no iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

2.1.4.	Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.

# 3. Prasības pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkumā

3.1.1.	Iepirkumā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.sadaļā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkumā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2.	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4.	Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.sadaļā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši Darba uzdevumā un Tehniskajās specifikācijās izvirzītajām prasībām;

3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

5) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

## 3.2. 	Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt ceļu uzturēšanas darbus

3.2.1.	Pretendenta katra gada (2012.g., 2013.g., 2014.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.2.2.	Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.3.	Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām un iespējām veikt ceļu uzturēšanas darbus

3.3.1.	Pretendenta personāla sastāvā ir jābūt vienam darbiniekam, kuram ir atbilstoša profesionālā kvalifikācija, ko apliecina – būvprakses sertifikāts ceļu būvdarbu vadīšanā.

3.3.2.	Pretendentam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, (vai īsākā, ja Pretendents ir dibināts vēlāk) ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) darba uzdevumā un tehniskajās specifikācijās norādīto ceļu uzturēšanas darbu veikšanā, kas ir pilnībā pabeigti, ar nosacījumu, ka katrā objektā darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās līguma cenas bez PVN. Pieredze tiek apliecināta aizpildot un parakstot Nolikumam pievienoto veidlapu (4.pielikums). Papildus jābūt 3 (trīs) pozitīvām atsauksmēm par nolikumā minētajiem darbiem.

3.3.3.	Pretendenta rīcībā ir pietiekošs nepieciešamais tehniskais aprīkojums (tehnika, tai skaitā vismaz 2 greideri, instrumenti un ražošanas iekārtas) šī līguma izpildei.

3.3.4.	Pretendentam ir pieejams tehniskais personāls, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto ceļu uzturēšanas darbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai.

3.3.5.	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.

3.3.6.	Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto personālu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

# 4. Iesniedzamie dokumenti

## 4.1.Pretendentu atlases dokumenti

### Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (atbilstoši Nolikuma 1.pielikumam). Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2.	Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām izdota pilnvara, ja piedāvājumu neparaksta Pretendenta amatpersona ar paraksta tiesībām.

4.1.3.	Pretendenta apliecinājums par pretendenta gada finanšu apgrozījumu par 2012.g., 2013.g., 2014.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.

4.1.4.	Informācija par pretendenta pieredzi, atbilstoši Nolikuma 3.3.2.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, darbu veidu, izpildes vietu, darbu izpildes periodu, apjomu (izmaksas LVL un EUR bez PVN). Saraksts ar Pretendenta veiktajiem darbiem noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 4. pielikums).

4.1.5. 	Atsauksmes, kurās apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte 3.3.2.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 3 (trīs) pozitīvām atsauksmēm.

4.1.6.	Atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta notariāli vai atbilstoši normatīvo aktu prasībām apliecināta kopija par tiesībām veikt ceļu būvdarbu vadīšanu, klāt pievienojot darba līguma kopiju vai apliecinājumu par piesaistāmajiem speciālistiem, norādot darba līguma Nr., datumu un līguma termiņu (apliecinājumu par saviem speciālistiem paraksta pretendents), vai apliecinājumu (vienošanos) atbilstoši Publiskā iepirkuma likuma 42.panta 3.daļai.

4.1.5.	Informācija par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem, tehniku, ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam atbilstoši Nolikuma 5.pielikumam un iepirkuma Nolikuma 3.3.3.punktā noteiktajām prasībām.

4.1.6.	Informācija par tehnisko personālu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.

4.1.7.	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms EUR (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

## 4.2.Tehniskais piedāvājums

## 4.2.1.	Tehnisko piedāvājumu par katru iepirkuma priekšmeta daļu sagatavo saskaņā ar tehnisko specifikāciju (3.pielikums) un Darba uzdevumu (2.pielikums).

## 4.2.2.	Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

## 4.3.Finanšu piedāvājums

4.3.1.	Pretendenta finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 7.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai.

4.3.2.	Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.3.3.	Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā un Darba uzdevumā noteikto ceļu uzturēšanas darbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, atsevišķi izdalot PVN, visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija darbu izpildes laikā u.c.).

# 5. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

# 5.1. Piedāvājumu vērtēšana

5.1.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli, saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu, Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.2.	Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 7.pielikumu, tad tiks vērtēta 1.pielikumā iekļautā informācija.

5.1.3.	Iepirkuma komisija par katru iepirkuma priekšmeta daļu izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām, Tehniskajām specifikācijām un Darba uzdevumam.

5.1.4.	Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

# 5.2. Aritmētisku kļūdu labošana

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

# 5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

5.4.	Gadījumā, ja iepirkumam tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

5.5.	Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkumu izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jauna iepirkuma organizēšanu.

6. Iepirkuma līgums

6.1.	Pasūtītājs par katru iepirkuma priekšmeta daļu (atbilstoši Nolikuma 2.punktam) slēgs iepirkuma līgumu (līguma projekts – Nolikuma 8.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu un saskaņā ar iepirkuma Nolikumu.

6.2.	Ja iepirkuma uzvarētājs kavējas vai atsakās slēgt līgumu, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.3.	Pretendentam jānoslēdz līgums ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

6.4.	Iepirkuma līgumos avansa maksājumi nav paredzēti. Katrā mēneša beigās, Izpildītājam būs jāiesniedz Pasūtītājam Forma Nr.2 (t.i. aktu par faktiski izpildītiem Darbiem atskaites periodā – mēnesī, atbilstoši Tāmē norādītiem vienības izcenojumiem) divos eksemplārā par kalendārā mēnesī veiktajiem Darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas brīža, tos izskatīs un akceptēs vai atgriezīs Izpildītājam kopā ar motivētiem iebildumiem. Tikai akceptētais akts (Forma Nr.2) būs par pamatu rēķina iesniegšanai.

Pasūtītājs samaksās Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta (Forma Nr.2) akceptēšanas un rēķina saņemšanas. Apmaksa Izpildītājam notiks ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu, ievērojot Līguma nosacījumus (8.pielikums).

# 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.  Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.3.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.4. 	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.7.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.sadaļas prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.5.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.6. 	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.7.	Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.8.	Lemt par iepirkuma izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.9.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.10.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus.

7.1.11.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nekomentēt iepirkuma norises gaitu.

7.1.12.	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.12.1.pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.12.2.pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Nolikuma 7.1.12.1. un 7.1.12.2.punktos minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

7.1.13.	Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar Nolikuma 7.1.12.punktu, Pasūtītājs:

7.1.13.1.attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās 	dzīvesvietas), izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Ministru 	kabineta noteiktajā kārtībā iegūst informāciju:

a) par Nolikuma 7.1.12.1.punktā minētajiem faktiem – no Uzņēmumu reģistra;

b) par Nolikuma 7.1.12.2.punktā minēto faktu – no Valsts ieņēmumu dienesta un 	Latvijas pašvaldībām. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta 	un Latvijas pašvaldībām ir tiesīgs saņemt, neprasot pretendenta piekrišanu.

7.1.13.2.attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu pretendentu papildus 	pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums 	izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas 	apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās 			apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro.

Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkumā.

7.1.14.	Atkarībā no atbilstoši Nolikuma 7.1.13.1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar 	Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā esošo informāciju pretendentam nav 	nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas 	kopsummā pārsniedz 150 euro,

b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgi pretendenta vai tā pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētie dokumenti nav iesniegti, pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkumā.

7.2.   Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1.  Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. 	Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma pārtraukšanu.

7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par piedāvājuma atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma uzvarētāju.

7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma rezultātiem.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov. un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv .

# 8. Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1.	Piedāvājuma sagatavošanas laikā Pretendentam ir tiesības rakstveidā vērsties pie Iepirkuma komisijas neskaidro jautājumu precizēšanai.

8.1.2.	Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkumā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.3.	Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## 8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums.	Pretendenta pieteikums.

2.pielikums.	Darba uzdevums.

3.pielikums. 	Tehniskās specifikācijas:

3.1.pielikums. Tehniskās specifikācijas I daļai (tāme, ielu saraksts);

3.2.pielikums. Tehniskās specifikācijas II daļai (tāmes, ceļu un ielu saraksts);

4.pielikums. 	Pretendenta sniegto pakalpojumu saraksts.

5.pielikums.	Informācija par tehnisko nodrošinājumu.

6.pielikums.	Informācija par tehnisko personālu.

7.pielikums. 	Finanšu piedāvājuma iesniegšanas formas:

7.1.pielikums. Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma I daļai;

7.2.pielikums. Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma II daļai;

8.pielikums.	Līguma projekts.

1. pielikums

Pretendenta pieteikums

„Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novadā”

(identifikācijas Nr. SND 2015/09)

Iepazinušies ar iepirkuma „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novadā” (identifikācijas Nr. SND 2015/09) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma noteikumiem, un piedāvāju veikt:

I daļa „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā”, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

| EUR bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

II daļa „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novada lauku teritorijā”, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

| EUR bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | EUR, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam, darba uzdevumam un tehniskajām specifikācijām.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju.

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.

Piedāvājuma derīguma termiņš ir _________ dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

# DARBA UZDEVUMS

GRANTS CEĻU UN GRANTS IELU PLANĒŠANA (LĪDZINĀŠANA):

- Grants ielu un autoceļu planēšanai (līdzināšanai):

I daļai „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā” jābūt vismaz 1 greiderim un II daļai „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novada lauku teritorijā” jābūt vismaz 1 greiderim. Ja tehnisku iemeslu dēļ greiders nevar veikt planēšanas (līdzināšanas) darbus, Uzņēmējam 24 stundu laikā tas jāaizvieto ar citu līdzvērtīgu greideru. Izmantot 1 greideri abām iepirkuma daļām nav atļauts.

- Grants ielu un autoceļu planēšana (līdzināšana) notiek visā ceļa klātnes platumā:

  - grants segumu pirmo reizi planē/profilē pavasarī, apžūstot zemes klātnei pēc zemes atkušanas, bet ne vēlāk kā līdz kārtējā gada 8.maijam;

  - planēšana jāveic pie optimāla mitruma, grants sega nedrīkst būt putekļaina, ļoti sausa vai pārlieku mitra. Darbus nevar veikt lietus laikā;

  - grants segumā nav pieļaujami iesēdumi un bedres, kas dziļākas par 100 mm, ja radušās ieplakas un izskalojumi tie jāpieber ar speciālo grants maisījumu (frakcija 0/16) autogreiderim atgriežoties 2-3 reizes;

  - ja iesēdumi ir lielāki, jāveic grants seguma atjaunošana un par tiem jāziņo Pasūtītājam. Ielu un ceļu uzlabošanas Darbus Izpildītājs veic tikai pēc Pasūtītāja mutiski vai rakstiski izteiktiem norādījumiem;

  - no nomalēm grants uzaugumi jāizkliedē pa ceļa klātni un uz grants seguma ielām nedrīkst atrasties velēna vai vaļēji akmeņi, kas lielāki par 70 mm, atklātie trūkumi jānovērš;

  - uz ceļa klātnes nedrīkst atstāt grants valni un uz nomales nedrīkst veidot grants uzaugumu;

  - virāžas jāveido ar kritumu uz ceļa iekšējo malu;

  - planēšanas dziļumam jābūt ne mazākam par 40 mm un pēc planēšanas uz brauktuves nedrīkst būt „vilnīši”;

  - ielu nomalei ar grants segumu jābūt šķērskritumam no 3 -5 %;

  - grants seguma ceļu un ielu planēšanu/profilēšanu veic labvēlīgos laika apstākļos tikai pēc Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašuma nodaļas atbildīgo darbinieku norādījumiem.

- Periodiska ielu laistīšana vai pretputekļu absorbenta iestrāde pēc Pasūtītāja norādījuma visā ielas platumā, tikai pasūtītāja norādītajās ielās. Uzņēmējs veic ielu ar grants segumu apstrādi ar pretputēšanas līdzekli (CaCl2), patēriņš 1000 kg/km, vai izmanto ekvivalentu materiālu, saskaņojot ar Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašuma nodaļas atbildīgajiem darbiniekiem.

- Veicot ceļu un ielu uzturēšanas darbus, vienlaikus jāveic ceļu un ielu apsekošana. Konstatējot satiksmes drošību apdraudošu situāciju, nekavējoties jāveic pasākumi apdraudējuma novēršanai un par to jāinformē Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašuma nodaļas atbildīgie darbinieki.

- Veikt ceļu un ielu uzturēšanas ziemas darbus, ja vasaras sezonā iestājas ziemas sezonai raksturīgi laika apstākļi.

Siguldas novada Domes

Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes būvinženieris			A.Ermansons

Darba uzdevums grants seguma ielu un ceļu seguma atjaunošanai

Mērķis: atjaunota vai uzlabota ceļa nestspēja, līdzena ceļa klātne, nodrošināt ūdens atvade no ceļa klātnes, uzlabots vai saglabāts pareizs šķērskritums un satiksmes drošība.

Mērvienība: uzmēra pievesto materiālu blīvā vaidā kubikmetros (m3)

Materiāli: smilts, dabīga grants, dolomīta šķembas ( izmantojamais materiāls atbilstošs esošam ceļu segumam).

Iekārtas un mehānismi: veltņi, greideri, autotransporta vai cita līdzvērtīga tehnika.

Darba apraksts:

1) pārbrauciens līdz objektam;

2) ceļu klātnes attīrīšana no svešķermeņiem;

3) ceļu klātnes profilēšana, virskārtas sagatavošana materiāla iestrādei;

4) remonta kārtas iestrāde ar pievestu sagatavotu materiālu;

5) seguma profilēšana;

6) iestrādāta materiāla veltņošana un laistīšana;

7) pārbrauciens uz bāzi vai nākamo objektu.

Prasības materiāliem:

- jāizmanto minerālmateriāls, kas nesatur māla gabalus, velēnas, saknes, u.c. nepieņemamus materiālus;

- segas atjaunošana, iepriekš vienojoties ar pasūtītāja pārstāvi, var pielietot citu izbūves materiālu ar līdzvērtīgam esošajam autoceļu segumam;

- visam iestrādātam grants materiālam jābūt viendabīgam un līdzvērtīgam esošajam autoceļu segumam:

- grants segas materiāliem jāatbilst šādam granulometriskam sastāvam (testēšana saskaņā ar LVS EN 933-1 „Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana. 1daļa: Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode”):

- materiālu daļas, kas iziet caur 0,5 mm sietu- 10-28%;

- materiālu daļas, kas iziet caur 5,6 mm sietu- 30-50%;

- lielākais graudu izmērs grants maisījumam nedrīkst būt lielāks par 50 mm ar pilno atlikumu uz sieta Dmax= 0-15%;

- ja pielieto drupināmo granti( testēšana sakarā ar LVS EN 933-5 „Minerālo materiālu ģeometrisko īpašību testēšana”, 5. daļa: Drupināto un lauzto virsmu procentuālā daudzuma noteikšana rupjo minerālo materiālu daļiņām”), maisījumā jābūt vismaz 50 % pilnīgi vai daļēji drupinātajām daļām un 0-30%- pilnīgi apaļām daļām.

- Dolomīta šķembu segas materiālam pielietojama frakcija 0-45 mm. LA kcef,<45 ( Losandželosas koeficents) 0-45 maisījumam caur 0.063 mm sietu izsijātā frakcija 3-15%;

- Smilts drenējošais slānis jāizbūvē no drenējošā materiāla, kura filtrācijas koeficents >_ 1m/dienn;

- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par pielietotā materiāla atbilstību prasībām. Pirms darbu uzsākšanas būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītāja pārstāvim materiāla pārbaudes protokolu. Ja Pasūtītāja pārstāvim pēc ceļa seguma atjaunošanas darbiem rodas šaubas par materiāla atbilstību, tiek veikta pārbaude neatkarīgā laboratorijā.

Prasības darbu izpildei:

- darbus atļauts izpildīt, ja gaisa t0 ir virs 00C un pamatne nav sasalusi;

- pirms jauna materiāla pievešanas esošā ceļa klātiene jāprofilē, izveidojot pareizu šķērskritumu un nodrošinot materiāla sasaisti ar esošo segumu;

- pēc materiāla izvešanas un izlīdzināšanas jāveic ceļa klātnes un nomaļu galīgā profilēšana;

- izpildot veltņošanu, vajadzības labākai sablīvēšanai ceļa klātne ir jālaista. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- iestrādātajiem minerālmateriāliem jābūt viendabīgiem un jāatbilst granulometriskām prasībām;

- pēc materiāla iestrādāšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz autoceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, brīvi akmeņi vai citi svešķermeņi, kas lielāki par 50 mm;

- atjaunotā seguma sajūguma vietai ar veco segumu, vai tilta klāju jābūt līdzenai, tai jānodrošina vienmērīga transportlīdzekļu kustība;

- atjaunotā seguma brauktuves šķērskritumam jābūt 3-4% ceļa klātnes šķautnes virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6%;

- nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā;

- sablīvējuma koeficentam ir jābūt ne mazākam par 0.96

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- objektā izpildāmi vismaz trīs šķērsprofila kontrolmērījumi ( platums, atjaunotās kārtas biezums, šķērskritums);

- neatbilstības gadījumā veic nepiecenšamos pasākumus prasību nodrošināšanai;

- pieļaujamā izmēru novirze atjaunotās kārtas biezumam- 10% no atjaunojamā biezuma, platumam -5 cm uz katru pusi no ceļa ass.

Siguldas novada Domes

Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes būvinženieris			A.Ermansons

3.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

IEPIRKUMAM

SND 2015/09

Darba apjomi

„Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novadā”

3.1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMA

SND 2015/09

I daļai

Darba apjomi

„Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā”

Vasaras sezona – 2015.gada 1. aprīlis līdz 1. novembris

| Nr | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena EUR | Kopšanas reizes | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grants ielu (C klase) planēšana pavasara, vasaras un rudens sezonā (aprīlis-oktobris) 7 mēneši, 8 reizes iepirkumā. | 1km/ceļa | 6,36 |  | 8 |  |
| 2. | Grants ielu (D klase) planēšana pavasara, vasaras un rudens sezonā (aprīlis-oktobris) 7 mēneši, 7 reizes iepirkumā. | 1km/ceļa | 40,64 |  | 7 |  |
| 3. | Grants ielu remonti pavasara, vasaras un rudens sezonā (maijs-oktobris) 7 mēneši. | 1km/ceļa | 1 |  |  |  |
| 4. | Grants ielu apstrāde ar pretputekļu absorbentu pavasara, vasaras un rudens sezonā (jūnijs-augusts) 3 mēneši. | 1km/ceļa | 15 |  | 2 |  |
|  | Kopā bez PVN: |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |

Darba apjomi

„Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā

Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā”

| Siguldas novada ielu un ceļu apsaimniekošana vasaras sezonā (no 2015. gada 1. aprīļa līdz 2015. gada 1. novembrim) |  |
| --- | --- |
| Nr. | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne |  |
|  |  |  | garums | platums | Ceļa klase |
|  |  |  | km | m |  |
| SIGULDAS PILSĒTAS GRANTS IELAS |  |
| 1 | AKĀCIJU iela | Sigulda | 0.2 | 5.5 | D |
| 2 | ATBRĪVOTĀJU iela | Sigulda | 0.4 | 6.5 | C |
| 3 | AUSMAS iela | Sigulda | 0.2 | 5 | D |
| 4 | ALAUKSTA iela | Sigulda | 0.15 | 6 | D |
| 5 | ALŪKSNES iela | Sigulda | 0.3 | 5 | D |
| 6 | ATMODAS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | D |
| 7 | ATPŪTAS iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | D |
| 8 | AVEŅU iela | Sigulda | 0.25 | 6 | D |
| 9 | A.PUMPURA iela | Sigulda | 0.7 | 6 | D |
| 10 | BEITES iela | Sigulda | 0.3 | 6 | D |
| 11 | BEZDELĪGU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | D |
| 12 | BIRZES iela | Sigulda | 0.25 | 6 | D |
| 13 | CELTNIEKU iela | Sigulda | 0.3 | 4.5 | D |
| 14 | CĪRUĻU iela | Sigulda | 1.1 | 5 | D |
| 15 | CERIŅU iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | D |
| 16 | ČIATŪRAS iela | Sigulda | 0.45 | 6 | D |
| 17 | DEPO iela | Sigulda | 0.2 | 5 | C |
| 18 | DĪĶA iela | Sigulda | 0.15 | 4 | D |
| 19 | DZEŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5 | D |
| 20 | DZINTARU iela | Sigulda | 0.25 | 7 | D |
| 21 | DOŅU iela | Sigulda | 0.5 | 4.5 | D |
| 22 | DRAUDZĪBAS iela | Sigulda | 0.15 | 4 | D |
| 23 | EGĻU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | D |
| 24 | E.VEIDENBAUMA iela | Sigulda | 0.25 | 5.6 | D |
| 25 | GAUJAS iela | Sigulda | 0.6 | 5 | D |
| 26 | GULBJU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | D |
| 27 | GĀRŠAS iela | Sigulda | 0.1 | 2.5 | D |
| 28 | GUNDEGU iela | Sigulda | 0.1 | 4 | D |
| 29 | JĀŅA iela | Sigulda | 0.2 | 5 | D |
| 30 | JŪDAŽU IELA | Sigulda | 0.3 | 6 | D |
| 31 | JĀŅOGU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | D |
| 32 | JAUNĀ iela | Sigulda | 0.3 | 5 | D |
| 33 | J.OZOLA iela | Sigulda | 0.5 | 5.5 | D |
| 34 | KADIĶU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | D |
| 35 | KALMJU iela | Sigulda | 0.25 | 4 | D |
| 36 | KĀRKLU iela | Sigulda | 0.18 | 4 | D |
| 37 | KĻAVU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | D |
| 38 | KRASTA iela | Sigulda | 0.35 | 6 | D |
| 39 | KRAUKĻALAS iela | Sigulda | 0.2 | 5 | D |
| 40 | KURŠU iela | Sigulda | 0.32 | 4 | D |
| 41 | ĶIRŠU iela | Sigulda | 0.2 | 5 | D |
| 42 | LĀČU iela | Sigulda | 0.25 | 6 | D |
| 43 | LAPU iela | Sigulda | 0.15 | 6 | D |
| 44 | LAUKU iela | Sigulda | 0.3 | 6.5 | D |
| 45 | LAURENČU iela | Sigulda | 0.21 | 5.5 | D |
| 46 | LORUPES iela | Sigulda | 0.3 | 5 | D |
| 47 | LIEPU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | D |
| 48 | MAZĀ GĀLES iela | Sigulda | 0.25 | 6 | C |
| 49 | MAIJAS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | D |
| 50 | MĒNESS iela | Sigulda | 0.25 | 5 | D |
| 51 | MĀLKALNU iela | Sigulda | 0.4 | 4.5 | D |
| 52 | MELDRU iela | Sigulda | 0.45 | 4.5 | D |
| 53 | MELIORATORU iela | Sigulda | 0.22 | 6 | D |
| 54 | OGU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | D |
| 55 | NURMIŽU iela | Sigulda | 0.75 | 4.5 | D |
| 56 | PARĀDES iela | Sigulda | 0.1 | 4.5 | D |
| 57 | PAPARŽU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | C |
| 58 | PELDU iela | Sigulda | 0.84 | 6 | D |
| 59 | PĒRKONA iela | Sigulda | 0.3 | 5 | D |
| 60 | PĒRLES iela | Sigulda | 0.3 | 6 | D |
| 61 | PĒRSIEŠA iela | Sigulda | 0.5 | 6.5 | D |
| 62 | PĒTERALAS iela | Sigulda | 0.4 | 4.5 | D |
| 63 | PĒTERALAS iela (mazā) | Sigulda | 0.45 | 4.5 | D |
| 64 | PĪPEŅU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | D |
| 65 | PUREŅU iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | D |
| 66 | PŪČU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | D |
| 67 | PŪPOLU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | D |
| 68 | PRIEŽU iela | Sigulda | 0.15 | 4 | D |
| 69 | RASAS iela | Sigulda | 0.15 | 6 | D |
| 70 | REIŅA KAUDZĪTES iela | Sigulda | 0.1 | 4 | D |
| 71 | ROBEŽU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | D |
| 72 | ROTAS iela | Sigulda | 0.35 | 5.5 | D |
| 73 | RŪSIŅA iela | Sigulda | 0.25 | 5.5 | D |
| 74 | SATIKSMES iela | Sigulda | 0.3 | 6 | D |
| 75 | SAULES iela | Sigulda | 0.4 | 5.5 | D |
| 76 | SAULGRIEŽU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | D |
| 77 | SMILGU iela | Sigulda | 0.1 | 5 | D |
| 78 | SMILŠU iela | Sigulda | 0.15 | 5 | D |
| 79 | STRĒLNIEKU iela | Sigulda | 2.3 | 6 | C |
| 80 | SENČU iela | Sigulda | 0.35 | 4.5 | D |
| 81 | SLĒPOTĀJU iela | Sigulda | 0.1 | 4.5 | D |
| 82 | TĀLAVAS iela | Sigulda | 0.25 | 6 | D |
| 83 | TŪRISTU iela | Sigulda | 0.1 | 5 | D |
| 84 | UPEŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5.5 | D |
| 85 | VĀLODZES iela | Sigulda | 0.15 | 6 | D |
| 86 | VĀRPAS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | D |
| 87 | VĒJU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | D |
| 88 | VĒTRAS iela | Sigulda | 0.2 | 5 | D |
| 89 | VIZBUĻU iela | Sigulda | 0.13 | 5 | D |
| 90 | ZĀĻU iela | Sigulda | 0.2 | 5 | D |
| 91 | ZVAIGŽŅU iela | Sigulda | 0.7 | 5 | D |
| 92 | ZARU iela | Sigulda | 0.1 | 4.5 | D |
| 93 | ZEMEŅU iela | Sigulda | 0.11 | 5 | D |
| 94 | ZIGURDA ZUZES iela | Sigulda | 0.1 | 4 | D |
|  |  | Kopā: | 27.96 |  |  |
| SIGULDAS (KRIMULDAS) GRANTS IELAS |  |
| 1 | ĀBEĻZIEDU iela | Krimulda | 0.3 | 5 | D |
| 2 | KRIMULDAS iela | Krimulda | 0.45 | 5 | D |
| 3 | KUNGU gatve | Krimulda | 0.18 | 5 | D |
| 4 | MEDNIEKU iela | Krimulda | 0.4 | 5 | D |
| 5 | VELNALAS iela | Krimulda | 0.3 | 5 | D |
| 6 | MEDNIEKU iela-Medniek. | Krimulda | 0.2 | 4 | D |
| 7 | KUNGU gatve - BRŪVERI | Krimulda | 1.33 | 4 | D |
|  |  | Kopā: | 3.16 |  |  |
| SIGULDAS (TURAIDAS) GRANTS IELAS |  |
| 1 | TURAIDAS iela – BĒRŠAS | Turaida | 1.0 | 4 | D |
| 2 | PĻAVZIEDU iela | Turaida | 0.12 | 4 | D |
|  |  | Kopā: | 1.12 |  |  |
| SIGULDAS PAGASTA MAĢISTRĀLĀS GRANTS IELAS |  |
| 1 | HELMAŅA iela | Peltes | 0.8 | 7 | C |
| 2 | NĀKOTNES iela | Ķipari | 0.95 | 5 | C |
|  |  | Kopā: | 1.75 |  |  |
| SIGULDAS PAGASTA PELTES GRANTS IELAS |  |
| 1 | AVOTU iela | Peltes | 0.57 | 4.5 | D |
| 2 | ĀBEĻU iela | Peltes | 0.4 | 6 | D |
| 3 | DAILES iela | Peltes | 0.4 | 6 | D |
| 4 | GRAUDU iela | Peltes | 0.38 | 5 | D |
| 5 | GRIEZES iela | Peltes | 0.55 | 5 | D |
| 6 | JASMĪNU iela | Peltes | 0.32 | 6 | D |
| 7 | JŪDAŽU iela | Peltes | 0.81 | 6 | D |
| 8 | PĪLĀDŽU iela | Peltes | 0.51 | 5 | C |
| 9 | PĻAVU iela | Peltes | 0.27 | 5 | D |
| 10 | SELEKSA iela | Kalnabeites | 0.32 | 5 | D |
| 11 | STRAUTA iela | Peltes | 0.3 | 5 | D |
| 12 | VĒJUPĪTES iela | Peltes | 0.2 | 3 | D |
| 13 | 2 - šķērsiela | Peltes | 0.5 | 4 |  |
| 14 | 3 - šķērsiela | Peltes | 0.32 | 4 |  |
|  |  | Kopā: | 5.35 |  |  |
| SIGULDAS PAGASTA ĶIPARU GRANTS IELAS |  |
| 1 | DAUDU iela | Ķipari | 0.54 | 5 | D |
| 2 | GRAVAS iela | Ķipari | 0.2 | 5 | D |
| 3 | IEVU iela | Ķipari | 0.3 | 4.5 | D |
| 4 | ĶIPARU iela | Ķipari | 0.15 | 4.5 | D |
| 5 | LĪGO iela | Ķipari | 0.25 | 5 | D |
| 6 | MEŽA iela | Ķipari | 0.19 | 5 | D |
| 7 | PURVA iela | Ķipari | 0.7 | 5.5 | D |
| 8 | RIEKSTU iela | Ķipari | 0.38 | 5.4 | D |
| 9 | TILTA iela | Ķipari | 0.7 | 6 | C |
| 10 | UPES iela | Ķipari | 0.8 | 3 | D |
| 11 | VIRŠU iela | Ķipari | 0.8 | 6 | D |
| 12 | ZĪĻU iela | Ķipari | 0.08 | 4 | D |
|  |  | Kopā: | 5.09 |  |  |
| SIGULDAS (LAURENČU) GRANTS IELAS |  |
| 1 | LAURENČU iela- Strēlnieki | Laurenči | 0.4 | 4 | D |
| 2 | LAURENČU – PUĶU iela | Laurenči | 0.2 | 4 | D |
|  |  | Kopā: | 0.6 |  |  |
| SIGULDAS PAGASTA d/s VĒJUPĪTE GRANTS IELAS |  |
| 1 | Narcišu iela | d/s Vējupīte | 0.22 | 3 | D |
| 2 | Asteru iela | d/s Vējupīte | 0.45 | 3 | D |
| 3 | Vijolīšu iela | d/s Vējupīte | 0.16 | 3 | D |
| 4 | Tulpju iela | d/s Vējupīte | 0.66 | 3 | D |
| 5 | Dāliju iela | d/s Vējupīte | 0.48 | 3 | D |
|  |  | Kopā: | 1.97 |  |  |
| Grantēto ielu garums (km) pavisam kopā: | 47.00 |  |  |

3.2. pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

IEPIRKUMA

SND 2015/09

II daļai

Darba apjomi

„Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novada lauku teritorijā”

Vasaras sezona – 2015.gada 1. aprīlis līdz 1. novembris

Darba apjomi

„Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā

Siguldas novada lauku teritorijā”

| Nr | Nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena EUR | Kopšanas reizes | Summa EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grants ielu un ceļu planēšana (C klase) pavasara, vasaras un rudens sezonā (aprīlis-oktobris) 7 mēneši, 8 reizes iepirkumā | 1 km/ceļa | 35.65 |  | 8 |  |
| 2. | Grants ielu un ceļu planēšana (D klase) pavasara, vasaras un rudens sezonā (aprīlis-oktobris) 7 mēneši, 7 reizes iepirkumā | 1 km/ceļa | 130.4 |  | 7 |  |
| 3. | Grants ielu planēšana 8 reizes sezonā | 1-km/ceļa | 2,78 |  | 8 |  |
| 4. | Grants ielu remonti pavasara, vasaras un rudens sezonā (aprīlis-oktobris) 7 mēneši. | 1 km/ceļa | 10 |  |  |  |
| 5. | Grants ielu apstrāde ar pretputekļu absorbentu pavasara, vasaras un rudens sezonā (jūnijs-augusts) 3 mēneši. | 1 km/ceļa | 3 |  | 2 |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | KOPĀ: |  |  |  |  |  |

| SIGULDAS NOVADA AUTOCEĻU RAKSTUROJUMS |
| --- |
| Nr. | Ielu nosaukumi | Autoceļa kods | Ceļa klātne | Piezīmes |  |
|  |  |  | garums | platums |  | Auto ceļa klase |
|  |  |  | km | m |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PAGASTA GRANTS SEGUMA AUTOCEĻI |  |
| 1 | Līgotnes- Ezeri | C-1 | 0.87 | 4.5 | Līdz Saltavota ielai | D |
| 2 | A2- Mednieki-85 | C-2 | 6.7 | 7.0 | Jūdaži- Mednieki | C |
| 3 | V85- Zalves | C-4 | 2.48 | 4.5 |  | D |
| 4 | Pelītes- Sāri | C-5 | 1.08 | 4.5 | Pelītes- Sāri – C1 | C |
| 5 | P8- Limbas | C-6 | 2.2 | 8.0 | Limbas-Vasaras C24 | C |
| 6 | V83- Daudas | C-7 | 1.83 | 6.2 | Daudu ceļš | D |
| 7 | V83- Rožkrūmi | C-8 | 2.15 | 5.0 | Uz Palēniem | D |
| 8 | Uz Empēteriem | C-10 | 0.52 | 4.5 | V83- Empēteri | D |
| 9 | V83- Ceplīši | C-11 | 1.1 | 4.5 | Ceplīšu ceļš | D |
| 10 | V83- Kodaļas | C-12 | 0.75 | 4.0 |  | D |
| 11 | V83- Āres | C-13 | 2.2 | 4.5 | Uz Ārēm | D |
| 12 | Egles -Rugāji | C-24 | 1.97 | 4.5 | gar Sāri - Vītoli | C |
| 13 | Muldas-Jaunpakauši |  | 3.23 | 4,0 | A2 -Muldas | D |
| 14 | Jaunozoli- Klaukām | C-14 | 1.48 | 3.0 | V83-Jaunozoli | D |
| 15 | V58- Lorkalni | C-23 | 0.31 | 4.0 | Uz Lorkalniem | D |
| 16 | P8- Pelītes | C-24 | 2.58 | 5.0 | Uz Velmeriem | C |
| 17 | C1- Pelītes | C-25 | 1.5 | 4.0 | C1-Saltavota iela | D |
| 18 | Uz Rožlapām |  | 2.15 | 4.0 | P 8 - Rožlapas | D |
| 19 | Uz Ezerlaukiem |  | 1.21 | 6.0 | V85 - Ezerlauki | D |
| 20 | Uz Mežakām |  | 0.95 | 9.0 | V85 -Mežakas | D |
| 21 | Jūdaži- Dambīši | C-29 | 2.4 | 4.0 | V85 - Dambīši | D |
| 22 | Tilgaļi- Dambīšiem |  | 0.39 | 7.0 | Tilgaļi- Dambīši | D |
| 23 | P8- Teiļi | C-30 | 0.37 | 5.0 | Uz Bēršām | D |
| 24 | Šoseja- Rožkrūmi |  | 0.22 | 6.0 | A2- Rožkrūmi | D |
| 25 | Pelītes- I-Ziedi |  | 0.8 | 6.0 |  | D |
| 26 | A2- Kundziņi- Muldas |  | 4.1 | 9.0 |  | D |
| 27 | A2- Priednieki | C-31 | 0.68 | 5.0 | Uz Oškalniem | D |
| 28 | Limbas - Siliņi |  | 1.25 | 4.0 |  | C |
| 29 | KŪDRU ceļš |  | 1.35 | 6.0 |  | D |
| 30 | Ceļš Nr.1 |  | 0.15 | 5 |  | D |
| 31 | Ceļš Nr.2 |  | 0.23 | 5 |  | D |
| 32 | Roķēni - Kaļļi |  | 0.64 | 4 |  | D |
| 33 | Roķēnu ceļš |  | 0.28 | 4 | No Roķēnu stāvlauk. | D |
|  |  | Kopā: | 50,12 |  |  |  |
|  |  |  | MORES PAGASTA GRANTS SEGUMA AUTOCEĻI |  |
| 1 | Akenstaka- Rūpnieki- Kalēji | C-32 | 5.52 | 6.0 |  | D |
| 2 | Alpi- Kaļļu grantskarjers | C-33 | 1.16 | 7.0 |  | D |
| 3 | Bērziņi- Audakas | C-34 | 2.55 | 5.0 |  | D |
| 4 | Bērziņi- Piejaugi | C-35 | 1.0 | 5.0 |  | D |
| 5 | Dzintari- Rotas | C-36 | 2.4 | 6.0 |  | C |
| 6 | Graudi- Kāši | C-37 | 2.0 | 5.0 |  | C |
| 8 | Kalnāres- Ratnieki | C-38 | 1.5 | 5.0 |  | D |
| 7 | Kārtūži- Madlēni | C-39 | 1.5 | 7.0 |  | D |
| 8 | Kārtūžu muiža- Stiebriņi | C-40 | 0.73 | 5.0 |  | D |
| 9 | Mergupes tilts- pagasta robeža | C-41 | 0.7 | 5.0 |  | D |
| 10 | More- Dzintari | C-42 | 4.54 | 5.0 |  | C |
| 11 | Pērkonīši- Rogaiņi (Sviestiņi) | C-43 | 0.33 | 5.0 |  | C |
| 12 | Pērkonīši- Upkalni- Krustkalni | C-44 | 1.05 | 5.0 |  | D |
| 13 | Pļavas- Laģi | C-45 | 1.0 | 5.0 |  | D |
| 14 | Rotas- Akseles- Salmiņi | C-46 | 2.5 | 5.0 |  | C |
| 15 | Skriduļi- pagrieziens uz Meldriem | C-47 | 1.1 | 5.0 |  | D |
| 16 | Smēdītes- Jaunkaļļi | C-48 | 1.0 | 5.0 |  | D |
| 17 | Smēdītes- Peipi | C-49 | 1.5 | 5.0 |  | D |
| 18 | Strautiņi- Medulāju tilts | C-50 | 1.67 | 5.0 |  | D |
|  |  | Kopā: | 33,75 |  |  |  |
|  |  |  | ALLAŽU PAGASTA GRANTS SEGUMA AUTOCEĻI |  |  |  |
| 1 | PANSIONĀTS-ALKŠŅI | C-1 | 2.0 | 5.0 |  | D |
| 2 | BAZNĪCA - KAPLIČA | C-2 | 0.4 | 4.0 |  | D |
| 3 | VECUMNIEKI-PULLĒNI | C-3 | 2.45 | 4.5 |  | D |
| 4 | VECUMNIEKI-BISENIEKI | C-4 | 3.67 | 5.0 |  | D |
| 5 | MAZVILDAS-RUMPJI | C-5 | 1.18 | 4.0 |  | D |
| 6 | MAZVILDAS-SOSTES | C-6 | 0.9 | 4.5 |  | D |
| 7 | GRAUDI-DARBNĪCAS | C-7 | 2.3 | 4.5 |  | D |
| 8 | RUDIŅI-ANŠPĒTERI | C-8 | 3.78 | 5.0 |  | D |
| 9 | ANŠPĒTERI-PANSIONĀTS | C-9 | 2.8 | 4.0 |  | D |
| 10 | PANSIONĀTS-SILCIEMS | C-10 | 1.6 | 3.0 |  | D |
| 11 | ZVIRGZDI-URDZĒNI | C-11 | 1.2 | 4.0 |  | C |
| 12 | DARBNĪCA-STĪPNIEKI-BULDURI | C-13 | 6.3 | 4.5 |  | C |
| 13 | ZVIRGZDI-PURIŅI | C-14 | 0.48 | 3.0 |  | D |
| 14 | CĒSKALNS-LIELKALNI | C-15 | 1.3 | 3.5 |  | D |
| 15 | LAPAIŅI-AKMENTIŅI | C-16 | 1.33 | 5.0 |  | D |
| 16 | ZEMNIEKI-SKRUNTES | C-17 | 2.3 | 4.0 |  | D |
| 17 | ŠĶILIŅI-OZOLKALNS | C-18 | 1.97 | 3.5 |  | D |
| 18 | LĪDUMI-RŪTIŅI | C-19 | 3.1 | 3.5 |  | D |
| 19 | GREZNKALNI-LEJGAĻI | C-20 | 1.25 | 4.0 |  | D |
| 20 | GREZNKALNI-PUMPURI | C-21 | 1.3 | 3.0 |  | D |
| 21 | PŪPOLI-MŪRNIEKI | C-22 | 1.05 | 4.5 |  | D |
| 22 | PUTNIŅI-TILTIŅI | C-23 | 2.75 | 3.5 |  | D |
| 23 | PULLĒNI-PLĀNUPE | C-24 | 8.4 | 4.0 |  | D |
| 24 | PULLĒNI-EZERKALNS | C-25 | 6.6 | 3.5 |  | D |
| 25 | KALNI-PĀDES | C-27 | 5.37 | 3.5 |  | D |
| 26 | LĀČPLĒŠI-AUGŠCIEMS | C-28 | 2.85 | 4.0 |  | D |
| 27 | LŪŠI-ROBEŽNIEKI | C-29 | 0.85 | 4.0 |  | D |
| 28 | DĀRZNIEKI-VIZBUĻI | C-30 | 2.7 | 3.0 |  | D |
| 29 | STŪRI-BRAČAS | C-31 | 0.73 | 3.5 |  | D |
| 30 | SKAISTKALNI-VĒVERI | C-34 | 0.51 | 3.5 |  | D |
| 31 | PULLĒNI-STRAZDIŅI | C-36 | 1.0 | 3.0 |  | D |
| 32 | STĪVERKALNS-STRAUTNIEKI | C-38 | 0.75 | 4.0 |  | D |
| 33 | ČERŅAVSKAS-JAUNZEMI | C-39 | 0.27 | 4.0 |  | D |
| 34 | ZVIRGZDI-LAZDUKALNS | C-41 | 0.6 | 4.5 |  | C |
| 35 | DALBJI | C-50 | 0.65 | 3.0 |  | D |
| 36 | MEŽĀRES | C-51 | 1.17 | 3.0 |  | D |
| 37 | VECAIS PULLĒNU CEĻŠ | C-57 | 0.66 | 4.0 |  | D |
| 38 | SAULESKALNI-STIĶENES | C-58 | 0.5 | 3.0 |  | D |
| 39 | Ceļš KAĻĶUGRAVĀS |  | 0.38 | 3 |  | D |
|  |  | kopā: | 79,4 |  |  |  |
| Grants seguma autoceļu garums (km) kopā: | 163.27 |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | garums | platums | Autoceļa klase |
|  |  |  | km | m |  |
|  |  | MORES PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS |  |  |  |
| 1 | DĀRZA iela | More | 0.41 | 5 | D |
| 2 | PĻAVAS iela | More | 0.25 | 5 | D |
| 3 | SAULES iela | More | 0.18 | 5 | D |
|  |  | Kopā: | 0.84 |  |  |
|  |  | ALLAŽU PAGASTA IELAS |  |  |
| 1 | MEŽU iela | Allaži | 0.27 | 4 | D |
| 2 | PĻAVU iela | Allaži | 0.31 | 4 | D |
| 3 | KLUSĀ iela | Allaži | 0.35 | 4 | D |
| 4 | LAKSTĪGALAS iela | Allaži | 0.36 | 4 | D |
|  |  | Kopā: | 1.29 |  |  |
|  |  | SIGULDAS PAGASTA GRANTS IELAS ( LAUKU TERITORIJA) |  |  |  |
| 1 | EZERA iela | Jūdaži | 0.1 | 6 | D |
| 2 | MELDRU iela | Jūdaži | 0.55 | 6.5 | D |
|  |  | Kopā: | 0.65 |  |  |
|  | Pavisam kopā (km): |  | 2,78 |  |  |

4.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze tehniskajās specifikācijās un darba uzdevumā norādīto ceļu uzturēšanas darbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) gadu laikā, saskaņā ar Nolikuma 3.3.2.punktu:

| Darbu pasūtītājs, objekta nosaukums, veikto ceļu uzturēšanas darbu apraksts | Darbu izpildes vieta un periods, noslēgtā līgumsumma EUR (bez PVN) | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

5.pielikums

Informācija par tehnisko nodrošinājumu

Pretendenta tehniskās iespējas

| Tehniskais nodrošinājums | Ražotājvalsts, izgatavošanas gads | Tehniskais stāvoklis (tehniskās skates datums) | Piederība (īpašumā/jānomā/ jāpērk) |
| --- | --- | --- | --- |

* Tehnika, transports, iekārtas, aprīkojums un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams pakalpojuma izpildes laikā ir pieejams pretendentam vai apakšuzņēmējiem.

* Uzrādīt tikai tās tehnikas vienības, kuras tiks izmantotas iepirkuma priekšmetā norādīto darbu izpildei.

| /pretendenta nosaukums/ datums |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, parasta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

6.pielikums

Informācija par tehnisko personālu

Pretendentam pieejamais tehniskais personāls

| Specialitāte | Pieejamais personāla skaits |
| --- | --- |

- Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei.

| /pretendenta nosaukums/ datums |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

7.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMAM

SND 2015/09

„Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novadā”

7.1. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA

I daļai

| Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas pilsētā un Siguldas pagastā | Summa EUR |
| --- | --- |
| Kopējā summa (bez PVN 21%) |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā summa (ar PVN 21%) |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

7.2. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA

II daļai

| Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novada lauku teritorijā | Summa EUR |
| --- | --- |
| Kopējā summa (bez PVN 21%) |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā summa (ar PVN 21%) |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

8.pielikums

LĪGUMS Nr.

Siguldā				2015.gada __.martā

Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot.Nr.13, §2), turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

_____________ „____________________________”, reģistrācijas Nr.___________________, tās ________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________________________________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Siguldas novada Domes rīkoto iepirkumu „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novadā” identifikācijas Nr. SND 2015/09, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un __________________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

- Līguma priekšmets un darbības laiks

  - Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajām specifikācijām (1. pielikums) un Darba uzdevumam (2.pielikums), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā (3. pielikums), turpmāk - Piedāvājums, veic grants seguma ielu, autoceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā ________________________________ (iepirkuma daļas nosaukums), turpmāk - Darbs.

  - Izpildītājs  uzsāk Darbu no 2015.gada ___.aprīļa un tos beidz līdz 2015.gada 01.novembrim.

  - Gadījumā, ja Darba izpildes laikā atklājas, ka objektīvu apstākļu dēļ nav iespējams to izpildīt noteiktajā termiņā vai arī Darba izpildes turpināšana nav vairs mērķtiecīga, Līdzējiem ir pienākums par to vienam otru informēt. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Līdzējiem 5 (piecu) dienu laikā savstarpēji jāvienojas par turpmāko rīcību līgumsaistību pildīšanu.

  - Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai- darbaspēks, tehnika, darbarīki, materiāli, tehniskie līdzekļi u.c., kuru izmaksas ir ierēķinātas Līgumcenā, atbilstoši Konkursa dokumentācijai un Piedāvājumam.

  - Darbi tiek veikti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas nosaka konkrēto Darbu veikšanu, Konkursa dokumentācijai, Piedāvājumam, un tehniskajai specifikācijai, kas ir abpusēji saskaņoti, kā arī pamatojoties uz Līdzēju saskaņotiem šī Līguma noteikumiem un pielikumiem, kas ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.

  - Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem

2. Līgumcena un norēķinu kārtība

  - Maksa par Darbu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir EUR _____________ (_______________ euro __ centi), kas sastāv no pamatsummas EUR __________ (________________________________euro __ centi) un PVN 21 % EUR ________ (____________________________________euro __ centi), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena.

  - Maksājums par kalendārajā mēnesī izpildītiem darbiem tiek veikti 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līdzēju parakstītu aktu par izpildītiem Darbiem un Izpildītāja izrakstīta rēķina saņemšanas.

  - Maksājums tiek pārskaitīts bezskaidras naudas vienībās uz Izpildītāja bankas kontu, kas ir norādīts Līguma rekvizītu daļā.

  - Līgumā noteiktais maksājums ir uzskatāms par izpildītu dienā, kad maksājums ir saņemts Izpildītāja bankas kontā. Strīdus gadījumā tiek noteikts, ka maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

  - Izpildītājam Objektā veicamie Darbi, to apjomi un izcenojumi ir uzskaitīti Līguma 1., 2. un 3.pielikumā, Konkursa dokumentācijā un Piedāvājumā, ar kuriem Līdzēji ir iepazinušies iepriekš. Finanšu piedāvājuma kopējā summa nevar tikt palielināta par Darbiem, kas jāveic saskaņā ar Konkursa dokumentāciju un tehnisko specifikāciju, kā arī gadījumā, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzuma, to cenu un Darbu izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Konkursa dokumentācijā paredzēto Darbu veikšanai.

  - Līgumcena ir pakļauta izmaiņām tikai gadījumā, ja mainās Darbu apjomi Darba uzdevuma izmaiņas gadījumā. Šajā gadījumā Līguma pielikumos norādītie darbu vienības izcenojumi paliek nemainīgi vai Pasūtītājs ir pieprasījis veikt darbus, kuri nav atrunāti šī Līguma noteikumos vai atteicies no daļas Izpildītāja veicamo darbu apjoma, par ko PUSĒM jānoslēdz vienošanās.

  - Līdzēji vienojas, ka Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pilnīgi vai daļēji atteikties no atsevišķu tehniskajā specifikācijā minēto Darbu veikšanas, kas objektīvi nav nepieciešamas Pasūtītājam, un par ko Izpildītājs tiek informēts rakstveidā, savukārt Izpildītājs nav tiesīgs šajā sakarā celt jebkāda veida pretenzijas par veicamo Darbu samazinājumu.

  - Pēc Pasūtītāja norādījumiem Darbu izpildes biežums un apjoms, nepārsniedzot Līguma cenu, var mainīties.

  - Ielu un ceļu uzlabošanas Darbus Izpildītājs veic tikai pēc Pasūtītāja mutiski vai rakstiski izteiktiem norādījumiem. Pasūtītājs neapmaksā Izpildītāja veiktos Darbus, kurus Pasūtītājs Izpildītājam nav iepriekš norādījis.

  - Ja pēc Pasūtītāja vai Izpildītāja iniciatīvas rodas nepieciešamība veikt Darbus, kuri nav paredzēti Līgumā un tam pievienotajos pielikumos, tad pirms šo Darbu uzsākšanas Līdzēji rakstiski vienojas.

  - Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt tādus Darbus, kuri Līgumā un tā pielikumos nav uzdoti.

  - Parakstot šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Objektu un veicamajiem Darbiem, tā apjomiem un termiņiem, tie ir skaidri un saprotami, un tos var realizēt atbilstoši Līguma noteikumiem, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības

3.Darbu ikmēneša nodošanas un pieņemšanas kārtība

- Katras nedēļas pirmajā dienā, Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam atskaite – apjomu tabula (pielikums Nr.5) par iepriekšējās nedēļas darbu izpildi. Pasūtītājs izveido Darbu izpildes žurnālu, kurā tiek reģistrēti Pasūtītāja norādītie un Izpildītāja veiktie Darbi.

- Katrā mēneša beigās, Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam Forma Nr.2 (4.pielikums) (t.i. aktu par faktiski izpildītiem Darbiem atskaites periodā – mēnesī, atbilstoši Tāmē norādītiem vienības izcenojumiem) divos eksemplārā par kalendārā mēnesī veiktajiem Darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas brīža, tos izskata un akceptē vai atgriež Izpildītājam kopā ar motivētiem iebildumiem. Tikai akceptētais akts (Forma Nr.2) ir pamats rēķina iesniegšanai.

- Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta (Forma Nr.2) akceptēšanas un rēķina saņemšanas. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu, ievērojot Līguma nosacījumus.

- Ikmēneša izpildītie Darbi netiek pieņemti un apmaksāti, ja tie neatbilst Pasūtītāja izvirzītajām kvalitātes prasībām un faktiski izpildītajiem apjomiem, Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem ir sastādīts administratīvo pārkāpumu protokols par Objekta nesakopšanu.

- Nododot un pieņemot Darbus, Līdzēji sastāda Darbu izpildes nodošanas - pieņemšanas aktu saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu. Pirms Darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas Darbu kvalitāti izvērtē Pasūtītājs, piedaloties Izpildītāja pārstāvim.

- Gadījumā, ja Pasūtītājs, apsekojot Darbu veikšanas vietu konstatē, ka Darbi netiek veikti atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un normatīvajiem aktiem, par to tiek paziņots Izpildītājam. Pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska) saņemšanas Izpildītāja pienākums ir nekavējoties, bet ne ilgāk kā 30 minūšu laikā, ierasties Pasūtītāja norādītajā vietā uz akta sastādīšanu. Ja Izpildītājs neierodas uz akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek sastādīts vismaz 3 eksemplāros, no kuriem divi tiek nodoti Pasūtītājam, bet viens eksemplārs ierakstītā vēstulē pa pastu tiek nosūtīts Izpildītājam, un ir uzskatāms, ka Izpildītājs aktu ir saņēmis, un tas stājas spēkā 3 (trešajā) dienā pēc tā nodošanas pastā (pasta zīmogs).

- Izpildītājs aktā norādītajā termiņā, par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku novērš aktā konstatētos nekvalitatīvos vai līdz galam nepadarītos Darbus, kā arī novērš konstatētos Darbu trūkumus, un atkārtoti veic Darbu nodošanu.

- Ja Pasūtītājs neapstiprina iesniegto Darbu izpildes pieņemšanas - nodošanas aktu 5 (piecu) darba dienu laikā, kā arī nav iesniedzis Izpildītājam pretenziju par izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, uzskatāms, ka minētais apstiprinājums ir noticis.

- Gadījumā, ja Izpildītājs nav novērsis aktā konstatētos nekvalitatīvos vai līdz galam nepadarītos Darbus, Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs to novēršanu veikt patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus šajā sakarā radušos zaudējumus. Šie zaudējumi un aprēķinātais līgumsods tiek atrēķināti no Izpildītāja ikmēneša maksājuma.

- Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā pieaicināta apakšuzņēmēja darbības rezultātā Pasūtītājam tiek nodarīti jebkura veida zaudējumi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta Izpildītājam. Ja ieturētās summas apmērs pietrūks zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību Izpildītājs apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

4.Izpildītāja saistības

  - Izpildītājs apņemas:

    - sākt Līgumā paredzētos Darbus ar Līguma parakstīšanu un veikt pienācīgā kvalitātē un termiņā nolīgtos Darbus atbilstoši šim Līgumam un tā pielikumiem, Darbu izpildē ievērojot vides pieejamības, sanitāro prasību, sabiedriskās kārtības ievērošanu, kā arī Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un saistošos noteikumus, kas regulē Līgumā noteikto Darbu veikšanu;

    - iesniegt Pasūtītājam ikmēneša Darbu izpildes nodošanas- pieņemšanas aktus par iepriekšējā mēnesī kvalitatīviem un termiņā izpildītiem Darbiem, saskaņā ar Līguma 3.nodaļu;

    - ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski brīdināt Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kuri radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un kuri var ietekmēt veicamo Darbu kvalitāti, termiņu un šā Līguma noteikumu izpildi;

    - veicot Darbus izmantot speciāli šim nolūkam apmācītu un kvalificētu personālu, specializētus transporta un tehniskos līdzekļus, maksimāli ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasības;

    - Darbu izpildē izmantot tikai to tehniku, materiālus, izstrādājumus un iekārtas, kuru kvalitāte atbilst spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem un tehnisko noteikumu prasībām;

    - par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem un ar savu darbaspēku veikt visus darbus, kas saistīti ar Darbu sagatavošanu un ir nepieciešami savlaicīgai un kvalitatīvai Darbu izpildei;

    - kvalitātes kontroli Objektā veikt saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, standartiem, būvniecības normām un noteikumiem, Pasūtītāja noteiktajām prasībām;

    - patstāvīgi nodrošināt visu Darbu veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanu, kā arī saskaņot darbus ar citām atbildīgām institūcijām;

    - Darbus, kas saistīti ar trokšņiem, piesārņojumu un tehnoloģiskajām prasībām izdara pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju;

    - veikt Darbu kvalitātes kontroli Darbu veikšanas vietā saskaņā ar Pasūtītāja noteiktajām prasībām, un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;

    - ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, likvidēt visus norādītos trūkumus, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu un tehnisko piedāvājumu;

    - veicot ielu un ceļu uzturēšanas darbus, vienlaikus apsekot ielu braucamās daļas un tai piegulošās teritorijas stāvokli un nekavējoties ziņot Pasūtītājam par radušos ielu braucamās daļas bojājumiem un par satiksmi traucējošām vai apdraudošām situācijām;

    - avāriju gadījumā nekavējoties ziņot Pasūtītājam un attiecīgajām institūcijām, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanā, kā arī veikt visus nepieciešamos pasākumus avārijas likvidēšanā un iespējamo avārijas radīto seku mazināšanai līdz attiecīgo institūciju ierašanās brīdim;

    - pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo darbu gaitu, ko paredz šis Līgums;

    - Darbu veikšanas laikā nodrošināt transporta un gājēju kustības drošību;

    - veicot Darbus, ievērot Līgumu un tā pielikumus, darba drošības, ugunsdrošības un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, kā arī citus Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, kas regulē šādu Darbu veikšanu.

  - Veicot Darbu, Izpildītājs ievēro vispārpieņemto praksi attiecīgā Darba izpildē, kā arī vadās no Pasūtītāja norādījumiem un akceptētās Darbu izpildes kārtības.

  - Cilvēku traumu, kas radušās Izpildītājam nepiemēroti veicot Darbus, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Izpildītājs. Izpildītājs uzņemas arī darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku visā šī Līguma darbības laikā.

  - Parakstot šo Līgumu Izpildītājs apliecina, ka tam ir visas nepieciešamās atļaujas, apliecības un/vai sertifikāti, kā arī Darbiniekiem ir visas nepieciešamās iemaņas un zināšanas, kas nepieciešamas pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

  - Nepieļaut darbības, kas pasliktina apsaimniekošanā nodoto pašvaldības ielu un ceļu stāvokli

5.Pasūtītāja saistības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, iepriekš pārliecinoties par to kvalitāti un apjomu atbilstību Līgumam un tā pielikumiem;

    - informēt mutiski un/vai rakstiski Izpildītāju par veicamajiem Darbiem un to izpildes termiņu;

    - samaksāt Līgumā noteikto cenu par kvalitatīva Darba izpildi noteiktajā termiņā;

    - Pasūtītājam jebkurā laikā ir tiesības veikt Darbu kvalitātes pārbaudi visā šī Līguma darbības laikā;

    - Pasūtītājam ir tiesības neveikt apmaksu par veiktajiem Darbiem, ja dokumentāli ar aktu, ko sastādījuši abi Līdzēji, konstatēta Darbu neatbilstoša kvalitāte, līdz šo trūkumu novēršanai ar Izpildītāja paša spēkiem un līdzekļiem abpusēji norunātā termiņā;

    - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji mainīt Līguma 3.5.punktā noteikto samaksas kārtību pie nosacījuma, ja tiek mainīti spēkā esošie normatīvie akti, kas ietekmē pašvaldību finansējuma piešķiršanas kārtību un apjomu;

    - pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt tam visu Pasūtītāja rīcībā esošo vispārpieejamo informāciju, kas Izpildītājam nepieciešama Līgumā noteikto Darbu izpildei

- Līdzēju tiesības

  - Izpildītājam ir tiesības pieaicināt Apakšuzņēmēju tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

- Līdzēju atbildība

  - Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu no ikmēneša maksājumiem.

  - Līgumsods neatbrīvo no turpmākās Līguma saistību izpildes un tiešo zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

  - Nav pieļaujama vienlaicīgi divu dažādu līgumsodu aprēķināšana par vienu līgumsoda aprēķināšanas pamatu.

  - Līdzējiem ir saistoši un tiesības aprēķināt Līguma darbības laikā šādus līgumsodus:

| Kurš aprēķina | Līgumsoda aprēķināšanas pamats | Līgumsoda apmērs | Līgumsoda aprēķināšana | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4.1. Pasūtītājs | Izpildītājs neveic Darbus (savlaicīgi) Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā, vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies | 0.1 % no nesamaksātās Līguma cenas | par katru nokavēto saistību izpildes dienu | nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pienākums. Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) dienu laikā no tā paziņošanas dienas |
| 7.4.2. Pasūtītājs | Izpildītājs veicis darbu nekvalitatīvi, neatbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām vai nav novērsis Pasūtītāja vai citu kompetento iestāžu, t.sk. amatpersonu, iebildumus, aizrādījumus | 0.1 % no nesamaksātās Līguma cenas | par katru nokavēto saistību izpildes dienu | nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pienākums, t.sk. uzliktā naudas soda samaksa. Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) dienu laikā no tā paziņošanas dienas |
| 7.4.3. Pasūtītājs | Izpildītājs nepilda citas ar Līgumu uzņemtās saistības | 0.1 % no nesamaksātās Līguma cenas | par katru dienu, līdz novērš aktā norādītos apstākļus | Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) dienu laikā no tā paziņošanas dienas |
| 7.4.4. Pasūtītājs | Neierašanās uz Darbu izpildes žurnāla parakstīšanu. Neierašanās uz akta sastādīšanu pēc uzaicinājuma (mutiska un/vai rakstiska) saņemšanas | EUR100 | Par katru konstatēto gadījumu | Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) dienu laikā no akta sastādīšanas dienas |
| 7.4.5. Pasūtītājs | Līguma izbeigšana, ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes vai ja Līgums tiek pārtraukts (izbeigts) Izpildītāja vainas dēļ, t.sk. vienpusēja atkāpšanās no līguma | 5% | no Līguma atlikušās (nesamaksātās) cenas | nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas pienākums |
| 7.4.6. Izpildītājs | Pasūtītājs neveic samaksu par Darbu Līgumā noteiktajos termiņos | 0,1% | no termiņā nesamaksātās rēķina summas par katru nokavēto dienu | Līgumsods nomaksājams 10 (desmit) dienu laikā no tā aprēķināšanas un paziņošanas dienas |

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Darbu pienācīgu veikšanu, tā kvalitāti, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par izmantotā darbaspēka atbilstošu kvalifikāciju un drošību, kā arī par Darbos izmantotajiem materiāliem, transportu un tehniskajiem līdzekļiem.

  - Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par apakšuzņēmēju darbu izpildes kvalitāti, Darbu izpildes termiņu u.c. šī Līguma noteikumu ievērošanu.

  - Izpildītājs ir personīgi un materiāli atbildīgs par nolīgto Darbu izpildi, savu rīcību un nodarītajiem zaudējumiem Pasūtītājam, trešajām personām un darba izpildē izmantotā darbaspēka, darbarīku, materiālu, tehnisko līdzekļu u.c. kvalitāti.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par konstatēto administratīvo pārkāpumu, attiecībā uz Darbu savlaicīgu vai kvalitatīvu neizpildi. Izpildītāja pienākums ir samaksāt Līgumsodu un uzlikto naudas sodu par konstatēto administratīvo pārkāpumu.

  - Līdzēji saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, otram Līdzējam vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, t.sk. cilvēku veselībai un dzīvībai, kas radušies Darbu izpildes laikā vai nekvalitatīvi veikto vai neveikto Darbu izpildes dēļ.

8.Līguma izbeigšana, grozīšanas un strīdu risināšanas kārtība

  - Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, šādos gadījumos:

    - Darbi, saskaņā ar Pasūtītāja veikto pārbaužu rezultātiem, tiek pildīti neatbilstošā kvalitātē vai neatbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem, un par to Pasūtītājs vai kompetenta iestāde, triju mēnešu periodā ir sastādījusi un nosūtījusi Izpildītājam 5 (piecus) aktus par Darbu neatbilstību Līgumam un tā pielikumiem;

    - Izpildītājs vismaz uz 5 (piecām) dienām nepamatoti ir pārtraucis Darbu;

    - Izpildītājs ir nokavējis jebkuru no Līguma vai tā pielikumos noteiktajiem darbu izpildes termiņiem, un ja Izpildītāja nokavējums ir sasniedzis 5 (piecas) dienas;

    - ja Izpildītājs nepilda kādas citas saistības saskaņā ar Līgumu, un ja Izpildītājs minēto saistību neizpildi nav novērsis 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska vai mutiska paziņojuma saņemšanas;

    - Izpildītājs kļūst maksātnespējīgs, bankrotē vai tā darbība tiek izbeigta vai pārtraukta kādu citu svarīgu iemeslu dēļ.

    - Ja līgums tiek izbeigts, Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Darbus, par ko tiek sastādīts nodošanas- pieņemšanas akts, atstāj Darbu izpildes vietu drošībā un kārtībā un saņem samaksu par visiem līdz tam kvalitatīviem un termiņā paveiktajiem Darbiem.

    - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

    - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā 60 (sešdesmit) dienu laikā, tas tiek izskatīts tiesā, pēc Pasūtītāja atrašanās vietas, Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā. Nekādi strīdi, prasības iesniegšana vai pretprasības celšana tiesā, kā arī tiesas procesa norise neatbrīvo Līdzējus no turpmākās šī Līguma saistību izpildes.

    - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

    - Līdzēji atbild par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi otram Līdzējam vai trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

9.	NEPĀRVARAMA VARA

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9.	CITI NOTEIKUMI

  - Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

  - Nevienam no Līdzējiem nevar, no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus, pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otra Līdzēja rakstiskas piekrišanas. Ja kāds no Līdzējiem kļūst par bankrota, maksātnespējas vai citu līdzvērtīgu notikumu objektu, kas ietekmē otra Līdzēja intereses, otram Līdzējam ir tiesības paziņot par Līguma izbeigšanu un pieprasīt samaksāt tam pienākošās summas.

  - Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

  - Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.

  - Pasūtītājs par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

    - par Līguma izpildes uzraudzīšanu: Siguldas novada Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašuma nodaļas būvinženieri Aldi Ermansonu, tālrunis 67800951, fakss 67976657, mob. tālr. 25627318,  e-pasts aldis.ermansons@sigulda.lv;

    - Izpildītājs par Līguma izpildes uzraudzīšanu:___________________________________, tālruņa Nr.___________, faksa Nr.___________, e-pasta adrese: _______________________.

  - Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām īpašnieku vai amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Līdzēji informē viens otru 10 (desmit) darba dienu laikā. Ja kāds no Līdzējiem neinformē otru Līdzēju par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otram Līdzējam.

  - Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

  - Ja kāds no Līguma punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām.

  - Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Šis Līgums kopā ar pielikumiem ietver sevī visas Līdzēju vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās rakstiskās vai mutiskās vienošanās un pārrunas par tiem. Šī Līguma labojumi vai papildinājumi ir spēkā, kad tie ir noformēti rakstiski un abi Līdzēji tos ir parakstījuši.

  - informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Līdzējiem atbildes uz otra Līdzēja iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu jāsniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, izņemot, ja Līgumā nav noteikts cits termiņš.

  - Pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumā, Tehniskās specifikācijas, Darba uzdevums un Akts-FORMA Nr.2 ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

  - Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

11.	LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Siguldas novada Dome Reģ. Nr.90000048152 Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 AS SEB BANKA Kods: UNLALV2X Konts LV15UNLA0027800130404 |  |
| ___________________________ / U.Mitrevics/ | ________________________________ // |

Pielikums Nr. 5

Forma 2

2015. gada _____ mēnesī izpildīto „Grants seguma ielu, ceļu apsaimniekošana un uzlabošana vasaras sezonā Siguldas novadā”

| Nr | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne | Mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | garums | platums | datums | datums | datums | datums |
|  |  |  | km | km |  |  |  |  |
|  |  |  | A PILSĒTAS VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS |
| 1 | A iela | pilsēta |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B iela | pilsēta |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C iela | pilsēta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES CEĻI |
| 1 | A ceļš | pagasts |  |  |  |  |  |  |
| 2 | B ceļš | pagasts |  |  |  |  |  |  |
| 3 | C ceļš | pagasts |  |  |  |  |  |  |

Sastādīja: