Apstiprināts

Siguldas novada pašvaldības

Iepirkumu komisijas

2013.gada 21.oktobra sēdē

protokols Nr.33

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz PIL 8´. pantu)

SND 2013/33

„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana

ziemas sezonā Siguldas novadā”

NOLIKUMS

Siguldas novads	2013

1. Vispārīgā informācija

## 1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2013/33

## 1.2. Pasūtītājs

## 1.2.1.	Siguldas novada Dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Siguldā				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Tālr. Nr.67970844				Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Faksa Nr.67971371           			Piektdiena	8:00 – 14:00

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

1.2.2.	Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja			Jeļena Zarandija

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	Elīna Grobiņa

Komisijas locekļi					Anita Strautmane

Didzis Skrodelis

Iepirkuma komisija izveidota 15.07.2009. ar Siguldas novada Domes sēdes lēmumu (protokols Nr.17, §15). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 24.02.2010. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.5, §21), atkārtoti Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 25.08.2010. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.17, §6). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 15.08.2012. ar Siguldas novada Domes lēmumu (protokols Nr.14, §3). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas PIL 8¹.panta kārtībā veiktajiem iepirkumiem ar Siguldas novada Domes 23.08.2013. rīkojumu Nr. 2.7.2./75.

1.2.3.   Kontaktpersonas:

1.2.3.1. Par iepirkuma procedūru:

- Siguldas novada Domes galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;

1.2.3.2. Par tehniskiem jautājumiem un būvniecības jautājumiem:

- Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas būvinženieris Aldis Ermansons, tālr. Nr. 67800951, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: aldis.ermansons@sigulda.lv

## 1.3. Iepirkuma priekšmets

„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā”

CPV kods:

Pamata iepirkuma priekšmets: 45233141 – 9 (ceļu uzturēšanas darbi).

## 1.4. Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana

1.4.1.	Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un brīvi pieejami Siguldas novada mājas lapā internetā www.sigulda.lv.

1.4.2.	Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2013.gada 01.novembrim plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.

### 1.4.3. Ja ieinteresētais Pretendents pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, pasūtītājs tos izsniedz ieinteresētajam Pretendentam 3 (triju) darbadienu laikā pēc tam, kad saņemts šo dokumentu pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka dokumentu pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

### Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, kas nepārsniedz dokumentu pavairošanas un nosūtīšanas faktiskos izdevumus.

### Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā interneta vietnē www.sigulda.lv . Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

### Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

1.5. Līguma izpildes laiks

1.5.1. Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgti 3 (trīs) līgumi:

1.5.1.1. Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā;

1.5.1.2. Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pagastā un Mores pagastā, ar tām pieguļošām ielām;

1.5.1.3. Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Allažu pagastā.

1.5.2. Pasūtītāja līguma izpildes termiņi:

Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā jāveic, skaitot no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz 01.04.2014.

## 1.6. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

1.6.1.	Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 01.11.2013. plkst.10:00 Siguldas novada Domes Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

1.6.2.	Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

## 1.7. Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz  bankas vai apdrošināšanas kompānijas galvojumu apliecinošs dokuments (oriģināls) par summu Ls 1000,00 (viens tūkstotis latu 00 santīmi).

1.7.2. Pretendenta piedāvājums, kuram nav pievienots atbilstoši 1.7.1. punkta prasībām noformēts piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.7.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un Pasūtītājs neatmaksā Pretendentam Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summu:

1.7.4.1.	ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums (Nolikuma 1.7.3. punkts);

1.7.4.2.	ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu (Nolikuma 6.3.punkts);

1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots Pretendentiem:

1.7.5.1. neuzvarējušiem Pretendentiem - pēc abpusējas iepirkuma līguma parakstīšanas ar uzvarējušo Pretendentu;

1.7.5.2. uzvarējušam Pretendentam - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu;

1.7.5.3. visiem Pretendentiem - ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta.

## 1.8. Piedāvājuma noformēšana

1.8.1.	Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme

”Piedāvājums iepirkumam

„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā”

identifikācijas Nr. SND 2013/33.

Neatvērt līdz 01.11.2013. plkst.10:00”.

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām un piedāvājuma nodrošinājuma:

- pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopijas);

- tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopijas);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopijas).

1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai MS Excel formātā vienā eksemplārā. Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.8.4.	Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5.	Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.6.	Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1.8.7.	Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā pretendenta atlases dokumentos.

## 1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.9.1.	Papildu informācijas sniegšana par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.	Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

1.9.4.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.	Iepirkuma priekšmets ir ceļu, ielu un laukumu uzturēšanas ziemas sezonā Siguldas novadā, kas jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu (Nolikuma 2.pielikums) un tehniskajām specifikācijām (Nolikuma 3.pielikums).

Apjoms ~ 282 km.

CPV kods: 45233141 – 9 (ceļu uzturēšanas darbi).

2.1.2.	Iepirkuma priekšmets ir sadalīts 3 (trīs) daļās:

I daļa „Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā”

Apjomi: Nolikuma 3.1.pielikumā.

II daļa „Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pagastā un Mores pagastā”

Apjomi: Nolikuma 3.2.pielikumā.

III daļa „Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Allažu pagastā”

Apjomi: Nolikuma 3.3.pielikumā.

2.1.3. 	Pretendents piedāvājumu var sniegt par visu iepirkuma priekšmetu vai par kādu no iepirkuma priekšmeta daļām atsevišķi.

2.1.4.	Pretendentam nav tiesību iesniegt piedāvājuma variantus.

2.1.5.	Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai vienojoties ar uzvarējušo pretendentu izslēgt atsevišķus darbu veidus no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, vai vienoties ar uzvarējušo pretendentu par tā iesniegtā finanšu piedāvājuma cenas samazināšanu.

# 3. Prasības pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

3.1.1.	Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.punktā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma procedūras noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4.	Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.punktā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši tehniskajās specifikācijās un darba uzdevumā izvirzītajām prasībām;

3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

4) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus;

5) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

3.2. Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām sniegt pakalpojumu

3.2.1.	Pretendenta katra gada (2010.g., 2011.g., 2012.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.2.2.	Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.3. Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām sniegt šo pakalpojumu

3.3.1.	Pretendenta atbildīgajam darbu vadītājam jābūt sertificētam atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām.

3.3.2.	Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto darbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai.

3.3.3.	Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (vai īsākā, ja Pretendents reģistrēts vēlāk) ir jābūt pieredzei tehniskajās specifikācijās un darba uzdevumā norādīto ceļu uzturēšanas darbu veikšanā, jābūt veiktiem vismaz 2 pasūtījumiem - ceļu uzturēšanas darbos, ar nosacījumu, ka katra pasūtījuma - ceļu uzturēšanas darbu izmaksas (bez PVN) ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās līguma cenas (bez PVN).

3.3.4.	Pretendenta rīcībā ir pietiekošs nepieciešamais tehniskais aprīkojums (tehnika, instrumenti un ražošanas iekārtas) šī līguma izpildei.

3.3.5.  Pretendenta uzturēšanas darbos izmantojamās tehnikas bāzei jāatrodas līdz 10 km attālumā līdz darbu veikšanas zonai. Pretendentam jānodrošina nepieciešamās tehnikas pieejamība maksimāli īsā laikā.

3.3.6.	Jābūt apdrošinātai Pretendenta civiltiesiskajai atbildībai par Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt Pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju.

3.3.7.	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.

3.3.8.	Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto personālu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

# 4. Iepirkuma procedūras piedāvājuma saturs

## 4.1. Atlases dokumenti

### Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) dalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2. 	Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

4.1.3.	Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegts dokuments iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai.

4.1.4.	Pretendenta apliecinājums par pretendenta gada finanšu apgrozījumu par 2010.g., 2011.g., 2012.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā, un kas pierāda pretendenta atbilstību nolikuma 3.2.1.punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai.

4.1.5.	Atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāta apliecināta kopija par tiesībām veikt ceļu būvdarbu vadīšanu.

4.1.6.	Pretendents iesniedz visu informāciju par tehnisko personālu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.

4.1.7.	Pretendenta rakstisks apliecinājums par pretendenta pieredzi tehniskajās specifikācijās un darba uzdevumā norādīto ceļu uzturēšanas darbu veikšanā par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem (vai īsākā, ja Pretendents reģistrēts vēlāk) un kas pierāda pretendenta atbilstību nolikuma 3.3.3.punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai. Saraksts ar Pretendenta veiktajiem darbiem noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 4.pielikums).

4.1.8.	Atsauksmes, kurās apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte 3.3.3.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 2 (divām) pozitīvām atsauksmēm.

4.1.9.	Izziņa par pakalpojumu sniegšanai nepieciešamajiem instrumentiem, tehniku, ražošanas iekārtām, kas pieder vai ir pieejamas pretendentam.

4.1.10.	Pretendenta rakstisks apliecinājums, kas pierāda pretendenta atbilstību nolikuma 3.3.5.punktā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai. Apliecinājumā jānorāda: tehnikas bāzes atrašanās vieta (adrese) un cik ilgā laikā (norādīt stundās) Pretendents nodrošinās nepieciešamās tehnikas pieejamību.

4.1.11.	Apdrošināšanas sabiedrības polises kopija vai apliecinājums par iespēju veikt Nolikuma 3.3.6.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

4.1.12.	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms Ls (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

## 4.2. Tehniskais piedāvājums

## 4.2.1. Pretendenta Tehniskais piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Tehniskajās specifikācijās (Nolikuma 3.pielikums) un Darba uzdevumā (Nolikuma 2.pielikums) norādītajām prasībām.

## 4.2.2.	 Tehnisko piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

## 4.3.Finanšu piedāvājums

4.3.1.	Pretendenta finanšu piedāvājums jāaizpilda atbilstoši Nolikuma 5.pielikumā norādītajai Finanšu piedāvājuma formai.

4.3.2.	Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

# 5. Iepirkuma procedūras norise

Par visiem ar iepirkuma procedūras organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības pastāvīgā Iepirkumu komisija. Iepirkumu komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

5.1.	Piedāvājumu vērtēšana:

5.1.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.2.	Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 5.pielikumu, tad tiks vērtēta 5.pielikumā iekļautā informācija.

5.1.3.	Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

5.1.4.	Iepirkuma komisija par katru iepirkuma priekšmeta daļu izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām, Tehniskajām specifikācijām un Darba uzdevumam.

5.2.	Aritmētisku kļūdu labošana:

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 56.panta trešo daļu.

5.3.	Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana:

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkumu komisija rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 48.pantu.

5.4.	Gadījumā, ja iepirkuma procedūrai tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām, Pretendents, kas iesniedzis šo piedāvājumu, var tikt atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju.

5.5.	Ja neviens no iesniegtajiem piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkumu komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkuma procedūru izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par jaunas iepirkuma procedūras organizēšanu.

6. Iepirkuma līgums

6.1.	Pasūtītājs par katru iepirkuma priekšmeta daļu (atbilstoši Nolikuma 2.punktam) slēgs iepirkuma līgumu (līguma projekts nolikuma 7.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu par attiecīgo iepirkuma priekšmeta daļu un saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikuma noteikumiem.

6.2.	Uzvarējušam Pretendentam Iepirkuma līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

6.3.	Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt iepirkuma līgumu Nolikuma 6.2. punktā. minētajā termiņā, iepirkuma līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.4.	Grozījumus iepirkuma līgumā, izdara, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 67¹.panta noteikumus.

# 7. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.  Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Ja pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet kandidāts vai pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

7.1.3.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.4.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.5. 	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.daļas prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.6.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkumu komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam.

7.1.7. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.8.	Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

7.1.9.	Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.10.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.11.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

7.1.12.	Pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:

7.1.12.1.	pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

7.1.12.2.	pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 100 latus.

Nolikuma 7.1.12.1. un 7.1.12.2.punktos minēto apstākļu esamību pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši Nolikumā minētajām prasībām un kritērijiem.

7.1.13.	Lai izvērtētu pretendentu saskaņā ar Nolikuma 7.1.12.punktu, pasūtītājs:

7.1.13.1.	attiecībā uz Latvijā reģistrētu (Latvijā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu informāciju par maksātnespējas un likvidācijas procesu pieprasa no Uzņēmumu reģistra un informāciju par saimnieciskās darbības apturēšanu iegūst Valsts ieņēmumu dienesta lēmumu par nodokļu maksātāju saimnieciskās darbības apturēšanu datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks;

7.1.13.2.	attiecībā uz pretendentu (neatkarīgi no tā reģistrācijas valsts vai pastāvīgās dzīvesvietas) informāciju par Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādiem, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādiem, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iegūst Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē. Faktu, ka informācija iegūta minētajā datubāzē, apliecina izdruka no šīs datubāzes, kurā fiksēts informācijas iegūšanas laiks. Atkarībā no pārbaudes rezultātiem pasūtītājs:

a) neizslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, ja konstatē, ka saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē esošajiem aktuālajiem datiem pretendentam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus,

b) informē pretendentu par to, ka tam konstatēti nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, un nosaka termiņu — 10 darbdienas pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, pasūtītājs pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkumā;

7.1.13.3.	attiecībā uz ārvalstī reģistrētu (ārvalstī atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) pretendentu pieprasa, lai tas termiņā, kas nav īsāks par 10 darbdienām pēc dienas, kad pieprasījums izsniegts vai nosūtīts, iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka:

a) pretendentam nav pasludināts maksātnespējas process, tas neatrodas likvidācijas stadijā un tā saimnieciskā darbība nav apturēta,

b) pretendentam attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus.

7.2.   Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1.  Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov. un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv .

# 8. Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1. Pretendenta tiesības

8.1.1.  Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkuma procedūrā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta pilnvarotas personas parakstu.

8.1.2.	Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur pieņemtā lēmuma darbību.

## 8.2. Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkumu komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums.	Pretendenta pieteikums.

2.pielikums.	Darba uzdevums.

3.pielikums. 	Tehniskās specifikācijas:

3.1.pielikums. Tehniskās specifikācijas I daļai;

3.2.pielikums. Tehniskās specifikācijas II daļai;

3.3.pielikums. Tehniskās specifikācijas III daļai.

4.pielikums. 	Pretendenta rakstisks apliecinājums par pieredzi.

5.pielikums. 	Finanšu piedāvājuma iesniegšanas formas:

5.1.pielikums. Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma iepirkuma priekšmeta I daļai;

5.2.pielikums. Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma iepirkuma priekšmeta II daļai;

5.3.pielikums. Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma iepirkuma priekšmeta III daļai;

6.pielikums.	Informācija par tehnisko personālu.

7.pielikums.	Līguma projekts.

1. pielikums

Pretendenta pieteikums

„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā”

(identifikācijas Nr. SND 2013/33)

Iepazinušies ar iepirkuma procedūras „Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā” (identifikācijas Nr. SND 2013/33) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu ziemas sezonā Siguldas novadā, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

par iepirkuma priekšmeta I daļu - „Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā”

| LVL bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | LVL, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

par iepirkuma priekšmeta II daļu - „Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pagastā un Mores pagastā”

| LVL bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | LVL, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

par iepirkuma priekšmeta III daļu - „Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Allažu pagastā”

| LVL bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | LVL, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam, darba uzdevumam, tehniskajām specifikācijām un pievienotā līguma projekta noteikumiem.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju:

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkumā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds		_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums			__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

# DARBA UZDEVUMS

Iepirkuma procedūrai

SND 2013/33

„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā”

IELAS.

- Atbrīvot brauktuves no sniega, ja irdena sniega slāņa biezums pārsniedz 10cm iztīrot sabiedriskā transporta pieturu paplašinājumu.

- Kaisīt ielu braucamās daļās ar mitrinātu sāli, slīdamības samazināšanai izkaisot 70 kg/km vai 140kg/km.

- Kaisīt ielas ar smilti, slīdamības samazināšanai, ja uz tās parādās piebraukts sniegs, kura augšējā kārta veido slidenu virsmu, vai, ja uz ceļa veidojas apledojums, izkaisot 0.5 m3/km vai 0.8m3/km

- Attīrīt sniegu autobusu pieturās, savākto sniegu nedrīkst uzstumt vai atstāt uz iekāpšanas, izkāpšanas laukumiem.

- Ielām jābūt attīrītām līdz plkst. 7:00, vai arī 4 stundas pēc snigšanas beigām,  vai pēc pasūtītāja pieprasījuma.

- Ielas nedrīkst tīrīt ar buldozeru tipa tīrītājiem, kā arī lāpstu galiem jābūt aprīkotiem ar amortizējošām uzlikām, lai nebojātu bortakmeņus.

- Krustojumi jāatbrīvo no sniega, ja tas traucē satiksmes drošību, sniega izvešana pilsētas teritorijā šī līguma ietvaros netiek paredzēta.

- Ielu līdzināšana, lai uzlabotu satiksmes drošību, jāveic pēc Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas atbildīgā darbinieka rakstiska rīkojuma.

- Attīrot ielas no sniega nedrīkst aizstumt ar sniega valni ietves - gājēju vai veloceliņus un nobrauktuves piebraucamajiem ceļiem un ielām.

- Uz braucamās daļas nav atļauts uzaudzēt sabrauktu sniegu.

- Atbrīvot laukumus no sniega, ja irdena sniega slāņa biezums pārsniedz 10cm.

CEĻI un LAUKUMI.

- Atbrīvot brauktuves no sniega, ja irdena sniega slāņa biezums pārsniedz 10cm iztīrot sabiedriskā transporta pieturu paplašinājumu.

- Attīrīt sniegu autobusu pieturās, savākto sniegu nedrīkst uzstumt vai atstāt uz iekāpšanas, izkāpšanas laukumiem.

- Jābūt attīrītiem līdz plkst. 7:00, vai arī 6 stundas pēc snigšanas beigām.

- Apledojuma laikā kaisīšana ar smilti vai smilts sāls maisījumu jāveic pēc Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašumu nodaļas atbildīgā darbinieka norādījumiem.

- Uz braucamās daļas nav atļauts uzaudzēt sabrauktu sniegu.

- Attīrot ceļus no sniega nedrīkst aizstumt ar sniega valni nobrauktuves piebraucamiem ceļiem.

3.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkuma procedūrai

SND 2013/33

„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana

ziemas sezonā Siguldas novadā”

# 1.	Vispārējā nodaļa

Šajā nodaļā aprakstītas vispārējas prasības, kas jāievēro uzņēmējam, veicot darbus. Uzņēmējam, veicot darbus, jānodrošina visu spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošana. Atsevišķa samaksa par šīs nodaļas prasību izpildi uzņēmējam nav paredzēta. Visi šie izdevumi uzņēmējam jāierēķina piedāvātajā vienības cenā.

## Tehnoloģiju piemērošana

Pasūtītājs pieņem apmaksai tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši šo specifikāciju prasībām. Uzņēmējam jāpiemēro specifikācijās norādīto standartu un normatīvo dokumentu spēkā esošo redakciju prasības.

## Darba drošība

Uzņēmējs atbild par  darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumu  ievērošanu  autoceļu uzturēšanas darbos, kā arī par darbu izpildes laikā vai to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem trešajai personai.

## Satiksmes drošība

Uzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu uzturēšanas darbu izpildes laikā. Satiksme organizējama un darba vieta aprīkojama  atbilstoši 2001.gada 2.oktobra  LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Mehānismu aprīkojumam un strādājošo darba apģērbam jāatbilst  2001.gada 2.oktobra  LR MK noteikumu Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem” prasībām.

Tehnika, kad tā nepilda darbu, jānovieto tā, lai nebūtu jānosaka satiksmes ierobežojumi.

## Darbu žurnāli

Ikdienas uzturēšanas darbu žurnāli jāsagatavo uzņēmējam. Ikdienas uzturēšanas darbu izpilde jāatspoguļo  LR MK noteikumos Nr. 224 „Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” (apstiprināti 2010.gada 9.martā) prasītajos darba žurnālos – Ziemas dienesta žurnālā, Ikdienas uzturēšanas darbu nodošanas – pieņemšanas žurnālā, Tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnālā. Darbu žurnāli jāreģistrē pie pasūtītāja Siguldas novada domē. Aizpildītos darba žurnālus uzņēmējs glabā visu līguma izpildes laiku.

## Apkārtējās vides aizsardzība

Uzņēmējam jāveic darbi tā, lai to ietekme uz apkārtējo vidi ir pēc iespējas minimāla. Uzņēmējs ir atbildīgs par materiālu glabāšanas un transportēšanas, kā arī darbu izpildes laikā un rezultātā nodarītajiem zaudējumiem apkārtējai videi, kas radušies uzņēmējam neievērojot normatīvo aktu, materiālu ražotāju norādījumus vai šo specifikāciju prasības.

## Apsekošana

Paredzēta ielām un ceļiem sk. Tehnisko specifikāciju ailē „papildus noteikumi”

Mērķis:

Nodrošināt savlaicīgu autoceļa ikdienas uzturēšanas darbu un aizsardzības pasākumu veikšanu.

Mērvienība:

Jāuzmēra apsekotās brauktuves garums (ceļos ar dalītu brauktuvi, katra brauktuve tiek uzmērīta atsevišķi) kilometros (km).

Darbu apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa apsekošana;

3. Domes darbinieka informēšana (nepieciešamības gadījumā);

4. Pārbrauciens līdz nākošajai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē;

5. Autoceļa tehniskā stāvokļa apsekošanas žurnāla noformēšana.

Darba izpilde:

Apsekošanu veic novembra – marta mēnešos ar šādu apsekošanas periodiskumu:

a) Pastāvīgos laika apstākļos reizi nedēļā

b) Mainīgos laika apstākļos – ik reizi kad laika apstākļi mainās

Ārpuskārtas apsekošanu veic pēc sniegputeņiem, vētrām u.c dabas stihiskām parādībām, informējot par to Siguldas novada ceļu speciālistu.

Konstatējot satiksmes drošību apdraudošu situāciju, nekavējoties jāveic pasākumi apdraudējuma novēršanai un par to jāinformē Siguldas novada ceļu speciālistu.

Prasības izpildītam darbam:

Apsekošanas rezultātu uzņēmējs izmanto autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu plānošanā.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildāmais darbs  kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

## Vienības cena

Vienības cenā uzņēmējam jāietver visas nodevas, nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli un saprātīgi paredzamās izmaksas, kas ir nepieciešamas šajās specifikācijās dotā darba kvalitatīvai izpildei. Ja darba aprakstā nav minēta darbība, iekārta, vai materiāls, kas pēc uzņēmēja viedokļa ir nepieciešams, kvalitatīvai darba izpildei, uzņēmējam izmaksas šīs darbības veikšanai, iekārtas vai materiāla pielietošanai jāparedz piedāvātājā vienības cenā.

## Autoceļa attīrīšana no sniega.

### 1.2.1. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega

### 1.2.1.1. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m;

### 1.2.1.2. Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m .

A. Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi ( arī nomales, gadījumos, ja pie brauktuves nav gājēju vai velo celiņi, kā arī, ja uz nomales nav izvietoti transporta līdzekļi) no irdena sniega, nodrošinot autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus (saskaņā ar MK.224.)

B. Mērvienība :

Autoceļa atbrīvošana no irdena sniega jāuzmēra attīrītā ceļa kilometros (km) neatkarīgi no sniega tīrāmās tehnikas darba pārgājienu skaita.

C. Darba apraksts :

1. Darba saskaņošana ar pasūtītāju;

2. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Brauktuves un nomaļu attīrīšana no irdena sniega;

3. Izpildītā darba uzskaite;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F. Darba izpilde:

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam :

Brauktuves un nomales stāvoklim pēc darba izpildes jāatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

### 1.2.2. Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega

A. Mērķis:

Atbrīvot autoceļa brauktuves vai nomales atsevišķu joslu no irdena sniega.

B. Mērvienība :

Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu no sniega jāuzmēra sniega tīrīšanas tehnikas darba pārgājiena kilometros paralēli ceļa asij (pārg.km).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz darba vietai;

2. Autoceļa joslas attīrīšana no irdena sniega‚ braucot paralēli ceļa asij;

3. Izpildītā darba uzskaite;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

E. Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām.

F. Darba izpilde:

Atsevišķas autoceļa joslas attīrīšanu piemēro gadījumos, kad ir nepieciešams veikt atsevišķu sniega tīrīšanas pārgājienu – intensīvas snigšanas vai sniegputeņa gadījumos, kā arī attīrot nomales.

Sniega tīrīšanas tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz koplietošanas pieslēdzošo ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos).

Nav pieļaujama sniega sastumšana kaudzēs krustojumos un vidusjoslā.

Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

G. Prasības izpildītam darbam :

Attīrītās brauktuves joslas platums nedrīkst būt šaurāks par 2,75 m. Nomale šaurāka par 2,75 m jāattīra vienā gājienā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

### 1.2.3.1.Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m  ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.

### 1.2.3.2. Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz km.

### 1.2.3.3. Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.

### 1.2.3.4. Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz km.

A. Mērķis:

Atbrīvot brauktuvi no irdena sniega un mazināt slīdamību uz brauktuves, lai nodrošinātu autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra notīrītās un nokaisītās brauktuves  garums kilometros (km).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz  darba vietai;

2. Autoceļa brauktuves attīrīšana no sniega vienlaicīgi ar tās kaisīšanu ar mitro sāli;

3 Izpildītā darba uzskaite;

4. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Maksimālais nātrija hlorīdu sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%. Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē. Sāls mitrināšanai izmanto NaCl vai CaCl2 šķīdumu.

E. Iekārtas:

Autoceļu attīrīšanu no irdena sniega veic ar kravas automašīnu vai citu tehniku, kas aprīkota ar sniega lāpstu vai lāpstām un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām.

F. Darba izpilde:

Sniega tīrīšanu vienlaicīgi ar kaisīšanu veic, ja uz brauktuves ir irdens sniegs, slapjš sniegs vai sniegs sajaukts ar smiltīm vai sāli.

Nav pieļaujama sniega vaļņa izveidošanās uz pieslēdzošo koplietošanas ceļu braucamās daļas (krustojumos un pieslēgumos) un  sniega sastumšana kaudzēs krustojumos  vidusjoslā. Tīrot ceļu pārvadus, nav pieļaujama attīrītā sniega nomešana lejā uz zem pārvada esošā dzelzceļa vai autoceļa.

Atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem  vienmērīgi  jāizkaisa 10 - 20 g sāls uz 1 m2 braucamās daļas. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem – 100C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.

Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl2 šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšana pakāpe   ir atkarīga no laikapstākļiem.

Kaisīšanas maksimālais ātrums nedrīkst pārsniegt  60 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no svaiga sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli.

Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

## 1.2.4. Slīdamības samazināšana

### 1.2.4.1. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,8 m3/km;

### 1.2.4.2. Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km.

A. Mērķis:

Paaugstināt transporta līdzekļu riteņu saķeri ar brauktuves segumu.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz kaisāmā materiāla krautnei.

2. Kaisāmā materiāla iekraušana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar smilts – sāls maisījumu,;

5. Izpildītā darba uzskaite;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Kaisāmajā materiālā vienmērīgi jāsajauc nātrija hlorīds ar minerālo materiālu. Sāls daudzumam gatavā maisījumā jābūt ne mazāk kā 120 kg/m3.

Maisījuma sagatavošanai izmantotais nātrija hlorīda sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt 4%.

Minerālajam materiālam jābūt raupjam‚ ar graudu saturu ne lielāku par 6,3 mm. Optimālais kaisāmā materiāla izmērs 2 -3 mm. Mālu un putekļu daļiņu saturs (daļiņas mazākas par 0,063mm) nedrīkst pārsniegt 5%.

E. Iekārtas:

Smilts-sāls maisījuma kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar sniega lāpstu(ām) un kaisītāju. Kaisītājam jānodrošina iespēja vienmērīgi izkaisīt noteiktu kaisāmā materiāla daudzumu. Kaisāmā materiāla padeves daudzuma regulēšanai jānotiek automātiski vai uzstādot to ar rokām.

F. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar smilts-sāls maisījumu pielieto slīdamības samazināšanai. Atkarībā no satiksmes intensitātes un apledojuma rakstura, vienmērīgi jāizkaisa 0‚5 m3 vai 0‚8 m3  kaisāmā materiāla uz 1 km brauktuves.  Maksimālais kaisīšanas ātrums nedrīkst pārsniegt 50 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smilti vai sāli.

Kaisīšana tehnikas operatoram jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Kaisāmajam materiālam jābūt vienmērīgi izkaisītam. Uz ceļa braucamās daļas nedrīkst palikt sasaluma gabali vai kaisāmā materiāla daļiņas‚ lielākas par 6,3 mm diametrā ‚ kā arī kaisāmā materiāla kaudzītes vai viļņi‚ augstāki par 12 mm. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

1.2.4.3. Slīdamības samazināšana  ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km;

### 1.2.4.3. Slīdamības samazināšana  ar mitro sāli, izkaisot uz brauktuves 140 kg/km;

A. Mērķis:

Samazināt apledojuma veidošanos uz brauktuves vai nokausēt ledu un piebrauktu sniegu no brauktuves, lai nodrošinātu autoceļu ziemas uzturēšanas klases prasībām atbilstošus braukšanas apstākļus.

B. Mērvienība :

Jāuzmēra nokaisītās brauktuves garums kilometros (km).

C. Darba apraksts :

1. Pārbrauciens līdz sāls materiāla noliktavai;

2. Sāls iekraušana  un sāls šķīduma ieliešana kaisītājā;

3. Pārbrauciens līdz darba vietai;

4. Brauktuves kaisīšana ar mitro sāli;

5. Izpildītā darba uzskaite;

6. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai, krautnei vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli :

Maksimālais nātrija hlorīdu sāls graudiņu izmērs nedrīkst pārsniegt 6,3 mm. Dažādu piemaisījumu daudzums nātrija hlorīda sālī nedrīkst pārsniegt  4%. Sāls mitrināšanai izmanto NaCl  vai CaCl2 (šķīdumu.

Sāls jāuzglabā slēgtā krautnē.

.

E. Iekārtas:

Mitrās sāls kaisīšanu veic ar kravas automašīnām, kas aprīkotas ar sniega lāpstu(ām) un kaisītāju. Kaisītājam jābūt ar atsevišķu(ām) tvertni(ēm) sāls šķīdumam un jānodrošina sāls samitrināšana ar šķīdumu tieši pirms izkaisīšanas. Kaisītājam jānodrošina kaisāmā materiāla vienmērīga izkaisīšana, daudzuma automātiska kontrole un no braukšanas ātruma neatkarīga izkaisīšanas platuma maiņa.

F. Darba izpilde:

Kaisīšanu ar mitro sāli pielieto ledus veidošnanos apsteidzošai kaisīšanai, brauktuves  atbrīvošanai  no sniega un apledojuma. Ja atmosfēras temperatūra ir zemāka par -60C, tad slīdamības samazināšanai uz C uzturēšanas klases ceļiem, jāpielieto cita tehnoloģija.

Atkarībā no kustības intensitātes un laikapstākļiem vienmērīgi jāizkaisa 10 - 20 g sāls uz 1 m2 braucamās daļas. Kaisīšanu ar sāli ieteicams pārtraukt‚ ja ceļa segas virsmas temperatūra pazeminās zem – 100C un ir prognoze, ka tā turpinās pazemināties.

Sāli automātiski samitrina ar NaCl vai CaCl2 šķīdums  kaisītājā tieši pirms izkaisīšanas vai izkaisīšanas brīdī. Sāls samitrināšanas pakāpe ir atkarīga no laikapstākļiem.

Maksimālais kaisīšanas ātrums nedrīkst pārsniegt  50 km/stundā. Pirms kaisīšanas brauktuvei jābūt atbrīvotai no irdena sniega, slapja sniega vai sniega, kas sajaukts ar smiltīm vai sāli.

Darbs jāveic tā, lai netiktu ievainoti kājāmgājēji, riteņbraucēji, bojātas automašīnas, ceļa aprīkojums un ceļa tuvumā esošās būves.

G. Prasības izpildītam darbam :

Sālim jābūt vienmērīgi izkaisītam. Autoceļa brauktuvei jāatbilst attiecīgai  uzturēšanas klasei izvirzītajām prasībām.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā autoceļa (posma) garumā, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

3.1.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam

SND 2013/33

I daļa

Darba apjomi

„Ceļu un ielu uzturēšana

ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā”

| SIGULDAS NOVADA DOME Ziemas apsaimniekošana -1. daļa, Siguldas pilsētas un pagasta ceļi, ielas |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Vienības cena | Autoceļu kogparums (saskaņā ar ielu un ceļu sarakstu) | Veikšanas reizes | Summa LVL |
| 1 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m | km |  | 60.2 | 16 |  |
| 2 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m | km |  | 25 | 16 |  |
| 3 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km. (izņemot grantētos un apsekojamos) | km |  | 28.7 | 12 |  |
| 4 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz km.(tikai apsekojamos) | km |  | 9.4 | 12 |  |
| 5 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.(izņemot grantētos un apsekojamos) | km |  | 4.3 | 12 |  |
| 6 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 140 kg uz km.(tikai apsekojamos) | km |  | 18.6 | 12 |  |
| 7 | Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km; (tikai grantētie ceļi) | km |  | 39.6 | 5 |  |
| 8 | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km (izņemot grantētos un apsekojamos) | km |  | 17.6 | 16 |  |
| 9 | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 140 kg uz brauktuves km (tikai apsekojamos) | km |  | 28 | 16 |  |
| 10 | Ielu līdzināšana (tikai grantētiem ceļiem un ielām) | km |  | 39.6 | 1 |  |
| 11 | Ielu apsekošana | km |  | 28 | 28 |  |
|  | Summa: |  |  | 85.2 |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  |  |

| SIGULDAS NOVADA kaisāmā materiāla IELU SARAKSTS |
| --- |
| Nr. | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne | m2 | Ceļa seguma veids | Kaisāmais materiāls | Papildus noteikumi |
|  |  |  | garums | platums |  |  |  |  |
|  |  |  | km | m |  |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PILSĒTAS VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS |  |
| 1 | ĀBEĻDĀRZA iela | Sigulda | 0.4 | 6 | 2400 | asfalts | sāls |  |
| 2 | AKAS iela | Sigulda | 0.05 | 5.5 | 275 | asfalts | smilts |  |
| 3 | A.KRONVALDA iela | Sigulda | 0.5 | 7 | 350 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 4 | ALLAŽU iela | Sigulda | 0.7 | 6 | 4200 | asfalts | smilts |  |
| 5 | ASPAZIJAS iela | Sigulda | 0.3 | 4 | 1200 | asfalts | smilts |  |
| 6 | ATBRĪVOTĀJU iela | Sigulda | 1.1 | 6.5 | 7150 | asfalts | smilts, slaucīšana | apsekošana |
| 7 | AUGĻU iela | Sigulda | 0.4 | 5 | 2000 | asfalts | smilts |  |
| 8 | AUSEKĻA iela | Sigulda | 0.15 | 7 | 1050 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 10 | BAZNĪCAS iela | Sigulda | 0.25 | 5.5 | 1375 | asfalts | smilts |  |
| 11 | BEBRENES iela | Sigulda | 0.1 | 5 | 500 | asfalts | smilts |  |
| 12 | BĒRZU iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | asfalts | smilts |  |
| 13 | CĒSU iela | Sigulda | 0.65 | 7 | 4550 | asfalts | smilts |  |
| 14 | CIELAVU iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts, slaucīšana | apsekošana |
| 15 | DEPO iela | Sigulda | 0.26 | 5 | 1320 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 16 | DZĒRVEŅU iela | Sigulda | 0.175 | 6 | 1050 | asfalts | smilts |  |
| 17 | GAISMAS iela | Sigulda | 0.5 | 7 | 350 | asfalts | sāls |  |
| 18 | IGAUŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5.5 | 825 | asfalts | smilts |  |
| 19 | JAUNATNES iela | Sigulda | 0.2 | 7 | 1750 | asfalts | sāls |  |
| 20 | J.ČAKSTES iela | Sigulda | 0.3 | 7 | 2100 | asfalts | sāls |  |
| 21 | J.DUBURA iela | Sigulda | 0.35 | 6 | 2100 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 22 | J.PORUKA iela | Sigulda | 0.6 | 7 | 4200 | asfalts | sāls |  |
| 23 | KAIJAS iela | Sigulda | 0.2 | 6 | 1200 | asfalts | smilts |  |
| 24 | KALNA iela | Sigulda | 0.9 | 7 | 6300 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 25 | KRIMULDAS iela | Sigulda | 0.8 | 5 | 4000 | asfalts | smilts |  |
| 26 | LĀČPLĒŠA iela | Sigulda | 0.5 | 7 | 3500 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 27 | LAIMAS iela | Sigulda | 0.2 | 7 | 1750 | asfalts | smilts |  |
| 28 | LAKSTĪGALAS iela | Sigulda | 0.4 | 7 | 2800 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 29 | LAUKU iela | Sigulda | 0.9 | 6.5 | 1950 | asfalts | smilts |  |
| 30 | LAURENČU iela | Sigulda | 0.4 | 5.5 | 2200 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 31 | LĪVKALNA iela | Sigulda | 1.2 | 7 | 8400 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 32 | L.PAEGLES iela | Sigulda | 0.6 | 7 | 4200 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 33 | MAZĀ GĀLES iela | Sigulda | 0.09 | 6 | 540 | asfalts | smilts |  |
| 34 | MĀLPILS iela | Sigulda | 0.3 | 6.5 | 1950 | asfalts | smilts |  |
| 35 | MELIORATORU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | asfalts | smilts |  |
| 36 | MIERA iela | Sigulda | 0.6 | 5 | 3000 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 37 | NĪTAURES iela | Sigulda | 0.8 | 6 | 4800 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 38 | NOLIKTAVU iela | Sigulda | 0.6 | 6 | 3600 | asfalts | sāls |  |
| 39 | O.KALPAKA iela | Sigulda | 0.25 | 7 | 1750 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 40 | PARĀDES iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 41 | PARKA iela | Sigulda | 0.5 | 7.9 | 3950 | asfalts | sāls |  |
| 42 | PELDU iela | Sigulda | 1.4 | 6 | 8400 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 43 | PĒTERALAS iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | asfalts | smilts |  |
| 42 | PILS iela | Sigulda | 1.6 | 4.6 | 7360 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 44 | RAUNAS iela | Sigulda | 0.45 | 6 | 2700 | asfalts | smilts |  |
| 45 | ROŽU iela | Sigulda | 0.9 | 5.5 | 4950 | asfalts | smilts |  |
| 46 | SATEZELES iela | Sigulda | 0.5 | 6 | 3000 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 47 | SAULES iela | Sigulda | 0.15 | 5.5 | 825 | asfalts | smilts |  |
| 48 | SKOLAS iela | Sigulda | 0.5 | 8 | 4000 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 49 | STACIJAS iela | Sigulda | 0.65 | 5.5 | 1650 | asfalts | smilts |  |
| 50 | STRĒLNIEKU iela | Sigulda | 0.6 | 6 | 3600 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 51 | ŠVEICES iela | Sigulda | 1.65 | 6 | 9900 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 52 | TELEVĪZIJAS iela | Sigulda | 1.3 | 7 | 9100 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 53 | TRIMPUS iela | Sigulda | 0.2 | 6 | 1200 | asfalts | smilts |  |
| 54 | VAINAGU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | asfalts | smilts |  |
| 55 | VALDEMĀRA iela | Sigulda | 0.15 | 7 | 1050 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 56 | VENTAS iela | Sigulda | 1 | 6 | 6000 | asfalts | smilts |  |
| 57 | VIDUS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | asfalts | smilts |  |
| 58 | VIESTURA iela | Sigulda | 0.25 | 5 | 1250 | asfalts | smilts |  |
| 59 | VILDOGAS iela | Sigulda | 0.7 | 6.5 | 4550 | asfalts | sāls |  |
| 60 | VIZBUĻU iela | Sigulda | 0.43 | 6 | 2580 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 61 | ZEMGALES iela | Sigulda | 0.08 | 5 | 400 | asfalts | smilts |  |
| 62 | ZIEDU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | 600 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 63 | VILDOGAS ceļš | Sigulda | 0.8 | 7 | 5600 |  | sāls | apsekošana |
|  |  | Kopā: | 31.34 |  | 181100 |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PILSĒTAS MAĢISTRĀLĀS IELAS |  |
| 1 | DĀRZA iela | Sigulda | 1.5 | 7 | 13300 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 2 | KR.BARONA iela | Sigulda | 1.1 | 7 | 7700 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 3 | PULKVEŽA BRIEŽA iela | Sigulda | 3.5 | 8 | 28000 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 4 | R.BLAUMAŅA iela | Sigulda | 0.95 | 7 | 6650 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 5 | RĪGAS iela | Sigulda | 0.55 | 9 | 4950 | asfalts | sāls | apsekošana |
|  |  | Kopā: | 7.60 |  | 60600 |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS |  |
| 1 | GANĪBU iela | Peltes | 0.5 | 6 | 3000 | asfalts | smilts |  |
| 2 | KLUSĀ iela | Peltes | 0.8 | 6 | 4800 | asfalts | smilts |  |
| 3 | INSTITŪTA iela | Peltes | 0.3 | 6 | 1800 | asfalts | sāls | apsekošana |
| 4 | SAPŅU iela | Peltes | 0.45 | 6 | 2700 | asfalts | smilts |  |
| 5 | SALTAVOTA iela | Kalnabeites | 1.5 | 6 | 4500 | asfalts | sāls |  |
| 6 | KALNABEIŠU ALEJA | Kalnabeites | 0.5 | 5 | 2500 | asfalts | sāls |  |
|  |  | Kopā: | 4.05 |  | 19300 |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PAGASTA MAĢISTRĀLĀS IELAS |  |
| 1 | HELMAŅA iela | Peltes | 0.5 | 8 | 4000 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 2 | NĀKOTNES iela | Ķipari | 0.35 | 7 | 2450 | asfalts | smilts | apsekošana |
| 3 | ZINĀTNES iela | Peltes | 1.8 | 7 | 12600 | asfalts | sāls | apsekošana |
|  |  | Kopā: | 2.65 |  | 19050 |  |  |  |
| SIGULDAS NOVADA GRANTS IELU SARAKSTS |  |
| Nr. | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne | kv.m. | Ceļa seguma veids | Kaisāmais materiāls |  |
|  |  |  | garums | platums |  |  |  |  |
|  |  |  | km | m | m2 |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PILSĒTAS VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS |  |
| 1 | ĀBEĻZIEDU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 2 | AKĀCIJU iela | Sigulda | 0.2 | 5.5 | 1100 | grants | smilts |  |
| 3 | ATBRĪVOTĀJU iela | Sigulda | 0.4 | 6.5 | 2600 | grants | smilts |  |
| 4 | AUSMAS iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 5 | ALAUKSTA iela | Sigulda | 0.15 | 6 | 900 | grants | smilts |  |
| 6 | ALŪKSNES iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 7 | ATMODAS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 8 | ATPŪTAS iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 1125 | grants | smilts |  |
| 9 | AVEŅU iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 10 | A.PUMPURA iela | Sigulda | 0.7 | 6 | 4200 | grants | smilts |  |
| 11 | BEITES iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 12 | BEZDELĪGU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 1125 | grants | smilts |  |
| 13 | BIRZES iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 14 | CELTNIEKU iela | Sigulda | 0.3 | 4.5 | 1350 | grants | smilts |  |
| 15 | CĪRUĻU iela | Sigulda | 1.1 | 5 | 2250 | grants | smilts |  |
| 16 | CERIŅU iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | grants | smilts |  |
| 17 | ČIATŪRAS iela | Sigulda | 0.45 | 6 | 2700 | grants | smilts |  |
| 18 | DĪĶA iela | Sigulda | 0.15 | 4 | 600 | grants | smilts |  |
| 19 | DZEŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 20 | DZĒRVEŅU iela | Sigulda | 0.175 | 6 | 1050 | grants | smilts |  |
| 21 | DZINTARU iela | Sigulda | 0.25 | 7 | 1750 | grants | smilts |  |
| 22 | DOŅU iela | Sigulda | 0.5 | 4.5 | 2000 | grants | smilts |  |
| 23 | DRAUDZĪBAS iela | Sigulda | 0.15 | 4 | 600 | grants | smilts |  |
| 24 | EGĻU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 25 | E.VEIDENBAUMA iela | Sigulda | 0.25 | 5.6 | 1400 | grants | smilts |  |
| 26 | GAUJAS iela | Sigulda | 0.6 | 5 | 3000 | grants | smilts |  |
| 27 | GULBJU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 28 | GĀRŠAS iela | Sigulda | 0.1 | 2.5 | 250 | grants | smilts |  |
| 29 | GUNDEGU iela | Sigulda | 0.1 | 4 | 400 | grants | smilts |  |
| 30 | JĀŅA iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 31 | JŪDAŽU IELA | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 32 | JĀŅOGU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 33 | JAUNĀ iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 34 | J.OZOLA iela | Sigulda | 0.5 | 5.5 | 2750 | grants | smilts |  |
| 35 | KĻAVU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 36 | KRASTA iela | Sigulda | 0.35 | 6 | 2100 | grants | smilts |  |
| 37 | KRAUKĻALAS iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 38 | KADIĶU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | 600 | grants | smilts |  |
| 39 | KALMJU iela | Sigulda | 0.25 | 4 | 1000 | grants | smilts |  |
| 40 | KURŠU iela | Sigulda | 0.32 | 4 | 1280 | grants | smilts |  |
| 41 | ĶIRŠU iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 42 | LĀČU iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 43 | LAPU iela | Sigulda | 0.15 | 6 | 900 | grants | smilts |  |
| 44 | LAUKU iela | Sigulda | 0.3 | 6.5 | 1950 | grants | smilts |  |
| 45 | LORUPES iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 46 | LIEPU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | 600 | grants | smilts |  |
| 47 | MAZĀ GĀLES iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 48 | MAIJAS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 49 | MEDNIEKU iela | Sigulda | 0.4 | 5 | 2000 | grants | smilts |  |
| 50 | MĒNESS iela | Sigulda | 0.25 | 5 | 1250 | grants | smilts |  |
| 51 | MĀLKALNU iela | Sigulda | 0.4 | 4.5 | 1800 | grants | smilts |  |
| 52 | MELDRU iela | Sigulda | 0.45 | 4.5 | 2025 | grants | smilts |  |
| 53 | OGU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 54 | NURMIŽU iela | Sigulda | 0.75 | 4.5 | 3375 | grants | smilts |  |
| 55 | PĒRKONA iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 56 | PĒRLES iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 57 | PĒRSIEŠA iela | Sigulda | 0.5 | 6.5 | 3250 | grants | smilts |  |
| 58 | PĒTERALAS iela | Sigulda | 0.4 | 4.5 | 1800 | grants | smilts |  |
| 59 | PĒTERALAS iela (mazā) | Sigulda | 0.45 | 4.5 | 2025 | grants | smilts |  |
| 60 | PĪPEŅU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 1125 | grants | smilts |  |
| 61 | PUREŅU iela | Sigulda | 0.2 | 4.5 | 900 | grants | smilts |  |
| 62 | PŪPOLU iela | Sigulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 63 | PAPARŽU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 1125 | grants | smilts |  |
| 64 | PŪČU iela | Sigulda | 0.25 | 4.5 | 3780 | grants | smilts |  |
| 65 | PRIEŽU iela | Sigulda | 0.15 | 4 | 600 | grants | smilts |  |
| 66 | RASAS iela | Sigulda | 0.15 | 6 | 900 | grants | smilts |  |
| 67 | REINA KAUDZĪTES iela | Sigulda | 0.1 | 4 | 400 | grants | smilts |  |
| 68 | ROBEŽU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 69 | ROTAS iela | Sigulda | 0.35 | 5.5 | 1925 | grants | smilts |  |
| 70 | RŪSIŅA iela | Sigulda | 0.25 | 5.5 | 1375 | grants | smilts |  |
| 71 | SATIKSMES iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1800 | grants | smilts |  |
| 72 | SAULES iela | Sigulda | 0.4 | 5.5 | 2200 | grants | smilts |  |
| 73 | SAULGRIEŽU iela | Sigulda | 0.3 | 6 | 1200 | grants | smilts |  |
| 74 | SMILGU iela | Sigulda | 0.1 | 5 | 500 | grants | smilts |  |
| 75 | SMILŠU iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 76 | STRĒLNIEKU iela | Sigulda | 2.3 | 6 | 13800 | grants | smilts |  |
| 77 | SENČU iela | Sigulda | 0.35 | 4.5 | 1575 | grants | smilts |  |
| 78 | SLĒPOTĀJU iela | Sigulda | 0.1 | 4.5 | 450 | grants | smilts |  |
| 79 | TĀLAVAS iela | Sigulda | 0.25 | 6 | 1500 | grants | smilts |  |
| 80 | TŪRISTU iela | Sigulda | 0.1 | 5 | 500 | grants | smilts |  |
| 81 | UPEŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5.5 | 825 | grants | smilts |  |
| 82 | VĀLODZES iela | Sigulda | 0.15 | 6 | 900 | grants | smilts |  |
| 83 | VĀRPAS iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 84 | VĒJU iela | Sigulda | 0.1 | 6 | 600 | grants | smilts |  |
| 85 | VĒTRAS iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 86 | VELNALAS iela | Krimulda | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 87 | ZĀĻU iela | Sigulda | 0.2 | 5 | 1000 | grants | smilts |  |
| 88 | ZVAIGŽŅU iela | Sigulda | 0.7 | 5 | 3500 | grants | smilts |  |
| 89 | ZARU iela | Sigulda | 0.1 | 4.5 | 450 | grants | smilts |  |
| 90 | ZEMEŅU iela | Sigulda | 0.15 | 5 | 750 | grants | smilts |  |
| 91 | Laurenči - Strēlnieki | Sigulda | 0.4 | 4 | 1600 | grants | smilts |  |
| 92 | Zigurda Zuses iela | Sigulda | 0.1 | 6.5 | 1800 | grants | smilts |  |
| 93 | P8 gar tūristu bāzi(gar Gauju) | Sigulda | 1 | 4 | 4000 | grants | smilts |  |
| 94 | Mednieku iela – Brūveri | Sigulda | 0.8 | 4 | 3200 | grants | smilts |  |
|  |  | Kopā: | 29.5 |  | 153135 |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS |  |
| 1 | AVOTU iela | Peltes | 0.5 | 4.5 | 2250 | grants | smilts |  |
| 2 | ĀBEĻU iela | Peltes | 0.4 | 6 | 2400 | grants | smilts |  |
| 3 | DAILES iela | Peltes | 0.4 | 6 | 2400 | grants | smilts |  |
| 4 | GRAUDU iela | Peltes | 0.1 | 5 | 500 | grants | smilts |  |
| 5 | GRIEZES iela | Peltes | 0.3 | 5 | 1500 | grants | smilts |  |
| 6 | JASMĪNU iela | Peltes | 0.5 | 6 | 3000 | grants | smilts |  |
| 7 | PĪLĀDŽU iela | Peltes | 0.5 | 5 | 3000 | grants | smilts |  |
| 8 | PĻAVU iela | Peltes | 0.1 | 5 | 500 | grants | smilts |  |
| 9 | 2 - šķērsiela | Peltes | 2.85 | 4 | 11400 | grants | smilts |  |
| 10 | 3 - šķērsiela | Peltes | 2.85 | 4 | 11400 | grants | smilts |  |
| 11 | Vējupītes iela | Peltes | 0.16 | 3 | 480 | grants | smilts |  |
|  |  | Kopā: | 8.66 |  | 38830 |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PAGASTA MAĢISTRĀLĀS IELAS |  |
| 1 | HELMAŅA iela | Peltes | 0.5 | 7 | 3500 | grants | smilts |  |
| 2 | NĀKOTNES iela | Ķipari | 0.9 | 5 | 4500 | grants | smilts |  |
|  |  | Kopā: | 1.4 |  | 8000 |  |  |  |

3.2. pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam

SND 2013/33

II daļa

Darba apjomi

„Ceļu ,ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā

Siguldas pagastā un Mores pagastā”

| SIGULDAS NOVADA DOME |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziemas apsaimniekošana -2. daļa, Siguldas un Mores pagasta ceļi, ielas un laukumi |  |  |  |
| Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Vienības cena | Autoceļu kogparums (saskaņā ar ielu un ceļu sarakstu) | Veikšanas reizes | Summa LVL |
| 1 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m | km |  | 98.99 | 14 |  |
| 2 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9 m | km |  | 4 | 14 |  |
| 3 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km. (izņemot grantētos) | km |  | 0.7 | 5 |  |
| 4 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 9m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km.(izņemot grantētos ) | km |  | 1.3 | 5 |  |
| 5 | Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km; (tikai grantētās) | km |  | 100.99 | 1 |  |
| 6 | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km (izņemot grantētos un apsekojamos) | km |  | 2 | 10 |  |
| 7 | Ielu līdzināšana (tikai grantētiem ceļiem un ielām) | km |  | 102.99 | 1 |  |
| 8 | Laukumu tīrīšana no sniega | m 2 |  | 6590 | 14 |  |
|  | Summa: |  |  | 102.84 |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  |  |

| Nr. | Ielas nosaukums | Autoceļa kods | Ceļa klātne | Patība m2 | Segums | Kadastra Nr. | Kaisāmais materiāls |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | garums | platums |  |  |  |  |
|  |  |  | km | m |  |  |  |  |
|  |  |  | MORES PAGASTA IELAS UN LAUKUMI |  |  |
| 1 | DĀRZA iela | More | 0.2 | 5 |  | grants | 42660040170 | smilts |
| 2 | PĻAVAS iela | More | 0.2 | 5 |  | grants | 42660040171 | smilts |
| 3 | SAULES iela | More | 0.2 | 5 |  | grants | 42660040172 | smilts |
| 4 | Siguldas iela 3 (laukumi) | More |  |  | 930 | grants |  | smilts |
| 5 | Siguldas iela 5 (laukumi) | More |  |  | 1990 | grants |  | smilts |
| 6 | Siguldas iela 11 (laukumi) | More |  |  | 1250 | grants |  | smilts |
| 7 | Siguldas iela 13 (laukumi) | More |  |  | 660 | grants |  | smilts |
| 8 | Pie kapiem (laukumi) | More |  |  | 1040 | grants |  | smilts |
| 9 | Gājēju ietve starp skolām | More | 0.48 | 1.5 | 720 | bruģis |  | smilts |
|  |  | Kopā: | 1.08 |  | 6590 |  |  |  |
| Nr. | Ceļa nosaukums | Autoceļa kods | Ceļa klātne | Patība m2 | Segums | Kadastra Nr. | Kaisāmais materiāls |
|  |  |  | garums | platums |  |  |  |  |
|  |  |  | km | m |  |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PAGASTA JŪDAŽU IELAS |  |  |
| 1 | EZERA iela | Jūdaži | 0.7 | 6 | 3600 | grants | 80940050326 | smilts |
| 2 | JŪDAŽU iela | Jūdaži | 0.56 | 6 | 3360 | grants | 80940040981 | smilts |
| 3 | MELDRU iela | Jūdaži | 0.7 | 6.5 | 4550 | grants | 80940050324 | smilts |
|  |  | Kopā: | 1.96 |  | 11510 |  |  |  |
| Nr. | Ceļa nosaukums | Autoceļa kods | Ceļa klātne | Ceļa seguma veids | Kaisāmais materiāls |  |  |
|  |  |  | garums | platums |  |  |  |  |
|  |  |  | km | m |  |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PAGASTA ASFALTBETONA SEGUMA CEĻI |  |  |
| 1 | V-58- Ancīši | C-22 | 0.4 | 6 | asfalts | smilts |  |  |
| 2 | Stūrīši- Ezermalas | C-27 | 1.3 | 7 | asfalts | smilts |  |  |
| 3 | Jūdažu parks- Šoseja |  | 0.3 | 3.5 | asfalts | smilts |  |  |
|  |  | Kopā: | 2.00 |  |  |  |  |  |
| Nr. | Ceļa nosaukums | Autoceļa kods | Ceļa klātne | Ceļa seguma veids | Kaisāmais materiāls |  |  |
|  |  |  | garums | platums |  |  |  |  |
|  |  |  | km | m |  |  |  |  |
|  |  |  | SIGULDAS PAGASTA GRANTS SEGUMA IELAS UN CEĻI |  |  |
| 1 | GRAVAS iela | Ķipari | 0.2 | 5 | smilts | smilts |  |  |
| 2 | IEVU iela | Ķipari | 0.3 | 4.5 | smilts | smilts |  |  |
| 3 | ĶIPARU iela | Ķipari | 0.15 | 4.5 | smilts | smilts |  |  |
| 4 | LĪGO iela | Ķipari | 0.25 | 5 | smilts | smilts |  |  |
| 5 | PURVA iela | Ķipari | 0.7 | 5.5 | smilts | smilts |  |  |
| 6 | RIEKSTU iela | Ķipari | 0.4 | 5.4 | smilts | smilts |  |  |
| 7 | STRAUTA iela | Ķipari | 0.3 | 5 | smilts | smilts |  |  |
| 8 | TILTA iela | Ķipari | 0.5 | 6 | smilts | smilts |  |  |
| 9 | UPES iela | Ķipari | 0.1 | 3 | smilts | smilts |  |  |
| 10 | VIRŠU iela | Ķipari | 0.5 | 6 | smilts | smilts |  |  |
| 11 | SELEKSA iela | Kalnabeites | 0.5 | 5 | smilts | smilts |  |  |
| 12 | Narcišu iela | d/s Vējupīte | 0.23 | 4 | smilts | smilts |  |  |
| 13 | Asteru iela | d/s Vējupīte | 4 | 4 | smilts | smilts |  |  |
| 14 | Vijolīšu iela | d/s Vējupīte | 0.16 | 4 | smilts | smilts |  |  |
| 15 | Tulpju iela | d/s Vējupīte | 0.66 | 4 | smilts | smilts |  |  |
| 16 | Dāliju iela | d/s Vējupīte | 0.41 | 4 | smilts | smilts |  |  |
| 1 | Līgotnes- Ezeri | C-1 | 2 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 2 | A2- Jūdaži- Mednieki | C-2 | 6.7 | 7 | grants | smilts |  |  |
| 3 | V85- Zalves | C-4 | 3 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 4 | Pelītes- Sāri | C-5 | 1.1 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 5 | P8- Limbas | C-6 | 1 | 8 | grants | smilts |  |  |
| 6 | V83- Daudas | C-7 | 1.2 | 6.2 | grants | smilts |  |  |
| 7 | V83- Rožkrūmi | C-8 | 2.2 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 8 | Uz Empēteriem | C-10 | 0.7 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 9 | V83- Ceplīši | C-11 | 2.1 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 10 | V83- Kodaļas | C-12 | 0.9 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 11 | V83- Āres | C-13 | 2.8 | 4.5 | grants | smilts |  |  |
| 12 | Jaunozoli- Klaukām | C-14 | 4.1 | 3 | grants | smilts |  |  |
| 13 | V58- Lorkalni | C-23 | 0.4 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 14 | P8- Pelītes | C-24 | 3.1 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 15 | C1- Pelītes | C-25 | 1.5 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 16 | Uz Palzemniekiem |  | 0.4 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 17 | Uz Rožlapām |  | 0.6 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 18 | Uz Ezerlaukiem |  | 1.2 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 19 | Uz Mežakām |  | 0.9 | 9 | grants | smilts |  |  |
| 20 | Jūdaži- Dambīši | C-29 | 2.5 | 4 | grants | smilts |  |  |
| 21 | Tilgaļi- Dambīšiem |  | 2.3 | 7 | grants | smilts |  |  |
| 22 | P8- Teiļi | C-30 | 0.8 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 23 | Šoseja- Rožkrūmi |  | 0.2 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 24 | Pelītes- I-Ziedi |  | 0.8 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 25 | A2- Kundziņi- Muldas |  | 3.1 | 9 | grants | smilts |  |  |
| 26 | A2- Priednieki | C-31 | 1 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 27 | KŪDRU ceļš | Peltes | 1 | 6.5 | grants | smilts |  |  |
| 28 | Muldas- Jaunpakauši | Peltes | 2.2 | 6.5 | grants | smilts |  |  |
| 29 | Egles- Rugāji | Peltes | 1.2 | 5 | grants | smilts |  |  |
|  |  | Kopā: | 62.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | MORES PAGASTA GRANTS SEGUMA CEĻI |  |  |
| 1 | Akenstaka- Rūpnieki- Kalēji | C-32 | 5.5 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 2 | Akenstaka- Rūpnieki- Kalēji |  |  |  | grants | smilts |  |  |
| 3 | Alpi- Kaļļu grantskarjers | C-33 | 1 | 7 | grants | smilts |  |  |
| 4 | Bērziņi- Audakas | C-34 | 2.4 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 5 | Bērziņi- Piejaugi | C-35 | 1,25 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 6 | Dzintari- Rotas | C-36 | 2,3 | 6 | grants | smilts |  |  |
| 7 | Graudi- Kāši | C-37 | 2,2 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 8 | Kalnāres- Ratnieki | C-38 | 1,5 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 9 | Kalnāres- Ratnieki |  |  |  |  | smilts |  |  |
| 10 | Kārtūži- Madlēni | C-39 | 1.3 | 7 | grants | smilts |  |  |
| 11 | Kārtūžu muiža- Stiebriņi | C-40 | 0.7 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 12 | Mergupes tilts- pagasta robeža | C-41 | 1 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 13 | More- Dzintari | C-42 | 4,3 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 14 | More- Dzintari |  |  |  |  | smilts |  |  |
| 15 | Pērkonīši- Rogaiņi (Sviestiņi) | C-43 | 0.3 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 16 | Pērkonīši- Upkalni- Krustkalni | C-44 | 1 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 17 | Pļavas- Laģi | C-45 | 1,3 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 18 | Rotas- Akseles- Salmiņi | C-46 | 2.5 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 19 | Skriduļi- pagrieziens uz Meldriem | C-47 | 1.1 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 20 | Smēdītes- Jaunkaļļi | C-48 | 1,5 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 21 | Smēdītes- Peipi | C-49 | 1.5 | 5 | grants | smilts |  |  |
| 22 | Strautiņi- Medulāju tilts | C-50 | 2.9 | 5 | grants | smilts |  |  |
|  |  | Kopā: | 35.55 |  |  |  |  |  |

3.3.pielikums

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Iepirkumam

SND 2013/33

III daļa

Darba apjomi

„Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā

Allažu pagastā”

| SIGULDAS NOVADA DOME |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ziemas apsaimniekošana -3. daļa, Allažu pagasts ceļi un ielas |  |  |  |  |  |
| Nr. | Darba nosaukums | Mērvienība | Vienības cena | Autoceļu kogparums (saskaņā ar ielu un ceļu sarakstu) | Veikšanas reizes | Summa LVL |
| 1 | Autoceļa attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6 m | km |  | 93.21 | 14 |  |
| 2 | Autoceļa brauktuves attīrīšana no irdena sniega platumā līdz 6m ar vienlaicīgu mitrās sāls kaisīšanu, izkaisot 70 kg uz km. (izņemot grantētos) | km |  | 2.9 | 5 |  |
| 3 | Slīdamības samazināšana ar smilts - sāls maisījumu, izkaisot uz brauktuves 0,5 m3/km; (tikai grantētās) | km |  | 90.31 | 1 |  |
| 4 | Slīdamības samazināšana ar mitro sāli, izkaisot 70 kg uz brauktuves km (izņemot grantētos un apsekojamos) | km |  | 2.9 | 10 |  |
| 5 | Ielu līdzināšana (tikai grantētiem ceļiem un ielām) | km |  | 93.21 | 1 |  |
|  | Summa: |  |  | 93.21 |  |  |
|  | PVN 21% |  |  |  |  |  |
|  | Kopā: |  |  |  |  |  |

| SIGULDAS NOVADA ALLAŽU PAGASTA IELAS |
| --- |
| N.p.k. | Ielu nosaukums | Kadastra Nr. | Ielas garums km. | Platums m | Ceļa segums | Kaisāmais materiāls |
| 1 | Birstalu iela | 8042-004-0271 | 0.44 | 4 | asfalts | smilts |
| 2 | Mežu iela | 8042-004-0263 | 0.17 | 4 | asfalts | smilts |
| 3 | Mežu iela |  | 0.27 | 4 | grants | smilts |
| 4 | Pļavu iela | 8042-004-0264 | 0.27 | 4 | grants | smilts |
| 5 | Klusā iela | 8042-004-0265 | 0.35 | 4 | grants | smilts |
| 6 | Ošu iela | 8042-004-0266 | 0.35 | 4 | asfalts | smilts |
| 7 | Lakstīgalas iela | 8042-004-0267 | 0.32 | 4 | grants | smilts |
| 8 | Stārķu iela | 8042-004-0269 | 0.3 | 4 | asfalts | smilts |
| 9 | Birzes iela | 8042-004-0270 | 0.64 | 4 | asfalts | smilts |
| 10 | Iela uz skolu |  | 0.4 | 2 | asfalts | smilts |
| Kopā: | 3.51 |  |  |  |
| SIGULDAS NOVADA ALLAŽU PAGASTA CEĻI |  |  |  |
| N.p.k | Ceļa Nr. | Ceļa nosaukums | Kadastra Nr. | Ceļa garums km. | Ceļa segums | Kaisāmais materiāls |
|  | C - 1 | Pansionāts-Alkšņi | 8042-002-0156 | 2 | grants | smilts |
|  | C - 2 | Baznīca - kapliča | 8042-002-0157 | 0.5 | grants | smilts |
|  | C - 3 | Vecumnieki - Pullēni | 8042-002-0158 | 2.3 | grants | smilts |
|  | C - 4 | Vecumnieki - Bisenieki | 8042-002-0159 | 4.2 | grants | smilts |
|  | C - 5 | Mazvildas - Rumpji | 8042-004-0253 | 1.6 | grants | smilts |
|  | C - 6 | Mazvildas - Sostes | 8042-004-0254 | 0.9 | grants | smilts |
|  | C - 7 | Graudi - Darbnīcas | 8042-004-0255 | 2.3 | grants | smilts |
|  | C - 8 | Rudiņi - Anšpēteri | 8042-004-0256 | 3.6 | grants | smilts |
|  |  | Rudiņi - Anšpēteri |  | 0.3 | asfalts | smilts |
|  | C – 9 | Anšpēteri - Pansionāts | 8042-004-0257 | 3.6 | grants | smilts |
|  | C - 10 | Pansionāts - Silciems | 8042-002-0161 | 4.8 | grants | smilts |
|  | C - 11 | Zvirgzdi - Urdzēni | 8042-004-0258 | 1.2 | grants | smilts |
|  | C - 13 | Darbnīca - Stīpnieki - Bulduri | 8042-004-0259 | 7.2 | grants | smilts |
|  | C - 14 | Zvirgzdi - Puriņi | 8042-004-0260 | 2.3 | grants | smilts |
|  | C - 15 | Cēskalns - Lielkalni | 8042-008-0124 | 1.3 | grants | smilts |
|  | C - 16 | Lapaiņi - Akmentiņi | 8042-008-0125 | 1.6 | grants | smilts |
|  | C - 17 | Zemnieki - Skruntes | 8042-008-0126 | 1.6 | grants | smilts |
|  | C - 18 | Šķiliņi - Ozolkalns | 8042-009-0049 | 3.6 | grants | smilts |
|  | C - 19 | Līdumi - Rūtiņi | 8042-009-0050 | 3.5 | grants | smilts |
|  | C - 20 | Greznkalni - Lejgaļi | 8042-007-0164 | 1.4 | grants | smilts |
|  | C - 21 | Pumpuri - Greznkalni | 8042-007-0165 | 1.2 | grants | smilts |
|  | C - 22 | Pūpoli - Mūrnieki | 8042-007-0166 | 1.1 | grants | smilts |
|  | C - 23 | Putniņi - Tiltiņi | 8042-005-0053 | 2.7 | grants | smilts |
|  | C - 24 | Pullēni - Plānupe | 8042-003-0070 | 8.4 | grants | smilts |
|  | C - 25 | Pullēni -Ezerkalni | 8042-003-0071 | 6.6 | grants | smilts |
|  | C - 27 | Kalni - Pādes | 8042-008-0127 | 5.2 | grants | smilts |
|  | C - 28 | Lāčplēši - Augšciems | 8042-007-0168 | 4.1 | grants | smilts |
|  |  | Lāčplēši - Augšciems | 8042-007-0168 | 0.3 | asfalts | smilts |
|  | C - 29 | Lūši - Robežnieki | 8042-002-0162 | 1.2 | grants | smilts |
|  | C - 30 | Dārznieki - Vizbuļi | 8042-002-0163 | 1.5 | grants | smilts |
|  | C - 31 | Stūri - Bračas | 8042-004-0261 | 0.9 | grants | smilts |
|  | C - 34 | Skaistkalni - Vēveri | 8042-007-0169 | 0.6 | grants | smilts |
|  | C - 36 | Pullēni - Strazdiņi | 8042-003-0072 | 1.1 | grants | smilts |
|  | C - 58 | Sauleskalni - Stiķenes | ------ | 0.5 | grants | smilts |
|  | C - 38 | Stīverkalns - Strautnieki | 8042-002-0164 | 1 | grants | smilts |
|  | C - 39 | Čerņavskas - Jaunzemi | 8042-003-0073 | 0.6 | grants | smilts |
|  | C - 41 | Zvirgzdi - Lazdukalns | 8042-004-0262 | 0.6 | grants | smilts |
|  | C - 50 | Dalbji | 8042-006-0037 | 1.2 | grants | smilts |
|  | C - 51 | Mežāres | 8042-001-0384 | 0.9 | grants | smilts |
|  | C - 57 | Kalna Pullēni | 8042-003-0075 | 0.2 | grants | smilts |
| Kopā: | 89.7 |  |  |

4.pielikums

Apliecinājums par pretendenta pieredzi

1.	Pretendenta nosaukums:	_______________________________________________

Reģistrācijas Nr._______________________________________________________

- Apliecinām, ka mums ir pieredze tehniskajās specifikācijās un darba uzdevumā norādīto ceļu uzturēšanas darbu veikšanā, atbilstoši Nolikuma 3.3.3.punktā minētajām prasībām, par pēdējiem 5 (pieciem) gadiem (vai īsākā laika periodā, ja Pretendents reģistrēts vēlāk):

| Lielākie klienti, veikto ceļu uzturēšanas darbu apraksts | Darbu izpildes periods, noslēgtā līgumsumma (bez PVN) | Kontaktpersona, tālrunis |
| --- | --- | --- |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

5.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam

SND 2013/33

„Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana

ziemas sezonā Siguldas novadā”

5.1. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA

I daļai

| Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pilsētā un pagastā | Summa LVL |
| --- | --- |
| Kopējā summa (bez PVN 21%) |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā summa (ar PVN 21%) |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

5.2. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA

II daļai

| Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas pagastā un Mores pagastā | Summa LVL |
| --- | --- |
| Kopējā summa (bez PVN 21%) |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā summa (ar PVN 21%) |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

5.3. pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMA FORMA

IEPIRKUMA PRIEKŠMETA

III daļai

| Ceļu un ielu uzturēšana ziemas sezonā Allažu pagastā | Summa LVL |
| --- | --- |
| Kopējā summa (bez PVN 21%) |  |
| PVN 21% |  |
| Kopējā summa (ar PVN 21%) |  |

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par finanšu piedāvājuma formā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats			_____________________________________

Paraksts				_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

6.pielikums

Informācija par tehnisko personālu

Pretendentam pieejamais tehniskais personāls

| Speciālista statuss līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Sertifikācijas joma |
| --- | --- | --- |

- Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā darbu līguma izpildei.

| /pretendenta nosaukums/ datums |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

7.pielikums

LĪGUMS Nr.

Siguldā			2013.gada __.oktobrī

Siguldas novada Dome, reģistrācijas Nr.90000048152, juridiskā adrese Pils ielā 16, tās priekšsēdētāja Uģa Mitrevica personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2013.gada 13.jūnija Siguldas novada Domes saistošajiem noteikumiem Nr.14 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot.Nr.13, §.2), turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

_____________ „____________________________”, reģistrācijas Nr.___________________, tās ________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________________________________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Siguldas novada domes rīkoto iepirkumu „Ceļu, ielu un laukumu uzturēšana ziemas sezonā Siguldas novadā” identifikācijas Nr. SND 2013/33, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un __________________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

##### LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši tehniskajām specifikācijām (1. pielikums) un Darba uzdevumam (2.pielikums), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā (3. pielikums), turpmāk šā līguma tekstā saukts Piedāvājums, veic ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu ziemas sezonā _______________________ (iepirkuma daļas nosaukums), turpmāk šā līguma tekstā saukts Darbi.

- Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā līguma nosacījumiem.

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

- Saskaņā ar Darba uzdevumā noteikto un Tehniskajām specifikācijām, Izpildītājs apņemas:

    - veikt Darbus līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;

    - veikt darbus, izmantojot savā rīcībā esošos darba rīkus un ierīces, kā arī īrēto tehniku (ja tāda nepieciešama);

    - nepieļaut darbības, kas pasliktina apsaimniekošanā nodoto pašvaldības ielu un ceļu stāvokli;

    - Izpildītājam ir pienākums veikt Darbus darba uzdevumā un tehniskajās specifikācijās noteiktajā apjomā līdz 2014. gada 01.aprīlim.

- Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- Maksa par Darbiem, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls _____________ (_______________ lati __ santīmi), kas sastāv no pamatsummas Ls __________ (_________________________________ lati __ santīmi) un PVN 21 % Ls ________ (____________________________________ lati __ santīmi), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena.

- Šī Līgumcena ietver Darba, materiālu, mehānismu izmaksas u.c. maksājumus, kas jāveic Izpildītājam, vadoties no šī Līguma noteikumiem

- Līgumcena ir pakļauta izmaiņām tikai sekojošos gadījumos, ja: mainās Darba apjomi Darba uzdevuma un Tehnisko specifikāciju izmaiņas gadījumā. Šajā gadījumā Līguma pielikumos norādītie darba vienības izcenojumi paliek nemainīgi vai Pasūtītājs ir pieprasījis veikt darbus, kuri nav atrunāti šī Līguma noteikumos vai atteicies no daļas Izpildītāja veicamo darbu apjoma, par ko PUSĒM jānoslēdz vienošanās.

- Katrā mēneša beigās, Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam Forma Nr.2 (4.pielikums) (t.i. aktu par faktiski izpildītiem Darbiem atskaites periodā – mēnesī, atbilstoši Tāmē norādītiem vienības izcenojumiem) divos eksemplārā par kalendārā mēnesī veiktajiem Darbiem un izpildīto darbu apjomu tabulu – mēneša atskaiti pa dienām (5. un 6. pielikums). Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas brīža, tos izskata un akceptē vai atgriež Izpildītājam kopā ar motivētiem iebildumiem. Tikai akceptētais akts (Forma Nr.2) ir pamats rēķina iesniegšanai.

3.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta (Forma Nr.2) akceptēšanas un rēķina saņemšanas. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu, ievērojot Līguma nosacījumus.

3.6.	 Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā pieaicināta apakšuzņēmēja darbības rezultātā Pasūtītājam tiek nodarīti jebkura veida zaudējumi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta Izpildītājam. Ja ieturētās summas apmērs pietrūks zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību Izpildītājs apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

- LĪDZĒJU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

- Izpildītājs apņemas:

4.1.1. veikt Darbus līgumā un tā pielikumos paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē;

4.1.2. ar šo līgumu uzņemtās saistības izpildīt personīgi un bez saskaņošanas ar Pasūtītāju nav tiesīgs pieaicināt Darbu izpildei trešās personas;

4.1.2. uzņemties atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams;

4.1.3. izpildot ar šo līgumu uzņemtās saistības, ievērot LR normatīvos aktus, ievērot darba drošības, sanitāri tehniskos, elektrodrošības, ugunsdrošības un vides aizsardzības noteikumus, uzņemoties visu atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pasūtītājam vai trešajām personām šo normu pārkāpuma vai neievērošanas rezultātā;

4.1.4. pilnā apmērā personīgi atbildēt par savu darbinieku vai pieaicināto apakšuzņēmēju darbinieku darbības/bezdarbības rezultātā Pasūtītājam vai Darbu izpildes objektam nodarītajiem zaudējumiem;

4.1.5. Darbus veikt izmantojot tikai kvalitatīvus un LR sertificētus materiālus un iekārtas (tehniku);

4.1.6. savlaicīgi rakstveidā informēt Pasūtītāju par objektīviem apstākļiem, kas traucē šajā līgumā atrunāto saistību izpildi noteiktajā termiņā un kvalitātē;

4.1.7. pēc Pasūtītāja pieprasījuma nekavējoties iepazīstināt Pasūtītāja pārstāvjus ar Darbu izpildes gaitu;

4.1.8. gadījumā, ja Pasūtītājam Darbu izpildes laikā rodas pretenzijas par Darbu izpildes kvalitāti vai citiem no šī līguma izrietošiem jautājumiem, izskatīt Pasūtītāja rakstiskās pretenzijas un 1 (vienas) darba dienas laikā no to saņemšanas brīža bez līgumā minētā izpildes termiņa un papildus maksām novērst pretenzijās norādītos defektus vai nepilnības.

- Pasūtītājs:

4.2.1. apņemas pēc Izpildītāja pieprasījuma nodrošināt Izpildītājam iespēju iepazīties ar Darbu izpildes vietu;

4.2.2. apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā;

4.2.3. apņemas 4 (četru) darba dienu laikā rakstveidā informēt Izpildītāju par konstatētajiem trūkumiem, nepilnībām vai neatbilstību līgumam un tā pielikumiem;

4.2.4. ir tiesīgs jebkurā laikā pārbaudīt Izpildītāja darbu un izteikt saistošus norādījumus Darbu izpildes gaitā;

4.2.5.  apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildītā Darba pieņemšanu.

4.3. Izpildītājam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja visu Izpildītājam nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Darbiem vai to izpildes vietu, un kas ir Pasūtītāja pārziņā.

5.	LĪDZĒJU GARANTIJAS UN ATBILDĪBA

5.1. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, garantē visu Darbu pilnīgu un savlaicīgu izpildi atbilstoši līgumam un tā pielikumos norādītajam darbu apjomam un darbu izpildes kārtībai.

5.2. Izpildītājs, parakstot šo līgumu, garantē, ka tam ir un būs visas nepieciešamās atļaujas, licences vai sertifikāti šajā līgumā atrunāto Darbu veikšanai visā to izpildes periodā.

5.3. Dodot šī līguma 5.1. un 5.2.punktos atrunātās garantijas, Izpildītājs apņemas atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus un par saviem līdzekļiem novērst visus trūkumus, ja tā izteiktie apgalvojumi izrādās nepatiesi vai arī uzņemtās saistības tiek izpildītas nepienācīgi vai netiek izpildītas vispār.

5.4. Ja Izpildītājs nav ievērojis līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības attiecībā uz Darba veikšanu vai Pasūtītājam ir iebildumi par Darbu izpildes kvalitāti, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veiktā Darba neatbilstību, trūkumus vai nepilnības līgumam un tā pielikumiem. Defektu akts kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam uz sava rēķina tie jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā, skaitot no akta parakstīšanas brīža vai rakstveidā iesniedz Pasūtītājam motivētu atteikumu novērst trūkumus vai nepilnības. Trūkumu novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,5 % apmērā no Līgumcenas, par katru trūkuma novēršanas termiņa dienu.

5.5. Ja Izpildītājs neceļ iebildumus, tomēr šī līguma 5.4.punktā norādītajā termiņā nenovērš defektu aktā fiksētos trūkumus vai nepilnības, tad Pasūtītājam ir tiesības minēto trūkumu, nepilnību novēršanai uz Izpildītāja rēķina pieaicināt citu personu.

5.6. Par Izpildītāja piestādīto rēķinu neapmaksāšanu šajā līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto dienu.

5.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no līguma izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

6.	IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

6.1.	Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, paziņojot par to rakstveidā Izpildītājam 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja viņš konstatē, ka:

6.2.1. Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši Tehniskajās specifikācijās, Darba uzdevumā, Piedāvājumā norādītajam. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus;

6.2.2. Izpildītājs pārkāpj kādu no šī līguma noteikumiem.

7.	STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1.  Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.

Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

8.	NEPĀRVARAMA VARA

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9.	CITI NOTEIKUMI

9.1.	Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2.	Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3.	Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.

9.4.	Visos pārējos gadījumos, kas nav atrunāti līgumā, Līdzēji vadās pēc LR spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

9.5.	Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

9.6.	Pasūtītājs par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

    - par Līguma izpildes uzraudzīšanu: Siguldas novada Domes Īpašumu, būvniecības un investīciju pārvaldes Īpašuma nodaļas būvinženieri Aldi Ermansonu, tālrunis 67800950, fakss 67976657, mob.tālr. 25627318, e-pasts aldis.ermansons@sigulda.lv;

9.7.	Izpildītājs par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

9.7.1.	par Līguma izpildes uzraudzīšanu:___________________________________, tālruņa Nr.___________, faksa Nr.___________, e-pasta adrese: _______________________.

9.8. 	Pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumā, Tehniskās specifikācijas, Darba uzdevums un Akts-FORMA Nr.2 ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

11.	LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Siguldas novada Dome Reģ. Nr.90000048152 Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 AS SEB BANKA Kods: UNLALV2X Konts LV15UNLA0027800130404 |  |
| ___________________________ / U.Mitrevics / | ________________________________ / / |

Pielikums 5

201_. gada ____________ mēnesī izpildīto ceļu, ielu un laukumu attīrīšanas no irdena sniega darbu apjomu tabula ziemas sezonā Siguldas novadā

| Nr | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne | Mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | garums | platums | datums | datums | datums | datums | datums | datums | datums | datums | datums |
|  |  |  | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km | km |
|  |  |  | A PILSĒTAS VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS |
| 1 | A iela | pilsēta | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | B iela | pilsēta | 0.5 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 3 | C iela | pilsēta | 0.7 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 |
|  |  |  | A PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES CEĻI |
| 1 | A ceļš | pagasts | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | B ceļš | pagasts | 1.5 | 6 | 0 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| 3 | C ceļš | pagasts | 1.7 | 7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 1.7 | 1.7 | 0 |

Kopā:

Sastādīja:

Pielikums 6

201_. gada ___________ mēnesī izpildīto ceļu un ielu attīrīšana no irdena sniega ar vienlaicīgu mitrās sāls/smilts kaisīšanu darbu apjomu tabula ziemas sezonā Siguldas novadā

| Nr | Ielu nosaukums | Ceļa piesaiste | Ceļa klātne | Mēnesis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | garums | platums | datums | datums | datums | datums | datums | datums | datums | datums | datums |
|  |  |  | km | km |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | A PILSĒTAS VIETĒJĀS NOZĪMES IELAS |
| 1 | A iela | pilsēta | 1 | 4 | sāls | 0 | sāls | sāls | 0 | sāls | sāls | 0 | sāls |
| 2 | B iela | pilsēta | 0.5 | 5 | smilts | 0 | 0 | smilts | 0 | 0 | 0 | 0 | smilts |
| 3 | C iela | pilsēta | 0.7 | 6 | smilts | 0 | smilts | 0 | 0 | smilts | 0 | smilts | 0 |
|  |  |  | A PAGASTA VIETĒJĀS NOZĪMES CEĻI |
| 1 | A ceļš | pagasts | 1.2 | 5 | smilts | 0 | smilts | 0 | 0 | smilts | 0 | 0 | smilts |
| 2 | B ceļš | pagasts | 1.5 | 6 | 0 | smilts | 0 | 0 | smilts | 0 | 0 | smilts | 0 |
| 3 | C ceļš | pagasts | 1.1 | 7 | sāls | 0 | 0 | sāls | 0 | 0 | sāls | 0 | 0 |

Sastādīja: