SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS

- Vispārīgā daļa.

1.1 Ievads

Gājēju ietves Strēlnieku prospektā, Siguldā, Siguldas novadā izbūves projekts izstrādāts, pamatojoties uz spēkā esošām projektēšanas un celtniecības normām un noteikumiem, saskaņā ar Sigulda novada domes projektēšanas uzdevumu, kā arī atbilstošo organizāciju tehniskiem noteikumiem.

1.2 Novietne un raksturojums

Projektējamā teritorija atrodas Siguldā, Siguldas novadā posmā starp Pulkveža Brieža ielu un Gāles ielu.

Gājēju ietve Strēlnieku prospektā patreiz ir posmā no Gāles ielas līdz Igauņu ielai. Tālāk gājēju plūsma pārsvarā pārvietojas pa ielu, kas rada satiksmei bīstamus apstākļus, it sevišķi diennakts tumšajā laikā. Esošā gājēju ietve ir šaura un sliktā stāvoklī, kas rada neērtu gājēju pārvietošanos.

Līdz ar to nepieciešams uzlabot satiksmes infrastruktūru šajā ielas posmā, kas risinātu gājēju drošības jautājumus un ielai pieguļošo teritoriju iedzīvotāju komforta paaugstināšanu.

Gājēju ietve projektēta ielas sarkano līniju robežās. Līdz ar ietves izbūvi paredzēta arī ielas brauktuves rekonstrukcija, kur posmā no Kaijas ielas līdz tirdzniecības centram “Šokolāde” brauktuvi paplašinot līdz 5,00m.

- Projekta dati.

2.1 Normālprofils

Projektējamā celiņa parametri tiek pieņemti ievērtējot apvidus infrastruktūras attīstības virzienus un iespējas, kā arī saskaņā ar Siguldas novada nosacījumiem.

#### Projekta izstrādē ir ievēroti ceļu projektēšanas noteikumi un valsts standarti LVS 190-1 “Ceļa trase”, LVS 190-2 “Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili.”, LVS 190-3 “Ceļu vienlīmeņa mezgli”, LVS 190-5 “Zemes klātne”, LVS 190-10 “Gājēju pāreju projektēšanas noteikumi”, Ceļu specifikācijas 2014.

#### Balstoties uz perspektīvo gājēju plūsmas intensitāti un posma izmantošanu, gājēju ietve tiek projektēta ar platumu 2,50m.

2.2 Trases plāns

Projektējamās gājēju ietves kopējais trases garums ir 879m, kas sadalīts pa posmiem:

1.posms 87m,

2.posms 792m

Projektā piketāža tiek dota pa ietves kreiso malu. Tās izspraušanai ir sastādīts izspraušanas saraksts.

Gājēju ietvi paredzēts izbūvēt ar betona bruģakmens segumu.

2.3 Garenprofils un šķērsprofils

Ietves garenprofils izvēlēts un aprēķināts atbilstoši valsts standartam  LVS 190 – 1:2000, kā arī ievērtējot esošās ielas brauktuves garenprofilu, maksimāli garantējot ūdens atvadi.

Saskaņā ar valsts standartu LVS 190 – 1:2000 gājēju ietvei projektēts vienslīpju šķērsprofils q = 2,0%.

2.4 Komunikācijas

Projektā ir ievērtēta esošo komunikāciju sistēmas saglabāšana, veicot to aizsardzības pasākumus, šķērsojumu vietās uzstādot aizsargcaurules, kā arī skataku pielāgošana ietves virsmai.

Projektā paredzēta elektrības sadales skapju izcelšanu ārpus ietves robežām. Tam nolūkam esošās kabeļu līnijas Z-8609-3 (AXPK 4x70) un Z-8809-11 (AXPK 4x50) paredzēts pagarināt. Esošo kabeļu līniju Z-8809-11 (AXPK 4x185) starp kabeļsaitēm KS-8609-11-3 un KS-8609-11-2 nomainīt..

Gaisu vadu līnijām, šķērsojot ietvi, to augstums no ietves virsmas nav mazāks par 7m.

Kompleksā ar gājēju ietves izbūvi paredzēta apgaismojuma rekonstrukcija ar veco apgaismes stabu demontāžu un jaunu uzstādīšanu visā ielas garumā. Paredzēts uzstādīt cinkotus pudeļveida stabus h=5,50m ar apgaismojumu Talas – 1 LED 28W melnā krāsā. Pie gājēju pārejām uzstādāmie apgaismes stabi atbilstoši tehniskiem noteikumiem.

- Konstrukcija.

3.1 Seguma konstrukcija

Seguma konstrukcija tiek pieņemta saskaņā ar valsts standarta LVS 190 sadaļu prasībām un autoceļu specifikācijām, kas bāzējas uz valsts standartiem un papildināta ar ārzemju pieredzi.

Ielas posms atbilst BII kategorijai, tādēļ segas konstrukcijas aprēķins veikts atbilstosi A grupas automobiļu slodzēm, kur pieņemtā autotransporta ass slodze ir 11,5t.

Ielas brauktuves segas konstrukcija:

- smalkgraudains asfaltbetons AC – 11 (atbilstoši a/c specifikācijām p.6.2.3.8.1.5. AC slodze līdz 500) – 4 cm;

- rupjgraudains asfaltbetons ACb – 22 (atbilstoši a/c specifikācijām p.6.2.3.8.13. AC 22 slodzei līdz 100) – 6 cm;

- dolomīta šķembu maisījums (fr. 0 - 45 mm Gc 90/15 ar saķīlēšanu, saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.2.3) – 24 cm;

- drenējošas smilts pamatne (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.1.3) – 30 cm.

Gājēju ietves segas konstrukcija:

- betona bruģakmens (atbilstoši LVS EN 1338 ar ilgizturības klasi 3 un skaldnes stiprību ne mazāk kā 3,6 MPa) – 6 cm

- izlīdzinošas smilts maisījums – vid 4cm,

- dolomīta šķembu maisījums (fr. 0 - 45 mm, atbilstoši LVS EN 13242 un Autoceļu specifikācijām 2005 punkts 5.2.3) – 12cm,

- drenējošas smilts pamatne (kf>1m/dnn, saskaņā ar LVS EN 13242 un a/c specifikācijām p.5.1.3.) – 20 cm.

Brauktuves un gājēju ietves sajūgumā paredzētas betona apmales BR 100x30x15, tās izbūvējot 15cm virs brauktuves virsmas. Gājēju ietves nostiprinājumam paredzētas betona apmales BR 100x20x8.

Betona apmales izbūvējamas atbilstoši LVS EN 1340 ar ilgizturības klasi 3 un lieces stiprības klasi 2.

Ielu krustojumos gājēju ietvei izbūvējami pandusi ar taktilo bruģakmeni.

4.  Vides aizsardzības pasākumi.

Gājēju ietves izbūves projektā paredzēta paredzēta apzaļumošana, kuru veido ar augu zemi 10 cm biezumā apsējot ar zāli. Projektā ievērtēta vērtīgāko koku saglabāšana.

5.  Būvdarbu veikšana. Specifikācijas.

5.1 Būvdarbu organizēšana

Būvniecības darbi veicami, saņemot būvdarbu atļaujas attiecīgajās instancēs likumdošanā paredzētajā kārtībā.

Būvdarbu laikā ievērot spēkā esošos satiksmes drošības, gaisa un pazemes komunikāciju aizsardzības noteikumus.

Veicot ielas izbūvi, būvuzņēmējs atbild par satiksmes organizāciju un darba vietas aprīkošanu saskaņā ar LR Ministru Kabineta noteikumiem Nr.421 „Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”.

Par darba izpildi un drošību objektā atbild būvuzņēmējs.

Veiktie darbi tiek fiksēti būvdarbu žurnalā.

5.2 Būvdarbu secība.

5.2.1   Uzmērīšana un nospraušana (saskaņā ar AC specifikācijām p.3.1.)

5.2.2   Liekās grunts aizvešana un izlīdzināšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.3.4.)

5.2.3   Zemes klātnes izbūve (saskaņā ar AC specifikācijām p.4.1.)

5.2.4   Salturīgā (drenējošā) slāņa izbūve (saskaņā ar AC specifikācijam p.5.1.)

5.2.5   Šķembu pamata izbūve (saskaņā ar AC specifikācijām p.5.2.)

5.2.6   Gruntēšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.6.1.)

5.2.7   Asfaltbetona kārtas izbūve (saskaņā ar AC specifikācijām p.6.2.)

5.2.8   Betona bruģa izbūve (saskaņā ar specifikacijām p.7.1.)

5.2.9   Betona apmaļu uzstādīšana (saskaņā ar AC specifikācijām p.7.4.)

Darbu veikšanā ievērot būvniecības  noteikumus.

## Projektētājs:                                 Ē.Geižins