Paskaidrojuma raksts.

Gājēju celiņa projekts izstrādāts atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevumam, Pasūtītāja darba uzdevumam un likumdošanas normatīvo aktu prasībām. Projekts izstrādāts uz aktualizēta inženiertopogrāfiskā plāna pamatnes.

Objekta adrese – Pulkveža Brieža ielas posms (starp Jaunatnes un Nītaures ielām), Siguldā, Siguldas novadā. Pasūtītājs – Siguldas novada dome (reģ. Nr. 90000048152).

Sakarā ar iepriekš neparedzētu gaisvadu sakaru līnijas posmu pārbūvi par zemē guldītām kabeļu līnijām (atsevišķi posmi atbilstoši ģenerālā plāna risinājumam), projekta realizāciju paredzēts sadalīt divās kārtās:

- Pirmajā kārtā plānots izbūvēt gājēju celiņa posmus, kuri nav saistīti ar plānoto sakaru tīklu pārbūvi, plānots izbūvēt celiņa elektroapgaismojuma tīklus;

- Otrajā realizācijas kārtā plānots pārbūvēt sakaru tīklu gaisvadu līnijas un pabeigt nepieciešamos labiekārtošanas un celiņa izbūves darbus sakaru tīklu pārbūves zonā.

Gājēju celiņa trase izvēlēta to iespēju robežās atvirzot no ielas braucamās daļas. Risinājumi neskar privāto sektoru un īpašumus, celiņa un inženiertīklu pārbūve / izbūve veicama ielu sarkanajās līnijās un Pasūtītāja zemes īpašuma zonā.

Celiņš paredzēts ar betona bezfāzu bruģakmens (100*200; b=80mm) segumu pelēkā tonī, bruģi liekot trases garenvirzienā. Vizuālā konteksta nodrošināšanai celiņam paredzēts veidot melna bruģakmeņa rakstu (analogi 2011. gadā izbūvētajiem veloceliņiem Siguldas pilsētā), akmeņu raksts ar ½ akmeņa nobīdi (skat detaļu zīmējumus lapā GT-11). Platums apjomu aprēķinos paredzēts pilnos bruģa akmeņos (2,1m starp apmalēm). Sānu malu stiprināšanai / norobežošanai paredzēts izmantot ietvju apmales IA-2 100.20.8., tās montējot uz betona slāņa.

Iebrauktuves pieguļošajos zemes gabalos paredzēts veidot ar asfaltbetona segumu.

Papildus paredzēta ielu krustojumu daļēja rekonstrukcija celiņa izbūves trasē. Paredzēts atjaunot ceļa zīmes un horizontālos ceļa apzīmējumus, uzstādīt gājēju drošības barjeras krustojuma zonā.

Visus segumus veidot ar plūstošām pārejām (bez asiem plakņu lūzumiem vertikālā un horizontālā plaknē), par pamatu ņemot norādītās vertikālās un horizontālās piesaistes.

Trases piesaistes dotas LKS 92 koordinātu sistēmā, norādot apmales līnijas pagriezienu punktus un rādiusu centrus. Rakšanas darbus trasē uzsākt tikai pēc nosprauduma uzrādīšanas autoruzraugam.

Lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve paredzēta ielas posmā starp Jaunatnes un Laimas ielām – lietus ūdens uztveršanas aciņa auto stāvvietas zonā, drenas posms zaļajā zonā, ieskaitot pieslēgumus esošajiem lietus ūdens kanalizācijas tīkliem. Nepieciešamības gadījumā detalizētus LKT risinājumus izstrādāt autoruzraudzības kārtībā. Plānots uzstādīt caurtekas posmu Pulkveža Brieža ielas šķērsošanai pie Rūdolfa Blaumaņa ielas.

Paredzēts izbūvēt gājēju celiņa elektroapgaismojuma tīklus, detalizētāku aprakstu skatīt ELT sadaļā. Paredzēts izmantot tradicionālās Siguldas ielu apgaismojuma laternas, tās komplektējot ar modernu vadības bloku un gaismas ķermeni.

Zaļās zonas atjaunošana paredzēta visā veloceliņa un inženiertīklu izbūves zonā.

Iespēju robežās plānots atjaunot / izveidot alejas tipa koku stādījumus Pulkveža Brieža ielas dienvidu malā. Plānots uzstādīt atpūtas grupas ar soliņu un atkritumu urnu, atbilstoši Siguldas labiekārtošanas elementu stilistikai.

Reljefu esošo koku stumbru zonā saglabāt esošā līmenī, nav pieļaujama koka stumbra daļas apbēršana vai zemes norakšana.

Rakšanas darbus veikt tikai pēc rakšanas atļaujas saņemšanas un esošo tīklu izvietojuma precizēšanas ar attiecīgo tīklu pārstāvjiem dabā.

Darbus veikt saskaņā ar normatīvām prasībām, blīvēšanas un segumu izbūves laikā ievērot ceļu tehnisko specifikāciju prasības un atbilstošo LVS prasības.

Pēc darbu veikšanas sagatavot izpildshēmas (ar horizontālām (lineārām un koordinātu sistēmā) un vertikālām piesaistēm) ar fotofiksāžām.

Visus projektā norādītos materiālus var aizstāt ar ekvivalentiem, nemainot to tehniskos parametrus.

Sastādīja:						 Varis Rungēvics