Pielikums Nolikumam Nr.

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

| 1. | Projekta nosaukums | Skolas ēkas pārbūve un Siguldas Valsts ģimnāzijas mācību korpusa būvniecība |
| --- | --- | --- |
| 2. | Zemes gabala adrese | Ata Kronvalda iela 7, Sigulda |
| 3. | Ēkas kadastra apzīmējums /zemes gabala kadastra apzīmējums |  |
| 4. | Zemes gabala īpašnieks | Siguldas novada dome |
| 5. | Pasūtītājs | Siguldas novada dome |
|  | Pasūtītāja pārstāvis, projekta vadītājs | Leonīds Ermansons, tel. 67800950 |
| 6. | Projektētājs (arhitekts) | (tiek noteikts iepirkuma procedūrā) |
|  | Pirmsprojekta meta autors: | Pēteris Kokins |
| 8. | Objekta plānotā izmantošana | CC- 1263 |
|  | esošā izmantošana | CC- 1263 |
| 9. | Teritorijas atļautā izmantošana | Publiskās apbūves teritorija (P).Lokālplānojuma teritorija (izstrādes stadijā). http://www.sigulda.lv/public/lat/buvvaldeattistiba /planosana1/aktuali_pazinojumi/ |
|  | 11.4. | Īpaši apstākļi |  |
|  | 11.5 | Stāvu skaits/ Maksimālais apbūves augstums | Saskaņā ar pirmsprojekta metu |
| 12. | Projekta parametri (saskaņā ar Būves Tehniskās inventarizācijas lietu) | Kopējā telpu platība 12917 m2; tajā skaitā esošās skolas ēkas pārbūve-2286 m2 . Apbūves laukums -6675 m2, , tajā skaitā esošā ēka 675 m2 , sporta komplekss 5000 m2, projektējamā skolas jaunbūve -1000 m2 . Platības var tik koriģētas projektēšanas gaitā. |
| 13. | Projektēšanas galvenie kritēriji | arhitektūras kvalitāte funkcionalitāte ilgtspējības pasākumi, iesk. energoefektivitāti pieejamība drošība funkciju tehnoloģiskais nodrošinājums izmaksu efektivitāte |
| 14. | Būvniecības veids | Jaunbūve/Pārbūve |
| 15. | Būvniecības kārtas | Būvniecību paredzēt 2 kārtās. I kārta –jaunā skolas korpusa būvniecība, II kārta - vecā korpusa pārbūve. |
| 16. | Projektēšanas stadijas | I. Būvprojekts minimālā sastāvā. II. Būvprojekts. |
| 17. | Speciālās prasības | Alternatīvos vides pieejamības risinājumus (t.sk. aprakstu) būvprojekta minimālā sastāva stadijā saskaņot (saņemt atzinumu) ar biedrību „Apeirons” |
| 18. | Prasības projektēšanas sapulcēm | saistīt ar projektēšanas darbu grafiku, |
| 19. | Prasības progresa ziņojumiem | saistīt ar projektēšanas darbu grafiku, |
|  | Pielikumi |  |
|  | 1. | Tehniskās specifikācija būvprojekta izstrādei. | Pirmsprojekta mets „Siguldas pilsētas vidusskolas paplašināšana”. |
|  | 2. | Telpu programma | Pirmsprojekta mets „ Siguldas pilsētas vidusskolas paplašināšana”. |
|  | 3. | Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi | Lokālplānojuma teritorija (izstrādes stadijā). Pilns noteikumu teksts- http://www.sigulda.lv/public/lat/buvvaldeattistiba /planosana1/aktuali_pazinojumi/ |
|  | 4. | Uzmērījumi | Būves Tehniskās inventarizācijas lieta (2005.gads); |
|  | 5. | Topogrāfiskais plāns | (informatīvs materiāls) |
|  | 6. | Ceļu daļa | Sporta kompleksa ģenplāni (horozotālais un vertikālais), |
|  | 7. | Ārējie tīkli | Sporta kompleksa ģenplāni (horozotālais un vertikālais), |

http://www.sigulda.lv/public/lat/buvvaldeattistiba/planosana1/aktuali_pazinojumi/

PAKALPOJUMU SPECIFIKĀCIJA

| Darbu apraksts | Arhi Tekts | Pasū tītājs | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- |
| Priekšizpēte un projekta programma |  |  |  |
| Pasūtītāja projekta apraksta un uzdevuma analīze, pārskats par projekta realizācijas iespējam un Programmas stadijas izstrādes līguma projekts |  | + |  |
| Konsultācijas ar valsts, pašvaldību institūcijām, infrastruktūras uzturētājiem, pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem | + |  |  |
| Pasūtītāja prasību, apbūves noteikumu, būvnormatīvu, apgrūtinājumu un citu izejas datu apkopošana un analīze, pārskata ziņojums | + |  | Iepirkuma procedūras gaitā |
| Zemes gabala izvērtējums, objekta iespējamās novietnes analīze, ietekmes uz apkārtējām teritorijām novērtējums, infrastruktūras nodrošinājums | + | + | Iepirkuma procedūras gaitā |
| Projekta programmas sastādīšana, priekšlikumi par realizācijas posmiem un būvprojekta stadijām | + | + |  |
| Projekta budžeta apmēra noteikšana un saskaņošana | + | + |  |
| Projektēšanas darbu budžeta, pasākumu plāna un laika grafika noteikšana un saskaņošana | + | + |  |
| Telpu zonu funkcionālās shēmas | + |  | Saskaņā ar Pirmsprojekta metu |
| Plānoto tehnoloģisko procesu analīze | + |  |  |
| Inženierizpēte (atbilsoši MK noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” 20.-25 punktam): Topogrāfiskā izpēte Ģeotehniskā izpēte | + + |  |  |
| Slodžu un jaudu aprēķini, tehnisko noteikumu pieteikumu sastādīšana | + |  |  |
| Ēkas pārbūve, paplašinot būvapjomu -esošo konstrukciju un inženiertehnisko komunikāciju tehniskā izpēte un novērtējums, ēkas tehniskā apsekošana (atbilstoši LBN 405-01 vai spēkā esošam normatīvam) | + |  |  |
| Būvprojekts minimālā sastāvā |  |  |  |
| Būvprojekts minimālā sastāvā –atbilstoši MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 28.pnkta prasībām | + |  |  |
| Būvprojekta minimālā sastāvā saskaņošana ar Pasūtītāju | + | + |  |
| Virtuves tehnoloģijas (tehnoloģiskā daļa) | + |  | Principiālo risinājumu saskaņot ar pasūtītāju |
| Būvprojekta minimālā sastāvā akcepts būvvaldē | + |  |  |
| Būvtāfele (projekts) | + |  | (ne mazāka kā 1.3x 2m, saskaņojot ar pasūtītāju) |
| TEHNISKAIS PROJEKTS |  |  |  |
| Tehniskais projekts atbilstoši MK noteikumu Nr. 529 „Ēku būvnoteikumi” 72.p., ieskaitot daļas: | + |  |  |
| Vispārīgā daļa | + |  |  |
| Arhitektūras daļa , t.sk. Tehnisko iekārtu izvietojums Būvakustika | + |  | LBN 016-11, „Būvakustika” |
| Inženierrisinājumu daļa, t.sk.: Tehniskā izpēte (atbilstoši LBN 405-01 vai spēkā esošam normatīvam) Ūdensapgāde un kanalizācija Lietusūdens kanalizācija Apkure Vēdināšana un gaisa kondicionēšana Elektroapgāde Siltumapgāde Elektronisko sakaru tīkli Drošības sistēmas | + |  | (Skat. 1. pielikumu) |
| Ugunsdrošības pasākumu pārskats | + |  |  |
| Ēkas energoefektivitātes novērtējums aprēķinātajai energoefektivitātei | + |  | (Skat. 1. pielikumu) |
| Būvprojekta ekspertīze |  | + |  |
| Tehnoloģiskā daļa (virtuves tehnoloģijas) | + |  |  |
| Ekonomiskā daļa | + |  |  |
| Darbu organizēšanas projekts, t.sk. Būvdarbu kalendārais plāns; | + |  | (2 kārtas būvdarbu uzsākšanu paredzot pēc mācību gada beigām) |
| Tehniskā projekta saskaņošana ar Pasūtītāju | + | + |  |
| Būvvaldes atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi | + |  |  |
| BŪVDARBU IEPIRKUMS |  |  |  |
| Pretendentu piedāvājumu izvērtēšana un ziņojumu gatavošana | + | + |  |
| Atbildes uz pretendentu jautājumiem, kas skar projekta dokumentāciju | + |  | Iekļaut līgumā atbildes 3 dienu laikā |
| BŪVDARBU UZRAUDZĪBA |  |  |  |
| Autoruzraudzība | + |  | Skat. Līguma par autoruzraudzību projektu |
| BŪVPROJEKTA PĒCUZRAUDZĪBA |  |  |  |
| Būvdarbu pieņemšana | + | + | Normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā |
| Objekta periodiskā apsekošana garantijas laikā. Ziņojums par konstatētajiem defektiem un trūkumiem un to novēršanas pasākumiem. | + |  | pēc rakstiska pasūtītāja uzaicinājuma , bet ne biežāk kā 2xgadā |
| CITI VISPĀRĪGIE PAKALPOJUMI |  |  |  |
| Projektēšanas vadība | + | + |  |
| Labiekārtojuma projekts (tehniskā projekta sastāvā) | + |  |  |
| Interjeru projekts | + |  |  |
| ĀRĒJO INŽENIERTĪKLU (ārpus zemes gabala robežām) TEHN. PROJEKTI |  |  |  |
| Siltumapgāde | + |  |  |
| Ūdensapgāde | + |  |  |
| Kanalizācija: sadzīves / lietus ūdeņu / ražošanas | + |  |  |
| Elektroapgāde: | + |  |  |
| Sakaru tīkls | + |  |  |