APSTIPRINĀTS

Siguldas novada domes

Iepirkuma komisijas sēdē

2012.gada 03.augustā

(protokols Nr. 29)

IEPIRKUMA

(pamatojoties uz PIL 8¹.pantu)

SND 2012/29

„Rožu ielas asfalta seguma renovācija”

NOLIKUMS

Siguldas novads	2012

1. Vispārīgā informācija

## Iepirkuma identifikācijas numurs

SND 2012/29

## Pasūtītājs

1.2.1.	Siguldas novada dome

Pasūtītāja rekvizīti:				Darba laiki:

Pils iela 16, Sigulda				Pirmdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Reģ. Nr.90000048152				Otrdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

A/S „SEB Banka”				Trešdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 17:00

Konts: LV15UNLA0027800130404		Ceturtdiena	8:00 – 13:00 14:00 – 18:00

Tālr. Nr.67970844 				Piektdiena	8:00 – 14:00

Faksa Nr.67971371

e-pasta adrese: dome@sigulda.lv

1.2.2.	Iepirkuma komisijas sastāvs un tās izveidošanas pamatojums:

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja			Inese Zīle

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece	Elīna Grobiņa

Komisijas locekļi					Anita Strautmane

Jānis Palkavnieks

Didzis Skrodelis

Rudīte Bete

Iepirkuma komisija izveidota 15.07.2009. ar Siguldas novada domes sēdes lēmumu (protokols Nr.17, §15). Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 24.02.2010. ar Siguldas novada domes lēmumu (protokols Nr.5, §21), atkārtoti Iepirkuma komisijas sastāvā veiktas izmaiņas 25.08.2010. ar Siguldas novada domes lēmumu (protokols Nr.17, §6).

1.2.3.   Kontaktpersonas:

1.2.3.1. Par iepirkuma procedūru:

- Siguldas novada domes galvenā speciāliste iepirkuma jautājumos Inguna Abzalone, tālr. Nr. 67385947, faksa Nr. 67971371, e-pasta adrese: iepirkumi@sigulda.lv;

1.2.3.2. Par tehniskiem jautājumiem un būvniecības jautājumiem:

- Siguldas novada domes Attīstības pārvaldes Īpašumu nodaļas vadītājs Didzis Skrodelis, tālr. Nr. 67800951, faksa Nr. 67976657, e-pasta adrese: didzis.skrodelis@sigulda.lv

## Iepirkuma priekšmets

Rožu ielas asfalta seguma renovācija.

CPV kods:

Pamata iepirkuma priekšmets: 45233222-1 (ielu asfaltēšanas darbi).

## Iepirkuma procedūras dokumentu saņemšana

1.4.1.	Iepirkuma procedūras dokumenti ir bez maksas un  brīvi pieejami Siguldas novada mājas lapā internetā www.sigulda.lv.

1.4.2.	Ar iepirkuma procedūras dokumentiem ieinteresētajiem Pretendentiem ir iespējams iepazīties līdz 2012.gada 14.augustam plkst. 10:00 uz vietas, Siguldas novada pašvaldībā, Pils ielā 16, Siguldā, 13.kabinetā.

1.4.3.	Ja ieinteresētais Pretendents vēlas saņemt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs var pieprasīt samaksu, pamatojoties uz „Noteikumiem par Siguldas novada administrācijas sniegtajiem maksas pakalpojumiem un samaksas kārtību” (apstiprināti ar Siguldas novada domes 2009.gada 16.decembra lēmumu (prot. Nr.28 §5)).

1.4.4.	Iepirkuma Nolikuma atbildes uz pretendentu jautājumiem par šo iepirkumu tiks publicētas Pasūtītāja mājas lapā internetā www.sigulda.lv. Pretendenta pienākums ir pastāvīgi sekot mājas lapā publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā.

1.4.5.	Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

## Līguma izpildes laiks

### Ar uzvarējušo Pretendentu tiks slēgts 1 (viens) līgums par Rožu ielas asfalta seguma renovācija;

1.5.2.	Līguma izpildes termiņi: Rožu ielas asfalta seguma renovācija - skaitot no būvniecības līguma noslēgšanas dienas līdz 2012.gada 14. septembrim.

## Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz  14.08.2012. plkst.10:00 Siguldas novada domes Kancelejā, Pils ielā 16, Siguldā, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā noteiktajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

Piedāvājumi, kas iesniegti pēc minētā termiņa, netiks pieņemti. Pa pastu sūtītos piedāvājumus, kas saņemti pēc minētā termiņa, neatvērtus nosūtīs atpakaļ iesniedzējam.

## Piedāvājuma nodrošinājums

1.7.1. Iesniedzot Piedāvājumu, Pretendentam kā piedāvājuma nodrošinājums ir jāiesniedz  bankas vai apdrošināšanas kompānijas galvojumu apliecinošs dokuments (oriģināls) par summu Ls 800,00 (astoņi simti lati 00 santīmi).

1.7.2. Pretendenta piedāvājums, kuram nav pievienots atbilstoši 1.7.1. punkta prasībām noformēts piedāvājuma nodrošinājums, tiks noraidīts.

1.7.3. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas dienas.

1.7.4. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā un Pasūtītājs neatmaksā Pretendentam Nolikumā noteiktā piedāvājuma nodrošinājuma summu:

1.7.4.1.	ja Pretendents atsauc savu piedāvājumu laikā, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums (Nolikuma 1.7.3. punkts);

1.7.4.2.	ja Pretendents atsakās noslēgt iepirkuma līgumu (Nolikuma 6.3.punkts);

1.7.4.3.	ja Pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam līguma nodrošinājumu (Nolikuma 6.4.punkts).

1.7.5. Piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls tiks atdots Pretedentiem:

1.7.5.1. neuzvarējušiem Pretendentiem - pēc abpusējas iepirkuma līguma parakstīšanas ar uzvarējušo Pretendentu;

1.7.5.2. uzvarējušam Pretendentam - pēc iepirkuma līguma noslēgšanas ar iepirkuma procedūrā uzvarējušo pretendentu;

1.7.5.3. visiem Pretendentiem - ja iepirkuma procedūra tiek pārtraukta vai izbeigta.

## Piedāvājuma noformēšana

## 1.8.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē (vai citā iepakojumā), uz kuras jānorāda:

- pasūtītāja nosaukums un adrese;

- pretendenta nosaukums un adrese;

- atzīme

”Piedāvājums iepirkumam

„Rožu ielas asfalta seguma renovācija”,

Identifikācijas Nr. SND 2012/29

Neatvērt līdz 14.08.2012. plkst.10:00”.

1.8.2. Piedāvājums sastāv no trim daļām un piedāvājuma nodrošinājuma:

- pretendentu atlases dokumentiem (1 oriģināls un 1 kopija);

- tehniskā piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija);

- finanšu piedāvājuma (1 oriģināls un 1 kopija).

1.8.3. Piedāvājuma visas daļas iesniedz 1.8.1.punktā minētajā aploksnē (vai citā iepakojumā). Piedāvājuma dokumentiem jābūt sanumurētiem, cauršūtiem (caurauklotiem) tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt, un jāatbilst pievienotajam satura radītājam (uz piedāvājuma daļu oriģināliem un to kopijām norāda attiecīgi „ORIĢINĀLS” un „KOPIJA”). Tehniskais un finanšu piedāvājums pretendentam jāiesniedz arī uz CD vai cita datu nesēja MS Word vai MS Excel formātā vienā eksemplārā. Ja konstatētas pretrunas starp pretendenta iesniegto piedāvājuma oriģinālu, piedāvājuma kopijām un iesniegto CD disku, par pamatu tiek ņemts piedāvājuma oriģināls.

1.8.4. Dokumentu noformēšanā Pretendentam jāievēro Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasības.

1.8.5. Piedāvājums jāsagatavo valsts valodā. Ja kāds no Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav valsts valodā, tas jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumos Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” 6.punktā norādītajam.

1.8.6. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.punktā noteikto gadījumu, ir Pasūtītāja īpašums un netiek atdoti atpakaļ Pretendentiem.

1.8.7.	Piedāvājuma nodrošinājums iesniedzams kopā ar piedāvājumu kā atsevišķs dokuments, kas ievietots 1.8.1.punktā minētajā aploksnē. Piedāvājuma nodrošinājuma kopija jāiekļauj piedāvājumā pretendenta atlases dokumentos.

## 1.9. Informācijas sniegšana un apmaiņa

1.9.1.	Papildu informācijas sniegšana par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi tiek nodrošināta ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, ja Pretendents informāciju pieprasījis laikus.

1.9.2.	Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Siguldas novada mājaslapā www.sigulda.lv, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.9.3.	Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek rakstveidā: pa pastu (lēnāka) vai pa faksu (ātrāka), vai e-pastu (ātrāka).

1.9.4.	Laikā no piedāvājumu iesniegšanas dienas līdz to atvēršanas brīdim Pasūtītājs nesniedz informāciju par citu piedāvājumu esamību. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.

# 2. Informācija par iepirkuma priekšmetu

## 2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts

2.1.1.	Iepirkuma priekšmets ir Rožu ielas asfalta seguma renovācija, kas jāveic saskaņā ar darbu apjomiem (Nolikuma 2.pielikums), Darba uzdevumu (Nolikuma 3.pielikums), līguma projektu (Nolikuma 8.pielikums).

CPV kods:

45233222-1 (ielu asfaltēšanas darbi).

2.1.2.	Pretendents piedāvājumu var sniegt par visu iepirkuma priekšmetu.

2.1.3. 	Pretendentam nav tiesību iesniegt Piedāvājuma variantus.

2.1.4.	Pasūtītājs patur sev tiesības neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai vienojoties ar uzvarējušo pretendentu izslēgt atsevišķus darbu veidus no uzvarējušā pretendenta piedāvājuma, vai vienoties ar uzvarējušo pretendentu par tā iesniegtā finanšu piedāvājuma cenas samazināšanu.

2.1.5.	Pretendentam pastāvošie apgrūtinājumi un ierobežojumi būvobjektā:

2.1.5.1.Darbi būs jāveic ojektā, kur patreiz tiek realizēts ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekts ar ES Kohēzijas fonda līdzfinansējumu;

2.1.5.2.Jebkurai darbībai objektā būs jābūt rakstiski saskaņotai ar SIA „Saltavots”;

2.1.5.3.Pretendents ar savu darbību vai bezdarbību objektā nedrīkst nekādā veidā traucēt vai kavēt ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta realizāciju;

2.1.5.4.Pirms būvdarbu nodošanas ir jāsaņem atzinums no ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības projekta galvenā būvuzņēmēja par tā gatavību nodošanai pasūtītājam.

# 3.Prasības pretendentiem

## 3.1.Nosacījumi pretendenta dalībai iepirkuma procedūrā

3.1.1. Iepirkuma procedūrā var piedalīties piegādātāji Publisko iepirkumu likuma 1.panta 11.punkta izpratnē, kuri ir iesnieguši Nolikuma 4.punktā minētos dokumentus. Piedalīšanās iepirkuma procedūrā ir Pretendenta brīvas gribas izpausme. Iepirkuma procedūras noteikumi visiem Pretendentiem ir vienādi.

3.1.2. Pretendents ir reģistrēts LR Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.3.	Pretendents ir reģistrēts Būvkomersantu reģistrā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.

3.1.4.	Iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendenta piedāvājumu, ja:

1) Pretendents nav iesniedzis kaut vienu no šī Nolikuma 4.1.punktā minētajiem dokumentiem;

2) Pretendenta tehniskais piedāvājums nav sagatavots atbilstoši darba uzdevumam, darbu apjomos izvirzītajām prasībām.

3) Pretendentam ir pasludināts maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātnespējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta saimnieciskā darbība vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

4) Pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

5) Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

## 3.2.Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli un iespējām veikt būvdarbus

3.2.1.	Pretendenta katra gada (2009.g., 2010.g., 2011.g.) finanšu apgrozījumam jābūt ne mazākam, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

3.2.2.	Pretendenti, kas dibināti vēlāk, apliecina, ka katra gada finanšu apgrozījums nostrādātajā periodā nav mazāks, kā 100% no Pretendenta piedāvātās līgumcenas (bez PVN).

## 3.3.Prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām un iespējām veikt būvdarbus

3.3.1.	Pretendenta atbildīgajam darbu vadītājam jābūt sertificētam atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām.

3.3.2.	Pretendenta atbildīgajam darbu vadītājam ir vismaz 3 (trīs) gadus ilga pieredze nolikumā minēto darbu vadīšanā.

3.3.3.	Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā ir jābūt pieredzei vismaz 3 (trīs) nolikumā minētos darbos, kas ir pilnībā pabeigti, ar nosacījumu, ka katrā objektā darbu izmaksas bez PVN ir ne mazākas kā 100% no Pretendenta piedāvātās līguma cenas bez PVN.

3.3.4.	Pretendentam ir jābūt pieejamam tehniskajam personālam, kas nepieciešams iepirkuma priekšmetā minēto darbu kvalitatīvai un savlaicīgai veikšanai.

3.3.5.	Jābūt apdrošinātai Pretendenta civiltiesiskajai atbildībai par Pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu trešo personu dzīvībai un veselībai un nodarītajiem zaudējumiem trešo personu mantai vai iepriekš minēto personu rīcībā jābūt apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumam par iespēju apdrošināt Pretendenta civiltiesisko atbildību atbilstoši MK 28.06.2005. noteikumiem Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par konkursa uzvarētāju.

3.3.6.	Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tie ir piesaistāmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 20.panta noteikumiem.

3.3.7.	Ja Pretendents plāno nomainīt līguma izpildē iesaistīto personālu vai plāno apakšuzņēmēju nomaiņu, tad tie ir nomaināmi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.panta noteikumiem.

# 4. Iesniedzamie dokumenti

## 4.1.Pretendentu atlases dokumenti

### 4.1.1.	Pretendenta pieteikums (1.pielikums) dalībai iepirkuma procedūrā. Pieteikumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona.

4.1.2.  Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta piektajā daļā noteiktie izslēgšanas nosacījumi.

4.1.3. 	LR uzņēmumu reģistra Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.

4.1.4.	Būvkomersanta reģistrācijas apliecības apliecināta kopija vai atbilstoši ārvalstu normatīvo aktu prasībām izsniegts dokuments iepirkuma priekšmetā minēto darbu veikšanai.

4.1.5.	Pretendenta apliecinājums par pretendenta gada finanšu apgrozījumu par 2009.g., 2010.g., 2011.gadu, norādot apgrozījumu par katru gadu atsevišķi un kopā. Uzņēmumiem, kas dibināti vēlāk  apliecinājums par gada finanšu apgrozījumu nostrādātajā periodā.

4.1.6.	 Informācija par pretendenta pieredzi, atbilstoši nolikuma 3.3.3.punktā noteiktajām prasībām, norādot darbu pasūtītāju, objekta nosaukumu, darbu veidu, izpildes vietu, darbu izpildes periodu, apjomu (izmaksas LVL bez PVN). Saraksts ar Pretendenta veiktajiem darbiem noformējams atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (Nolikuma 4. pielikums).

4.1.7. 	Atsauksmes, kurās apliecināta Pretendenta pieredze un kvalitāte 3.3.3.punktā paredzēto darbu izpildē, jābūt vismaz 3 (trīs) pozitīvām atsauksmēm.

4.1.8. 	Atbildīgā darbu vadītāja būvprakses sertifikāta apliecināta kopija nolikumā minēto darbu vadīšanā.

4.1.9.	Informācija par atbildīgā darbu vadītāja pieredzi (Nolikuma 5.pielikums).

4.1.10.		Pretendents iesniedz visu informāciju par tehnisko personālu atbilstoši Nolikuma 6.pielikumam.

4.1.11.		Pretendenta kvalifikācijas apliecinājumam iesniegt iesaistīto, atbilstoši kvalificēto atbildīgo darbinieku būvprakses sertifikātu kopijas visās darbu veikšanai nepieciešamajās kategorijās. Jāpievieno iesaistīto darbinieku darba līguma vai uzņēmuma līgumu kopijas vai to parakstīti apliecinājumi par gatavību piedalīties iepirkuma procedūrā un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, noslēgt ar to savstarpējus līgumus par tiem uzticēto darbu izpildi.

4.1.12.	 Apdrošināšanas sabiedrības polises kopija vai apliecinājums par iespēju veikt Nolikuma 3.3.6.punktā paredzēto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

4.1.13.	Pretendenta rakstisks apliecinājums, ka ir iepazinies ar objektu dabā un nepastāv apstākļi, kas varētu traucēt izpildīt Nolikuma 2.1.5. punktā minēto.

4.1.14. Ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – informācija par konkrētajiem apakšuzņēmējiem un tiem nododamo darbu saraksts un apjoms. Informācija jāsagatavo un jāiesniedz pēc klātpievienotās tabulas.

| Apakšuzņēmēja | Juridiskā adrese un reģistrācijas Nr. | Darbu veids | Darbu apjoms % | Darbu apjoms Ls (bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nosaukums |  |  | no kopējā darbu apjoma |  |

## 4.2.Tehniskais piedāvājums

### 4.2.1.	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar darbu apjomiem (Nolikuma 2.pielikums), Darba uzdevumu (Nolikuma 3.pielikums).

### 4.2.2.	Tehniskā piedāvājuma sastāvs:

### 4.2.2.1. Darbu uzskaitījumi-tāmes;

4.2.2.2. Būvdarbu garantijas laiks (norādīt mēnešos). Pretendenta piedāvātajam būvdarbu garantijas laikam ir jābūt ne īsākam kā 24 mēneši.

4.2.2.3. Kvalitātes nodrošināšanas plāns. Kvalitātes nodrošināšanas plāns atspoguļo Pretendenta garantētās iespējas veikt darbus, kuru kvalitāte būs atbilstoša Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem un iepirkuma noteikumiem.

## 4.3.Finanšu piedāvājums

### 4.3.1.	Pretendents finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu Nolikumā noteiktajā termiņā tiks veikti darbi. Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai finanšu piedāvājuma formai (7.pielikums).

### 4.3.2.	Finanšu piedāvājumā cenu norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norāda pievienotās vērtības nodokli (PVN) un cenu, ieskaitot PVN.

# 5. Iepirkuma norise

Par visiem ar iepirkuma procedūras organizēšanu un norisi saistītiem jautājumiem ir atbildīga Siguldas novada pašvaldības pastāvīgā Iepirkuma komisija. Iepirkuma komisijas uzdevums ir izvēlēties pretendentu, kura piedāvājums atbilst šī Nolikuma prasībām.

# 5.1. Piedāvājumu vērtēšana

5.1.1.	Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, Pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma izvēli saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju – piedāvājums ar viszemāko cenu Iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē.

5.1.2.	Ja Iepirkuma komisija konstatēs atšķirības starp Nolikuma 1. un 7.pielikumu, tad tiks vērtēta 1.pielikumā iekļautā informācija.

5.1.3.	Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst Nolikuma prasībām.

# 5.2. Aritmētisku kļūdu labošana

Aritmētisku kļūdu labošanu Iepirkuma komisija veic saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 56.panta trešo daļu.

# 5.3. Nepamatoti lēta piedāvājuma noteikšana

Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir nepamatoti lēts, Iepirkuma komisija rīkojas saskaņā ar likuma „Publisko iepirkumu likums” 48.pantu.

5.4.	Ja tikai viens pretendents atbilst visām atklāta konkursa nolikumā vai paziņojumā par līgumu noteiktajām pretendentu atlases prasībām, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumu:

5.4.1.	pasūtītājs var nepārtraukt iepirkuma procedūru, ja tas var pamatot, ka konkrētajā tirgū nedarbojas pietiekams pretendentu atlases prasībām atbilstošu piegādātāju skaits. Šajā gadījumā pasūtītājs šo pamatojumu norāda iepirkuma procedūras ziņojumā, papildus ietverot pamatojumu tam, ka izvirzītās pretendentu atlases prasības ir objektīvas un samērīgas.

5.5.	Ja neviens no iesniegtajiem iepirkuma procedūras piedāvājumiem netiks izskatīts vai netiks atzīts par atbilstošu, Iepirkuma komisijai ir tiesības uzvarētāju nepaziņot un iepirkuma procedūru izbeigt. Šādā gadījumā Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par jaunas iepirkuma procedūras organizēšanu.

# 6.Iepirkuma līgumi

6.1. Pasūtītājs slēgs būvniecības līgumu (Nolikumam pievienots iepirkuma līguma projekts 8.pielikums) ar izraudzīto Pretendentu, pamatojoties uz tā iesniegto piedāvājumu un saskaņā ar iepirkuma procedūras Nolikumu.

Avansa maksājumi nav paredzēti.

6.2.	Uzvarējušam Pretendentam Būvniecības līgums ir jānoslēdz ar Pasūtītāju ne vēlāk, kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc rakstiska uzaicinājuma par līguma noslēgšanu izsūtīšanas brīža. Ja šajā punktā minētajā termiņā Pretendents neparaksta būvniecības līgumu, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt būvniecības līgumu, kā rezultātā iestājas Nolikuma 1.7.4.2.punktā noteiktais piedāvājuma nodrošinājuma piemērošanas gadījums.

6.3.	Ja uzvarējušais Pretendents kavējas vai atsakās slēgt būvniecības līgumu Nolikuma 6.2. punktā. minētajā termiņā, būvniecības līgums tiks slēgts ar nākamo Pretendentu, kurš iesniedzis piedāvājumu ar viszemāko cenu.

6.4.	Uzvarējušam Pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma parakstīšanas Pasūtītājam jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par Līguma saistību izpildi 5% (pieci procenti) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumsummas.

6.5.Uzvarējušam Pretendentam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža Pasūtītājam jāiesniedz bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu par 5% (pieci procenti) apmērā no Pretendenta piedāvātās līgumsummas.

# 7.Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

## 7.1.Iepirkuma komisijas tiesības

7.1.1.	Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti komisijai. Pasūtītājs termiņu nepieciešamās informācijas iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas sagatavošanai un iesniegšanai.

7.1.2.	Ja pasūtītājs ir pieprasījis izskaidrot vai papildināt iesniegtos dokumentus, bet kandidāts vai pretendents to nav izdarījis atbilstoši pasūtītāja noteiktajām prasībām, pasūtītājam nav pienākuma atkārtoti pieprasīt, lai tiek izskaidrota vai papildināta šajos dokumentos ietvertā informācija.

7.1.3.	Pieaicināt ekspertu piedāvājuma noformējuma pārbaudei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājuma vērtēšanai.

7.1.4.	Pieprasīt, lai Pretendents precizētu informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājuma atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.

7.1.5.	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma 1.8.punktā minētajām prasībām un/vai iesniegtie dokumenti neatbilst kādai no Nolikuma 4.daļas prasībām, Iepirkumu komisija var lemt par iesniegtā piedāvājuma tālāko neizskatīšanu un nevērtēšanu, pieņemot argumentētu lēmumu par to.

7.1.6.	Ja Pretendenta pieteikums (Nolikuma 1.pielikums) nav aizpildīts pilnībā vai atbilstoši prasītajai informācijai, Iepirkuma komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata un nevērtē. Šajā gadījumā Pretendenta iesniegtais Piedāvājums paliek Pasūtītāja īpašumā un netiek atdots Pretendentam;

7.1.7.	Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā labot aritmētiskās kļūdas Pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to Pretendentu.

7.1.8.  Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais Pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo Pretendentu, kurš piedāvājis piedāvājumu ar viszemāko cenu, Pasūtītājs izvērtēs, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

7.1.9.	Pasūtītājs pieprasīs Nolikuma 7.1.9.1. un 7.1.9.2.punktos minētās izziņas tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Termiņš Nolikuma 7.1.9.1. un 7.1.9.2.punktos minēto izziņu iesniegšanai ir 10 (desmit) darbadienas. Ja attiecīgais Pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz attiecīgās izziņas, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā un izvēlas nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu:

7.1.9.1.	izziņa, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka Pretendentam (neatkarīgi no tā, vai tas reģistrēts Latvijā vai Latvijā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

7.1.9.2.	izziņa, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam (ja tas ir reģistrēts ārvalstī vai ārvalstī ir tā pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus;

7.1.10.	Lemt par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu.

7.1.11.	Noraidīt piedāvājumus, ja tie neatbilst iepirkuma Nolikuma prasībām.

7.1.12.	Neizvēlēties nevienu no piedāvājumiem, ja tie pārsniedz Siguldas novada pašvaldības budžetā piešķirtos līdzekļus, vai ieteikt slēgt iepirkuma līgumu par daļu (atsevišķām pozīcijām) no piedāvājuma.

7.1.13.	Iepirkuma komisija patur sev tiesības nesniegt skaidrojumus par iepirkuma procedūras norises gaitu.

7.2. 	Iepirkuma komisijas pienākumi

7.2.1. Nodrošināt iepirkuma procedūras norisi un dokumentēšanu.

7.2.2. Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

7.2.3. Pēc ieinteresēto personu pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

7.2.4. Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma procedūras izbeigšanu bez rezultātiem, vai iepirkuma procedūras pārtraukšanu.

7.2.5.	Rakstiski informēt Pretendentus par iesniegto materiālu vērtēšanas gaitā konstatētām aritmētiskām kļūdām.

7.2.6.	Lemt par iepirkuma procedūras dokumentu atdošanu Pretendentam gadījumos, kad nav ievērota šajā Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas kārtība.

7.2.7.	Noteikt iepirkuma procedūras uzvarētāju.

7.2.8.	3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas rakstiski informēt visus Pretendentus par iepirkuma procedūras rezultātiem.

7.2.9.	Nosūtīt informāciju Iepirkumu uzraudzības birojam www.iub.gov.lv un ievietot informāciju Siguldas novada pašvaldības mājas lapā www.sigulda.lv.

# 8.Pretendenta tiesības un pienākumi

## 8.1.Pretendenta tiesības

8.1.1. 	Līdz iepirkuma procedūras piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents ir tiesīgs atsaukt vai mainīt savu iesniegto piedāvājumu. Atsaukumam ir bezierunu raksturs, un tas izbeidz dalībnieka turpmāko līdzdalību iepirkuma procedūrā. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām un apstiprināts ar uzņēmuma zīmogu un Pretendenta paraksttiesīgās amatpersonas pilnvarotas personas parakstu.

8.1.2. 	Ja Pretendents, kas iesniedzis piedāvājumu iepirkumā, uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ir tiesīgs pieņemto lēmumu pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Administratīvās rajona tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas kārtībā Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā. Lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

## 8.2.Pretendenta pienākumi

8.2.1. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

8.2.2. Sniegt patiesu informāciju.

8.2.3. Sniegt atbildes uz Iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

8.2.4. Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

Pielikumi:

1.pielikums. 		Pretendenta pieteikums.

2.pielikums.		Darbu apjomi.

3.pielikums.		Darba uzdevums.

4.pielikums.	Informācija par pretendenta pieredzi.

5.pielikums.	Informācija par būvdarbu vadītāja pieredzi.

6.pielikums.	Informācija par tehnisko personālu.

7.pielikums. 		Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma.

8.pielikums 		Būvniecības līguma projekts.

1.pielikums

Pretendenta pieteikums

„Rožu ielas asfalta seguma renovācija”

(identifikācijas Nr. SND 2012/29)

Iepazinušies  ar  iepirkuma procedūras  „Rožu ielas asfalta seguma renovācija” (identifikācijas Nr. SND 2012/29) Nolikumu un pieņemot visus tā noteikumus, es, šī pieteikuma beigās parakstījies, apstiprinu, ka piekrītu iepirkuma procedūras noteikumiem, un piedāvāju veikt:

Rožu ielas asfalta seguma renovāciju, saskaņā ar Nolikumu, par kopējo summu:

| LVL bez PVN ....% (summa cipariem un vārdiem) | PVN ....... % (summa cipariem un vārdiem) | LVL, ieskaitot PVN ......% (summa cipariem un vārdiem) |
| --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Vienotais reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Biroja adrese |  |
| Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats) |  |
| Tālruņa numurs |  |
| Faksa numurs |  |
| E-pasta adrese |  |
| Uzņēmuma bankas rekvizīti: Banka |  |
| Kods |  |
| Konts |  |

Apliecinām, ka izpildot darbus, tiks ievēroti Pasūtītāja pārstāvju norādījumi.

Apliecinām, ka darbu izpildes apstākļi un apjoms ir skaidrs un ka to var realizēt, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, atbilstoši Nolikumam pievienoto līgumu noteikumiem, darbu apjomiem, darba uzdevumam.

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par iesniegto piedāvājumu, tajā ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību iepirkuma procedūras Nolikuma prasībām. Visas iesniegtās dokumentu kopijas atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.

Esam iesnieguši visu prasīto informāciju;

Neesam iesnieguši nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai;

Piedāvājuma derīguma termiņš ir __________________	dienas.

Informācija, kas pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju, atrodas Pretendenta piedāvājuma _________________________ lpp.

Piedāvājums dalībai iepirkuma procedūrā sastāv no __________ lpp.

Vārds, Uzvārds			_____________________________________

Ieņemamais amats		_____________________________________

Paraksts			_____________________________________

Datums				__________		_________________

Zīmogs

2.pielikums

# DARBU apjomi

Darbu apjomi asfalta seguma renovācijai

Rožu ielā, Siguldā.

1. Nofrēzēt ielai veco asfaltu 3300 m2.

2. Nofrēzēto asfaltu izlīdzināt visā ielas platumā 4550 m2.

3. Noprofilēt ceļa klātni, ievērojot šķērskritumus 2,5%.

4. Noprofilēto ceļa klātni noveltņot ar 10,0 t vibroveltni.

5. Ierīkot asfaltbetona segu AC 11 h-6cm visā ielas platumā - b-5,0m.	.

6. Ierīkot asfaltētas šķērsielu nobrauktuves dziļumā 5,0m.

7. Kopējais asfalta ieklāšanas daudzums ieskaitot šķērsielu nobrauktuves 3500m2.

8. Ar asfaltu ierīkot ūdens teknes vietās, kur ūdens var apdraudēt iedziļinātās garāžas

vai pagalmus un uzpildīt nomales ar drupinātu granti.

9. Uzpildīt nomales b- 0,5 platumā ar drupinātu granti.

Siguldas novada domes

Attīstības pārvaldes

Īpašumu nodaļas vadītājs

D.Skrodelis

3.pielikums

DARBA  UZDEVUMS

Rožu ielas asfalta seguma renovācijai

1.Izraktā, bojātā, uzlauztā, vecā asfalta mala garenvirzienā jānogriež perpendikulāri ceļa klātnei.

2.Vecā asfalta virsma jāizlīdzina, jāizlabo garenprofils, tāpat šķērsprofils, bedres jāizlīdzina ar remonta asfaltu, jānoveltņo.

3.Sagatavot trīs kontrolurbumus, lai precizētu ceļa klātnes salizturīgā un nesošā slāņa biezumus (urbumu vietas norādīs SND NI nodaļa).

4.Paredzamai ielas konstrukcijai jānodrošina atbilstība lietošanai transporta līdzekļiem ar maksimālo masu 3,5 t.

5.Asfalta pamatkārtas augstumu pieņemt pēc esošā izlīdzinātā asfalta seguma.

6.Vecai un jaunai pamatkārtai uzlikt jaunu asfalta virsējo kārtu AC 11 h-6cm, pamatkārtu iepriekš nogruntējot.

7.Uzpildīt nomales ar b- 0,5 platumā ar drupinātu granti. Ar šķērskritumu 5%.

Didzis Skrodelis

SND Attīstības pārvaldes

Īpašumu nodaļas vadītājs.

4. pielikums

Informācija par pretendenta pieredzi

Veikto darbu saraksts

| Darbu pasūtītājs (adrese, kontakttālrunis) | Objekta nosaukums | Darbu veids | Darbu izpildes vieta | Darbu izpildes periods | Apjoms (izmaksas LVL bez PVN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1……. |  |  |  |  |  |
| 2……. |  |  |  |  |  |
| 3……. |  |  |  |  |  |

5. pielikums

## Informācija par darbu vadītāja pieredzi

## Pretendenta piesaistītā speciālista kvalifikācijas apraksts

| 1. Uzvārds, vārds |  |
| --- | --- |
| 2. Dzimšanas datums: |  |
| 3. Izglītība: |  |
| Mācību Iestāde |  |
| Datums: no / līdz |  |
| Iegūtais grāds vai diploms |  |
| Valodas: (zināšanu līmenis no 1 – brīvi līdz 5- pamatzināšanas ) |
| Valoda | Lasītprasme | Runātprasme | Rakstītprasme |

| 5. Piederība pie profesionālajām organizācijām: |  |
| --- | --- |
| 6. Citas iemaņas: |  |
| 7. Patreizējais amats: |  |
| 8. Specializācija: |  |
| 9.Darba pieredze nolikumā minēto darbu vadīšanā: |
| Kompānijas Nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Datums no/līdz |  |
| Amats: |  |
| Darba apraksts: |  |

10. Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos <darbu izpildes laiks līguma ietvaros> kā būvdarbu vadītājs strādāt pie līguma izpildes „Rožu ielas asfalta seguma renovācija”, iepirkuma identifikācijas Nr. SND 2012/29, piedāvājumā, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma laikā.

| Vārds, Uzvārds |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

6.pielikums

Informācija par tehnisko personālu

Pretendentam pieejamais tehniskais personāls

| Speciālista statuss līguma izpildē | Vārds, uzvārds | Sertifikācijas joma |
| --- | --- | --- |

- Jānorāda tehniskais personāls, kas nepieciešams konkrētā darbu līguma izpildei.

| /pretendenta nosaukums/ datums |  | /pretendenta pilnvarotās personas paraksts, paraksta atšifrējums/ |
| --- | --- | --- |

7.pielikums

Finanšu piedāvājuma iesniegšanas forma

|  | Summa LVL (bez PVN) | PVN | Summa LVL (ar PVN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rožu ielas asfalta seguma renovācija |  |  |  |

8.pielikums

Līguma projekts

LĪGUMS Nr.

Siguldā				2012.gada __.augustā

Siguldas novada dome, reģistrācijas Nr.90000048152, tās priekšsēdētāja vietnieka Jāņa Zilvera personā, kurš rīkojas pamatojoties uz 2009.gada 1.jūlija Siguldas novada domes saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Siguldas novada pašvaldības Nolikums” (prot. Nr.16, §1), turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

_____________ „____________________________”, reģistrācijas Nr.___________________, tās ________________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar _____________________________________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Siguldas novada domes rīkoto iepirkumu „Rožu ielas asfalta seguma renovācija” identifikācijas Nr. SND 2012/29, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un __________________ iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

##### LĪGUMA PRIEKŠMETS

- Izpildītājs saskaņā ar Pasūtītāja pasūtījumu un atbilstoši darba apjomiem (1. pielikums) un darba uzdevumam (2.pielikums), kas atbilst Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā (3. pielikums), turpmāk šā līguma tekstā saukts Piedāvājums, veic Rožu ielas asfalta seguma renovāciju, turpmāk šā līguma tekstā saukti Darbi.

- Izpildītājs veic Darbus atbilstoši šā līguma nosacījumiem.

- LĪGUMA IZPILDES KĀRTĪBA

- Saskaņā ar Darba apjomos noteikto un Darba uzdevumu, Izpildītājs apņemas:

2.1.1. veikt darbus, izmantojot savā rīcībā esošos darba rīkus un ierīces, kā arī īrēto tehniku (ja tāda nepieciešama);

2.1.2. nepieļaut darbības, kas pasliktina uzlabošanā nodoto pašvaldības ielu un ceļu stāvokli.

2.1.3. Izpildītājam ir pienākums veikt Darbus Darba apjomos, Darba uzdevumā noteiktajā apjomā līdz 2012. gada 14.septembrim.

- Jebkāda ar šo līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli, pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.

- LĪGUMCENA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- Maksa par Darbu, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, ir Ls _____________ (_______________ lati __ santīmi), kas sastāv no pamatsummas Ls __________ (_________________________________ lati __ santīmi) un PVN 21 % Ls ________ (____________________________________ lati __ santīmi), turpmāk šā līguma tekstā saukta Līgumcena.

- Šī Līgumcena ietver Darba, materiālu, mehānismu izmaksas u.c. maksājumus, kas jāveic Izpildītājam, vadoties no šī Līguma noteikumiem

- Līgumcena ir pakļauta izmaiņām tikai sekojošos gadījumos, ja: mainās Darbu apjomi un Darba uzdevuma izmaiņas gadījumā. Šajā gadījumā Līguma pielikumos norādītie darbu vienības izcenojumi paliek nemainīgi vai Pasūtītājs ir pieprasījis veikt darbus, kuri nav atrunāti šī Līguma noteikumos vai atteicies no daļas Izpildītāja veicamo darbu apjoma, par ko PUSĒM jānoslēdz vienošanās.

- Katrā mēneša beigās, Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam Forma Nr.2 (4.pielikums) (t.i. aktu par faktiski izpildītiem Darbiem atskaites periodā – mēnesī, atbilstoši Tāmē norādītiem vienības izcenojumiem) divos eksemplārā par kalendārā mēnesī veiktajiem Darbiem. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no to saņemšanas brīža, tos izskata un akceptē vai atgriež Izpildītājam kopā ar motivētiem iebildumiem. Tikai akceptētais akts (Forma Nr.2) ir pamats rēķina iesniegšanai.

3.5. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par mēnesī kvalitatīvi izpildītiem Darbiem 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no akta (Forma Nr.2) akceptēšanas un rēķina saņemšanas. Apmaksa Izpildītājam notiek ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķina kontu, ievērojot Līguma nosacījumus.

3.6.	 Gadījumā, ja Izpildītāja vai tā pieaicināta apakšuzņēmēja darbības rezultātā Pasūtītājam tiek nodarīti jebkura veida zaudējumi, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt zaudējuma summu, atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam, no samaksas, kas ir paredzēta izmaksai Izpildītājam par kvalitatīvi izpildītiem Darbiem. Ieturētā summa par nodarītiem zaudējumiem netiks izmaksāta Izpildītājam. Ja ieturētās summas apmērs pietrūks zaudējuma dzēšanai, tad zaudējuma summas un ieturētās summas starpību Izpildītājs apņemas samaksāt 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rēķina saņemšanas no Pasūtītāja.

3.7.	Bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par Līguma saistību izpildi 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma summas, kas ir spēkā līdz gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai no abām pusēm un ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas.

3.8.	Bankas vai apdrošināšanas kompānijas garantija par būvdarbu garantijas termiņa apdrošināšanu 5% (piecu procentu) apmērā, ko Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas.

3.9.	Ja Izpildītājs nevar iesniegt pieprasītās apdrošināšanas polises, Pasūtītājs var veikt apdrošināšanu un atskaitīt apdrošināšanas prēmijas summas no Izpildītājam paredzētajiem maksājumiem, pamatojoties uz apdrošināšanas prēmijas apmaksāto dokumentu.

- LĪDZĒJU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

- Izpildītāja saistības:

4.1.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē.

4.1.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un trešajām personām sakarā ar šī līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.

4.1.3. Izpildītājs apņemas ievērot darba drošības prasības Darbu veikšanas laikā.

- Pasūtītāja saistības:

4.2.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktajiem Darbiem šajā līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.

4.2.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Darbu pieņemšanu.

4.3. Līdzēji savstarpēji ir atbildīgi par otram Līdzējam nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies viena Līdzēja vai tā darbinieku, kā arī šī Līdzēja līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, tai skaitā rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.

4.4. Ja Izpildītājs nav ievērojis Darba apjomos, Darba uzdevumā, Piedāvājumā un šajā līgumā noteiktās prasības attiecībā uz Darbu veikšanu, tad Līdzēju pilnvarotie pārstāvji nekavējoties (tiklīdz tas ir iespējams) sastāda un paraksta defektu aktu, kurā norāda veikto Darbu neatbilstību Darba apjomiem, Darba uzdevumam un/vai Piedāvājumam un/vai šā līguma noteikumiem. Defektu akts kļūst par šā līguma neatņemamu sastāvdaļu. Izpildītājam uz sava rēķina tie jānovērš 24 (divdesmit četru) stundu laikā. Trūkumu novēršanas termiņā Izpildītājam tiek aprēķināts līgumsods 0,5 % apmērā no Līgumcenas, par katru trūkuma novēršanas termiņa dienu.

4.5. Jebkura šajā līgumā noteiktā Līgumsoda samaksa neatbrīvo Līdzējus no to saistību pilnīgas izpildes.

5.	LĪDZĒJU TIESĪBAS

  - Izpildītājam ir tiesības pieaicināt Apakšuzņēmēju tikai ar Pasūtītāja rakstisku atļauju.

  - Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pieprasīt no Izpildītāja kontroles veikšanai nepieciešamo informāciju.

6.	IZMAIŅAS LĪGUMĀ, TĀ DARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA

6.1.	Līgumu var papildināt, grozīt (izņemot Līgumcenas palielināšanu) vai izbeigt, Līdzējiem savstarpēji vienojoties. Jebkuras līguma izmaiņas vai papildinājumi tiek noformēti rakstveidā un kļūst par šā līguma neatņemamām sastāvdaļām.

6.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma, paziņojot par to rakstveidā Izpildītājam 2 (divas) nedēļas iepriekš, ja viņš konstatē, ka Izpildītājs veic Darbus neatbilstoši norādītajam Darba apjomos, Darba uzdevumam, Piedāvājumam vai šā līguma nosacījumiem. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus.

7.	STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1.  Jebkuras nesaskaņas, domstarpības vai strīdi tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā.

Gadījumā, ja Līdzēji nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu vai saistošo starptautisko tiesību normu noteiktajā kārtībā tiesā.

8.	NEPĀRVARAMA VARA

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar Līdzēju tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā.

  - Līdzējam, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, nekavējoties par šādiem apstākļiem rakstveidā jāziņo otram Līdzējam. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņa uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu.

9.	CITI NOTEIKUMI

9.1.	Šis līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.

9.2.	Šis Līgums stājas spēkā no tā parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei.

9.3.	Šajā līgumā izveidotais noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai un vienīgi atsaucēm un nekādā gadījumā nevar tikt izmantots vai ietekmēt šā līguma noteikumu tulkošanu.

9.4.	Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros, ar vienādu juridisku spēku, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.

9.5.	Pasūtītājs par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

    - par Līguma izpildes uzraudzīšanu: Siguldas novada Domes Attīstības pārvaldes Īpašuma nodaļas vadītāju Didzi Skrodeli, tālrunis 67800951, fakss 67976657, e-pasts didzis.skrodelis@sigulda.lv;

9.6.	Izpildītājs par pilnvarotiem pārstāvjiem šā Līguma izpildes laikā nozīmē:

9.6.1.	par Līguma izpildes uzraudzīšanu:___________________________________, tālruņa Nr.___________, faksa Nr.___________, e-pasta adrese: _______________________.

9.7. 	Pretendenta iesniegtais piedāvājums Iepirkumā, Darba uzdevums, Darba uzdevums un Akts-FORMA Nr.2 ir šā līguma neatņemamas sastāvdaļas.

11.	LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

| Pasūtītājs | Izpildītājs |
| --- | --- |
| Siguldas novada dome Reģ. Nr.90000048152 Pils iela 16, Sigulda, LV-2150 AS SEB BANKA Kods: UNLALV2X Konts LV15UNLA0027800130404 |  |
| ___________________________ / J.Zilvers / | ________________________________ / / |