SPORTA UN AKTĪVĀS ATPŪTAS CENTRS

„LAURENČI”, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS,

1.ZEMES VIENĪBA, KAD.NR. 80150024804

### UGUNSDROŠĪBAS TEHNISKO RISINĀJUMU APRAKSTS

1.Vispārējs ievads.

Būves izmantošanas veids- sporta un aktīvās atpūtas centra ēka –jaunbūve un palīgēka-rekonstrukcija.

Būvprojektam jāatbilst Latvijas būvnormatīvos, kā arī citos piemērojamos normatīvos aktos noteiktām ugunsdrošības prasībām.

Jaunbūvi un rekonstrukciju projektē un būvē tā, lai ugunsgrēka gadījumā, vai avāriju gadījumā:

-tās konstrukcijas noteiktu laiku saglabātu nestspēju;

-būvē esošie cilvēki varētu būvi operatīvi atstāt, tikt evakuēti vai izglābti citādi;

-ierobežotu uguns un dūmu rašanās iespēju un izplatīšanās iespēju būvē;

-neradītu uguns izplatīšanās draudus blakus ēkām;

-neradītu neparedzamus draudus ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbībai un nodrošinātu iespēju efektīvi veikt ugunsgrēka dzēšanu un glābšanas darbus.

Ja būvprojektēšanas gaitā tiek pieļautas atkāpes no tehnisko vai īpašo noteikumu prasībām, tad tās jāsaskaņo ar būvniecību kontrolējošiem dienestiem Vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajā kārtībā.

2.Piemērojamie normatīvie akti:

Sporta un aktīvās atpūtas centra ēkas jaunbūves un palīgēkas rekonstrukcijas būvprojektēšanai Siguldā, Siguldas novada „Laurenčos” (ugunsdrošības prasību izpildei) piemēro šādas normatīvo aktu ugunsdrošības prasības:

- Ugunsdrošības attālumi-atbilstoši LBN 201-07 prasībām. Minimālais attālums no būvēm līdz blakus esošo zemes vienību robežām U1,U2 pakāpei 4m,U3 pakāpei 5m. Ugunsdrošības attālumi starp būvēm vienā zemesgabala vienībā nav reglamentēti, ja būvju apbūves laukums, ieskaitot starp būvēm esošo laukumu, nav lielāks par šī būvnormatīva 1.pielikuma 5.tabulā noteiktajiem ugunsdrošības nodalījuma laukumiem.

- Teritorijai ir divas iebrauktuves- viena pie viesnīcas no Laurenču ielas līdz Sporta un aktīvās atpūtas centra ēkai un otra pie palīgēkas teritorijas ZR galā arī no  Laurenču ielas .

- Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādi nodrošina mākslīgā ūdenskrātuve ar minimālo vismaz 110m3 tilpumu (nodrošinot 10 l/s 3h) ar divām akām ārējās ugunsdzēsības vajkadzībām.

- Zibens aizsardzība un sazemējums saskaņā ar LBN 201-07 p.306.1, RD 34.21.122-87 prasībām.

- Ēku aprīkot ar ugunsgrēku autonomajiem detektoriem saskaņā ar LBN 201-07 211.1.punkta prasībām saskaņā ar ražotāja tehniskajiem noteikumiem.

- Dūmeņus izbūvēt saskaņā ar LBN 231 prasībām, metāla dūmeņiem obligāti piemērojams CN standarts.

3.Būvju ugunsdrošības raksturlielumi un tehniski-ekonomiskie rādītāji

3.1. Projektējamā sporta un aktīvās atpūtas centra ēka-jaunbūve

Būves izmantošanas veids –IV.

Būves ugunsnoturības pakāpe – U2 ar ugunsslodzi mazāku par 600 MJ/m2.

| Ēkas kopējā platība Ēkas apbūves laukums | 302.4m2 335.6m2 |
| --- | --- |
| Kopējā kubatūra | 1481.4m3 |
| jaunbūves stāvu skaits | 1. un 2. stāvs(viena telpa) |
| Uguns noturības pakāpe | U2 |

3.2. Projektējamā palīgēka-rekonstrukcija

Būves izmantošanas veids –VII .

Būves ugunsnoturības pakāpe – U3 ar ugunsslodzi 600 MJ/m2 līdz 1200 MJ/m2

| Ēkas kopējā platība Ēkas apbūves laukums | 89.6m2 107.6m2 |
| --- | --- |
| Kopējā kubatūra | 361.0m3 |
| rekonstruējamo stāvu skaits | 1 stāvs |
| Uguns noturības pakāpe | U3 |

4. Apdares materiāli

Ugunsizturības un uguns reakcijas prasības nav noteiktas šādiem būves elementiem un detaļām:

- būves iekšdurvīm;

- logiem;

- stiprinājumu detaļām, izņemot ugunsdrošo konstrukciju;

- grīdlīstēm;

- starp plāksnēm izmantojamiem šuvju pildījumiem.

Būvkonstrukciju iekšējo virsmu slāņu ugunsdrošības īpašības atkarīgas no uzliesmošanas laika, degšanas procesā izdalītā siltuma daudzuma, kā arī dūmu un degošu pilienu veidošanos. Piezīme *) nelielu sienu virsmas daļām pieļaujams lietot būvizstrādājumus, kuri neatbilst nevienai uguns reakcijas klasei.

5. Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas, detektori.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi” 9. pielikuma 2. tabulas prasībām ēkas telpas paredzēts nodrošināt ar pārnēsājamiem ugunsdzēsības aparātiem. Ugunsdzēsības aparātus un inventāru izvēlas atkarībā no telpu platības un telpās veicamo tehnoloģisko procesu ugunsbīstamības, kā arī izmantojamo un uzglabājamo vielu fizikālajām un ķīmiskajām īpašībām.

Saskaņā ar LBN 201-07, 213. punkta prasībām sporta un aktīvās atpūtas centra ēkā ierīko automātisko ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu ar pilnu aizsardzību un saskaņā ar 236.7. prasībām arī dūmu un karstuma kontroles sistēmas.

BPV,  arhitekte Ilze Kalvele

2012-02-14