Videonovērošanas punkts Zinātnes ielā, Siguldā

| Nosaukums | Vērtība | Paredzamais daudzums |
| --- | --- | --- |
| Kamera | Divu lēcu kamera, MX-S15D-Sec vai identiska | 1 |
| Sensori | 360 grādu sensors - MX-SMD10-PW-6MP vai identisks, sensoru kabelis - MX-FLEX-OPTCBL-3 vai identisks. 15 grādu LPF sensors - MX-SMN135-LPF-PW-6MP-F1.8 vai identisks. |  |
| Stiprinājums | Sienas/griestu stiprinājums - MX-PTMount-OPT-PW vai identisks. |  |
| Pārsprieguma aizsardzība | MX-Overvoltage-ProtectionBox-LSA vai identiska. |  |
| IR prožektors | EMIT-M IR15 860 pure white vai identisks. |  |
| PoE indžektors | MX-NPA-PoE-EU-Set vai identisks. |  |
| Atmiņas karte | Micro SD karte 64 GB CLASS-10 |  |
| Skapis | IP65 500X300X200 vai identisks |  |
| Novietojums un esošie pieslēgumi | Videonovērošanas kamera jāuzstāda pie ielas apgaismes staba, apmēram 4m augstumā. Pieejams strāvas (220V) un tīkla (CAT6 LAN) savienojums. |  |
| Serviss, garantija un kopējie nosacījumi | Skatīt 1.pielikumā |  |

Videonovērošanas punkts Cēsu ielas un Gaujas ielas krustojumā, Siguldā

| Nosaukums | Vērtība | Paredzamais daudzums |
| --- | --- | --- |
| Kamera | Divu lēcu kamera, MX-S15D-Sec vai identiska | 1 |
| Sensori | 360 grādu sensors - MX-SMD10-PW-6MP vai identisks, sensoru kabelis - MX-FLEX-OPTCBL-3 vai identisks. 31 grādu LPF sensors - MX-SMN135-LPF-PW-6MP-F1.8 vai identisks. |  |
| Stiprinājums | Sienas/griestu stiprinājums - MX-PTMount-OPT-PW vai identisks. |  |
| Pārsprieguma aizsardzība | MX-Overvoltage-ProtectionBox-LSA vai identiska. |  |
| IR prožektors | EMIT-M IR15 860 pure white vai identisks. |  |
| PoE indžektors | MX-NPA-PoE-EU-Set vai identisks. |  |
| Atmiņas karte | Micro SD karte 64 GB CLASS-10 |  |
| Skapis | IP65 500X300X200 vai identisks. va |  |
| Rūteris ar 4G atbalstu | ZYXEL SBG3500 VDSL2/ADSL2+/4GE/WLAN/VPN 4G router vai identisks. |  |
| Novietojums un esošie pieslēgumi | Videonovērošanas kamera jāuzstāda pie ielas apgaismes staba, apmēram 4m augstumā. Pieejams strāvas (220V) savienojums. |  |
| Serviss, garantija un kopējie nosacījumi | Skatīt 1.pielikumā |  |

Videonovērošanas punkts Pulkveža brieža ielā 105, Siguldā

| Nosaukums | Vērtība | Paredzamais daudzums |
| --- | --- | --- |
| Kamera | Divu lēcu kamera, MX-S15D-Sec vai identiska | 1 |
| Sensori | 360 grādu sensors - MX-SMD10-PW-6MP vai identisks, sensoru kabelis - MX-FLEX-OPTCBL-3 vai identisks. 8 grādu LPF sensors - MX-SMN135-LPF-PW-6MP-F1.8 vai identisks. |  |
| Stiprinājums | Sienas/griestu stiprinājums - MX-PTMount-OPT-PW vai identisks. |  |
| Pārsprieguma aizsardzība | MX-Overvoltage-ProtectionBox-LSA vai identiska. |  |
| IR prožektors | IR-294-XXL-18 vai identisks. |  |
| PoE indžektors | MX-NPA-PoE-EU-Set vai identisks. |  |
| Atmiņas karte | Micro SD karte 64 GB CLASS-10 |  |
| Komutators ar POE funkciju | Eusso PoE komutators 4+1(UPE5405-4E) vai identisks. |  |
| Novietojums un esošie pieslēgumi | Videonovērošanas kamera jāuzstāda pie Siguldas 1. pamatskolas fasādes, otrā vai trešā stāva augstumā. Pieejams strāvas (220V) un tīkla (CAT6 LAN) savienojums. |  |
| Serviss, garantija un kopējie nosacījumi | Skatīt 1.pielikumā |  |

Videonovērošanas punkts Pils ielā 16, Siguldā

| Nosaukums | Vērtība | Paredzamais daudzums |
| --- | --- | --- |
| Kameras | Divu lēcu kamera (2.gab.), MX-S15D-Sec vai identiska | 1 |
| Sensori | 360 grādu sensori (2.gab.) - MX-SMD10-PW-6MP vai identiski, sensoru kabeļi (2.gab.) - MX-FLEX-OPTCBL-3 vai identiski. 15 grādu LPF sensors - MX-SMN135-LPF-PW-6MP-F1.8 vai identisks. |  |
| Stiprinājums | Sienas/griestu stiprinājums - MX-PTMount-OPT-PW vai identisks. |  |
| Pārsprieguma aizsardzības | MX-Overvoltage-ProtectionBox-LSA (2.gab.) vai identiska. |  |
| IR prožektors | EMIT-M IR15 860 pure white vai identisks. |  |
| PoE indžektors | MX-NPA-PoE-EU-Set vai identisks. |  |
| Atmiņas karte | Micro SD karte 64 GB CLASS-10 |  |
| Komutators ar POE funkciju | Eusso PoE komutators 4+1(UPE5405-4E) vai identisks. |  |
| Novietojums un esošie pieslēgumi | Videonovērošanas kameras jāuzstāda Siguldas novada pašvaldības telpās, Pils ielā 16. Pieejami strāvas (220V) un tīkla (CAT6 LAN) savienojumi. |  |
| Serviss, garantija un kopējie nosacījumi | Skatīt 1.pielikumā |  |

Pielikums nr.1.

Serviss, garantija un kopējie nosacījumi

Kopējie nosacījumi

Nosacījumi attiecas uz visu specifikācijā minēto iekārtu piegādi uzstādīšanu un veicamajiem darbiem:

- Pretendents piedāvājumā ietver visus nepieciešamos palīgmateriālus, kas nepieciešami darbu veikšanai;

- Pretendents visus darbus veic ar savām iekārtām un materiāliem;

- Visas piedāvātās kameras atbilst IP65 aizsardzības klasei;

- Divu lēcu moduļu kameras ir ar vienu vadības bloku;

- Vismaz 6 megapikseļu izšķirtspēja katram sensoram;

- CMOS matricas;

- Specializēts filtrs numura zīmju labākai atpazīstamībai;

- Pretendents piedāvā risinājumu un tā piedāvājumā ietvertā aparatūra nodrošina automašīnu numura zīmju atpazīšanu. Pretendenta piedāvātajam risinājumam jāvar nodrošināt numura zīmju atpazīšanu visām novērošanas kamerām, kas atrodas pret ielu. Risinājumam jāuzglabā šos datus un jānodrošina Pasūtītājam piekļuve tiem caur web interfeisu. Novēršanas kamerām jānodrošina no ieraksta neatkarīga kontrol-attēla, MJPG/JPEG formātā, nosūtīšana numuru atpazīšanas sistēmai.

- Automātiska rezerves kopēšanas (backup) funkcija tīkla pazušanas gadījumā starp kameru un ieraksta iekārtu;

- Vienvirziena audio ieraksta funkcija;

- Datu nosūtīšanas funkcionalitāte uz Pasūtītāja serveri (SSL savienojums, Synology OS, SMB resurss ar autorizāciju).

- Jābūt paredzētai pārsprieguma aizsardzībai vismaz 4 KV;

- Lēcu moduļiem ir jāparedz rūpnieciski izstrādāti kronšteini;

- Video ierakstā katram kadram jābūt “I frame” kadram;

- Infrasarkanajiem prožektoriem ir jānodrošina Smart IR funkcija;

- Garantijas vēstule no kameru ražotāja pārstāvja par IR saderību ar video sistēmu;

- Bezmaksas programmatūras nodrošinājums. Programmatūra pieejama Windows (atbalsta Windows 7 PRO un jaunākas versijas) un MacOS (atbalsta 10.8 un jaunākas versijas) operētājsistēmām. Limitētas funkcionalitātes programmatūra iOS ierīcēm.

- Bezmaksas programmatūras atjauninājumi;

- Kustības virziena detekcija. Piemēram: objekts kustas pa labi, pa kreisi, uz augšu, uz leju;

- MikroSD atbalsts līdz 64 GB, pilnībā atbalsta piedāvāto mikro SD karti tās maksimālajā piedāvātajā datu rakstīšanas/lasīšanas ātrumā;

- 360 grādu attēlu korekcijas iespēja arhīvā;

- Pretendents piedāvājumā ietver un veic pilnu kameru konfigurāciju pēc darba uzdevuma un Pasūtītāja norādījumiem.

Garantijas un servisa nosacījumi

Visām precēm un darbiem 2 gadu garantija. Piegāde un uzstādīšana Siguldā. Transportēšana no Siguldas uz un no servisa centra garantijas remonta gadījumā.