Izraksts no

VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sēdes

protokola Nr.77

| Rīgā, Maskavas ielā 165 | 2020.gada 26.oktobrī |
| --- | --- |

Sēdē piedalījās:

| Komisijas priekšsēdētājs: Komisijas priekšsēdētāja vietnieka p.i.: Komisijas sekretāre: | R.Ošs, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs K.Kosītis, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs Z.Caune, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs |
| --- | --- |
| Komisijas locekļi: | L.Matisone, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs L.Laiko, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas vadošais ģeologs L.Stiebrinya, LVĢMC Hidroģeoloģijas nodaļas vadošais speciālists |
| Uzaicinātie: | I.Podniece, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs J.Saušs, LVĢMC Ģeoloģijas nodaļas ģeologs |

Darba kārtībā:

1. Par smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnes “Kaļļas 2020” ģeoloģisko izpēti (Siguldas novads).

[..]

1. Par smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnes “Kaļļas 2020” ģeoloģisko izpēti (Siguldas novads).

Ziņojumu sniedz I.Podniece, Ģeoloģijas nodaļas ģeologs.

| Derīgā izrakteņa atradnes nosaukums (derīgo izrakteņu atradņu reģistra Nr.) | “Kaļļas 2020” (3056) |
| --- | --- |
| Derīgā izrakteņa veids | Smilts-grants, smilts un mālsmilts |
| Administratīvā piederība | Siguldas novada Mores pagasts |
| Nekustamā īpašuma nosaukums / kadastra numurs (zemes vienības kadastra apzīmējums) | “Kaļļu grantskarjers” / 4266 004 0094 (4266 004 0094) |
| Darbu veids | Ģeoloģiskā izpēte |
| Darbu mērķis | Veikt ģeoloģisko izpēti atbilstoši A vai N kategorijai |
| Krājumu aprēķina veicējs | SIA “Geolite” |
| Krājumu aprēķina pasūtītājs | Siguldas novada pašvaldība |
| Zemes dzīļu izmantošanas licence derīgo izrakteņu izpētei Nr.CS20ZD0058 | izsniegta | 14.04.2020. |
|  | derīga līdz | 18.09.2020. |
| Izpētes teritorijas īpašuma piederība | Siguldas novada pašvaldība |
| Ziņas par ieguvi | Izpētes teritorijā derīgo izrakteņu ieguve ir notikusi |
| Aizsargjoslas atradnes teritorijā | - |

| Ziņas par ģeoloģiskās izpētes darbiem un izstrādnēm |
| --- |
| Ģeoloģiskās izpētes izpildītājs | SIA “Geolite” |
| Datums | 26.04.-11.06.2020. |
| Urbšanas iekārta (urbšanas veids / diametrs) | Nordmeyer DSB1 uz MAN KAT1 bāzes (vītņveida / 136 mm) |
| Izstrādņu skaits | 16 urbumi (14 no tiem atrodas krājumu aprēķina laukumā) |
| Izstrādņu dziļums, m | no - līdz | 10.3 – 36.0 |
|  | kopā | 338.7 |
| Attālums starp izstrādnēm, m | no - līdz | 40.2 – 107.1 |
| Paslānis | Morēnas smilšmāls, aleirīts un māls (sasniegts piecās ģeoloģiskās izpētes izstrādnēs) |
| Gruntsūdens līmenis, m no zemes virsmas (m v.j.l.) | no - līdz | 0.6 – 22.5 (104.0 – 108.2) |
|  | komentāri | Sasniegts 14 urbumos |
| Kopējā atradnes platība, tūkst.m2 | 55.37 |

Piezīmes. Atradnes teritorijā papildus urbumiem ir ierīkoti 5 skatrakumi segkārtas biezuma noteikšanai.

| Derīgā materiāla laboratoriskā testēšana |
| --- |
| Laboratorija (LATAK Nr.) | AS “Ģeoserviss” Ģeotehniskā laboratorija (LATAK-T-281) |
| Paraugu skaits | 61 (kvalitātes rādītāju aprēķinā iekļauti visu paraugu dati) |
| Paraugu iesniegšanas laiks | 13.06.2020. |
| Paraugošanas intervāli, no – līdz, m | 1.8 – 5.0 |
| Testēšanas veids / paraugu skaits (standarts) | granulometriskais sastāvs / 61 (LVS EN 933-1:2012) filtrācijas koeficients sablīvētā stāvoklī / 61(GOST 25584-2016 p.4.2) |
| Komentāri | Paraugota visa derīgā slāņkopa |

| Derīgo izrakteņu kvalitātes rādītāji |
| --- |
| Smilts-grants | Granulometriskais sastāvs, frakcija / no-līdz / vidēji, % | >5.6 mm / 18.8 – 65.1 % / vidējais svērtais – 33.8 % 0.125-0.063 mm / 0.2 – 5.9 % / vidējais svērtais – 1.9 % <0.063 mm / 1.3 – 19.6 % / vidējais svērtais – 8.9 % |
|  | Filtrācijas koeficients, no-līdz, m/dnn | <0.01 – 2.54 |
| Smilts | Granulometriskais sastāvs, frakcija / no-līdz / vidēji, % | >5.6 mm / 0.0 – 14.2 % / vidējais svērtais – 1.4 % 0.125-0.063 mm / 1.9 – 23.6 / vidējais svērtais – 15.0 % <0.063 mm / 2.9 – 22.5 % / vidējais svērtais – 7.9 % |
|  | Filtrācijas koeficients, no-līdz, m/dnn | 0.12 – 4.96 |
| Mālsmilts | Granulometriskais sastāvs, frakcija / no-līdz / vidēji, % | >5.6 mm / 0.0 – 2.8 % / vidējais svērtais – 0.4 % 0.125-0.063 mm / 15.4 – 45.1 % / vidējais svērtais – 35.8 % <0.063 mm / 28.4 – 34.0 % / vidējais svērtais – 30.4% |
|  | Filtrācijas koeficients, no-līdz, m/dnn | 0.08 – 0.16 |

| Ziņas par topogrāfisko uzmērīšanu |
| --- |
| Uzmērīšanas veicējs (sertifikāta Nr.) | SIA “TERRA TOPO” sertificēts ģeodēzists M.Ruģelis (sertifikāta Nr.AC0279) |
| Uzmērīšanas datums | 05.05.2020. |
| Topogrāfiskās uzmērīšanas augstumu sistēma / koordinātu sistēma / mērogs | LAS / LKS-92 TM / 1:1000 |
| Reģistrācija augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas (turpmāk – ADTI) datu bāzē, datums / numurs / uzturētājs | 26.08.2020. / Nr.4266-TP-20-0295 / Siguldas novada dome (veikti saskaņojumi ar inženierkomunikāciju turētājiestādēm) |
| Krājumu aprēķina plāna mērogs | 1:1000 |

| Segkārta |
| --- |
| Sastāvs | Augsne, morēnas mālsmilts |
| Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.00 – 11.24 / 4.63 (25.27) |
| t.sk. augsne, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.00 – 0.49 / 0.16 (23.56) |
| Aprēķinātais segkārtas / t.sk. augsnes apjoms, tūkst.m3 | 117.03 / 3.78 |
| Aprēķina metode | Virsmu metode (Golden Software Surfer 17) |

Piezīmes. Segkārtas un augsnes minimālais un maksimālais biezums iegūts no biezuma modeļu datiem. Segkārtas un augsnes vidējais biezums iegūts, apjomu dalot ar izplatības laukuma platību.

| Derīgo izrakteņu krājumi |
| --- |
| Smilts-grants | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 10.15 – 34.62 / 22.57 (40.25) |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 908.53 / 695.00 |
| Aprēķina metode | Virsmu metode (Golden Software Surfer 17) |
| Smilts | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.00 – 17.00 / 9.07 (23.74) |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 215.26 / 75.91 |
| Aprēķina metode | Aritmētiskā |
| Mālsmilts | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.03 – 13.99 / 7.49 (6.72) |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 50.34 / 6.82 |
| Aprēķina metode | Virsmu metode (Golden Software Surfer 17) |
| Datums, uz kuru attiecināti krājumi / kategorija | 11.06.2020. / N kategorija |

Piezīmes. Smilts minimālais un maksimālais biezums iegūts no ģeoloģisko izstrādņu datiem. Smilts-grants un mālsmilts minimālais un maksimālais biezums iegūts no biezuma modeļa datiem. Derīgās slāņkopas vidējais biezums iegūts, apjomu dalot ar izplatības laukuma platību.

| Derīgo izrakteņu krājumi pārklāšanās platībā ar smilts-grants un smilts atradni “Kaļļas” |
| --- |
| Smilts-grants | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.00 – 13.60 / 6.82 (37.57) |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 256.23 / nav aprēķināts |
| Pārklāšanās platība, tūkst.m2 | 37.57 |
| Aprēķina metode | Vidējā aritmētiskā |
| Smilts | Biezums, no - līdz / vidēji, m (izplatības laukums, tūkst.m2) | 0.0 – 13.80 / 4.18 (37.57) |
|  | Aprēķinātais apjoms / t.sk. zem GŪL, tūkst.m3 | 157.04 / nav aprēķināts |
| Pārklāšanās platība, tūkst.m2 | 37.57 |
| Aprēķina metode | Vidējā aritmētiskā |
| Ģeoloģiskās izpētes gads (pārskata Valsts ģeoloģijas fonda inventāra Nr.) | 1983 (10048) 2004 (14825) |

Izskatot pārskatu, konstatētas šādas nepilnības:

- Ģeoloģiskās izpētes katalogā visiem skatrakumiem, kas ierīkoti segkārtas biezuma noteikšanai, ir norādīti nepareizi dziļumi.

- Ģeoloģiskajā griezumā 7-7’ skatrakumam Nr.2 norādīts nepareizs augsnes biezums 0.20 m, tam jābūt 0.50 m.

- Ģeoloģiskajos griezumos 2-2’ un 6-6’ urbumam Nr.6 norādīts nepareizs smilts-grants slāņa biezums zem gruntsūdens līmeņa 15.00 m, tam jābūt 11.50 m.

Ziņotāja iesaka komisijai:

- Akceptēt smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnē “Kaļļas 2020” 55.37 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 11.06.2020.):

- smilts-grants (40.25 tūkst.m2 platībā) – 908.53 tūkst.m3, tajā skaitā 695.00 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa;

- smilts (23.74 tūkst.m2 platībā) – 215.26 tūkst.m3, tajā skaitā 75.91 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa;

- mālsmilts (6.72 tūkst.m2 platībā) – 50.34 tūkst.m3, tajā skaitā 6.82 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa.

- Atzīt par spēkā neesošu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 11.marta (protokols Nr. 6) lēmumu Nr.5 par ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu smilts-grants un smilts atradnē “Kaļļas”.

[..]

Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisija nolēma:

- Akceptēt smilts-grants, smilts un mālsmilts atradnē “Kaļļas 2020” 55.37 tūkst.m2 platībā šādus N kategorijas ģeoloģiski izpētītos krājumus (krājumu stāvoklis uz 11.06.2020.):

- smilts-grants (40.25 tūkst.m2 platībā) – 908.53 tūkst.m3, tajā skaitā 695.00 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa;

- smilts (23.74 tūkst.m2 platībā) – 215.26 tūkst.m3, tajā skaitā 75.91 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa;

- mālsmilts (6.72 tūkst.m2 platībā) – 50.34 tūkst.m3, tajā skaitā 6.82 tūkst.m3 zem gruntsūdens līmeņa.

- Atzīt par spēkā neesošu Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas aģentūras Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas 2005.gada 11.marta (protokols Nr. 6) lēmumu Nr.5 par ģeoloģiski izpētīto krājumu akceptēšanu smilts-grants un smilts atradnē “Kaļļas”.

[..]

| Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas priekšsēdētājs |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | (personiskais paraksts) | R.Ošs |
| Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre |  |  |
|  | (personiskais paraksts) | Z.Caune |
| IZRAKSTS PAREIZS VSIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Derīgo izrakteņu krājumu akceptēšanas komisijas sekretāre Zane Caune* |  |
| Rīgā, 2020.gada 26.oktobrī |

* Dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.